|  | Научно-проектный институт пространственного планирования «ЭНКО» |
| --- | --- |
| 199178, г. Санкт-Петербург, 18-ая линия ВО, д.31, офис 406–407, www.enko.spb.ru тел. +7–812–332 9714, факс.+7–812 – 332 9710; e-mail: enko@ enko.spb.ru |

Инв. № 70/864

Экз. _1_

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

БОЛЬШЕКОЛПАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГАТЧИНСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

| Генеральный директор, к.г.н. | С.В. Скатерщиков |
| --- | --- |
| Заместитель генерального директора, Главный архитектор проекта | О.В. Красовская |
| Заместитель генерального директора, Главный инженер | А.Г. Петров |

Санкт-Петербург – Большие Колпаны

2013 г.

Авторский коллектив:

| Руководитель проекта | к.г.н., генеральный директор института С.В. Скатерщиков |
| --- | --- |
| Архитектурно-планировочные разделы | гл. арх. проекта С.И. Лутченко; ведущий архитектор С.В. Малинина |
| Градостроительная экономика | экономист градостроительства В.В. Плечанова |
| Природные условия и ресурсы | эколог градостроительства С.А. Гаврилкина |
| Состояние окружающей среды. Зоны с особыми условиями использования территорий. Планировочные ограничения | эколог градостроительства С.А. Гаврилкина |
| Объекты культурного наследия | экономист градостроительства А.В. Косарев |
| Транспортная инфраструктура | гл. специалист по транспорту Л.И. Свердлин, инженер В.В. Фролкина |
| Инженерная инфраструктура | гл. инженер проекта А.Г. Петров, гл. специалисты И.Н. Максимова, Н.А. Масленникова, г. Е. Нехамкис, инженер Д.Б. Тарских |
| ГИС-технологии | гл. специалист А.М. Савинков |

Оглавление

1.	Общая часть	6

2.	Сведения о месте расположения и характеристика проектируемой территории	8

3.	Анализ возможных последствий воздействия современных средств поражения и чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на функционирование проектируемой территории	15

4.	Предложения по повышению устойчивости функционирования территории, защите и жизнеобеспечению населения в военное время и в чрезвычайных ситуациях	24

4.1. Обеспечение устойчивого функционирования территории	25

4.2. Предупреждение аварий в техногенной сфере	27

4.3. Защита населения в военное время и в чрезвычайных ситуациях	30

5.	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности территории поселения	35

6.	Приложения	38

Состав проектных материалов

| Наименование документа | Инв. № |
| --- | --- |
| Материалы в текстовой форме |  |
| 1 | Генеральный план поселения. Положение о территориальном планировании | 70/862 |
| 2 | Материалы по обоснованию проекта Генерального плана поселения | 70/863 |
| 3 | Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | 70/864 |
| 4 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности территории | 70/865 |
| Материалы в картографической форме |  |
| Карты в составе Положений о территориальном планировании |  |
| 5 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения | 1:5000; 1:25000 | 70/0866 ДСП |
| 6 | Карта границ населенных пунктов | 1:25000 | 70/867 |
| 7 | Карта функциональных зон | 1:5000; 1:25000 | 70/868 |
| 8 | Карта планируемых границ земель различных категорий | 1:25000 | 70/869 |
| Карты в составе Материалов по обоснованию проекта Генерального плана |
| 9 | Карта использования территорий. | 1:5000; 1:25000 | 70/0870 ДСП |
| 10 | Карта планируемого размещения объектов местного значения (электро-, тепло-, газо-, и водоснабжение населения и водоотведение) Карта инженерной подготовки и благоустройства территорий | 1:5000; 1:25000 | 70/0871 ДСП |
| 11 | Карта планируемого размещения объектов местного значения (автомобильные дороги местного значения) | 1:5000; 1:25000 | 70/872 |
| 12 | Карта планируемого размещения объектов местного значения (физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение) | 1:5000; 1:25000 | 70/873 |
| 13 | Карта границ зон с особыми условиями использования территорий | 1:25000 | 70/0874 ДСП |
| 14 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1:25000 | 70/0875 ДСП |
| 15 | Карта существующих границ населенных пунктов | 1:25000 | 70/876 |
| 16 | Карта планируемых границ населенных пунктов | 1:25000 | 70/877 |
| 17 | Карта существующих границ земель различных категорий | 1:25000 | 70/878 |
| 18 | Карта планируемых границ земель различных категорий | 1:25000 | 70/879 |
| В том числе иллюстративные материалы |
| 19 | Схема доступности проектного пожарного депо |  |  |
| 20 | Схема размещения проектного пожарного депо |  |  |
| 21 | Схема расположения охотничьих хозяйств |  |  |
| 22 | Схема арендаторов лесных участков |  |  |
|  | Электронная версия материалов |  | 70/880 |

Список используемых сокращений:

| АЗС – автозаправочная станция АИТ - автономный источник теплоты АПУ– акты постановки на учет АТС – автоматическая телефонная станция АХОВ – аварийно химически опасное вещество в. – век вв. – века ВЛ - воздушные линии электропередачи г. – год гг. – годы ГО – гражданская оборона ГП – государственное предприятие ГРП – газорегуляторный пункт ГРС – газораспределительная станция ГСМ – горюче-смазочные материалы ГУ – государственное учреждение д. – деревня ДОЛ – детский оздоровительный лагерь ДТП – дорожно-транспортное происшествие ед. – единица ЗАО – закрытое акционерное общество ЗСО - зоны санитарной охраны источников водоснабжения изм. – измерение ИП – индивидуальный предприниматель кв. – квадратный КНС – канализационная насосная станция КОС – комплекс очистных сооружений куб. – кубический ЛЭП – линии электропередач МАУ – муниципальное автономное учреждение МДОУ – муниципальное дошкольное образовательное учреждение МОУ – муниципальное образовательное учреждение МОУ ДОД – муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей МП - муниципальное предприятие МУ – муниципальное учреждение | МУЗ – муниципальное учреждение здравоохранения МУК – муниципальное учреждение культуры н/д – нет данных НАСФ – нештатные аварийно-спасательные формирования ОАО – открытое акционерное общество ОВД – отдел внутренних дел оз. – озеро ОМС – обязательное медицинское страхование ООО – общество с ограниченной ответственностью ПДК – предельно допустимая концентрация площ. – площадь ПЧ – пожарная часть р. – река ред. – редакция рис. – рисунок РСЧС - Российская единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций СЗЗ – санитарно-защитная зона СУГ – сжиженный углеводородный газ табл. – таблица ТБО – твердые бытовые отходы ТЭЦ – теплоэлектроцентраль ул. – улица ФАП – фельдшерско-акушерский пункт ФОК – физкультурно-оздоровительный комплекс ХОО – химически опасный объект ЦРБ – центральная районная больница чел. – человек ЧМ – частотно-модулированное (радиовещание); ЧС – чрезвычайная ситуация ШРП – шкафной регуляторный пункт экз. – экземпляров эт. - этаж |
| --- | --- |

# Общая часть

Раздел Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» разработан на основании:

задания на разработку проекта Генерального плана муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области;

исходных данных и требований, выданных Главным Управлением МЧС России по Ленинградской области, администрацией Гатчинского муниципального района Ленинградской области;

ранее разработанной проектной документации – материалов Схемы территориального планирования Гатчинского муниципального района Ленинградской области.

В Разделе «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» анализируются архитектурно-планировочные решения и даются предложения по защите населения и снижению потерь, а так же рассматриваются вопросы устойчивости функционирования инженерных сетей и транспортных магистралей в условиях мирного и военного времени.

Раздел разработан ООО НПИ «ЭНКО», в соответствии с действующими в Российской Федерации строительными нормами и правилами, государственными стандартами, а также законодательными и нормативно-правовыми актами в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Настоящий раздел выполнен в соответствии с требованиями документов:

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Земельный кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

ГОСТ 12.1.004-91 Пожарная безопасность. Общие требования;

ГОСТ 12.4.009-83 Пожарная техника для защиты объектов;

Приказ МЧС России от 28 февраля 2003 года № 105 «Требования по предупреждению ЧС на потенциально-опасных объектах и объектах жизнеобеспечения»;

Свод правил СП 11.13130.2009 «Места дислокации пожарной охраны. Порядок и методика определения», утвержденный Приказом МЧС России от 25.03.2009 №181;

Свод правил 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;

НПБ 101-95 Нормы проектирования объектов пожарной охраны;

НПБ 111-98 Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности;

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 года № 417 «Об утверждении правил пожарной безопасности в лесах»;

ГОСТ 22.0.02-94 «Термины и определения основных понятий»;

ГОСТ 22.0.03-97 «Природные чрезвычайные ситуации»;

ГОСТ 22.0.04-97 «Биолого-социальные чрезвычайные ситуации»;

ГОСТ 22.0.05-97 «Техногенные чрезвычайные ситуации»;

ГОСТ 22.0.06-95 «Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура поражающих воздействий»;

ГОСТ 22.0.07-95 «Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров»;

ГОСТ Р 22.0.09-95 «Чрезвычайные ситуации на акваториях»;

ВСН ВК 4-90 «Инструкция по подготовке и работе систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях»;

СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства»;

СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;

СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования»;

СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»;

СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»;

Положение о проведении Государственной экспертизы в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (Приказ МЧС России от 23 июня 1995 года № 446);

Положение о государственной экспертизе проектов Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям  и ликвидации последствий стихийных бедствий;

Порядок проведения Государственной экспертизы и согласования градостроительной документации и проектов строительства в системе МЧС России;

Требования по предупреждению ЧС на потенциально-опасных объектах и объектах жизнеобеспечения (Приказ МЧС Российской Федерации № 105 от 28.02.2003 г.);

Приказ МЧС России от 25 октября 2004 года № 484 «Об утверждении типового паспорта безопасности территорий субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»;

Приказ МЧС России от 4 ноября 2004 года № 506 «Об утверждении типового паспорта безопасности опасного объекта»;

СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований».

# Сведения о месте расположения и характеристика проектируемой территории

Административный центр сельского поселения, примыкающего к южной границе Гатчинского городского поселения, д. Большие Колпаны – находится на удалении 5 км от центра города Гатчина и 50 км от города Санкт-Петербург.

В состав поселения входят 16 населенных пунктов (в том числе 2 населенных пункта с численностью населения свыше 2 тыс. человек).

Общая площадь поселения 15208,7 га.

Поселение граничит:

на севере – с Пудостьским сельским поселением;

на северо-востоке – с Гатчинским городским поселением;

на северо-востоке – с Новосветским сельским поселением;

на востоке – с Кобринским сельским поселением;

на юге – с Рождественским сельским поселением;

на юго-западе – с Волосовским муниципальным районом;

на западе – с Елизаветинским сельским поселением;

на северо-западе – с Войсковицким сельским поселением;

Магистральные железнодорожные линии ограничивают поселение с северо-восточной и северо-западной стороны, при этом непосредственно на территории муниципального образования располагается только один остановочный пункт – «Гатчина – Западный Парк», служащий в основном для грузовых работ. Ближайшие железнодорожные станции – «Гатчина – Товарная Балтийская», «Суйда», «Войсковицы» – располагаются в соседних муниципальных образованиях.

По территории поселения проходят автомобильные дороги:

М-20 (Е-95) Санкт-Петербург – Псков – граница с Белоруссией;

А-120 «Магистральная» Серово – Кировск – Большая Ижора;

Р-38 Гатчина – Ополье.

Климат

Климат на территории Большеколпанского сельского поселения характеризуется как умеренно-континентальный с чертами морского. Сильные морозы наблюдаются редко, но переносятся тяжело из-за большой влажности. Летом характерна неустойчивая теплая и ясная погода, часто сменяемая пасмурными и холодными моросящими дождями.

Среднее годовое количество осадков составляет 600–700 мм, что на данной территории превышает испарение, поэтому территория сельского поселения в некоторых местах переувлажнена и заболочена.

Согласно СНиП 23–01–99 «Строительная климатология» территория Большеколпанского сельского поселения по климатическому районированию расположена в строительно-климатической зоне II B, характеризующейся благоприятными условиями для проживания и отдыха.

Большеколпанское сельское поселение располагается на вершине Ижорской возвышенности, в связи с этим на его территории очень мало водоёмов. По территории поселения протекает ручей Сиворицкий, впадающий в берущую здесь начало реку Суйда, а у деревни Парицы из местных ключей берёт начало река Парица. Самыми крупными водоёмами являются искусственные пруды, возникшие на месте Парицкого и Борницкого карьеров.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение поселения базируется на подземных водах.

Инженерно-строительные условия.

Большая часть территории является благоприятной и ограниченно благоприятной для градостроительного освоения. К таким территориям относятся участки возвышенных плоских и слабоволнистых равнинна ордовикских известняках, перекрытых валунными суглинками и супесями, для которых характерно лишь локальное развитие эрозионных, карстовых процессов, а также заболачивание понижений.

К территориям неблагоприятным для градостроительного освоения относятся плоские заболоченные равнины на валунных суглинках, олиготрофные и мезотрофные торфяники, в том числе, грядово-мочажинные. На таких участках характерны процессы заболачивания и луговых, и лесных территорий, а также торфяные пожары. На территориях с выходами коренных пород – известняков – активно развиваются карстовые процессы.

При дальнейшем освоении территории поселения необходимо проведение дополнительных инженерно-строительных изысканий под конкретные объекты строительства.

Транспортная инфраструктура

Большеколпанское сельское поселение расположено на автодороге М-20 (E-95) Санкт-Петербург – Псков, в непосредственной близости от автодороги А-120 «Магистральная».

Общая протяженность улично-дорожной сети (УДС) – 73,6 км, в том числе поселковых дорог – 50,6 км.

Вдоль северо-восточной и северо-западной границ сельского поселения проходят две магистральные железнодорожные линии:

Санкт-Петербург – Луга – Псков. Участок двухпутный, электрифицированный; протяженность в пределах поселения – 4,6 км. На территории муниципального образования располагается остановочный пункт «49 км».

Мга – Гатчина – Веймарн – Ивангород. Участок двухпутный, электрифицированный; протяженность в пределах поселения – 5,2 км. На территории муниципального образования располагается железнодорожная станция «Гатчина – Западный Парк», служащая преимущественно для грузовых работ и имеющая разветвленную сеть подъездных путей.

На территории сельского поселения в 1,5 км к северу от с. Никольское располагается спортивный аэродром «Сиворицы». Линейные размеры летного поля аэродрома – 2800×1600 м; покрытие взлетно-посадочной полосы – грунтовое, габариты – 1800×100 метров. На аэродроме базируются самолёты Гатчинского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ: Як-52, Ан-2, Вильга-35А, Л-410, Ан-28, планера L-13, планера Янтарь-стандарт.

Кроме того, на территории сельского поселения западнее д. Старые Черницы располагается аэродром ВПЦ «Дзержинец».

Экономическая база

Большеколпанское сельское поселение располагается в одном километре к югу от города Гатчина. Территориальная близость к крупному социально-экономическому центру – основа хозяйственной и образовательно-культурной ориентации поселения.

В настоящее время на территории Большеколпанского сельского поселения зарегистрировано 37 промышленных предприятий. Наиболее крупным из них является ЗАО «Гатчинский комбикормовый завод». На производственных площадях вблизи д. Малые Колпаны зарегистрированы и развиваются несколько организаций: ООО «Парус» – производство гофротары; ООО «Агротара»; ООО «Политег» – производство мелких пластмассовых изделий; ООО «МегаПрофиль» – производство сэндвич панелей; ООО «СибРосьпереработка» – переработка газового конденсата, ООО «Компания ЛВЖ-701»; ООО «Сельхозпереработка»; ООО «Гатчинский спиртовой завод». В Больших Колпанах – ООО «РусБелго» – мясоперерабатывающая продукция, ООО «ПикНик» – производство тротуарной плитки. Также на территории поселения осуществляют деятельность ООО «Транспортная компания «Арис ЛТД» (д. Малые Колпаны), ООО «Йорис Иде» (д. Малые Колпаны, производство строительных материалов), ООО «НеваТрансАвто» (д. Химози), ООО «Энергия» (д. Вопша).

На территории Большеколпанского сельского поселения осуществляет свою деятельность крупное сельхозпредприятие – ЗАО «Гатчинское». Общая земельная площадь предприятия 5146,59 га, из них пашня – 3048,96 га, сенокос -280,75 га, пастбища – 635 га. Основное производственное направление предприятия – молочное животноводство, выращивание овощей и картофеля. Среднесписочная численность работающих на предприятии за 2009 год – 119 чел.

Также на территории муниципального образования находятся 35 фермерских (крестьянских) хозяйств общей площадью 123,2 га.

Инженерное обеспечение территории

Водоснабжение

На территории сельского поселения для водоснабжения используются подземные артезианские скважины, а также шахтные колодцы.

Качество воды централизованных систем водоснабжения, в основном, отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения», наблюдается повышенное содержание железа в воде.

Для обеззараживания воды используется гипохлорит натрия.

Первый пояс ЗСО имеется на всех водозаборах.

Таблица 1

Техническая характеристика муниципальных объектов водопроводного хозяйства Большеколпанского сельского поселения

| № № | Населенные пункты | Скважины | Водопроводные сети | Объемы водопотребления тыс. м3/ в год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | коли- чество | м3/сут | км | % износа | изно- шенные сети, км | всего, тыс. м3 | в т. ч. хозпитье- вое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Большеколпанское сельское поселение |
| 1 | д. Большие Колпаны | 7 | 2300 | 7,71 | 50 | 3,093 | 410,787 | 360,374 |
| 2 | д. Вопша | 1 | 17 |  |  |  | 1,3 | 1,3 |
| 3 | д. Корписалово | 1 | 106 | 0,04 | 100 | 0,040 | 1,3 | 1,3 |
| 4 | д. Лядино |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | д. Малые Колпаны |  |  | 0,707 | 75 | 0,530 | 55 | 55 |
| 6 | с. Никольское |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | д. Новое Колено |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | д. Парицы |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | д. Ротково |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | д. Новые Черницы | 1 | 106 | 0,463 | 100 | 0,463 | 0,1 | 0,1 |
| 11 | д. Тихковицы | 1 | 106 | 0,207 | 100 | 0,207 | 2,8 | 2,8 |
| 12 | д. Химози |  |  | 0,57 | 100 | 0,507 | 7 | 7 |
| 13 | Итого | 10 | 2855 | 8,1733 | 60 | 4,903 | 478,287 | 427,874 |

На территории садоводческих некоммерческих товариществ население пользуется колодцами.

Водоотведение, дождевая канализация.

Централизованная система канализации имеется только в д. Большие Колпаны. Протяженность канализационных сетей составляет 8,6 км.

В остальных населенных пунктах канализационные стоки собираются в выгреба.

Канализационные стоки от объектов садоводческих некоммерческих товариществ собираются в выгреба.

Газоснабжение

Газоснабжение сельского поселения осуществляется на базе использования сетевого природного газа и сжиженного газа - от шкафных газобаллонных установок.

Газ используется на бытовые нужды населения и в качестве энергоносителя для теплоисточников.

Степень обеспеченности природным газом населения в поселении – 90 %.

На территории поселения находится Ленинградская станция подземного хранения газа, по территории проходит магистральный газопровод Кипень - Гатчина и отвод от него на ГРС Войсковицы.

Теплоснабжение

По сведениям муниципального жилищного фонда в настоящее время охват отоплением жилищного фонда сельского поселения Большие Колпаны составляет 90 % .

Отопление жилого фонда деревни Большие Колпаны осуществляется от котельной № 9,мощностью 26,64 Гкал/час, в остальных деревнях децентрализованное теплоснабжение от автономных индивидуальных источников теплоты (АИТ).

Таблица 2

Характеристика котельной по данным ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района»

| № | Потребители | Установленная мощность Гкал/час | Тип и количество котлов | Длина тепловых сетей в двухтрубном исчислении, км | Система теплоснабжения | % износа оборудования/ тепловой сети | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Большие Колпаны | 26,64/6,7 | ДЕ10-13 4 шт. | 0,393 | закрытая | 95/90 | газ |

Степень износа котлового оборудования и тепловых сетей по существующим тепловым источникам - значительная.

Электроснабжение

Электроснабжение Большеколпанского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области осуществляется от системы ОАО «Ленэнерго».

По территории сельского поселения проходят воздушные линии электропередачи напряжением:

750 кВ

ЛАЭС - № 3 «Ленинградская».

110 кВ

ПС № 42 «Гатчинская» - ПС №58-А

ПС № 42 «Гатчинская» - ПС № 391 «Скворицы»

35 кВ

Две ВЛ 35 кВ ПС № 42 «Гатчинская» - ПС «Борницы.

Распределение электроэнергии по потребителям сельского поселения осуществляется на напряжении 10 кВ по ВЛ 10 кВ через сеть подстанций 10/0,4 кВ.

Связь

Население, предприятия, учреждения и организации Большеколпанского сельского поселения в целом обеспечены средствами телефонной связи общего пользования. Основным оператором этого вида связи является Ленинградский областной филиал ОАО «Северо-Западный Телеком».

В поселении телефонная связь осуществляется от электронной АТС.

Связь с районным центром (г. Гатчина) осуществляется с помощью потока Е1 для телефонии и потока Е1 услуг Интернета. Линейный тракт организован по кабелю КСПП 1х4х1,2.

Междугородная связь предоставляется посредством выхода на междугородную станцию в Санкт-Петербурге через опорно-транзитную станцию в г. Гатчина.

Практически на всей территории поселения имеется возможность пользования средствами мобильной (сотовой) связи различных операторов.

Проводное вещание в поселке отсутствует.

Территория поселения находится в зоне уверенного приема телевизионного вещания Санкт-Петербургского телецентра и УКВЧМ и ФМ радиовещательных станций.

Основные показатели по существующим ИТМ ГО ЧС

На освоенных участках территории, с размещенными на них объектами различного назначения предусмотрены:

административные системы и технические средства управления гражданской обороной предприятий (учреждений и организаций) и жилой застройки;

оповещение по сигналам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций производственной и административной застройки;

световая маскировка наружного и внутреннего освещения;

административная система и технические средства управления ликвидацией чрезвычайных ситуаций на предприятиях;

мероприятия по предупреждению и снижению последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.

Службы гражданской обороны:

оповещения и связи;

медицинская;

охраны общественного порядка;

противопожарная;

автотранспортная;

энергоснабжения и светомаскировки;

снабжения горюче-смазочными материалами;

техническая;

автодорожная;

инженерная;

торговли и питания;

коммунально-техническая;

убежищ и укрытий;

защиты животных и растений.

Вопросы эвакуации решает эвакуационная комиссия администрации Гатчинского муниципального района, эвакокомиссии г. Гатчина, г. Коммунар и приемные эвакуационные пункты (ППЭ) поселений.

Система оповещения населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций имеется в д. Большие Колпаны (громкоговорители, сирены). Оповещение остальных населенных пунктов поселения организовано по радиотрансляционным сетям, телефонным линиям связи, посыльными. Телефоны руководящего состава района, членов комитета по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности заведены на СЦВ.

Система сети наблюдения и лабораторного контроля:

Объектовые лаборатории РЦ ГСЭН;

Объектовые посты радиационного и химического наблюдения;

межрайонная ветлаборатория;

агрометеостанция (Белогорка);

районная станция защиты растений;

отдел радиационной безопасности Петербургского института ядерной физики.

Надзор, контроль и экспертизу на территории района осуществляют:

Отдел природопользования и экологической безопасности района;

Комитет по землеустройству и земельным ресурсам Гатчинского муниципального района;

Гатчинский филиал Ленинградского областного отделения транспортной инспекции;

Территориальный отдел Территориального управления Федеральной службы (ТО ТУ ФС) по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Гатчинском районе, г. Гатчина, г. Коммунар;

Филиал Федерального государственного учреждения здравоохранения (ФГУЗ) «Центр гигиены и эпидемиологии» по Ленинградской области в Гатчинском районе, г. Гатчина, г. Коммунар;

Комплексная инспекция по надзору за радиационной безопасностью ГАН РФ;

Отдел радиационной безопасности ПИЯФ;

Отделение госинспекции по маломерным судам;

Старший государственный инспектор по воспроизводству, охране и защите лесов по Гатчинскому району;

Охотовед по Гатчинскому району;

Гатчинское отделение энергонадзора «Ленэнерго»;

Государственная инспекция пожарного надзора;

Центр стандартизации и метрологии;

Районная ветеринарная станция;

Станция защиты растений;

Госпромнадзор;

Госинспекция по торговле, качеству товаров и защите прав потребителей;

ГИБДД МВД;

Госнадзор за использованием земель;

Госкомстандарт;

Госархстройнадзор;

Экологическое движение «Гатчина - Санкт-Петербург».

Указанные ИТМ ГО ЧС учитываются при разработке проекта Генерального плана сельского поселения.

# Анализ возможных последствий воздействия современных средств поражения и чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на функционирование проектируемой территории

В соответствии с требованиями СНиП 2.01.51-90 и исходными данными и требованиями, выданными для разработки раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций», включаемого в задание на проектирование ГУ МЧС России по Ленинградской области, выданное для разработки настоящего раздела, определено, что территория Большеколпанского сельского поселения к группам категорированных по гражданской обороне территорий не отнесена.

Территория проектируемого сельского поселения, находится:

в зоне возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения),

в зоне возможных слабых разрушений,

в зоне световой маскировки.

Близлежащие объекты и города, отнесенные к категории по ГО – г. Гатчина – 3 группа по ГО.

Рассматриваемая территория не попадает в зону возможного катастрофического затопления. Опасные геологические процессы, вызывающие необходимость инженерной защиты сооружений и территории, отсутствуют.

Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского поселения.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Аварии на потенциально-опасных объектах.

На территории района проектирования расположены потенциально опасные объекты. В случае ЧС на данных объектах возможны пожары, взрывы, влекущие возможные человеческие жертвы, крупный материальный ущерб, а так же вред окружающей среде.

Таблица 3

Перечень потенциально опасных объектов

| № | Объект | Адрес | Опасное вещество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАО «Газпром» ООО «Газпром ПХГ» | д. Лядино | Газ (метан), 200 млн. куб. м |
| 2 | ЗАО «Гатчинский комбикормовый завод» | д. Малые Колпаны, ул. Западная, д. 31 | Мелкодисперсная пыль |
| 3 | ЗАО «СибРосьПереработка» | д. Малые Колпаны, Промзона 1, уч. 1 | Углеводородное сырье |
| 4 | ООО «Компания ЛВЖ – 701» | д. Малые Колпаны, Промзона 1, уч. 1 | Светлые нефтепродукты |

На прилегающей к району проектирования территории находится Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова (ПИЯФ) (г. Гатчина, Орлова Роща), входящий в перечень потенциально-опасных объектов (3 класс опасности) Гатчинского муниципального района Ленинградской области.

Территория ПИЯФ РАН занимает площадь 28 га. Юго-западный участок территории площадью 4,4 га (2200x220 м) занимает реакторный комплекс ВВР-М (научно-исследовательский реактор тепловой ВВР-М, мощностью 18 МВт, год ввода в эксплуатацию - 1959.) Здания и сооружения реакторного комплекса ВВР-М располагаются на территории ПИЯФ РАН в 1,5 км от г. Гатчина. Реакторный комплекс по всему периметру оборудован элементами физической защиты в соответствии с требованиями «Правил физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов». Удаление газообразных и аэрозольных радиоактивных сред с реактора ВВР-М осуществляется через вентиляционную трубу высотой 60 м и диаметром 2 м.

Органами Государственного санитарного надзора для реакторного комплекса ВВР-М утверждены:

санитарно-защитная зона составляют 1100,

зона наблюдения - 4000 м.

При гипотетической аварии на ПИЯФ, выбросе на уровне 5 % накопленных в реакторе ВВР-М продуктов деления из трубы вентилятора суммарная доза, облучения при неблагоприятных ветрах может достичь значений 0,05 - 2,5 бэр.

Через два часа, от момента гипотетической аварии, после медленного прохождения облака, мощность дозы упадет на несколько порядков. Загрязнение территории будет в виде равномерного распределения, которое не представляет серьезной опасности, но если предположить локализацию концентрации, то часть территории в 2-5 кв. км может оказаться непригодной для хозяйственной деятельности без ее дезактивации. Важнейшим мероприятием явится тщательное дозиметрическое обследование и возможное установление запретных зон. Размеры зоны вероятного распространения ЧС – от 5 до 200 кв. км.

Авария на ПИЯФ аварийное облучение в течении года:

на территории ПИЯФ - 100 человек;

в 6 км зоне - до 5000 чел.; - в 20 км зоне - до 15000 чел.;

в 40 км зоне - до 50000 чел.;

в 100 км зоне - до 1 млн. чел.

Соответствующая коллективная доза Н> 14250 человеко-зиверт.

В соответствии с материалами Отчета ПИЯФ РАН № ЭР-133 «Прогноз радиационной обстановки на местности при максимальной проектной и гипотетической авариях на реакторе ВВР-М», проведение мероприятий по эвакуации населения или его отселению при таких авариях на ядерном реакторе ВВР-М не потребуется.

При аварии с разрушением ядерного реактора на Ленинградской АЭС в зону возможного радиоактивного заражения (загрязнения) попадает все население Гатчинского муниципального района (Ленинградской АЭС, расположенной в г. Сосновый Бор Ленинградской области на расстоянии около 80 км). В этом случае радиоактивное заражение местности возможно с уровнями радиации от 0,1 до 1,0 Р/ч на площади 500 кв. км с населением 75 тыс. человек.

Зона заражения от внутреннего облучения может быть глубиной до 200 км.

При соблюдении режимов радиационной защиты и мер радиационной безопасности, потерь не ожидается.

При повышении предельно допустимых доз облучения разработан расчет на эвакуацию.

Аварии на транспорте.

Особенностью рассматриваемой территории является достаточно плотная сеть магистральных коммуникаций (транспортных и инженерных) на которых возможны аварии и опасные происшествия.

Транспорт является источником повышенной опасности, как для пассажиров, так и для населения, проживающего в зонах транспортных магистралей, поскольку по ним в большом количестве перевозят легковоспламеняющиеся, химические, взрывчатые и др. вещества, представляющие угрозу жизни и здоровью людей. Наиболее уязвимыми участками на железнодорожном транспорте являются станции, переезды и подъездные пути предприятий.

Аварии и катастрофы на железнодорожном транспорте происходят по природным причинам и по вине человека.

Природными причинами аварий и катастроф могут стать ураганы; природные пожары; подтопления.

Причины, связанные с деятельностью человека: неисправности железнодорожного пути, неисправность поезда, неисправности средств сигнализации, ошибки диспетчеров, невнимательность и халатность машинистов.

Чаще всего происходят: сход поезда с рельсов, столкновения, наезды на препятствия на переездах, пожары и взрывы непосредственно в вагонах.

Аварии с разливом опасных грузов возможны в случае транспортного происшествия и при нарушении технологии ведения погрузочно-разгрузочных работ. Аварийные ситуации при транспортировке АХОВ по железной дороге Санкт-Петербург – Псков, Мга - Ивангород и автомобильным дорогам района, по которым осуществляется перевозка различных АХОВ (наиболее часты перевозки аммиака и хлора), взрыво- и пожароопасных веществ (ГСМ и СУГ). Наиболее тяжелые последствия могут возникнуть при аварии на железнодорожной станции «Гатчина – Западный Парк».

При заблаговременном прогнозировании масштабов заражения на случай производственных аварий в качестве исходных данных принимается самый неблагоприятный вариант:

Емкости, содержащие АХОВ, разрушаются полностью (уровень заполнения 95 %);

железнодорожная емкость с хлором		46 куб. м;

железнодорожная емкость с аммиаком	54 куб. м;

автомобильная емкость с хлором		1 т;

автомобильная емкость с аммиаком		8 куб. м;

Толщина свободного разлития 		0,05 м;

Метеорологические условия - инверсия, скорость приземного ветра - 1 м/с;

Направление ветра от очага ЧС в сторону территории объекта;

Температура окружающего воздуха 		+20 °С;

Время от начала аварии				1 час.

Таблица 4

| № п/п | Параметры | хлор | аммиак |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 т | 46 м3 | 8 м3 | 54 м3 |
|  | Степень заполнения цистерны, % | 95 | 95 | 95 | 95 |
|  | Молярная масса АХОВ, кг/кмоль | 70,91 | 70,91 | 17,03 | 17,03 |
|  | Плотность АХОВ (паров), кг/м3 | 0,0073 | 0,0073 | 0,0017 | 0,0017 |
|  | Пороговая токсодоза, мг(мин | 0,6 | 0,6 | 15 | 15 |
|  | Коэффициент хранения АХОВ | 0,18 | 0,18 | 0,01 | 0,01 |
|  | Коэффициент химико-физических свойств АХОВ | 0,052 | 0,052 | 0,025 | 0,025 |
|  | Коэффициент температуры воздуха для Qэ1 и Qэ2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Количество выброшенного (разлившегося) при аварии вещества, т | 0,95 | 67,87 | 5,18 | 34,94 |
|  | Эквивалентное количество вещества по первичному облаку, т | 0,171 | 12,22 | 0,002 | 0,014 |
|  | Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку, т | 0,522 | 37,27 | 0,150 | 1,016 |
|  | Время испарения АХОВ с площади разлива, ч : мин | 1:29 | 1:29 | 1:21 | 1:21 |
|  | Глубина зоны заражения, км |  |  |  |  |
|  | Первичным облаком | 1,581 | 21,496 | 0,079 | 0,43 |
|  | Вторичным облаком | 3,229 | 43,413 | 1,491 | 4,79 |
|  | Полная | 4,023 | 54,16 | 1,530 | 4,998 |
|  | Предельно возможная глубина переноса воздушных масс, км | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Глубина зоны заражения АХОВ за 1 час, км | 4,023 | 5 | 1,53 | 4,998 |
|  | Предельно возможная глубина зоны заражения АХОВ, км | 4,651 | 64,27 | 1,732 | 5,629 |
|  | Площадь зоны заражения облаком АХОВ, кв. км |  |  |  |  |
|  | Возможная | 25,409 | 39,24 | 3,66 | 39,21 |
|  | Фактическая | 1,34 | 2,025 | 0,19 | 2,024 |

В случае аварии или катастрофы на железной дороге с розливом АХОВ возникнет зона заражения глубиной до 5 км, площадью от 20 до 60 кв. км. Участок заражения будет зависеть от направления приземного ветра, скорости, глубины распространения зараженного воздуха, от количества выброшенного АХОВ.

Решения по предупреждению ЧС на проектируемой территории в результате аварий с АХОВ включают:

экстренную эвакуацию в направлении, перпендикулярном направлению ветра и указанном в передаваемом сигнале оповещения ГО;

сокращение инфильтрации наружного воздуха и уменьшение возможности поступления ядовитых веществ внутрь помещений путем установки современных конструкций остекления и дверных проемов;

хранение в помещениях больниц, поликлиник, школ средств индивидуальной защиты (противогазов). Предлагается использовать для защиты органов дыхания фильтрующий противогаз ГП-7В с коробками по виду АХОВ.

Зоны действия основных поражающих факторов при авариях с ГСМ и СУГ на транспортных коммуникациях (разгерметизация цистерн) рассчитаны для следующих условий:

тип ГСМ (бензин), СУГ (3 класс);

емкость автомобильной цистерны с			 - СУГ - 14,5 куб. м;

- ГСМ - 20 куб. м;

емкость железнодорожной цистерны с		 - СУГ - 73 куб. м;

- ГСМ - 73 куб. м;

уровень заполнения при перевозке			 - ГСМ 95 %;

- СУГ 85 %;

толщина слоя разлития					 - 0,05 м;

территория							 	- слабо загроможденная;

температура воздуха и почвы			 - плюс 20 °С;

скорость приземного ветра				 - 1 м/с;

возможный дрейф облака ТВС			 - 15-100 м;

класс пожара							 	 - В1, С.

Таблица 5

Характеристики зон поражения при авариях с ГСМ и СУГ

| Параметры | автодорожная цистерна | железнодорожная цистерна |
| --- | --- | --- |
|  | ГСМ | СУГ | ГСМ | СУГ |
| Объем резервуара, м3 | 20 | 14,5 | 73 | 73 |
| Масса топлива в разлитии, т | 14,63 | 8,63 | 53,4 | 43,4 |
| Эквивалентный радиус разлития, м | 11 | 8,9 | 33,2 | 19,9 |
| Площадь разлития, м2 | 380 | 246,5 | 3468 | 1241 |
| Масса топлива участвующая в образовании ГВС | 0,02 | 0,7 | 0,02 | 0,7 |
| Масса топлива в ГВС, т | 0,293 | 6,039 | 1,068 | 30,405 |
| Зоны воздействия ударной волны на промышленные объекты и людей |
| Зона полных разрушений, м | 10,6 | 29,3 | 16,4 | 50,5 |
| Зона сильных разрушений, м | 26,4 | 73,3 | 40,9 | 126,3 |
| Зона средних разрушений, м | 59,5 | 164,9 | 92,0 | 284,2 |
| Зона слабых разрушений, м | 152,1 | 421,4 | 235,2 | 726,2 |
| Зона расстекления (50 %), м | 251,2 | 696,2 | 388,5 | 1199,7 |
| Порог поражения 99 % людей, м | 18,5 | 51,3 | 28,6 | 88,4 |
| Порог поражения людей (контузия), м | 29,1 | 80,6 | 45,0 | 138,9 |
| Параметры огневого шара |
| Радиус огневого шара, м | 17,2 | 45,9 | 26,1 | 77,6 |
| Время существования огневого шара, с | 3,3 | 7,2 | 4,6 | 10,9 |
| Скорость распространения пламени, м/с | 35 | 58 | 43 | 76 |
| Величина воздействия теплового потока на здания и сооружения на кромке огневого шара, кВт/м2 | 130 | 220 | 130 | 220 |
| Индекс теплового излучения на кромке огневого шара | 2146 | 9507 | 3004 | 14472 |
| Доля людей, поражаемых на кромке огневого шара, % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Параметры горения разлития |
| Ориентировочное время выгорания, мин : сек | 16:44 | 30:21 | 16:44 | 30:21 |
| Величина воздействия теплового потока на здания, сооружения и людей на кромке разлития, кВт/м2 | 104 | 176 | 104 | 176 |
| Индекс теплового излучения на кромке горящего разлития | 29345 | 59179 | 29345 | 59179 |
| Доля людей, поражаемых на кромке горения разлития, % | 79 | 100 | 79 | 100 |

При взрывных явлениях при авариях с СУГ и ГСМ на железной и автомобильной дороге объекты народного хозяйства, технологическое оборудование, жилые дома могут попасть в соответствующие зоны разрушений.

Аварии на АЗС

Таблица 6

Перечень автозаправочных станций

|  | Автозаправочная станция | Адрес | Тип |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | АЗС «Фаэтон» | Киевское шоссе, 54 км | Светлые нефтепродукты |
| 2 | АЗС «Фаэтон» | Двинское шоссе, д. 21 | Светлые нефтепродукты |

На АЗС имеются топливораздаточные колонки. Территория оборудована молниезащитой, первичными средствами пожаротушения.

Нефтепродукты на АЗС поступают в автоцистернах. Слив нефтепродуктов в резервуары производится через сливные рукава самотеком в присутствии оператора и водителя. Резервуары хранения топлива одностенные. В помещении операторской размещены рабочее место оператора, пульт управления раздаточными колонками, рубильник отключения электроэнергии на АЗС.

Заправка резервуаров хранения топлива производится через сливные колодцы, оснащенные герметичными быстроразъемными муфтами, фильтрами, огнепреградителями со специальной площадки, оборудованной маслобензостойким покрытием и аварийными подземными резервуарами. При неисправном сливном устройстве автоцистерн и резервуаров слив нефтепродуктов не производится.

АЗС оснащены электронной системой управления при помощи, которой можно контролировать работу топливораздаточных колонок, осуществлять заправочные операции, контролировать запас топлива и резервуары хранения, экстренно прекращать отпуск топлива. Максимально возможный объем разлившихся нефтепродуктов для АЗС определяется 100 % объема автоцистерны.

При самом неблагоприятном развитии аварии на АЗС носят локальный характер.

Воздействию поражающих факторов при авариях может подвергнуться весь персонал АЗС и клиенты, находящиеся в момент аварии на территории объекта. Наибольшую опасность представляют пожары. Смертельное поражение люди могут получить практически в пределах горящего оборудования и операторной.

Наиболее вероятным результатом воздействия взрывных явлений на объекте будут разрушение здания операторной, навеса и ТРК.

Людские потери со смертельным исходом - в районе площадки слива ГСМ с АЦ, ТРК. На остальной территории объекта маловероятны. Возможно поражение людей внутри операторной вследствие расстекления и возможного обрушения конструкций.

Аварии могут привести к загрязнению территории нефтепродуктами.

Безопасное расстояние (удаленность) при пожаре в здании операторной для людей составит - более 16 м, при разлитии ГСМ - более 36 м.

Аварии на трубопроводном транспорте.

По территории поселения в южной части (в обход населенных пунктов) проходит магистральный газопровод, обслуживаемый ООО «Лентрансгаз». Газопровод проходит по территории занятой лесом.

Причиной аварии на газопроводе может являться разрыв газопровода, истечение (выброс) газа под давлением и взрыв облака газо-воздушной смеси. При аварии на газопроводе возможны взрывы и пожары.

Аварии на объектах жизнеобеспечения.

Наибольшую опасность, в плане аварии и возможных последствий представляют следующие объекты:

трансформаторные электрические подстанции;

котельные;

сети (тепловые, водопроводные);

очистные сооружения;

ЛЭП

В случае аварии на котельной зона поражения не выйдет за пределы объекта, но вероятны перебои с теплоснабжением социальных объектов, жилых массивов, производственных территорий. Наиболее опасна такая ситуация в период сильных морозов, в зимнее время. Остановка котельной чревата промерзанием и выходом из строя теплотрасс, что в свою очередь сильно осложняет проведение ремонтно-восстановительных работ.

При аварии на подземных коммуникациях наиболее частыми ЧС техногенного характера является затопление подвальных частей зданий. При этом может происходить деформация конструктивных частей зданий и сооружений, дорог, повреждение электрических проводов, поражение людей электрическим током, получение ими травм и ожогов различной степени тяжести.

Ввиду резкого перепада зимних температур, опасным явлением, характерным для района, является налипание мокрого снега на линиях электропередачи, которое влечет к их обрыву и отключению от электроэнергии объектов промышленного производства, жилых массивов.

Вывод:

Причиной возникновения техногенных чрезвычайных ситуаций (в соответствии с исходными данными, ГОСТ 22.0.05-97) на рассматриваемой территории могут являться:

промышленные аварии и катастрофы на радиационно-опасных объектах;

опасные происшествия на транспорте - аварии на автомобильном, железнодорожном транспорте с участием опасных грузов; аварии на трубопроводном транспорте, объектах жизнеобеспечения.

При вышеперечисленных ЧС техногенного характера возможно радиационное, химическое (при аварии на транспорте с участием АХОВ) заражение (загрязнение) территории сельского поселения, пожары, аварии (прекращение функционирования) систем жизнеобеспечения.

Наиболее вероятными ЧС техногенного характера на территории Большеколпанского сельского поселения являются пожары.

Пожары - наиболее часто встречающаяся угроза на территории сельского поселения. Пожары возникают, согласно статистическим данным, чаще всего, из-за неисправности электротехнического и печного оборудования и неосторожного обращения с огнем, а на промышленных объектах - от взрывов легко воспламеняемых веществ.

Более 70 % процентов от общего количества пожаров приходится на жилой сектор. В условиях, когда часть жилищного фонда на территории составляют индивидуальные дома с деревянными перекрытиями, вероятность возгорания повышается, а пожары могут характеризоваться повышенной сложностью и распространяться с большой скоростью.

Особенно опасны и могут привести к тяжелым последствиям пожары в местах массового скопления людей (объекты социального и культурно-бытового обслуживания, рынки и др.).

На территории промышленных зон расположены объекты экономики, использующие в своем производстве пожароопасные материалы, легко возгораемые жидкости, горючие вещества при работе с которыми требуется строгое соблюдение мер пожарной безопасности.

Чрезвычайные ситуации природного характера

На территории поселения наблюдаются следующие опасные природные процессы и явления, способные стать источниками возможных чрезвычайных ситуаций:

гидрологического характера - подтопление территории;

метеорологического характера - грозы; сильные ветры; сильные морозы; снегопады; ливни;

Статистика ежегодных наводнений и вызываемых ими масштабов подтоплений свидетельствует, что уровни максимальных разливов реки Оредеж не создают угрозы подмывов и разрушений зданий и сооружений, резервуаров и другого оборудования на предприятиях поселения. Однако подтопление грунтовыми водами в период активного снеготаяния характерно для территорий со слабым дренажем – в понижениях, ложбинах и котловинах.

Нельзя исключать, так же, возможность возникновения на территории поселения природных пожаров.

При грозе, угрозу представляют прямые удары молнии, а также занос высокого потенциала по коммуникациям, которые способны привести к пожарам, поражению электрическим током людей и выходу из строя электрооборудования.

Для поселения свойственны ветры (бури) при скорости 25 м/с и более, метели со скорость ветра 15 м/с и более.

При сильном ветре (с максимальной скоростью 29 м/с), возможны разрушения средней степени воздушных и наземных линий электропередач и связи. Слабая степень разрушения может быть у зданий с легким металлическим каркасом и трансформаторных подстанций закрытого типа.

Таблица 7

Характеристика влияния ветрового давления на строительные конструкции

| № п/п | Степень разрушения | Скорость ветра, приводящая к разрушениям, м/с |
| --- | --- | --- |
|  |  | малоэтажные кирпичные здания | многоэтажные кирпичные здания |
| 1 | Слабая | 20-25 | 20-25 |
| 2 | Средняя | 25-40 | 25-30 |
| 3 | Сильная | 40-60 | 35-50 |
| 4 | Полная | более 60 | более 50 |

В сильные морозы (при низких температурах), при недостаточном теплоснабжении, повышается нагрузка на электрические сети и электротехническое оборудование, что может привести к выходу их из строя, а также к возникновению пожаров в зданиях. При недостаточной теплоизоляции инженерных и технологических коммуникаций в холода возможен их выход из строя (замерзание коммуникаций или запорной арматуры).

Снегопады сильные и продолжительные могут привести к скоплению масс снега, способных привести к повреждению (частичному или полному разрушению) конструктивных элементов зданий. Нормативная максимальная снеговая нагрузка для данного района строительства составляет 180 кг/кв. см. Снежные заносы могут стать причиной прекращения движения транспорта, снабжения поселения.

Ливневые дожди, исходя из климатических и инженерно-геологических условий территории, особенно на участках с повышенным уровнем грунтовых вод, способны привести к подтоплению зданий и сооружений. Результатом подтопления может стать ослабление несущей способности грунтов, затопление помещений, расположенных ниже планировочной отметки земли, выход из строя инженерных коммуникаций и технологического оборудования.

Опасность природных пожаров для населения проявляется в угрозе непосредственного воздействия на людей, их имущество, в уничтожении примыкающих к лесным массивам поселков и предприятий, а также в задымлении значительных территорий, что приводит к нарушениям движения автомобильного и железнодорожного транспорта, ухудшению состояния здоровья людей.

Вывод:

Климатические условия на территории проектирования не требуют планировочных ограничений;

Опасные природные явления (ОПЯ) на территории не представляют непосредственной опасности для жизни людей, но являются внешним воздействующим фактором и могут нанести колоссальный ущерб зданиям (установленному в них оборудованию), сооружениям, коммуникациям.

Для смягчения последствий ОПЯ необходимо применять следующие предупредительные меры:

При угрозе ураганов, бурь, гроз:

оповещение населения об угрозе возникновения явления;

отключение ЛЭП, обесточивание потребителей во избежание замыканий электрических сетей;

укрытие зданий и сооружений. Укрытие населения в капитальных строениях, подвалах и убежищах. Защита витрин, окон с наветренной стороны;

проведение противопаводковых мероприятий.

При угрозе экстремально низких температур воздуха:

выделение тепловых районов;

резервирование источников теплоснабжения (котельные в холодном резерве) и подключение резервных источников теплоснабжения.

На территории поселения, ограниченно благоприятной для градостроительного освоения, необходимо проведение дополнительных инженерно-строительных изысканий при планировании конкретных объектов строительства, для решения проблем подтопления территории необходимо проводить мероприятия по инженерной подготовке территории, организации поверхностного стока.

Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера

Последствиями чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера может стать плохая санитарная обстановка на территории сельского поселения, которая будет способствовать распространению инфекционных заболеваний.

В районе возможны единичные случаи возникновения эпидемических (природных) очагов по клещевому энцефалиту. Вспышки заболеваний возможны в весенне-летний период.

В селе Никольское расположен инфекционный корпус СПб ГУЗ «Психиатрическая больница №1 им. П.П. Кащенко»

# Предложения по повышению устойчивости функционирования территории, защите и жизнеобеспечению населения в военное время и в чрезвычайных ситуациях

Предупреждение чрезвычайных ситуаций - это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба природной среде и материальных потерь, в случае возникновения ЧС.

В рамках проекта Генерального плана Большеколпанского сельского поселения предлагается осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций по следующим основным направлениям:

- Обеспечение устойчивого функционирования территории сельского поселения:

усовершенствование планировочной организации территории, существующей транспортной инфраструктуры;

предложения и требования по повышению устойчивости функционирования систем инженерного оборудования.

Предупреждение аварий в техногенной сфере

Защита населения в военное время и в ЧС;

совершенствование системы предупреждения и оповещения населения, о чрезвычайных ситуациях и расширение зоны ее действия, с учетом новых жилых образований и т.д.;

эвакуация при необходимости из зоны ЧС;

укрытие людей в помещениях производственных, общественных и жилых зданий, приспособленных под нужды защиты населения, а также в специальных защитных сооружениях ГО, обеспечение индивидуальными средствами защиты (противогазами, респираторами);

медицинское обеспечение в ЧС;

санитарная обработка людей, дезактивация одежды, техники, сооружений и др. объектов;

подготовка мероприятий по световой маскировке.

Обеспечение пожарной безопасности городских территорий:

размещение пожарных депо, с учетом соблюдения нормативного времени прибытия пожарных расчетов к месту пожара;

размещение пожарных подъездов (пирсов);

постепенная ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда;

организация противопожарных разрывов в застройке;

обеспечение водой «безводных» участков поселения;

обеспечение беспрепятственного проезда пожарных, санитарных, аварийных машин ко всем объектам защиты;

обеспечение пожарной безопасности на территории промышленных зон;

обеспечение пожарной безопасности в лесах.

## Обеспечение устойчивого функционирования территории

Планировочная организация территории.

На перспективу на территории поселения предполагается освоение крупных производственных зон с размещением производственных и коммунально-складских объектов, что обусловлено благоприятным экономико-географическим расположением территории поселения по отношению к городу Санкт-Петербург и городу Гатчина.

В настоящее время на территории поселения предполагается размещение следующих производственных и коммунально-складских объектов:

Строительство логистического комплекса (порядка 30 га к западу от д. Большие Колпаны);

Строительство комплекса по производству сжиженного природного газа ОАО «Гидроспецгаз» (площадка 35 га к востоку от д. Лядино);

Размещение объектов логистической инфраструктуры в зоне транспортной развязки на пересечении автомагистрали А-120;

Реконструкция фермы ЗАО «Гатчинское».

Также к западу от д. Большие Колпаны планируется выделение территории для развития сельскохозяйственного производства.

Транспортная инфраструктура.

Проектом предусматривается сохранение существующих и строительство новых безопасных въездов-выездов на прилегающие магистральные автодороги с рассматриваемой территории, с развязками в разных уровнях; строительство путепроводов на пересечении автомагистралей и железной дороги, уплотнение связей внутри поселения, что необходимо, для обеспечения беспрепятственного ввода сил для ликвидации последствий возможных аварий, вывода населения из зоны ЧС, а так же, для улучшения транспортной доступности объектов различного назначения внутри самого поселения.

Проектные предложения обеспечивают надежность и бесперебойность сообщений с административным центром муниципального района – городом Гатчина, дооснащение проектируемой территории сетью местных и поселковых дорог, достаточных для нормального обслуживания внутри поселенческих связей и, непосредственно, существующих и новых площадок нового строительства.

Предложения и требования по повышению устойчивости функционирования систем инженерного оборудования

Водоснабжение.

Для устойчивого развития системы водоснабжения и обеспечения населенных пунктов сельского поселения качественной питьевой водой и в достаточном количестве необходимо:

строительство и реконструкция водозаборов, водоочистных станций, водоводов, уличных водопроводных сетей;

ликвидация дефицита питьевой воды;

внедрение новых технологий очистки воды;

соблюдение ЗСО источников водоснабжения;

соблюдение санитарно-защитных полос водоводов;

внедрение систем обеззараживания воды гипохлоритом натрия на всех водозаборах взамен хлора;

Кроме того необходимо принять расстояния по горизонтали от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (таблица 14):

водопровод и напорная канализация – 5 м.

самотечная канализация (бытовая и дождевая) – 3 м.

В соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» ширину санитарно-защитной полосы водоводов, проходящих по незастроенной территории, принять от крайних водоводов, прокладываемых в сухих грунтах, не менее 10 м при диаметре до 1000 мм.

Предусмотреть оборудование водоохранных зон от источников водоснабжения, объектов централизованных систем водоснабжения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Водоотведение

Для развития и устойчивой работы систем канализации в населенных пунктах сельского поселения необходимо:

строительство и реконструкция сооружений биологической очистки и канализационных сетей;

реконструкция существующих и строительство новых канализационных сетей;

согласно производственной программе постоянно проводить мероприятия по техническому ремонту и обслуживанию трубопроводов, запорной арматуры и оборудования;

строительство новых и реконструкция существующих локальных очистных сооружений промышленных предприятий;

максимальное внедрение на промышленных предприятиях оборотного, повторного и замкнутого производственного водоснабжения, борьба с потерями воды на всех этапах ее транспортировки и потребления.

Теплоснабжение

Для обеспечения устойчивого и бесперебойного теплоснабжения населенных пунктов сельского поселения необходима оптимизация работы систем теплоснабжения и поэтапная модернизация всех элементов систем теплового хозяйства:

перевооружение существующих и строительство новых котельных на базе современного котельного оборудования;

реконструкция и строительство новых тепловых сетей с применением эффективных изоляционных материалов (пенополиуретана – ППУ по технологии «труба в трубе»);

сооружение перемычек между наиболее крупными котельными в городе;

внедрение энергосберегающих технологий (приборы коммерческого учета тепловой энергии и др.).

Газоснабжение

При дальнейшей газификации сельского поселения необходимо строгое соблюдение технических условий, выдаваемых организацией-владельцем газораспределительных сетей.

Администрации Большеколпанского сельского поселения следует планировать газоснабжение в соответствии с требованиями: Федеральных законов «О газоснабжении в Российской Федерации» и «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; ПБ 12-519-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления»; СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

Для поддержания стабильной, надёжной и безотказной работы развивающейся системы газоснабжения поселения и обеспечения в полном объёме потребностей населения необходимо выполнение комплекса следующих мероприятий:

строительство межпоселковых газопроводов, газопроводов - отводов и дальнейшая газификация населенных пунктов;

строительство ГРП и распределительных газопроводов;

применение новых технологий в строительстве - бестраншейная прокладка газопроводов;

применение в строительстве новых материалов и оборудования, полиэтиленовых труб и соединительных узлов и т.д.;

замена стальных труб на полиэтиленовые;

осуществление антикоррозионной защиты всех существующих и вновь вводимых стальных газопроводов;

обеспечение безопасной эксплуатации (техническое диагностирование газопроводов и ГРП, внедрение автоматики и телемеханики).

Электроснабжение потребителей Большеколпанского сельского поселения осуществляется от системы ОАО «Ленэнерго».

Для обеспечения надёжного и стабильного электроснабжения потребителей сельского поселения потребуется проведение следующих мероприятий:

строительство новых сетей 10 и 0,4 кВ и трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ,

реконструкция существующих подстанций 35 и 10/0,4 кВ с внедрением энергосберегающих технологий.

Для повышения надёжности электроснабжения объектов газоснабжения, водоснабжения, лечебных учреждений и других особо важных объектов поселения в период чрезвычайных ситуаций необходимо предусматривать замену воздушных линий электропередачи кабельными линиями, прокладку кабельных аварийных перемычек. Электроснабжение водозаборов поселения следует осуществлять от двух независимых источников, один из которых автономный.

Для электроснабжения потребителей поселения в период чрезвычайных ситуаций должны быть предусмотрены и использоваться передвижные электростанции и подстанции.

## Предупреждение аварий в техногенной сфере

В техногенной сфере работа по предупреждению аварий ведется на конкретных объектах и производствах. Для этого используются общие научные, инженерно-конструкторские, технологические меры, служащие методической базой для предотвращения аварий.

К основным требованиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения на стадии эксплуатации относятся:

постоянный мониторинг обстановки и окружающей среды в повседневных условиях методом наблюдения, сбора и обработки информации с использованием приборов технического и химического контроля. По результатам анализа осуществляется прогнозирование обстановки, вырабатываются рекомендации по комплексу мероприятий на предупреждение возникновения ЧС или уменьшения их вредного воздействия на окружающую среду и человека;

разработка и реализация мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций;

подготовка объектовых органов управления, сил и средств к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

подготовка персонала к действиям при чрезвычайных ситуациях;

декларирование безопасности, лицензирование и страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта и гидротехнического сооружения;

создание объектовых резервов материальных и финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

На объектовом уровне основными превентивными мероприятиями по предупреждению чрезвычайных ситуаций и уменьшению их масштабов в случае возникновения являются:

прогнозирование возможных чрезвычайных ситуаций, их масштаба, характера;

обеспечение защиты рабочих и служащих от возможных поражающих факторов, в том числе вторичных;

повышение прочности и устойчивости важнейших элементов объектов, совершенствование технологического процесса;

повышение устойчивости материально-технического снабжения;

повышение устойчивости управления, связи и оповещения;

разработка и осуществление мероприятий по уменьшению риска возникновения аварий и катастроф, а также вторичных факторов поражения;

создание страхового фонда конструкторской, технологической и эксплуатационной документации, обеспечение ее сохранности;

подготовка к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ, восстановлению нарушенного производства и систем жизнеобеспечения.

На территории Гатчинского муниципального района Ленинградской области проводятся следующие мероприятия по предупреждению и снижению последствий аварий, катастроф и других стихийных бедствий на объектах:

оборудование производственно-технических сооружений автоматическими устройствами, предупреждающими аварии;

оборудование рабочих и служебных помещений автоматическими средствами контроля и сигнализацией;

поддержание в постоянной готовности вентиляционных систем в помещениях;

усиление защитных свойств емкостей и коммуникаций;

устройство подземных резервуаров для хранения воды, постоянный контроль за качеством питьевой воды;

обеспечение средствами индивидуальной защиты, содержание их в полной готовности;

разборка и вывоз деревянных сооружений с территории объектов;

контроль за соблюдением правил и порядка складирования, хранения, транспортировки и использования пожароопасных материалов;

поддержание на высоком уровне трудовой, технологической дисциплины, обучение персонала и соблюдение правил техники безопасности;

ПИЯФ РАН в случае аварии:

классифицирует радиационную аварию; экстренно информирует администрацию Ленинградской области, органы местного самоуправления, территориальные федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие государственный надзор и контроль в области обеспечения радиационной безопасности об аварии - согласно схемы оповещения;

представляет местным органам власти рекомендации о проведении защитных мероприятий (на основании анализа состояния аварийного реактора и результатов проведения первичного мониторинга радиационной обстановки);

эвакуирует из здания реактора ВВР-М персонал, незадействованный в аварийно-восстановительных работах на реакторе. Производит временное укрытие работников Института, незадействованных в аварийно-восстановительных работах в защитных сооружениях и зданиях на территории Института. В случае неблагоприятной радиационной обстановки на НТП ПИЯФ РАН производит эвакуацию этих работников за пределы территории Института. Оказывает содействие в эвакуации работников других организаций, расположенных на территории Института;

осуществляет радиационный мониторинг в здании реактора, на его площадке, в санитарно-защитной зоне;

обеспечивает радиационную защиту персонала ПИЯФ РАН и ВК, участвующего в ликвидации аварии, на комплексе реактора ВВР-М и за его пределами путем мониторинга полученных доз облучения и предоставления соответствующих средств радиационной защиты;

предпринимает все возможные меры для ограничения аварии и предотвращения или ограничения радиоактивного выброса в окружающую среду;

оказывает специализированную техническую помощь местным органам власти: предоставляет оперативную информацию о радиационной обстановке, получаемую Отделом радиационной безопасности ПИЯФ РАН, в Управление МЧС России в г. Гатчина, отдел по делом ГО и ЧС администрации Гатчинского муниципального района и г. Гатчина (совместным распоряжением глав г. Гатчина и Гатчинского муниципального района от 30.01.1997 года № 20-р/46-р Отдел радиационной безопасности ПИЯФ РАН включён в состав сил постоянной готовности Гатчинского звена Ленинградской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций); развертывает временный пункт радиационного мониторинга личных вещей населения, выделяя для этого необходимый персонал и технические средства радиационного контроля; проводит радиационный мониторинг на территории зоны неотложных защитных мероприятий для определения.

Для предотвращения тяжелых последствий, при возникновении аварий на потенциально-опасных объектах необходимы:

организация службы мониторинга окружающей среды и прогнозирования чрезвычайных ситуаций;

строительство локальных систем оповещения (ЛСО) на действующих потенциально опасных объектах (в соответствии с требованием Постановления Правительства Российской Федерации № 178 от 01.03.1993), сопряженных с общегородской (районной) системой оповещения.

На территории Гатчинского муниципального района организована система сети наблюдения и лабораторного контроля в целях своевременного обнаружения радиоактивного, химического, бактериологическою заражения (загрязнения) территорий, воздуха, воды, пищевого сырья, продуктов питания, фуража, сельскохозяйственных растений в случаях аварий и катастроф на потенциально-опасных объектах, стихийных бедствиях и при применении возможным противником современных средств поражения и принятия мер по защите населения, личного состава аварийно-спасательных формирований, а также животных и растений от поражающих факторов природного, техногенного и военного происхождения.

Система оповещения населения в случае возникновения ЧС имеется в д. Большие Колпаны. Проектом предусмотрен монтаж системы и в остальных населенных пунктах сельского поселения.

## Защита населения в военное время и в чрезвычайных ситуациях

Защита населения от поражающих факторов современных видов вооружения в условиях военного времени является главной задачей гражданской обороны. Основным способом защиты населения проектируемого поселения от современных средств поражения является его укрытие в защитных сооружениях гражданской обороны (п. 2.1 СНиП 2.01.51-90).

Защитные сооружения ГО

В соответствии со СНиП 2.01.51-90 и директивными указаниями правительственных органов защита населения за пределами зон разрушения в не категорированных сельских населенных пунктах предусматривается в противорадиационных укрытиях (ПРУ).

В мирное время защитные сооружения гражданской обороны должны использоваться для нужд объектов экономики и обслуживания населения.

Фонд защитных сооружений накапливается планомерно.

Для рабочих и служащих (наибольшей рабочей смены) предприятий защитные сооружения гражданской обороны (убежища) создаются на территории этих предприятий или вблизи них (при соблюдении радиуса доступности, допускается устройство одного объекта для группы предприятий), а для остального населения устройство – противорадиационных укрытий осуществляется на территории жилой застройки.

ПРУ должны обеспечивать защиту укрываемых от воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном заражении местности и допускать непрерывное пребывание расчетного количества укрываемых в течение до 2-х суток.

Защита постоянно проживающего населения Большеколпанского сельского поселения, на территории за пределами зон возможных сильных разрушений предусматривается в противорадиационных укрытиях.

Порядок создания убежищ и иных объектов гражданской обороны утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 г. № 1309. Укрываемое население необходимо обеспечивать индивидуальными средствами защиты, которые складируются на объектах ГО и выдаются населению по распоряжению уполномоченных органов.

В соответствии с СНиП 2.01.51-90 на территории поселения не предусматриваются мероприятия по рассредоточению и размещению эвакуируемого населения.

Численность населения, проживающего на территории Большеколпанского сельского поселения, по состоянию на 01.01.2012 составила 8940 человек.

Наиболее вероятным представляется прирост населения Большеколпанского сельского поселения на уровне 1,5 тыс. чел., что соответствует стабильному варианту демографического развития. Таким образом, общее число постоянного зарегистрированного населения на первую очередь (2020 г.) составит 9,6 тыс. чел., на 2035 г. – 10,4 тыс. чел.

В качестве противорадиационных укрытий на территории поселения, в первую очередь, могут использоваться подвалы зданий, подполья домов, погреба, овощехранилища, помещения жилых и производственных зданий, специально приспособленные и оборудованные для размещения укрываемых в соответствии с требованиями СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны».

ПРУ размещаются с учетом радиуса сбора укрываемых и должны обеспечивать защиту укрываемых, в зависимости от расположения ПРУ, в соответствии с п.2.16, п.2.17 СНиП 2.01.51-90, допускать непрерывное пребывание в них расчетного количества укрываемых до 2-х суток.

Таблица 8

Сведения о наличии защитных сооружений гражданской обороны Большеколпанского сельского поселения

| Численность населения, подлежащего укрытию в убежищах, тыс. чел | Количество и вместимость имеющихся убежищ всех классов, в т.ч. отвечающих требованиям норм | Численность населения, подлежащего укрытию в ПРУ | Количество и вместимость имеющихся ПРУ, шт./тыс. чел. | Вместимость подвалов и др. заглубленных помещений, которые могут быть использованы для укрытия населения, тыс. чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | шт./тыс. чел. | шт./тыс. чел. | Всего тыс. чел. | в т.ч. местного тыс. чел. |  |  |
| 2,5 | 4/2,39 | 2/0,62 | 9,3 | 9,3 | 2/1,82 | 10,0 |

Для защиты населения на территории Гатчинского муниципального района предусматривается:

при радиоактивном заражении (загрязнении):

оповещение об опасности радиоактивного загрязнения;

укрытие в защитных сооружениях (убежищах, ПРУ), а при их отсутствии – в зданиях с немедленной герметизацией окон, дверей, вентиляционных отверстий и т.п.;

использование индивидуальных средств защиты (противогазов, респираторов), а при их отсутствии ватно-марлевых повязок;

использование радиационно-профилактических препаратов из АИ-2;

исключение потребления загрязненных продуктов и воды;

соблюдение правил (режимов) поведения людей на загрязненной территории;

эвакуация при необходимости с загрязненной территории;

ограничение доступа на загрязненную территорию;

санитарная обработка людей, дезактивация одежды, техники, сооружений и др. объектов.

при химическом загрязнении:

оповещение об опасности химического загрязнения;

укрытие в защитных сооружениях (убежищах);

использование индивидуальных средств защиты (противогазов и средств защиты кожи);

применение антидотов и индивидуальных противохимических пакетов (ИПП);

соблюдение режимов поведения (защиты) на зараженной территории;

эвакуация людей из зоны заражения;

санитарная обработка людей, дегазация одежды, специальная обработка территории сооружений, транспорта, техники, имущества.

Световая маскировка

Проектируемая территория находится в зоне световой маскировки (таблица 7 СНиП 2.01.51.90).

В соответствии с требованиями действующих нормативных документов необходимо предусмотреть светомаскировку освещения (уличного и внутреннего) в двух режимах – частичного (ЧЗ) и полного (ПЗ) затемнения в установленные сроки. При этом режим ЧЗ рассматривается как подготовительный этап к введению режима ПЗ.

Для выполнения мероприятий световой маскировки на проектируемой территории предусматривается преимущественно электрический способ световой маскировки – частичное или полное отключение освещения, а также механический способ – установка зашторивающих устройств, предусмотренных СНиП 2.01.53-84, на оконных проемах.

Управление световой маскировкой наружного освещения должно осуществляться централизованно, дежурным персоналом с единого диспетчерского пункта, телемеханическим или дистанционным способом по существующей схеме централизованного управления.

Управление мероприятиями по световой маскировке освещения территории сохраняемых, реконструируемых и проектируемых объектов капитального строительства предусматривается децентрализованным – телемеханическим или дистанционным способом из пунктов управления освещением территории каждого объекта в отдельности. Управление осуществляется дежурным персоналом эксплуатирующих организаций.

Согласно СНиП II-10-74 (пп. 1.1, 7.1) светомаскировка на территории поселения предусматривается в двух режимах:

режим частичного затемнения предусматривает отключение от источников питания и электрических сетей освещения общественных зданий, рекламного и витринного освещения, снижение уровней наружного освещения улиц и площадей. Освещенность в зданиях различного назначения рекомендуется снижать путем выключения части светильников. Режим частичного затемнения производится в течение не более 16 часов;

режим полного затемнения ― вводится по сигналу «Воздушная тревога» и отменяется с объявлением сигнала «Отбой воздушной тревоги». Переход с режима частичного затемнения на режим полного затемнения должен осуществляться в течение не более 3 минут.

В режиме полного затемнения предусматривается:

централизованное отключение всех средств уличного освещения, средств регулирования дорожного освещения, наружного и внутреннего освещения зданий и сооружений;

осуществление светомаскировки транспорта, производственных, сигнальных и осветительных огней.

На объектах народного хозяйства, где по условиям их деятельности невозможно отключение средств внутреннего освещения, светомаскировка в режиме полного затемнения должна осуществляться путем зашторивания.

Оповещение

Система оповещения по сигналам ГО и ЧС выполняется в соответствии с «Положением о системах оповещения населения» (введено в действие совместным приказом МЧС России, Мининформсвязи России и Минкультуры России от 25.07.2006г. № 422/90/376).

Система оповещения Большеколпанского сельского поселения должна создаваться согласно отдельно разработанного проекта и включать в себя:

автоматизированную систему централизованного оповещения должностных лиц Гражданской обороны по служебным и домашним телефонам,

систему централизованного оповещения руководящего состава поселения,

автоматизированную систему централизованного запуска электросирен,

системы автоматизированного перехвата каналов, звукового сопровождения первого и второго каналов, телевизионного, радио- и трехканального радиовещания по проводной сети,

рабочее место оперативного дежурного, оборудованное техническими средствами оповещения, сопряженными с каналами и линиями сети связи общественного пользования, ведомственных сетей связи, а также сетями вещания.

Для оповещения по сигналам ГО (сигналам оповещения ЧС) жителей Большеколпанского сельского поселения предусматривается использование:

оборудования и сети для приема программ вещания;

городской телефонной сети;

объектовых систем оповещения;

сетей приема эфирного, спутникового и кабельного телевидения,

а так же планируется установка громкоговорителей и сирен С-40 на территории населенных пунктов поселения.

Оборудование и все виды связи, планируемые в поселении, обеспечат приём и доведение сигналов ГО и ЧС до населения, находящегося, как внутри зданий, так и на прилегающей территории.

Предложения по приспособлению объектов.

В соответствии с требованиями п. 10 СНиП 2.01.51-90, бани, прачечные, фабрики химической чистки, а также посты мойки и уборки подвижного состава автотранспорта автотранспортных предприятий, независимо от их ведомственной принадлежности, приспосабливаются для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта.

На проектируемой территории предусматривается размещение:

зданий и сооружений, имеющих в своем составе душевые помещения, для которых существует возможность приспособления для санитарной обработки людей: спортивные сооружения, бани;

прачечных и фабрик химической чистки, для которых существует возможности приспособления для специальной обработки одежды;

автотранспортных предприятий, для которых существует возможности приспособления для специальной обработки подвижного состава автотранспорта.

# Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности территории поселения

- Размещение пожарных депо, с учетом соблюдения нормативного времени прибытия пожарных расчетов к месту пожара.

В соответствии со статьей 76 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях - 20 минут;

В настоящее время, на территории Большеколпанского сельского поселения пожарное депо отсутствует. Обслуживание поселения осуществляется пожарными депо, расположенными на территории Гатчинского городского поселения.

Таблица 9

Характеристика пожарных депо, предоставленные ГУ «18 ОФПС по Ленинградской области» (письмо № 413-1-18 от 26.05.2009 г.)

| Наименование учреждения (№ ПЧ) | Адрес | Кол-во выездных ворот |
| --- | --- | --- |
| ГУ «18 ОФПС по Ленинградской области» 42 ПЧ | г. Гатчина, ул. Рощинская, дом 17 | 6 |
| ГУ «18 ОФПС по Ленинградской области» 43 ПЧ | г. Гатчина, ул. Рошаля, дом 14 | 2 |

В соответствии с требованиями НПБ 101-95 для обслуживания рассматриваемого поселения необходимо 1 пожарное депо на 4 пожарных автомобиля (V тип, пожарное депо для охраны населенных пунктов) (приложения 1 и 2).

Постепенная ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда на территории сельского поселения, реконструкция и замена его на современные жилые дома, соответствующие противопожарным требованиям, содержание существующего жилого фонда в надлежащем состоянии, с учетом требований пожарной безопасности

В Большеколпанском сельском поселении отмечается незначительный удельный вес ветхого и аварийного жилья. По данным на начало 2012 г. общая площадь ветхого и аварийного жилищного фонда составляет 1147,2 кв. м - три жилых дома (1-2 эт.), в которых зарегистрировано 35 человек.

В случае выхода из строя водопровода для забора воды на тушение пожара, на территории малоэтажной застройки, а так же в некоммерческих садоводческих товариществах планируется сооружение водоемов двоякого назначения.

В настоящее время пожарные резервуары 15 куб. м размещены на территории:

д. Старое Хинколово

д. Старые Черницы

д. Вопша – 2 шт.

д. Ротково

Проектом предусмотрено размещение пожарных резервуаров на территории:

д. Парицы

д. Новое Хинколово

д. Новые Черницы

д. Новое Колено

д. Тихковицы

Обеспечение водой «безводных» участков поселения.

Проектом Генерального плана предлагается сохранение существующей схемы водоснабжения населенных пунктов Большеколпанского сельского поселения, с развитием, реконструкцией и строительством сетей и сооружений водопровода:

заменой изношенных водопроводных сетей, прокладкой новых;

оборудованием подземными пожарными резервуарами объемом по 50 куб. м;

приобретением и установкой пожарных гидрантов в необходимом количестве (в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»).

Расчет потребности в воде населенных пунктов поселения выполнен с учетом расхода воды для нужд пожаротушения:

Расходы воды для нужд наружного пожаротушения принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84 .

На расчетный срок принят 1 пожар 15 л/с.

Расходы воды на внутреннее пожаротушение приняты 10 л/с (СНиП 2.04.01-85*).

Трехчасовой пожарный запас составляет:

(15 +10) х 3,6 х 3 =270 куб. м;

Хранение трехчасового запаса воды предусматривается в резервуарах чистой воды. Пополнение пожарных запасов предусматривается за счет сокращения расхода воды на другие нужды.

Необходимые потребности в воде этих населенных пунктов, при активизации в них градостроительной деятельности могут быть обеспечены от существующих водозаборов при увеличении их производительности до проектной потребности.

В местах размещения противопожарных водоемов на территории индивидуальной застройки по имеющимся и проектируемым съездам, для забора воды на пожаротушение планируется строительство пожарных подъездов (пирсов).

Во всех населенных пунктах поселения предусматривается ремонт существующих подъездов и строительство новых на расчетный срок.

Развитие сети местных и поселковых дорог, для нормального обслуживания внутри поселенческих связей, а так же, существующих и новых площадок строительного освоения предусмотренных проектом Генерального плана поселения обеспечит беспрепятственный проезд пожарных, санитарных и аварийных машин ко всем объектам защиты на территории поселения.

Для обеспечения пожарной безопасности на объектах экономики необходимо:

оснащение производственных объектов системами автоматического обнаружения и тушения пожара, в соответствии с требованиями нормативной документации;

очистка территории производственных объектов от разбросанных легко возгораемых материалов, малоценных сгораемых строений (сараев, заборов);

соблюдение противопожарных разрывов от зданий и строений; создание условий для маневра пожарных сил и средств в период тушения или локализации пожаров;

сооружение специальных противопожарных резервуаров с водой и искусственных водоемов;

повышение огнестойкости конструкций, создание специальных противопожарных преград.

Для обеспечения пожарной безопасности в лесах:

противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек, противопожарных разрывов;

создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание этих систем и средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности;

мониторинг пожарной опасности в лесах;

разработка планов тушения лесных пожаров.

На последующих стадиях проектирования необходимо предусматривать, чтобы автомобильные проезды были закольцованы, а тупиковые проезды имели площадки для разворота транспорта, территории населенных пунктов сельского поселения были обеспечены нормативным количеством пожарных гидрантов, а в сети водопровода поддерживалось необходимое давление.

Здания необходимо оборудовать, в соответствии с требованиями противопожарных норм, системами пожарной сигнализации, если требуется, заменить устаревшие и непригодные к дальнейшей эксплуатации системы;

Мероприятия организационного характера являются создание и обучение добровольных пожарных формирований, обучение населения правилам поведения при угрозе возникновения пожара, противопожарная пропаганда среди населения и др.

# Приложения

Приложение 3