|  | Научно-проектный институт пространственного планирования «ЭНКО» |
| --- | --- |
| 199178, г. Санкт-Петербург, 18-ая линия ВО, д.31, офис 406–407, www.enko.spb.ru тел. +7–812–332 9714, факс.+7–812 – 332 9710; e-mail: enko@ enko.spb.ru |

Инв. № 70/863

Экз. _1_

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

БОЛЬШЕКОЛПАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

| Генеральный директор, к.г.н. | С.В. Скатерщиков |
| --- | --- |
| Заместитель генерального директора, Главный архитектор проекта | О.В. Красовская |
| Заместитель генерального директора, Главный инженер | А.Г. Петров |

Санкт-Петербург – Большие Колпаны

2013 г.

Авторский коллектив:

| Руководитель проекта | к.г.н., генеральный директор института С.В. Скатерщиков |
| --- | --- |
| Архитектурно-планировочные разделы | гл. арх. проекта С.И. Лутченко; ведущий архитектор С.В. Малинина |
| Градостроительная экономика | экономист градостроительства В.В. Плечанова |
| Природные условия и ресурсы | эколог градостроительства С.А. Гаврилкина |
| Состояние окружающей среды. Зоны с особыми условиями использования территорий. Планировочные ограничения | эколог градостроительства С.А. Гаврилкина |
| Объекты культурного наследия | экономист градостроительства А.В. Косарев |
| Транспортная инфраструктура | гл. специалист по транспорту Л.И. Свердлин, инженер В.В. Фролкина |
| Инженерная инфраструктура | гл. инженер проекта А.Г. Петров, гл. специалисты И.Н. Максимова, Н.А. Масленникова, г. Е. Нехамкис, инженер Д.Б. Тарских |
| ГИС-технологии | гл. специалист А.М. Савинков |

Оглавление

1.	Общие положения	6

2.	Цели и задачи территориального планирования	9

3.	АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ	11

3.1. Основные сведения о территории	11

3.2. Природные условия и ресурсы	11

3.3. Современное использование территории	23

3.4. Объекты культурного наследия.	26

3.5. Зоны с особыми условиями использования территорий	29

3.6. Земельный фонд	36

3.7. Социально-экономическая ситуация	36

3.8. Состояние окружающей среды	48

3.9. Транспортная инфраструктура	52

3.10. Инженерная инфраструктура	57

3.11. Выводы комплексного анализа территории	60

4.	ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ, ЭТАПЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ	63

4.1. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования. Развитие планировочной структуры. Функциональное зонирование территории. Охрана объектов культурного наследия	63

4.2. Социально-экономическое развитие	71

4.3. Развитие отдыха и туризма.	79

4.4. Развитие транспортной инфраструктуры	81

4.5. Развитие инженерной инфраструктуры	84

4.6. Охрана окружающей среды. Санитарная очистка территории	94

4.7. Развитие сети особо охраняемых природных территорий	94

4.8. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Обеспечение пожарной безопасности территории	96

5.	ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	105

5.1. Мероприятия по изменению границ населенных пунктов	105

5.2. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения	106

5.3. Мероприятия по инженерной подготовке территории	116

5.4. Мероприятия по охране окружающей среды и санитарной очистке территории	117

5.5. Мероприятия по охране объектов культурного наследия	120

6.	технико-экономические показатели	121

7.	ПРИЛОЖЕНИЯ	132

Состав проектных материалов

| Наименование документа | Инв. № |
| --- | --- |
| Материалы в текстовой форме |  |
| 1 | Генеральный план поселения. Положение о территориальном планировании | 70/862 |
| 2 | Материалы по обоснованию проекта Генерального плана поселения | 70/863 |
| 3 | Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | 70/864 |
| 4 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности территории | 70/865 |
| Материалы в картографической форме |  |
| Карты в составе Положений о территориальном планировании |  |
| 5 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения | 1:5000; 1:25000 | 70/0866 ДСП |
| 6 | Карта границ населенных пунктов | 1:25000 | 70/867 |
| 7 | Карта функциональных зон | 1:5000; 1:25000 | 70/868 |
| 8 | Карта планируемых границ земель различных категорий | 1:25000 | 70/869 |
| Карты в составе Материалов по обоснованию проекта Генерального плана |
| 9 | Карта использования территорий. | 1:5000; 1:25000 | 70/0870 ДСП |
| 10 | Карта планируемого размещения объектов местного значения (электро-, тепло-, газо-, и водоснабжение населения и водоотведение) Карта инженерной подготовки и благоустройства территорий | 1:5000; 1:25000 | 70/0871 ДСП |
| 11 | Карта планируемого размещения объектов местного значения (автомобильные дороги местного значения) | 1:5000; 1:25000 | 70/872 |
| 12 | Карта планируемого размещения объектов местного значения (физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение) | 1:5000; 1:25000 | 70/873 |
| 13 | Карта границ зон с особыми условиями использования территорий | 1:25000 | 70/0874 ДСП |
| 14 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1:25000 | 70/0875 ДСП |
| 15 | Карта существующих границ населенных пунктов | 1:25000 | 70/876 |
| 16 | Карта планируемых границ населенных пунктов | 1:25000 | 70/877 |
| 17 | Карта существующих границ земель различных категорий | 1:25000 | 70/878 |
| 18 | Карта планируемых границ земель различных категорий | 1:25000 | 70/879 |
| В том числе иллюстративные материалы |
| 19 | Схема доступности проектного пожарного депо |  |  |
| 20 | Схема размещения проектного пожарного депо |  |  |
| 21 | Схема расположения охотничьих хозяйств |  |  |
| 22 | Схема арендаторов лесных участков |  |  |
|  | Электронная версия материалов |  | 70/880 |

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| АЗС | автозаправочная станция | МО | муниципальное образование |
| --- | --- | --- | --- |
| АТС | автоматическая телефонная станция | МОУ | муниципальное образовательное учреждение |
| АХОВ | аварийно химически опасное вещество | МУЗ | муниципальное учреждение здравоохранения |
| БМК | блочно-модульная котельная | н/д | нет данных |
| ВЛ | высоковольтная линия | ООО | открытое акционерное общество |
| г. | год | ООПТ | особо охраняемые природные территории |
| га | гектар | 1 оч. | первая очередь |
| гг. | годы | ПДК | предельно-допустимая концентрация |
| Гкал | гигакалория | ПОО | пожароопасный объект |
| ГОСТ | государственный стандарт | ПРУ | противорадиационные укрытия |
| ГРП | газораспределительный пункт | ПС | подстанция (электрическая) |
| ГРС | газораспределительная станция | ПХГ | подземное хранилище газа |
| ГУ | государственное управление | р. | река |
| д. | деревня | расч. ср. | расчетный срок |
| др. | другое | реконстр. | реконструкция |
| ДСП | для служебного пользования | Р/ч | рентген в час |
| ед. | единица | руч. | ручей |
| ЖКХ | жилищно-коммунальное хозяйство | с. | село |
| ЗАГС | Отдел записей актов гражданского состояния | СанПиН | санитарные нормы и правила. |
| ЗАО | закрытое акционерное общество | СЗЗ | санитарно-защитная зона |
| ЗСО | зона санитарной охраны | см | сантиметр |
| кв. км | квадратный километр | СНиП | строительные нормы и правила |
| кв. м | квадратный метр | СОШ | средняя общеобразовательная школа |
| кВт | киловатт в час | СП | свод правил |
| КНС | канализационные насосные станции | сут. | сутки |
| КОС | канализационные очистные сооружения | сущ. | существующее |
| куб. м | кубический метр | ТБО | твёрдые бытовые отходы |
| л/с | литр в секунду | ТСН | территориальные строительные нормы |
| л/с·кв. км | литр в секунду на квадратный километр (единица измерения модуля годового стока ) | тыс. | тысяча |
| ЛАЭС | Ленинградская атомная электростанция | ул. | улица |
| ЛСО | локальная система оповещения | ФГБУ | федеральное государственное бюджетное учреждение |
| ЛЭП | линия электропередач | ФГУП | федеральное государственное унитарное предприятие |
| м/с | метр в секунду | ФОК | физкультурно-оздоровительный комплекс |
| мг·экв./л | единица измерения жесткости воды | ФЦП | федеральная целевая программа |
| МДОУ | муниципальное дошкольное образовательное учреждение | ЦГМС | центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды |
| МКУК | муниципальное казенное учреждение культуры | чел. | человек |
| млн | миллион | ЧС | чрезвычайная ситуация |
| мм | миллиметр | ШРП | шкафной регуляторный пункт |

# Общие положения

Проект Генерального плана муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области подготовлен Научно-проектным институтом пространственного планирования «ЭНКО» по заказу администрации Большеколпанского сельского поселения (муниципальный контракт № 0145300007512000011 от 10 сентября 2012 года) в качестве документа, направленного на создание оптимальных условий территориального и социально-экономического развития Большеколпанского сельского поселения.

Генеральный план разработан в соответствии с требованиями статей 23 и 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ (редакция от 29 ноября 2010 года) и заданием на подготовку проекта Генерального плана (приложение к муниципальному контракту № 0145300007512000011 от 10 сентября 2012 года).

Разработка Генерального плана велась в соответствии с требованиями федеральных законодательных актов в действующих редакциях, в том числе:

Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 № 136-ФЗ;

Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ;

Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 № 74-ФЗ;

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ;

Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 8 октября 2007 года № 257-ФЗ;

Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ;

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ;

Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ;

Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ;

Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ;

Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ;

Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ;

Федеральный закон «О гражданской обороне» от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ;

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 года № 7-ФЗ;

Федеральный закон «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ.

Подготовка Генерального плана велась с учетом следующих нормативных документов:

СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2 июля 01–89*;

СНиП 11–04–2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

СНиП 11–02–96 «Инженерно-экологические изыскания для строительства. Основные положения», М., Минстрой России, 1997 год;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

СНиП 2.04.02–84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

СНиП 2.04.03–85 «Канализация наружные сети и сооружения»;

СНиП 41–02–2003 «Тепловые сети»;

СНиП 35–01–2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», 2001 год;

СП 11.13.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны»;

ГОСТ Р 22.0.07–95 «Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров»;

ГОСТ Р 22.05–94 «Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения».

Официальные названия проектируемой территории:

Название «Большеколпанское сельское поселение» принято в соответствии с областным законом от 16 декабря 2004 г. № 113-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Гатчинский муниципальный район и муниципальных образований в его составе»;

Название «Муниципальное образование Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» принято в соответствии с Уставом муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области, утвержденным Решением Совета депутатов МО Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района ЛО от 28 ноября 2005 года №17. Сокращенное наименование – «Муниципальное образование Большеколпанское сельское поселение».

Генеральный план подготовлен на всю территорию Большеколпанского сельского поселения в границах, установленных областным законом от 14 декабря 2004 г. № 113-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Гатчинский муниципальный район и муниципальных образований в его составе».

Генеральный план Большеколпанского сельского поселения разработан на следующие проектные периоды:

расчетный срок – 2033 гг.,

первая очередь – 2023 гг.

Проектные решения Генерального плана Большеколпанского сельского поселения на первую очередь строительства и расчетный срок являются основанием для разработки:

документации по планировке территории;

правил землепользования и застройки.

Генеральный план выполнен с использованием следующих материалов:

Топографической основы масштаба 1:25 000, выполненной ФГУП «Аэрогеодезия» в 2008-2010 гг., гриф – материалы открытого пользования, система координат – местная 1964 г. города Ленинграда, система высот Балтийская 1977 г. (материалы приняты в фонд инженерных изысканий комитетом государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области в цифровом виде без сопроводительных писем и отчета в 2010 г.: инвентарный номер карточки учета 17615).

Векторной топографической основы масштаба 1:2 000, выполненной ООО «Контур» в формате AutoCad – принята 29 декабря 2009 года за архивным номером 16505; гриф - ДСП, система высот Балтийская, Система координат - местная 1964 г.

Векторной топографической основы масштаба 1:5 000, выполненной ИФЗ им. О.Ю. Шмидта РАН в формате AutoCad – принята 15 октября 2009 года за архивным номером 15875; гриф - ДСП, система высот Балтийская, система координат - местная 1964 г.

Генеральный план разработан на единой концептуальной и технологической основе с применением компьютерной геоинформационной системы (ГИС) – программный пакет ArcGIS 9.3.

# Цели и задачи территориального планирования

Разработка документации проводится с целью создания действенного инструмента управления развитием территории Большеколпанского сельского поселения в соответствии с действующим федеральным и областным законодательством. Решения генерального плана направлены на обеспечение устойчивого развития территории сельского поселения, создание благоприятных условий проживания населения в населенных пунктах муниципального образования, исходя из совокупности экологических, экономических, социальных и иных факторов.

Основными целями территориального планирования муниципального образования Большеколпанское сельское поселение являются:

обеспечение территориальных предпосылок для устойчивого развития экономики поселения и повышение инвестиционной привлекательности территории;

дальнейшее развитие пригородных функций на территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение: туристско-рекреационная деятельность, агропромышленный комплекс; индивидуальное жилищное строительство;

качественное улучшение состояния окружающей среды поселения в целом и всех функциональных типов территорий;

создание территориальных предпосылок для повышения уровня жизни и условий проживания населения;

сохранение объектов культурного наследия;

развитие рекреационных территорий;

развитие транспортной, инженерной и социальной инфраструктур.

Задачи территориального планирования

Задачи по развитию планировочной структуры и функциональному зонированию территории:

формирование планировочной структуры и функционального зонирования территории Большеколпанского сельского поселения с учетом специфики его территории: экономико-географического положения; природных условий; зон с особыми условиями использования территорий; сложившегося использования территории и др.;

определение территорий для градостроительного развития населенных пунктов на основе прогнозных параметров социально-экономического развития Большеколпанского сельского поселения;

определение необходимого объема и структуры нового жилищного строительства и реконструкции жилищного фонда, планировочная организация и развитие жилых зон;

развитие системы объектов обслуживания населения;

развитие, рекреационных зон, благоустройство мест массового отдыха населения, развитие туристско-рекреационной инфраструктуры, в том числе, инфраструктуры водных видов туризма и спорта;

планировочная реорганизация и развитие территорий агропромышленного комплекса.

Задачи по развитию и размещению объектов капитального строительства местного значения:

определение площадок и структуры нового жилищного строительства;

выделение территорий для размещения учреждений и предприятий обслуживания населения регионального и районного значения, предусмотренных соответствующими программами;

достижение нормативных показателей в развитии системы учреждений и предприятий обслуживания местного значения поселения в соответствии с действующими нормативами;

развитие объектов инженерной инфраструктуры с достижением нормативных показателей.

Задачи по охране объектов культурного наследия:

сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия;

организация охраны объектов культурного наследия, учет требований и регламентов территорий объектов культурного наследия.

Задачи по развитию сферы туризма и рекреации:

создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

создание условий для формирования туристско-рекреационной инфраструктуры поселения.

выделение территорий для размещения новых объектов туристско-рекреационной инфраструктуры.

Задачи по улучшению экологической обстановки, охране окружающей среды и санитарной очистке территории

организация мониторинга состояния окружающей среды;

организация санитарной очистки территории.

Задачи по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятиям гражданской обороны населения и противопожарным мероприятиям

обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;

формирование фонда защитных сооружений гражданской обороны населения;

совершенствование системы предупреждения и оповещения населения, о чрезвычайных ситуациях на опасных объектах, о природных чрезвычайных ситуациях и расширение зоны ее действия, с учетом новых жилых образований и т.д.;

подготовка мероприятий по эвакуации населения из зон чрезвычайных ситуаций.

медицинское обеспечение населения в случае возникновения аварийной ситуации.

# АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

## Основные сведения о территории

Большеколпанское сельское поселение расположено на автодороге М-20 (E-95) Санкт-Петербург – Псков, в непосредственной близости от автодороги А-120 «Магистральная»:

3 км от станции Гатчина-Товарная железной дороги Мга – Ивангород

1 км к югу от Гатчины

Общая площадь поселения 15208,7 га.

Поселение граничит:

на севере – с Пудостьским сельским поселением;

на северо-востоке – с Гатчинским городским поселением;

на северо-востоке – с Новосветским сельским поселением;

на востоке – с Кобринским сельским поселением;

на юге – с Рождественским сельским поселением;

на юго-западе – с Волосовским муниципальным районом;

на западе – с Елизаветинским сельским поселением;

на северо-западе – с Войсковицким сельским поселением;

По территории поселения проходит железная дорога Гатчина – Ивангород.

По территории поселения проходят автомобильные дороги:

М-20 (Е-95) Санкт-Петербург – Псков – граница с Белоруссией;

А-120 «Магистральная» Серово – Кировск – Большая Ижора;

Р-38 Гатчина – Ополье.

Большеколпанское сельское поселение располагается на вершине Ижорской возвышенности, в связи с этим на его территории очень мало водоёмов. По территории поселения протекает ручей Сиворицкий, впадающий в берущую здесь начало реку Суйда, а у деревни Парицы из местных ключей берёт начало река Парица. Самыми крупными водоёмами являются искусственные пруды, возникшие на месте Парицкого и Борницкого карьеров.

## Природные условия и ресурсы

Климат

Климат на территории Большеколпанского сельского поселения находится под влиянием близости Финского залива и характеризуется как умеренно-континентальный с чертами морского. Морские воздушные массы, приходящие с Атлантического океана, зимой вызывают оттепели, дождь и мокрый снег, а летом – прохладную пасмурную погоду. Континентальный воздух приносит сухую и ясную погоду, летом – теплую, зимой – очень холодную. Сильные морозы наблюдаются редко, но переносятся тяжело из-за большой влажности. Летом характерна неустойчивая теплая и ясная погода, часто сменяемая пасмурными и холодными моросящими дождями. Частая смена воздушных масс, вызванная сильной циклонической активностью, является главной причиной неустойчивого характера погоды на территории поселения и муниципального района в целом.

Средняя температура самого теплого месяца – июля – около +17 ºС, а наиболее холодного месяца – февраля – около -8 ºС (по данным метеостанции Белогорка). Абсолютный минимум температуры воздуха (-51 ºС) наблюдался в январе, абсолютный максимум в июле +36 ºС.

Часты оттепели (8–15 дней в месяц), когда температура поднимается выше 0 ºС. Суммы активных температур (порядка 1700 ºС) благоприятны для выращивания многих сельскохозяйственных культур.

Среднее годовое количество осадков составляет 600–700 мм, что на данной территории превышает испарение, поэтому территория сельского поселения в некоторых местах переувлажнена и заболочена. Большинство осадков выпадает в теплый период года (с апреля по октябрь); максимальные месячные суммы приходятся на июль и август.

Средняя продолжительность безморозного периода составляет 112 дней. Снежный покров образуется в начале декабря и разрушается в первой декаде апреля. Средняя высота снежного покрова – около 40 см, максимальная может достигать 86 см.

Ветры в течение года преобладают западных направлений со средней скоростью 3–4 м/с. Зимой преобладают ветры южного и юго-западного направления, летом – юго-западного и западного. В силу географического положения на территории сельского поселения невелико число дней с безветренной погодой – порядка 12–15 в течение года.

Из неблагоприятных метеорологических явлений отмечаются: сильные ветры со скоростью более 15 м/с – ~9 дней в году; c туманами- ~35 дней, с метелями – ~26 дней, с грозами – ~5 дней. Кроме того, отмечаются гололедные явления, изморози, поздние весенние и ранние осенние заморозки.

Согласно СП 131.13330.2012 «СНиП 23–01–99* «Строительная климатология» территория Большеколпанского сельского поселения по климатическому районированию расположена в строительно-климатической зоне II B, характеризующейся благоприятными условиями для проживания и отдыха.

Выводы:

климатические условия территории сельского поселения благоприятны для гражданского и промышленного строительства;

при размещении объектов гражданского строительства, промышленности и иных источников загрязнения окружающей среды необходимо учитывать розу ветров, более детально проанализировать рассеивающие способности атмосферы (температурные инверсии, туманы и др.), негативное влияние погодных явлений (сильные ветры, метели, суховеи и др.).

Гидрологические и геолого-геоморфологические условия

Гидрографическая сеть поселения относится к бассейну р. Луга (Оредеж и ее притоки). В карстовых районах поселения, расположенных на окраине Ордовикского плато, рек и ручьев нет, дождевые и талые воды почти полостью поглощаются подстилающими породами: поверхностные воды представлены затопленными карьерами по добыче доломитовых известняков (расположены на землях сельскохозяйственного назначения, находятся в государственной собственности), остальные озера мелководны, имеют малую площадь зеркала, заболоченные берега. В то же время Ижорская возвышенность служит водоразделом. С южной его части стекает река Оредеж, а также наиболее крупный водоток Большеколпанского сельского поселения – река Суйда.

Болото, из которого берет начало Суйда, верховое, питающееся атмосферными осадками, олиготрофного типа с выпуклой поверхностью и мощной торфяной залежью. Длина Суйды – 63 км. Пойма – луговая двухсторонняя, в верховье шириной до 50 метров, ниже железнодорожной линии Гатчина – Сиверская колеблется от 100 до 500 метров. Местами пойма заболочена и изрезана старицами. В значительной части река протекает среди лугов и полей, берега заросли кустарником ивы, ольхи. Дно реки песчано-галечное, с отдельными валунами. Устье реки – в деревне Введенское Вырицкого городского поселения. У реки типичный для области режим – высокое весеннее половодье, низкая зимняя и летне-осенняя межень с небольшим подъемом уровня при дождевых паводках. Река немноговодна, большая часть воды протекает по ней весной.

В целом водотоки сельского поселения отличаются светлой, холодной водой и относительной зарегулированностью стока. Весной избыток воды уходит через промытые в известняках ходы под землю. Вода поверхностных водотоков отличается повышенной жесткостью. Модуль весеннего стока рек (количество воды, стекающей с определенной площади) Ижорской возвышенности на 15–20 % меньше, чем модуль весеннего стока вблизи протекающих рек. В среднем за многолетний период величина модуля годового стока карстовых рек составляет около 4,2 л/с⋅кв. км (река Суйда у деревни Красницы Сусанинского сельского поселения). Регулирующее влияние карста носит лишь сезонный характер. При наступлении засушливых периодов запасы подземных вод довольно быстро иссякают. Мелкие реки имеют слаборазработанные канавообразные долины.

В ордовикской карбонатной толще содержатся трещинно-карстовые грунтовые воды (на отдельных участках грунтовые воды приурочены к четвертичным отложениям). Эти воды пресные, жесткие, зеркало их обычно лежит на глубине 15–20 метров, но сильно колеблется по сезонам. В лужских слоях содержатся довольно обильные напорные воды, местами выходящие на поверхность в виде источников. Нижележащий водоносный комплекс приурочен к нарвским трещиноватым известнякам. Воды песков пресные, гидрокарбонатно-кальциево-магниевого состава.

На южных отрогах Ижорского плато расположена северо-западная часть сельского поселения. Это наиболее приподнятый участок поселения, соответственно, вся территория сельского поселения имеет наклон к юго-востоку. В основании осадочной толщи здесь залегают кембрийские песчано-глинистые отложения. Выше лежат оболовые песчаники нижнего ордовика. Верхнюю часть разреза образуют сильнотрещиноватые и закарстованные известняки и доломиты с прослоями глин и мергелей (на окраине плато мощность их не превышает 30 метров). Коренные породы большей частью перекрыты высококарбонатным валунным суглинком, который содержит окатанные обломки известняков. В остальной части поселение расположено на равнинных Лужско-Оредежских ландшафтах в пределах древней девонской низины. Платформенный чехол низины состоит из осадков нижнего палеозоя и среднего девона. Коренными породами служат красноцветные пески с прослоями глин, а также мергели, доломиты, известняки. Четвертичные отложения представлены главным образом мореной, местами перекрытой маломощными песками и супесями.

Рельеф северной и северо-западной части территории сельского поселения ровный или слабоволнистый, абсолютные высоты на территории поселения колеблются в пределах 100–120 метров. Изредка на отдельных участках встречаются понижения с водно-ледниковыми супесями и заболоченные урочища. Характерны также карстовые образования (колодцы, воронки). Рельеф южных и восточных территорий имеет характер типичной моренной равнины с отдельными всхолмлениями и впадинами с отметками абсолютных высот не более 100 метров. Заболоченные урочища занимают обширные площади в междуречьях, а также пониженных участках на озерно-ледниковых песках и супесях (обычно маломощных, подстилаемых мореной), местами на ленточных глинах.

Почвы на территории поселения относятся к типу дерново-карбонатные. При малой мощности моренного суглинка образуются обычные дерново-карбонатные почвы.

Инженерно-строительные условия и минерально-сырьевые ресурсы

Разработка раздела по оценке инженерно-строительных условий включает анализ комплекса исходных данных по территории поселения. В процессе оценки условий территории были учтены и проанализированы сведения о геолого-геоморфологическом строении, гидрогеологической характеристике, наличии и степени развития физико-геологических процессов и явлений, а также техногенных изменений геологической оболочки.

В основу разработанной схемы инженерно-строительных условий легли исследования по ландшафтной структуре, которые были выполнены в рамках проекта схемы территориального планирования Гатчинского муниципального района по заказу ООО НПИ «ЭНКО». Данные ландшафтных исследований были уточнены и актуализированы по предоставленным топографическим материалам масштаба 1: 25000 (выполнена ФГУП «Аэрогеодезия» в 2010 году), – на территорию за границами населенных пунктов, и масштаба 1:5000 (выполнена ФГУП «Севзапгеоинформ» в 2008 г.) – на территорию населенных пунктов. Анализ современного состояния территории базировался на цифровом космическом изображении ALOS (камера PRISM), 6 сцен, съемка апрель-май 2008 г., разрешение 2,8 м.

Имеющиеся материалы инженерных изысканий достаточны для оценки инженерно-строительных условий территории Большеколпанского сельского поселения на уровне проекта Генерального плана. Однако любое строительство должно сопровождаться проведением дополнительных более детальных инженерно-геологических, инженерно-топографических и других изысканий для каждого конкретного случая.

Инженерно-строительные условия

Инженерно-строительная оценка территории складывается из особенностей природных условий (геолого-геоморфологическое строение, гидрогеологические параметры водоносных горизонтов и комплексов, наличие и степень развития физико-геологических процессов и явлений), а также техногенных изменений геологической оболочки.

В соответствии с требованиями комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области, подраздел «Инженерно-строительные условия» должен учитывать результаты инженерных изысканий, проводимых на рассматриваемой территории.

Большая часть территории является благоприятной и ограниченно благоприятной для градостроительного освоения. К таким территориям относятся участки возвышенных плоских и слабоволнистых равнинна ордовикских известняках, перекрытых валунными суглинками и супесями, для которых характерно лишь локальное развитие эрозионных, карстовых процессов, а также заболачивание понижений.

К территориям неблагоприятным для градостроительного освоения следует отнести плоские заболоченные равнины на валунных суглинках, олиготрофные и мезотрофные торфяники, в том числе, грядово-мочажинные. На таких участках характерны процессы заболачивания и луговых, и лесных территорий, а также торфяные пожары. На территориях с выходами коренных пород – известняков – активно развиваются карстовые процессы.

Анализ территории с точки зрения благоприятности по инженерно-строительным условиям не является единственным критерием для ограничения застройки, который основывается на разумном соотношении всех факторов. Необходимо учитывать, как риски проявления опасных физико-геологических процессов, стоимости инженерной подготовки территории, так и развитие общего архитектурно-планировочного направления, инженерной и транспортной инфраструктуры, расположение объектов хозяйства.

Инженерная подготовка территории

В целях обоснования проектных предложений по инженерной подготовке и благоустройству проектом выявлены территории, неблагоприятные по инженерно-геологическим условиям.

Практически вся территория сельского поселения представляет собой возвышенные равнины на ордовикских известняках, сверху перекрытые карбонатными и бескарбонатными суглинками и супесями, где высока вероятность развития карстовых процессов. Карстовые воронки образуются при просачивании поверхностных (дождевых и талых) вод в легко размываемые трещиноватые известняки и гипсы. Развитию карстовых процессов способствуют как гидрологические условия (объемы и скорости подземных вод), так и техногенные факторы – нарушение почвенного покрова, рельефа и покровных отложений при рытье котлованов и траншей, вибрация от транспорта и строительной техники. Образующиеся на поверхности земли карстовые просадки и провалы изменяют естественный рельеф. В настоящее время в границах проектирования не достаточно выявлены участки карстопроявления по категории устойчивости к карстовым провалам.

По категории устойчивости относительно карстовых провалов зоны карстообразования характеризуются по среднегодовому количеству провалов:

зоны II категории – непосредственно сама воронка 0,1-1,0 провал/год на 1 кв. км;

зоны III категории - недостаточно устойчивые территории 0,05-0,1 провал/год на 1 кв. км;

зоны IV категории – территория с несколько пониженной устойчивостью 0,01-0,05 провал/год на 1 кв. км;

зоны V категории – относительно устойчивая территория, менее 0,01 провал/год на 1 кв. км.

Согласно ТСН 302-50-95 РБ «Инструкция по изысканиям, проектированию, строительству и эксплуатации зданий и сооружений на закарстованных территориях», на территориях III-ей и IV-ой категории карстообразования строительное освоение возможно только при применении конструктивных мер противокарстовой защиты и ограничений этажности зданий.

Строительство на территории Большеколпанского сельского поселения вызывает потенциальное техногенное воздействие на геологическую среду, связанное с подрезкой, пригрузкой грунта и насыщением его влагой.

Грунтовые воды на большей части территории поселения залегают на глубине 1-2 м, по склонам холмов - до 20 м. Территории с высоким стоянием уровня грунтовых вод, слагаемые водонасыщенными суглинками и супесями, подвержены морозному пучению, их при оттаивании происходит неравномерная осадка зданий и сооружений. Во избежание пучения глинистых грунтов, необходимо проводить мероприятия по водоотводу и понижению уровня грунтовых вод, закладка подошвы фундамента должна быть ниже глубины промерзания (1,4-1,6 м).

Капитальные строения (здания, сооружения, улицы и автодороги) в границах Большеколпанского сельского поселения построены в довоенный период и в период проведения политики жесткой экономии.

80 % покрытия улиц и дорог находятся в неудовлетворительном состоянии – ямы, выбоины, трещины, грязь на проезжей части. Пешеходное движение в посёлках затруднено из-за отсутствия тротуаров, т. к. они совмещены с проезжей частью автодорог. Водоотвод с улиц в основном решен открытой системой лотков и кюветов, со сбросом дождевого и талого стока в понижения рельефа. Лотки и кюветы заилены и замусорены, значительная часть не проточные из-за нулевых уклонов, глубина их, как правило, не превышает 0,5-0,6 м, вода с проезжей части дренирует под корыто дорожной одежды через супеси и суглинки, что способствует пучению и разрушению дорожного покрытия.

В целом по территории отвод дождевых и талых вод не организован и осуществляется путем дренирования ливневых и талых вод через верхние слои грунтов в подстилающие галечниковые грунты, что приводит к загрязнению грунтов и грунтовых вод в результате их дренирования с территории застройки.

До настоящего времени карстовые процессы на территории существующих населенных пунктов не наблюдались, провалы и воронки отсутствуют.

Минерально-сырьевые ресурсы

По данным отдела природопользования и экологической безопасности Гатчинского муниципального района на территории Большеколпанского сельского поселения имеются месторождения торфа (Нож, Колпановское, Лядинское, Пижменское, Вопшинское, Муттолово, Сиворицкое, Пенцуа, Коленное, Тихковицы, Верепьевское, Чистое), песков, пригодных для дорожных и планировочных работ (учаски Тихковицы-Северный, Старое Поддубье – Михайловка, Тихковицы), доломитов (Каменные Борницы, Парицкое), известковой гажи и туфа (Парицкое, Колпанское). Туфы Борницкого месторождения использовались в строительстве многих зданий ещё в Ленинграде. Гажа используется для производства цемента. Режим использования территорий полезных ископаемых устанавливается в соответствии с Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах»

Современное состояние ландшафтов и потенциал их использования

Территория Большеколпанского сельского поселения входит в состав южно-таежной подпровинции Северо-Западной ландшафтной области Восточно-Европейской равнины. Согласно существующим схемам физико-географического районирования, входит в состав физико-географического (ландшафтного) района Ижорской платообразной возвышенности на ордовикских известняках.

Типы ландшафтов (местоположений) на территории поселения выделялись с учетом преобладающих форм или типов рельефа, состава преобладающих с поверхности отложений, режима увлажнения, и длительных антропогенных преобразований (окультуривание, осушение, торфоразработки, открытая разработка минерального сырья, капитальная застройка). Всего для территории района на основании данных полевых исследований, использования материалов отраслевых съемок и дешифрирования дистанционных изображений выделено 14 типов местоположений (таблица Таблица 1).

Таблица 1

Типы местоположений и растительных состояний на территории Большеколпанского сельского поселения

| Типы ландшафтных местоположений | Преобладающая растительность, освоенность территории | Неблагоприятные природные процессы | Оптимальные направления использования |
| --- | --- | --- | --- |
| Возвышенные плоские и слабоволнистые равнины (плато) на ордовикских известняках, перекрытых маломощным чехлом карбонатных и бескарбонатных валунных суглинков и супесей, с карстовыми проявлениями | Еловые сложные леса (в том числе с участием широколиственных пород); мелколиственные и елово-мелколиственные травяные леса с возобновлением ели | Локальная эрозия, местами карст, локальное заболачивание небольших западин | Лесное хозяйство (преимущественно выборочные и постепенные рубки при обязательном условии проведения лесовосстановительных работ по созданию еловых и мелколиственно-еловых древостоев). Создание ООПТ на базе сохранившейся коренной растительности. |
| То же, окультуренные, в том числе искусственно дренируемые | Сельскохозяйственные земли (в том числе малоэтажная застройка и территория садоводств), заросли высокотравья, кустарников и мелколиственные леса, реже еловые и мелколиственно-еловые богаторазнотравно-кисличные леса на заброшенных угодьях; небольшие по площади участки парковой растительности | Локальная эрозия, местами карст, локальное заболачивание небольших западин | Экологичное сельское хозяйство. Малоэтажная застройка части зарастающих угодий. |
| Волнистые и слабоволнистые равнины на валунных суглинках и супесях (морене) | Еловые и мелколиственно-еловые травяно-черничные и травяно-кисличные леса (в том числе с участием широколиственных пород), мелколиственные травяно-кисличные леса с возобновлением ели. Обширные вырубки. | Локальная эрозия, локальное заболачивание небольших западин | Лесное хозяйство (преимущественно выборочные и постепенные рубки при условии проведения лесовосстановительных работ по созданию еловых и мелколиственно-еловых древостоев). Регламентированная рекреация и экологический туризм с использованием оборудованных стоянок (в основном по берегам рек и водоемов) |
| То же, окультуренные, в том числе искусственно дренируемые | Сельскохозяйственные земли (в том числе малоэтажная застройка и территория садоводств), мелколиственные и елово-мелколиственные травяные леса на заброшенных угодьях, небольшие по площади участки парковой растительности | Локальная эрозия, локальное заболачивание небольших западин | Экологичное сельское хозяйство: исключение распашки склонов вблизи крупных рек, возможна малоэтажная застройка части заросших угодий. Регламентированная рекреация с использованием оборудованных стоянок |
| Волнистые равнины и невысокие пологосклонные гряды на безвалунных, реже слабо-щебнистых песках и супесях (озерно-ледниковые отложения) | Сосновые и елово-сосновые кустарничково-зеленомошные и травяно-кустарничково-зеленомошные леса; сосновые и мелколиственные молодняки Значительны площади вырубок | Местами дефляция (на разбитых песках), лесные пожары | Неистощительное лесное хозяйство: преимущественно выборочные и постепенные рубки, лесокультура сосны. Регламентированная рекреация. |
| То же, окультуренные, в том числе искусственно дренируемые | Сельскохозяйственные земли (в том числе малоэтажная застройка и территория садоводств), мелколиственные (в том числе с елью и сосной) травяные леса на заброшенных угодьях | Местами дефляция (на разбитых песках | Экологичное сельское хозяйство, малоэтажная застройка части заросших угодий, перевод зарастающих угодий в лесной фонд. Регламентированная рекреация с использованием оборудованных стоянок |
| Слабоволнистые и плоские заболоченные равнины на валунных суглинках и супесях (морене) в основном, перекрытых торфом, местами с дренажной сетью | Еловые и мелколиственно-еловые чернично-сфагновые и травяно-сфагновые леса, мелколиственные травяно-сфагновые леса с возобновлением ели Значительные площади заняты вырубками (до 10 лет) и гарями (вблизи болот) | Интенсивное заболачивание | Лесное хозяйство (на значительной площади при проведении лесомелиоративных работ). |
| То же, окультуренные и осушаемые в прошлом (процессы вторичного заболачивания) | Сельскохозяйственные земли, за пределами Ижорского плато преимущественно заброшенные, мелколиственные и мелколиственно-еловые травяно-сфагновые леса | Локальное заболачивание | Сельскохозяйственное использование при поддержании дренажной системы. Заращивание заброшенных и заросших угодий лесом |
| Слабоволнистые и плоские заболоченные равнины на безвалунных и слабощебнистых песках и супесях, перекрытых торфом, местами с дренажной сетью | Сосновые, березово-сосновые с елью, елово-сосновые кустарничково-чернично-сфагновые леса Встречаются значительные по площади вырубки (до 10 лет) | Интенсивное заболачивание | Лесное хозяйство при проведении лесомелиоративных работ. |
| Олиготрофные (верховые) и мезотрофные (переходные) торфяники, в том числе грядово-мочажинные и грядово-озерковые | Сосново – кустарничково – пушицево – сфагновые верховые болота, безлесные пушицево – сфагновые и кустарничково-сфагновые верховые болота, грядово-мочажинные комплексы с сосной; осоково-сфагновые, кустарничково-осоково-сфагновые переходные болота, в том числе с березой Значительные участки гарей | Заболачивание окружающих лесов, локальное подтопление, торфяные пожары | Регламентированная рекреация (сбор ягод), охотничье хозяйство. Частичное осушение в лесомелиоративных целях |
| Олиготрофные и мезотрофные торфяники, осушаемые в прошлом для лесомелиорации | Сосновые, березово-сосновые, елово-сосновые, елово-березовые кустарничково-сфагновые и чернично-зеленомошно-сфагновые леса Значительные участки гарей | Вторичное заболачивание, торфяные пожары | Осушение, лесоразведение |
| Евтрофные и мезоевтрофные торфяники, осушаемые в прошлом под сельскохозяйственные угодья | Сельскохозяйственные земли, в значительной части заброшенные. Черноольшаники и березняки гигрофитно-травяные, мелколиственно-еловые травяно-кисличные леса, иногда с участием широколиственных пород; влажнотравные луга с ивой | Вторичное заболачивание | Сельскохозяйственное использование при поддержании дренажной системы. Заращивание заросших угодий лесом |
| Долины рек с выходами коренных пород (известняки, песчаники) на склонах, поймой и фрагментарными надпойменными террасами | На склонах  мелколиственные с елью травяные леса (с участием широколиственных пород), на пойме  мелколиственные леса, ивняки, злаково-разнотравные и влажнотравные луга, небольшие травяно-осоковые болота | Эрозия, подтопление, локальное заболачивание | Сельское хозяйство (преимущественно сенокошение), частичная осушительная мелиорация. Регламентированная рекреация (водный туризм, кратковременный отдых). |
| Карьеры по добыче песчано-галечных отложений, реже глин в т.ч. заброшенные и зарастающие | Разреженные древостои с преобладанием березы, сосны, ели; травяно-зеленомошный напочвенный покров. Вторичные водоемы. | Эрозия | Рекультивация, создание зон отдыха на базе вторичных водоемов в заброшенных песчаных карьерах |
| Карьеры по добыче известняков и доломитов, в том числе заброшенные и зарастающие | Заросли мелколиственных пород и кустарников (в том числе с возобновлением ели), разнотравные и высокотравные сообщества, вторичные травяно-осоковые болотца. Вторичные водоемы. |  | Рекультивация, создание зон отдыха на базе вторичных водоемов в заброшенных карьерах |
| Полностью или частично выработанные торфяники (в том числе действующие торфоразработки) | Заросли высокотравья и кустарников, вторичное заболачивание | Торфяные пожары | Рекультивация, создание водоемов |
| Полностью или частично выработанные евтрофные (низинные) торфяники, используемые под сельскохозяйственные угодья | Сельскохозяйственные угодья, коллективные сады, заросли высокотравья, березняки травяные, вторичные низинные болота | Локальное заболачивание | Сельскохозяйственное использование при поддержании дренажной системы Малоэтажная застройка Заращивание заросших угодий лесом |
| Территории с измененной поверхностью и преобладанием капитальной жилой и промышленной застройки | Насаждения древесных пород (преимущественно лиственных); травянистые газоны, рудеральная растительность Жилая застройка |  | Многоэтажная застройка |

Наиболее освоенными являются возвышенные плоские и слабоволнистые равнины на ордовикских известняках, перекрытых маломощным чехлом карбонатных и бескарбонатных валунных суглинков и супесей, с карстовыми проявлениями. В пределах данных ландшафтных местоположений целесообразно поддерживать развитие экологичного сельского хозяйства зарастающие угодья переводить под малоэтажную (дачную) застройку; лесное хозяйство целесообразно свести к лесовосстановительным работам;

Перспективно развитие лесного хозяйства при проведении лесомелиоративных работ в пределах плоских и слабоволнистых равнин, периодически избыточно увлажненных, с маломощным (до 0,5 м) торфом, подстилаемых отложениями различного происхождения.

Привлекательными в рекреационном отношении являются волнистые дренированные равнины, сложенные отложениями различного механического состава и происхождения.

Лесные ресурсы

Лесной фонд, расположенный на территории Большеколпанского сельского поселения, относится по целевому назначению к защитной категории.

Основными территориальными единицами управления в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов являются лесничества (в соответствии с приказом Рослесхоза от 17 октября 2008 г. № 319 «Об определении количества лесничеств на территории Ленинградской области и установлении их границ»). Эту миссию на территории Гатчинского муниципального района осуществляет Гатчинское лесничество со своими филиалами – участковыми лесничествами. На территории Большеколпанского сельского поселения это Елизаветинское, Заречское, Таицкое и Минское участковые лесничества.

После принятия Лесного кодекса (от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ) разработаны Лесной план Ленинградской области и Лесохозяйственный регламент Гатчинского лесничества. В этих документах определены цели и задачи, а также мероприятия по осуществлению планируемого освоения лесов. Реализация Лесохозяйственного регламента обеспечивается лесничими, порядок деятельности которых устанавливается органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий.

Распределение лесов сельского поселения по целевому назначению и категориям защитных лесов проведено в соответствии с пунктом 1.1.4 Лесохозяйственного регламента Гатчинского лесничества Ленинградской области, Лесным кодексом Российской Федерации (статья 10) и приказом Рослесхоза от 20 февраля 2009 № 48 «Об отнесении лесов к ценным, эксплуатационным лесам и установлении их границ на территории Ленинградской области» (таблица Таблица 2).

Таблица 2

Распределение лесов по видам целевого назначения и категориям защитных лесов

| Вид целевого назначения лесов, категория защитных лесов | Участковое лесничество | Номера лесных кварталов или их частей |
| --- | --- | --- |
| 1. Защитные леса |  |  |
| в том числе: |  |  |
| Защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | Таицкое | 127ч, 131ч, 132,137, 142ч |
|  | Заречское | 46ч-48ч, 74ч-79ч |
|  | Минское | 901ч-904ч, 905,906ч |
|  | Елизаветинское | 152,165 |
| 2. Ценные леса |  |  |
| в том числе: |  |  |
| Противоэрозионные леса | Таицкое | 127ч, 131ч, 142ч |
|  | Заречское | 1–6, 8–45,49, 50, 59–73,80, 94–98 |
|  | Минское | 901ч-904ч, 906ч |

В соответствии с Лесным планом Ленинградской области на территории поселения выделены подзоны защитных лесов, отражающие особенности этих территорий и соответствующие приоритеты при планировании их освоения. Границы подзон не постоянны и могут меняться в соответствии с изменениями законодательства, а так же планами геологического изучения и недропользования, планами рекреационного освоения лесов, создания ООПТ.

Растительный и животный мир

Территория Большеколпанского сельского поселения относится к Лужско-Оредежскому ландшафту, расположенному к югу от Ордовикского плато.

Коренные ельники (кисличные и черничные) большей частью замещены мелколиственными лесами, сероольшаниками и сельскохозяйственными угодьями. По склонам речных долин в еловых и мелколиственных лесах встречаются широколиственные древесные породы.

Заболоченные урочища занимают обширные площади на пониженных междуречных пространствах. Растительность представлена долгомошными березняками, елово-березовыми лесами, по периферии болот – сфагновыми сосняками.

Сельскохозяйственные земли приурочены к дренированным преимущественно приречным участкам с среднеподзолистыми суглинистыми и супесчаными почвами. На лугах произрастают колосковые, полевицевые, мелко- и крупноосоковые, щучковые сообщества. Имеются небольшие площади заливных лугов (по реке Оредеж).

Из редких растений встречаются: карликовая березка, башмачок настоящий, ятрышник шлемоносный, безвременник осенний, шалфей мутовчатый и др.  В соответствии с частью 1 статьи 60 Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» растения, относящиеся к видам, занесенным в Красные книги Российской Федерации и (или) субъектов Российской Федерации, повсеместно подлежат изъятию из хозяйственного использования. Запрещается деятельность, ведущая к сокращению  численности этих растений и ухудшающая среду их обитания.

Животный мир территории сельского поселения может считаться типичным для лесной зоны. В фаунистическом отношении территория сельского поселения относится к западной части Ленинградской области, для которой характерны, помимо широко распространенных таежных форм, набор видов европейских широколиственных лесов. Встречаются такие виды животных: лось, кабан, бурый медведь, волк, лисица, лесная куница, заяц-беляк, белка; птиц: длиннохвостая неясыть, ушастая сова, черный дятел, рябчик и другие. Однако интенсивное освоение территории сельского поселения приводит к сужению ареалов распространения животных.

По данным комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области к охотничьим ресурсам на территории Гатчинского муниципального района и Большеколпанского сельского поселения в частности относятся млекопитающие: кабан, лось, медведь бурый, волк, лисица, енотовидная собака, рысь, барсук, куница, ласка, горностай, хорь, норки, выдра, зайцы, бобры, кроты, летяга, белка, ондатра, водяная полевка; птицы: гуси, казарки, утки, глухарь, тетерев, рябчик, куропатки, перепел, пастушок, обыкновенный погоныш, коростель, камышница, лысуха, чибис, тулес, хрустан, травник, мородунка, веретенники, крошнепы, бекас, дупель, гаршнеп, вальдшнеп, голуби, горлицы.

К животным, занесенным в Красную книгу природы Ленинградской области, на территории Большеколпанского сельского поселения и близлежащим территориям относятся: млекопитающие: европейская косуля, речная выдра, садовая соня, двуцветный кожан; птицы: ястребиная славка, оляпка, трехпалый дятел, зеленый дятел, сизоворонка, филин, обыкновенная горлица, клинтух, золотистая ржанка, перепел, серая куропатка, белая куропатка, черный аист, большая выпь, а также некоторые виды насекомых.

На территории Большеколпанского сельского поселения расположены 2 охотхозяйства: Ленинградская областная региональная общественная организация «Клуб охотников «Возрождение» и некомерческое партнерство «Мир».

В соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире» любая деятельность, влекущая за собой изменение среды обитания объектов животного мира и ухудшение условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции, должна осуществляться с соблюдением требований, обеспечивающих охрану животного мира. При освоении новых территорий вне границ населенных пунктов необходимо проводить дополнительные исследования растительного и животного мира.

## Современное использование территории

Формирование современной планировочной структуры Большеколпанского сельского поселения обусловлено географическим положением поселения, природно-климатическими условиями, процессами хозяйственной деятельности, историческими предпосылками.

К основным особенностям планировочной структуры поселения относятся: примыкание поселения в северной части к административному центру Гатчинского муниципального района, г. Гатчина; сосредоточенность большей части населенных пунктов вдоль дороги Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия, пересекающей поселение в направлении с северо-востока на юго-запад и юг; сосредоточенность части населенных пунктов вдоль автомобильной дороги Никольское – Шпаньково, пересекающей поселение в направлении восток-запад.

Территория Большеколпанского сельского поселения включает в себя следующие категории земель:

земли лесного фонда;

земли сельскохозяйственного назначения – представлены сельскохозяйственными предприятиями: ЗАО «Гатчинское», дачными некоммерческими товариществами, садоводствами и сельскохозяйственными угодьями;

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения - представлены объектами транспортной и инженерной инфраструктур, производственными предприятиями;

земли населенных пунктов - представлены 16 населенными пунктами (д. Большие Колпаны, д. Вакколово, д. Вопша, д. Корписалово, д. Лядино, д. Малые Колпаны, с. Никольское, д. Новое Колено, д. Новое Хинколово, д. Новые Черницы, д. Парицы, д. Ротково, д. Старое Хинколово, д. Старые Черницы, д. Тихковицы, д. Химози)

Планировочные особенности территории поселения показаны на «Карте современного использования территории» в масштабе 1:25 000, где отражены границы земель населенных пунктов, входящих в состав Большеколпанского сельского поселения, нанесены объекты транспортной инфраструктуры – автомобильные дороги, мосты; основные объекты инженерной инфраструктуры; объекты культурного наследия, а также природные объекты - территории лесов, водные акватории и реки.

На «Карте современного использования территории» в масштабе 1:5 000 показано сложившееся использование территории в границах земель населенных пунктов – основные функциональные зоны, объекты транспортной, инженерной, социальной инфраструктур.

В масштабе 1:5 000 на «Карте современного использования территории» показано функциональное зонирование следующих населенных пунктов:

Деревня Большие Колпаны – административный центр Большеколпанского сельского поселения, состоит из двух разновеликих частей, разделенных автомобильной дорогой Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия и примыкает в юго-восточной части к крупной транспортной развязке на пересечении автомобильных дорог Р-23 и А-120. Северо-восточная часть представлена индивидуальной жилой застройкой и производственной площадкой. В северной части расположена индивидуальная жилая застройка. Юго-западная часть включает территории общественно-делового назначения, в т.ч. территорию школы и детского сада; территорию среднеэтажной жилой застройки. В северо-западном направлении расположены предприятия производственного и инженерного назначения, перемежающиеся территориями, не вовлеченными в градостроительную деятельность – пустырями, хозяйственными постройками и т.п. с юга и юго-востока с противоположной от деревни стороны транспортной развязки расположены две анклавные территории, включенные в границы населенного пункта и предназначенные для размещения логистических комплексов.

Деревня Вакколово примыкает к автомобильной дороге Р-23 с юго-востока. Территории общественно-делового назначения отсутствуют.

Деревня Вопша имеет преимущественно линейную планировочную структуру, вытянута в направлении север-юг, включает преимущественно территории индивидуальной жилой застройки, небольшой участок малоэтажной жилой застройки, а также территории, не вовлеченные в градостроительную деятельность.

Деревня Корписалово также примыкает к автодороге Мга – Гатчина – Веймарн – Ивангород с юга и с севера. Помимо индивидуальной жилой застройки включает территории малоэтажной жилой застройки.

Застройка деревни Лядино вытянута вдоль автомобильной дороги Р-23.

Деревня Малые Колпаны в северной своей части прилегает к границе сельского поселения и, соответственно к границе города Гатчина. Планировочными особенностями населенного пункта являются: расчлененность его на три части в широтном направлении железной дорогой Мга – Гатчина – Веймарн – Ивангород и автомобильной дорогой, а также примыкание к границе населенного пункта с северо-западной стороны территорий ряда промышленных предприятий и производственных площадок. Жилая застройка представлена индивидуальной жилой застройкой, сосредоточенной преимущественно вдоль ул. Центральной.

Деревня Новые Черницы имеет линейную планировочную структуру – территория индивидуальной жилой застройки вытянута в направлении северо-восток – юго-запад, вдоль ул. Южная, параллельной автомобильной дороге Р-23. Объекты обслуживания населения отсутствуют.

Деревня Парицы имеет линейную планировочную структуру, обусловленную примыканием к железнодорожной ветке Мга – Гатчина – Веймарн – Ивангород. Жилая территория представлена индивидуальной жилой застройкой, вытянутой вдоль ул. Большая в направлении восток-запад.

Деревня Ротково состоит из двух разновеликих частей, с двух сторон примыкающих к автомобильной дороге и анклавной территории – кладбища, на север от застройки. Включает территории индивидуальной жилой застройки, а также территории, не вовлеченные в градостроительную деятельность.

Деревня Старые Черницы примыкает к д. Новые Черницы с северо-запада, имеет компактную планировочную структуру – почти квадратная в плане. Основные территории индивидуальной жилой застройки расположены в юго-восточной части населенного пункта. В северо-западной части на территориях, не вовлеченных в градостроительную деятельность, хаотично разбросаны несколько участков индивидуальной жилой застройки. С севера к территории населенного пункта вплотную примыкает территория фермы.

Деревня Химози примыкает к границе сельского поселения в северо-восточной его части, и – к границе города Гатчина. Застроена индивидуальными жилыми домами.

Деревня Новое Хинколово примыкает к границе сельского поселения в северо-западной его части. С юга к границе населенного пункта примыкает территория фермы, с востока – территория законсервированного карьера по добыче известняка. Территории общественно-делового назначения отсутствуют.

Деревня Старое Хинколово разделена на две части автомобильной дорогой Мга – Гатчина – Веймарн – Ивангород. Включает территории индивидуальной жилой застройки, территории, не вовлеченные в градостроительную деятельность. Объекты обслуживания отсутствуют.

Деревня Новое Колено состоит из трех анклавных территорий, включающих участки индивидуальной жилой застройки, примыкающие к автомобильной дороге Р-23 и территории кладбища. Объекты обслуживания отсутствуют.

Деревня Тихковицы вытянута в направлении север-юг, разделена на две части – северную и южную - оврагом с протекающей в нем рекой Суйда. В северной части индивидуальная жилая застройка ориентирована на центральную улицу, с запада к ней примыкает участок территорий, не вовлеченных в градостроительную деятельность. В южной части индивидуальная жилая застройка вытянута с севера на юг вдоль оврага, с юга к территории населенного пункта вплотную примыкает крупное фермерское хозяйство, южная часть деревни представлена незастроенной территорией с участками естественного леса.

Село Никольское территориально является самым крупным населенным пунктом сельского поселения. Имеет расчлененную планировочную структуру. Часть индивидуальной жилой застройки вытянута вдоль автомобильной дороги Р-23 в направлении северо-восток - юго-запад. Планировочная структура северо-западной части села компактна, включает, помимо индивидуальной жилой застройки, общественно-деловую застройку (церковь Николая Чудотворца), заболоченную территорию. С юго-запада на некотором удалении расположена территория кладбища.

В юго-восточном направлении село включает три части: западная часть примыкает к автомобильной дороге Р-23 и включает территории индивидуальной жилой застройки и заболоченные территории вдоль реки Суйда. Восточная часть включает разнохарактерные по функции территории – индивидуальной и среднеэтажной жилой застройки, перемежающиеся территориями производственного и общественно-делового назначения, инженерной инфраструктуры. Здесь же расположена территория школы.

Центральная часть представляет из себя территорию объектов здравоохранения – федеральный объект – Санкт-Петербургская психиатрическая больница № 1 им. П.П. Кащенко. Эта территория полностью расположена на территории исторической усадьбы.

Анализ реализации предыдущей градостроительной документации

На территорию Большеколпанского сельского поселения ранее не разрабатывалось документации Генерального плана, но была разработана градостроительная документация на отдельные населенные пункты, а именно:

- Проект планировки территории квартала № 12 в д. Малые Колпаны (ПЕТРОПОЛИС-АРХИТЕКТУРА), 2009 г.;

- Проект Генерального плана муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области применительно к населенному пункту деревня Тихковицы, входящему в состав Большеколпанского сельского поселения (ЗАО «Институт «Регион Проект»), 2011 г.;

- Проект застройки жилого квартала в дер. Парицы по ул. Большая (ЗАО «Газтехносервис»), 2010 г.;

- Правила землепользования и застройки населенного пункта деревня Малые Колпаны муниципального образования Большеколпанское сельское поселение муниципального образования Гатчинский муниципальный район Ленинградской области (ОАО «ЛЕНГРАЖДАНПРОЕКТ»), 2012 г.;

В связи с тем, что перечисленная градостроительная документация разрабатывалась в последние несколько лет, большая часть её в настоящее время не реализована.

Проект планировки территории квартала № 12 в д. Малые Колпаны в некоторой степени потерял актуальность и требует корректировки - в связи с планируемыми изменениями в транспортной инфраструктуре прилегающих территорий.

Проект Генерального плана муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области применительно к населенному пункту деревня Тихковицы  не в полной мере учитывает сложившуюся ситуацию: в части кадастрового деления, планировочных ограничений природного характера (ручей, впадающий в р. Суйда в южной части населенного пункта), размещения объектов инженерной инфраструктуры.

Проект застройки жилого квартала в дер. Парицы по ул. Большая, реализован практически в полном объеме.

Правила землепользования и застройки населенного пункта деревня Малые Колпаны не в полной мере соответствует действительности, в частности, в отношении границ населенного пункта, и отражает преимущественно существующее использование территории, без учета перспектив её развития.

## Объекты культурного наследия.

На территории Большеколпанского сельского поселения располагаются 10 объектов культурного наследия, в том числе: 1 объект культурного наследия федерального значения – памятник архитектуры и градостроительства, 8 объектов регионального значения и 1 выявленный объект археологического наследия. Перечень, местоположение объектов и категория их охраны представлены в таблице Таблица 3.

Таблица 3

Перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории Большеколпанского сельского поселения.

| № п/п (№ в экспликации) | Наименование объекта культурного наследия | Актуализированный адрес | Категория, документ о постановке на государственную охрану |
| --- | --- | --- | --- |
| (3.1) | Усадебный дом Демидова «Сиворицы», XVIII в., арх. И.Е. Старов. Имущественный состав объекта по паспорту от 17 декабря 1987 г. и по результатам исторических исследований 1992 г. : (3.1.1) – в составе основной территории ансамбля: – главный дом; – парк с прудами; – ротонда; – постамент парковой скульптуры; – солнечные часы; – флигель северный; – флигель южный; – кузница; – плотина; – церковь Св. Николая (3.1.2); – хозяйственная постройка (3.1.3). | Большеколпанское сельское поселение, с. Никольское | Объект культурного наследия федерального значения Постановление СМ РСФСР № 1327 от 30 августа 1960 |
| (3.2) | Комплекс построек больницы имени П.П. Кащенко, 1909 г. , в составе: – бюст Кащенко П.П. – дома ординаторов (два) – церковь и зал для собраний (клуб) – приемный павильон (корпус № 2) – приемный павильон (корпус № 5) – павильон для «слабых» (корпус № 7) – особняк ординатора (корпус № 8) – пищеблок – центральная станция стерилизации – заразный барак – машинный корпус, мастерские – морг | Большеколпанское сельское поселение, с. Никольское | Объект культурного наследия регионального значения Решение Леноблисполкома № 325 от 27 июля 1987 г. |
| (3.3) | Братское захоронение советских воинов, погибших в 1941–44 гг. | Большеколпанское сельское поселение, д. Большие Колпаны, в 2 км к юго-западу от города Гатчина, в центре деревни, у Дома культуры | Объект культурного наследия регионального значения Решение Леноблисполкома № 189 от 16 мая 1988 г. |
| (3.4) | Пять дотов на рубеже обороны советских войск в августе 1941 г. , на двух дотах установлены памятные доски. | Большеколпанское сельское поселение, д. Малые Колпаны, на юго-западной окраине города Гатчина, в центре деревни, у развилки дорог | Объект культурного наследия регионального значения Решение Леноблисполкома № 189 от 16 мая 1988 г. |
| (3.5) | Братское захоронение советских воинов, погибших в 1941–44 гг. | Большеколпанское сельское поселение, с. Никольское, в 9 км к юго-западу от города Гатчина, близ Киевского шоссе, на гражданском кладбище | Объект культурного наследия регионального значения Решение Леноблисполкома № 189 от 16 мая 1988 г. |
| (3.6) | Памятник-обелиск (из гранита) на месте, где осенью 1941 г. немецко-фашистские палачи замучили и расстреляли свыше 900 советских граждан, находившихся на лечении в больнице им. П.П. Кащенко | Большеколпанское сельское поселение, с. Никольское, близ дороги на с. Рождествено | Объект культурного наследия регионального значения Решение Леноблисполкома № 20–5 от 04 сентября 1959 г. |
| (3.7) | Памятный знак (камень-валун) на рубеже обороны советских войск в 1941 г. Здесь сражались воины 267 ОПАБ, в составе 2-й дивизии народного ополчения Ленинграда | Большеколпанское сельское поселение, д. Старые Черницы, в 6 км от д. Большие Колпаны, на восточной окраине деревни, у Киевского шоссе | Объект культурного наследия регионального значения Решение Леноблисполкома № 189 от 16 мая 1988 г. |
| (3.8) | Курганная группа, 46 насыпей | Большеколпанское сельское поселение, 1,5 км к юго-западу от д. Вопша | Объект археологического наследия регионального значения Решение Леноблисполкома № 271 от 10 июля 1978 г. |
| (3.9) | Грунтовый могильник Третий хутор | Большеколпанское сельское поселение, в 3,5 км к северо-западу от д. Тихковицы, в урочище Третий хутор | Выявленный |
| (3.10) | ДОТ, сооруженный на рубеже обороны советских войск на подступах к Ленинграду | Большеколпанское сельское поселение, д. Химози, северная окраина деревни | Объект культурного наследия регионального значения Решение Леноблисполкома № 189 от 16 мая 1988 г. |

В настоящее время разработанных и утвержденных проектов зон охраны объектов культурного наследия в поселении нет, также отсутствуют установленные границы территорий объектов культурного наследия. Выявленные объекты культурного наследия также отсутствуют.

На Схеме использования территории отображены границы территорий объектов культурного наследия в соответствии с паспортами объектов культурного наследия, предоставленными департаментом государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия комитета по культуре Ленинградской области.

Изученность и комплексность охраны объектов культурного наследия в поселении являются недостаточными. В археологическом отношении территория изучена не полностью, в связи с этим, при выделении участков под строительство объектов необходимо предусматривать их предварительное археологическое исследование.

На территории Большеколпанского сельского поселения имеются объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия, (остатки старинных усадеб по левому берегу реки Суйды, фрагменты усадебных парков, элементы их планировки – аллеи, пруды и пр.). Включение указанных объектов по согласованию с муниципальным образованием в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения возможно на основании документов, указанных в статье 17 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ.

## Зоны с особыми условиями использования территорий

Система зон с особыми условиями использования территории разработана на основании требований действующих нормативных документов и является составной частью комплексной градостроительной оценки территории.

К основным зонам регламентированного градостроительного использования территории по природно-ресурсным, санитарно-гигиеническим, экологическим ограничениям относятся следующие:

- Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

Санитарные разрывы от транспортных и инженерных коммуникаций

Охранные зоны инженерных коммуникаций

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Зоны объектов культурного наследия

Зоны месторождений полезных ископаемых

Зона затопления паводковыми водами 1 % обеспеченности

- Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СНиП 42–01–2002 «Газораспределительные системы».

В настоящее время имеются разработанные проекты санитарно-защитных зон для производственных объектов, расположенных на территории сельского поселения. Это предприятия ООО «МегаПрофиль», ЗАО «Гатчинский комбикормовый завод», ООО «Компания ЛВЖ-701», ЗАО «СибРосьПереработка», а также объекты недвижимого имущества ООО «Газпром ПХГ» (сборные пункты газа, компрессорная площадка). Основные объекты, требующие разработки проектов сокращения санитарно-защитных зон расположены вблизи населенных пунктов Большие Колпаны, Малые Колпаны, Химози, Вопша, Новое Хинколово, Старые Черницы, Тихковицы. В основном, это сельскохозяйственные предприятия (животноводческие комплексы III класса опасности), расположенные вблизи от жилой застройки населенного пункта. В ориентировочные санитарно-защитные зоны данных предприятий попадает индивидуальная жилая застройка указанных населенных пунктов. Требуется реализация мероприятий по охране природы и рациональному природопользованию с сокращением данных санитарно-защитных зон.

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом промышленного предприятия и объекта, являющегося источником химического, биологического или физического воздействия. Уровень загрязнения или уровень воздействия в ней выше нормативов, принятых для селитебных территорий. Предоставление земельных участков в границах санитарно-защитной зоны производится при наличии заключения территориальных органов Госсанэпиднадзора об отсутствии нарушений санитарных норм и правил.

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны должна быть подтверждена выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методам расчета рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счет вклада действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий.

Дальнейшее градостроительное развитие населенных пунктов Большеколпанского сельского поселения требует скорейшего решения вопроса по проведению мероприятий для сокращения санитарно-защитных зон от сельскохозяйственных и промышленных предприятий.

На перспективу проектом предлагается разработать проекты санитарно-защитных зон предприятий и провести мероприятия по реконструкции и современному переоборудованию производств для сокращения санитарно-защитных зон.

Таблица 4

Размеры санитарно-защитных зон по проекту

| Наименование предприятия | Существующая СЗЗ, м | Предлагаемая санитарно-защитная зона*, м |
| --- | --- | --- |
| ООО «МегаПрофиль» | Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению установлены размеры СЗЗ: 300 м от границы предприятия северном, западном и восточном направлениях, 160 м – в южном | Расчетная СЗЗ не затрагивает нормируемые объекты |
| ЗАО «Гатчинский комбикормовый завод» | Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению установлены размеры СЗЗ: 150 м от границы промышленной площадки в северном направлении; в остальных направлениях – по границе промплощадки | Расчетная СЗЗ не затрагивает нормируемые объекты |
| Площадка компрессорной станции ОАО «Газпром» | Согласно проекту обоснования расчетной СЗЗ: СЗЗ соответствует минимальному рекомендуемому разрыву от компрессорной станции до элементов застройки – 200 м | Расчетная СЗЗ не затрагивает нормируемые объекты |
| Сборный пункт газа СП-4 | Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению установлены размеры СЗЗ: 420 м – в юго-восточном направлении, 375 м – в северо-западном направлении, 500 м – в остальных направлениях. | Расчетная СЗЗ не затрагивает нормируемые объекты |
| Сборный пункт газа СП-5 | Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению установлены размеры СЗЗ: 330 м – в северо-восточном и восточном направлениях, 500 м – в остальных направлениях | Расчетная СЗЗ не затрагивает нормируемые объекты |
| ООО «Компания ЛВЖ-701», ЗАО «СибРосьПереработка» | Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению установлены размеры единой СЗЗ: 130 м – в южном направлении, 300 м – в остальных направлениях | Расчетная СЗЗ не затрагивает нормируемые объекты |
| ЗАО «Гатчинское» (участок у д. Вопша) | 50 м (нормативный размер для предприятий растениеводства) | Сокращение санитарно-защитной зоны в южном направлении до границы с нормируемыми объектами, в остальных направлениях – 50 м |
| Станция технического обслуживания автомобилей, д. Малые Колпаны | 50 м | При необходимости сократить санитарно-защитную зону до совпадения с границей кадастрового отвода (на основании расчетов загрязнения атмосферного воздуха и акустических расчетов) |
| Овцеферма, д. Новое Хинколово | 50 м | Сокращение санитарно-защитной зоны в северном направлении до границы с нормируемыми объектами, в остальных направлениях – 50 м |
| Строительная база, д. Большие Колпаны | 50 м | При необходимости сократить санитарно-защитную зону до совпадения с границей кадастрового отвода (на основании расчетов загрязнения атмосферного воздуха и акустических расчетов) |
| АЗС «Фаэтон» | 100 м | Нормативная СЗЗ соблюдена |
| ООО «Нева-ТрансАвто» | 100 м | Сокращение санитарно-защитной зоны в западном направлении до границы с нормируемыми объектами, в остальных направлениях – 100 м |
| ОАО «Сельхозтехника | 100 м | Нормативная СЗЗ соблюдена |
| Лесопильное производство, д. Большие Колпаны | 100 м | Сокращение санитарно-защитной зоны в северном направлении до границы кадастрового отвода |
| Животноводческий комплекс, д. Вопша | 300 м | 300 м |
| Животноводческий комплекс, д. Старые Черницы | 300 м | 300 м |
| Животноводческий комплекс, д. Тихковицы | 300 м | Сокращение санитарно-защитной зоны в северном направлении до границы с нормируемыми объектами, в остальных направлениях – 300 м |
| Животноводческий комплекс, д. Ротково | 300 м | Нормативная СЗЗ соблюдена |
| Животноводческий комплекс, Корписалово, Новое Хинколово | 300 м | Нормативная СЗЗ соблюдена |
| Животноводческий комплекс, Новые Черницы | 300 м | Нормативная СЗЗ соблюдена |
| Производственные объекты 4-5 класса опасности (расчетный срок), д. Малые Колпаны, д. Парицы | - | 50 м, при необходимости - сокращение санитарно-защитной зоны до совпадения с границей кадастрового отвода |

До момента проведения мероприятий по сокращению санитарно-защитных зон, в границах нормативных санитарно-защитных зон необходимо соблюдать режимы использования территорий, установленные в указанных Санитарных нормах и правилах.

При невозможности сокращения санитарно-защитной зоны, необходимо обеспечить расселение людей за пределы санитарно-защитной зоны.

На границах ориентировочных санитарно-защитных зон предприятий 4–5 классов (склады, гаражи, кладбища) опасности необходимо проведение контрольных измерений, в случае выявления нарушений и поступления жалоб от населения, обязать предприятие провести мероприятия по сокращению санитарно-защитной зоны. В качестве обоснования размещения объектов 5 класса опасности используются данные исследований атмосферного воздуха, полученные в рамках проведения надзорных мероприятий. Обосновывается размещение объектов 5 класса опасности в условиях сложившейся градостроительной обстановки ориентировочными расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитное излучение). При подтверждении расчетами на границе жилой застройки соблюдения установленных гигиенических нормативов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и уровней физического воздействия на атмосферный воздух населенных мест, проект санитарно-защитной не разрабатывается.

Санитарно-защитные зоны от наземных гаражей-стоянок, паркингов закрытого типа принимается на основании результатов расчетов рассеивания загрязнений в атмосферном воздухе и уровней физического воздействия, для гостевых автостоянок санитарно-защитные зоны не устанавливаются. Для подземных, полуподземных и обвалованных гаражей-стоянок регламентируется лишь расстояние от въезда-выезда и от вентиляционных шахт до территории школ, детских дошкольных учреждений, лечебно-профилактических учреждений, жилых домов, площадок отдыха и др., которое должно составлять не менее 15 м. В случае размещения подземных, полуподземных и обвалованных гаражей-стоянок в жилом доме расстояние от въезда-выезда до жилого дома не регламентируется. Достаточность разрыва обосновывается расчетами загрязнения атмосферного воздуха и акустическими расчетами.

Ограничения градостроительной деятельности, связанные с санитарно-защитными зонами, носят временный характер и подлежат корректировке в системе градостроительного и санитарно-гигиенического мониторинга (приложение 1).

- Санитарные разрывы от транспортных и инженерных коммуникаций

Санитарные разрывы от транспортных коммуникаций устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция», СанПиН 2.2.1./2.1.1. – 2361–08 «Изменения № 1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200–03. Новая редакция», СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555–09 «Изменение № 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03. Новая редакция «СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739–10 «Изменения и дополнения № 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03. Новая редакция», СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

В графических материалах отображены санитарные разрывы от федеральной трассы А-120, Р-23, Гатчина – Ополье II категории, дороги А-120 Санкт-Петербургское южное полукольцо Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора III категории, дорог и подъездов IV категории, а также магистральных железнодорожных путей Санкт-Петербург – Луга – Псков, Мга – Гатчина – Ивангород.

Санитарные разрывы от инженерных коммуникаций (магистральных газопроводов, линий электропередач) определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция), СанПиН 2.2.1./2.1.1. – 2361–08 «Изменения № 1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200–03 Новая редакция, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555–09 «Изменение № 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 Новая редакция, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739–10 «Изменения и дополнения № 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 Новая редакция; СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; СНиП 42–01–2002 «Газораспределительные системы».

Охранные зоны инженерных коммуникаций

Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры (объектов электросетевого хозяйства, объектов системы газоснабжения) устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»; Федеральным законом от 7 ноября 2011 г. № 303-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Таблица 5

Минимальные размеры водоохранных зон, прибрежных защитных полос, береговых полос водных объектов Большеколпанского сельского поселения

| Водный объект | Бассейн | Длинна, км | Водоохранная зона, м | Прибрежная защитная полоса, м | Береговая полоса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Озеро Колпанское | Река Ижора | 0,3 | - | 50 | 20 |
| Озеро Черное | Река Теплая | 0,06 | - | 50 | 20 |
| Река Оредеж | Река Луга | 192 | 200 | 50 | 20 |
| Река Суйда | Река Оредеж | 63 | 200 | 50 | 20 |

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности (приложение 2).

Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос определяется в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации (приложение 3).

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, а также земельных участков, на которых находятся пруды, обводненные карьеры, в границах территорий общего пользования.

Таблица 6

Установленные регламенты хозяйственной деятельности водоохранных зон и прибрежных защитных полос (в соответствии Водным кодексом Российской Федерации)

| Зона | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| Водоохран-ная зона | использование сточных вод для удобрения почв; размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. | проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. |
| Прибрежная защитная полоса | В границах прибрежных защитных полос наряду с перечисленными выше ограничениями запрещаются: распашка земель; размещение отвалов размываемых грунтов; выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. |  |

Проведение строительных, дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов, в их водоохранных зонах, в границах особо ценных водно-болотных угодий осуществляется в соответствии с требованиями водного законодательства, законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства о градостроительной деятельности.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Использование территорий в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110–02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02–84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СанПиН 2.1.5.980–00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». Основной целью создания и обеспечения режима в в зонах санитарной охраны является охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены (приложение 4).

I пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, очистных сооружений, резервуаров чистой воды, напорных резервуары и водонапорных башен, а также санитарно-защитные полосы водоводов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющего непосредственного отношения к водозабору;

II пояс (режимов ограничений) включает территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В пределах II-III поясов зон санитарной охраны градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации поверхностного стока и др.

Зоны объектов культурного наследия

В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия (приложение 5).

Порядок разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия, требования к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон определены Положением о зонах охраны объектов культурного (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 № 315». Методические указания по разработке проектов зон охраны объектов культурного наследия в Ленинградской области утверждены Приказом комитета по культуре Ленинградской области № 35 от 25 мая 2010 года.

Прочие планировочные ограничения.

Зоны месторождений полезных ископаемых

Режим использования территорий полезных ископаемых устанавливается в соответствии Законом Российской Федерации «О недрах» от 21 февраля 1992 г. № 2395–1 в редакции на 29 июня 2004 г.: «…застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки», а также в соответствии с СП 42.13330.2011, п. 9.2* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений).

Зона затопления паводковыми водами 1 % обеспеченности

Жилищно-гражданское строительство на данных территориях требует проведения работ по инженерной подготовке и повышения отметок рельефа до незатопляемых отметок. Однако, в связи отсутствием гидрологических наблюдений ФГБУ «Санкт-Петербургский ЦГМС-Р» на водных объектах сельского поселения, не представляется возможным отобразить зону затопления на графических материалах проекта.

## Земельный фонд

Земельный фонд на территории Большеколпанского сельского поселения по целевому назначению представлен шестью категориями земель, согласно действующему законодательству:

земли сельскохозяйственного назначения;

земли населенных пунктов;

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения (далее земли промышленности и иного специального назначения);

земли лесного фонда;

земли особо охраняемых территорий и объектов.

Распределение земель поселения по категориям на 1 января 2012 года представлено в таблице Таблица 7. Площадные значения земель рассчитывались по полученным материалам от администрации Большеколпанского сельского поселения и измерению карт (Карта существующих земель различных категорий и Карта планируемых земель различных категорий) с использованием программного пакета ArcGIS 9.3.

Согласно установленным границам Большеколпанского сельского поселения в соответствии с законом Ленинградской области от 16 января 2004 года № 113-оз, большую часть территории поселения занимают земли лесного фонда.

Таблица 7

Распределение земель поселения по категориям на 1 января 2012 г.

| Категория земель | Площадь, га | % от общей площади земель |
| --- | --- | --- |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 5446,7 | 38,8 |
| Земли населенных пунктов | 1182,6 | 6,5 |
| Земли промышленности и иного специального назначения | 405,6 | 2,7 |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов | 13,1 | 0,1 |
| Земли лесного фонда | 8084,9 | 50,9 |
| Земли водного фонда | 75,8 | 1 |
| Итого | 15208,7 | 100 |

Категория земель населенных пунктов представлена шестнадцатью населенными пунктами. Общая площадь земель категории населенных пунктов составляет 1182,6 га. Из них:

- д. Большие Колпаны – 146,9 га;

- д. Вакколово – 5,8 га;

- д. Вопша – 62,6 га;

- д. Корписалово – 32,8 га;

- д. Лядино – 13,9 га;

- д. Малые Колпаны -71,4 га;

- с. Никольское – 424,3 га;

- д. Новое Колено – 13,1 га;

- д. Новое Хинколово – 36,3 га;

- д. Новые Черницы – 46,6 га;

- д. Парицы – 83,1 га;

- д. Ротково – 32,4 га;

- д. Старое Хинколово – 24,3 га;

- д. Тихковицы – 96,8 га;

- д. Старые Черницы – 26,9 га;

- д. Химози – 65,4 га.

Согласно пункту 1 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации «землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов». Территория в границах населенных пунктов находится в ведении администрации поселения и может быть использована по ее усмотрению в целях получения дохода. В результате предоставления земельных участков в аренду администрация может пополнять бюджет поселения за счет земельного налога, но с учетом соблюдения вида разрешенного использования предоставляемых земельных участков.

Земли сельскохозяйственного назначения в составе Большеколпанского сельского поселения составляют 5446,7 га или 38,8 % от площади поселения, из них 204,1 га используются для:

ведения садоводства в садоводческих некоммерческих товариществах – 154,1 га;

ведения дачных некоммерческих товариществ, дачных некоммерческих партнерств – 16,9 га (перечень садоводств приводится в таблице ниже);

ведения крестьянско-фермерского хозяйства – 33,1 га;

Таблица 8

Перечень садоводств на территории Большеколпанского сельского поселения

| № | Наименование садоводства |
| --- | --- |
| 1 | СНТ “Большие Колпаны” |
| 2 | СНТ “Дружба” |
| 3 | СНТ “Киевское” |
| 4 | СНТ “Лесное” |
| 5 | СНТ “Старые Черницы” |
| 6 | СНТ “Надежда” |
| 7 | СНТ “Никольское” |
| 8 | СНТ “Новые Черницы” |
| 9 | СНТ “Оазис” |
| 10 | СНТ “Пролетарский труд” |
| 11 | СНТ “Родник” |

При разработке проекта Генерального плана были учтены участки особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, а также мелиорированных земель (общая площадь мелиорированных земель на территории поселения составляет 2355,7 га в том числе закрытый дренаж - 2039,7 га), расположенных на территории Ленинградской области, использование которых для целей, не связанных с ведением сельского хозяйства, не допускается.

Земли промышленности и иного специального назначения занимают в составе земельного фонда сельского поселения 405,6 га (2,7 % от общей площади земель). Данная категория земель представлена землями промышленности, землями транспорта, землями энергетики, землями связи, землями обороны. Земли данной категории расположены за чертой населенных пунктов.

На 1 января 2012 года площадь земель в составе категории лесного фонда составили 8084,9 га (51,9 % от общей площади поселения). Земли данной категории находятся в собственности Российской Федерации и отданы в аренду юридическим лицам:

Таблица 9

| № п/п | Арендатор | № договора аренды | Площадь по договору (га) | Срок действия договора | Местоположение лесного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Гатчинская лесная группа» | №2-2008-12-94-3 от 11.12.2008 | 17494 | 49 лет | Заречское участковое лесничествов границах кварталов №№ 2-4,9-14,17,18,21,22,24-32,35-45,46,59-65,69-76,94-98,100-104,109-114,117-121,124-130 |
| 2 | ООО «Гриф» | №1/3-2010-01 от 03.02.2010 | 34067 | 49 лет | Минское участковое лесничество в границах кварталов №№ 1-9,101-103,201,301-305,401,402,501,601-608,701,801-820,901-906,1001,1101-1117,1201-1226,1301-1320,1401,1403-1410,1501,1601,1701,1702 |
| 3 | ООО “Гатчинский торфяной ресурс” | 81/Т-2010-08 от 04.08.2010 | 333 | 49 лет | В квартале 33(часть выдела 1), в квартале 34(часть выдела 6), в квартале 35(часть выдела 18), в квартале 62(часть выдела 1,9), в квартале 63 (часть выдела 11), в квартале 70 (часть выдела 1, 14), в квартале 96 (часть выдела 2), в квартале 97 (часть выдела 8), в квартале 102( часть выдела 3) |

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации к данной категории относят лесные и нелесные земли. Лесные земли представлены участками, покрытыми лесной растительностью, и участками, не покрытыми лесной растительностью, но предназначенными для ее восстановления (вырубки, гари, участки, занятые питомниками и т.п.). К нелесным отнесены земли, предназначенные для обслуживания лесного хозяйства (просеки, дороги и др.).

В графических материалах проекта Генерального плана Большеколпанского сельского поселения к землям лесного фонда отнесены части земель участковых лесничеств Гатчинского лесничества: Таицкого, Елизаветинского, Зареченского, Минского участковых лесничеств, входящих в Большеколпанское сельское поселение.

Земли особо охраняемых территорий и объектов в составе Большеколпанского сельского поселения составляют 13,1 га или 0,1 % от площади поселения.

Перераспределение земель, обоснования сокращения земель сельскохозяйственного назначения

- Обеспечение резерва для развития населенного пункта, включая перспективные потребности развития всех функциональных зон: жилых, общественно-деловых, рекреационных и др.

- Соблюдение приоритета проведения границ по естественным природным или планировочным рубежам, не допущение разрезания контуров земельных участков.

- Обеспечение возможности трассировки перспективных транспортных и инженерных коммуникаций.

- Снижение количества анклавных территорий.

- Удельный показатель кадастровой стоимости присоединяемых к населенным пункта земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной, муниципальной, частной собственности не превышает средний показатель по району (7,02 руб./кв. м)

## Социально-экономическая ситуация

### Экономическая база

Большеколпанское сельское поселение располагается в одном километре к югу от города Гатчина. Территориальная близость к крупному социально-экономическому центру – основа хозяйственной и образовательно-культурной ориентации поселения.

В состав поселения входят 16 населенных пунктов (в том числе 2 населенных пункта с численностью населения свыше 2 тыс. человек). Административный центр – д. Большие Колпаны.

Большеколпанское сельское поселение вносит значительный вклад в экономику Гатчинского муницпального района (в соответствии с данными Концепция социально-экономического развития Гатчинского муниципального района на период до 2020 года). В настоящее время на территории Большеколпанского сельского поселения зарегистрировано 37 промышленных предприятий. Наиболее крупным из них является ЗАО «Гатчинский комбикормовый завод». На производственных площадях вблизи д. Малые Колпаны зарегистрированы и развиваются несколько организаций: ООО «Парус» – производство гофротары; ООО «Агротара»; ООО «Политег» – производство мелких пластмассовых изделий; ООО «МегаПрофиль» – производство сэндвич панелей; ЗАО «СибРосьПереработка» – переработка газового конденсата, ООО «Компания ЛВЖ-701»; ООО «Сельхозпереработка»; ООО «Гатчинский спиртовой завод». В Больших Колпанах – ООО «РусБелго» – мясоперерабатывающая продукция, ООО «ПикНик» – производство тротуарной плитки. Также на территории поселения осуществляют деятельность ООО «Транспортная компания «Арис ЛТД» (д. Малые Колпаны), ООО «Йорис Иде» (д. Малые Колпаны, производство строительных материалов), ООО «Нева-ТрансАвто» (д. Химози), ООО «Энергия» (д. Вопша).

На территории Большеколпанского сельского поселения осуществляет свою деятельность крупное сельхозпредприятие – ЗАО «Гатчинское». Общая земельная площадь предприятия 5146,59 га, из них пашня – 3048,96 га, сенокос -280,75 га, пастбища – 635 га. Основное производственное направление предприятия – молочное животноводство, выращивание овощей и картофеля. Среднесписочная численность работающих на предприятии за 2009 год – 119 человек.

Также на территории муниципального образования находятся 35 фермерских (крестьянских) хозяйств общей площадью 123,2 га. Из них в полной мере функционируют хозяйства: Доброхотова А.В. – по производству и реализации свинины; Дамирова Т.Н. – по производству баранины; Комарова А.Н – выращивание свиней и овец.

Сферы деятельности предприятий разнообразны – это пищевые производства (переработка мяса); производство строительных материалов; лесопереработка, металлообработка, переработка газового конденсата, предприятия торговли и бытового обслуживания.

За последние годы в муниципальном образовании Большеколпанское сельское поселение произошли значительные изменения – увеличение объемов производства, диверсификация экономики. В промышленности, жилищно-коммунальном комплексе проводится модернизация и реконструкция действующих производств, в связи, с чем растет потребность и в высококвалифицированных кадрах.

Доля промышленности в общем объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг всех предприятий, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования, за 2009 год составила 96,6 %.

Муниципальным образованием Большеколпанское сельское поселение уделяется большое внимание развитию агропромышленного комплекса и малого бизнеса. Решением совета депутатов МО Большеколпанское сельское поселение от 20 ноября 2008 г. № 48 утверждено Положение «О содействии в развитии сельскохозяйственного производства, создании условий для развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Большеколпанское сельское поселение».

Большеколпанское сельское поселение входит в число инвестиционно привлекательных территорий Гатчинского муниципального района, что обусловлено рядом объективных факторов:

выгодное географическое расположение (близость к Гатчине и Санкт-Петербургу);

хорошая транспортная освоенность (наличие федеральных автомобильных трасс, близость к железной дороге, международному аэропорту, морскому порту).

Вовлечение в инвестиционный процесс земель сельскохозяйственного назначения – важный фактор дальнейшего развития инвестиционной деятельности. Изъятие для государственных нужд стратегически важных участков в зоне прохождения федеральной автодороги М-20 «Санкт-Петербург – Псков», федеральной автодороги А-120 и дальнейший их перевод в земли промышленности позволит привлечь ряд крупных инвестиционных проектов.

При всех имеющихся положительных аспектах для развития инвестиционной привлекательности Большеколпанского сельского поселения сохраняется проблема, сдерживающая инвестиционный процесс, – низкий уровень инженерной подготовки территорий, потенциально пригодных для размещения объектов экономики.

На территории Большеколпанского сельского поселения реализуется муниципальная целевая программа «Развитие и поддержка предпринимательства на территории МО Большеколпанское сельское поселение». Среднесписочная численность работающих на предприятиях малого бизнеса подпадающих под статистическое наблюдение составляет – 454 человека (по данным 2009 г.).

В настоящее время на территории Большеколпанского сельского поселения в сфере розничной торговли осуществляют деятельность – 31 субъект (из них – 18 индивидуальных предпринимателей, 13 – юридических лиц. На территории муниципального образования находятся 38 магазинов и 3 павильона общей площадью 4230 кв. м; торговой площадью 2647 кв. м). 12 предприятий осуществляют деятельность в сфере оптовой торговли (общая площадь торговых складов составляет – 7500,3 кв. м).

На территории поселения оказываются следующие виды бытовых услуг:

ремонт обуви (ИП Разживина М.А., численность работающих - 1 человек);

пошив и ремонт одежды (ИП Разживина М.А., численность работающих - 2 человека);

все виды парикмахерских и косметологических услуг (ИП Щекотова И.Г., численность работающих 6 человек; ИП Разживина М.А., численность работающих - 1 человек;).

Ритуальные услуги на территории поселения оказывает ООО «АСК» (руководитель Храмов А.Н.; численность работающих – 7 человек). Данная специализированная компания осуществляет содержание и обслуживание кладбищ в д. Тихковицы, д. Новое Колено, д. Ротково, а также оказывает ритуальные услуги населению.

На территории Большеколпанского сельского поселения функционируют 3 предприятия общественного питания:

в д. Большие Колпаны – кафе «Матисс» (площадь зала обслуживания – 175,6 кв. м; посадочных мест - 50; численность работающих - 3 человека).

в с. Никольское – кафе «Колибри» (площадь зала обслуживания -98 кв. м количество посадочных мест – 19, численность работающих – 2 человека).

организовано корпоративное питание на ЗАО «Гатчинский комбикормовый завод» в д. Малые Колпаны – столовая, площадь зала – 40 кв. м рассчитана на 25 посадочных мест.

В настоящее время реализуется программа Комплексного социально-экономического развития Большеколпанского сельского поселения на 2010-2014 годы, направленная на создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения Большеколпанского сельского поселения.

### Население

Численность населения, проживающего на территории Большеколпанского сельского поселения, по состоянию на начало 2012 года составила 9290 человек.

Таблица 10

Численность населения Большеколпанского сельского поселения на начало 2012 г.

| Населенный пункт | Численность населения, чел. |
| --- | --- |
| д. Большие Колпаны | 4124 |
| д. Вакколово | 30 |
| д. Вопша | 155 |
| д. Корписалово | 169 |
| д. Лядино | 76 |
| д. Малые Колпаны | 550 |
| с. Никольское | 2943 |
| д. Новое Колено | 48 |
| д. Новое Хинколово | 46 |
| д. Новые Черницы | 44 |
| д. Парицы | 305 |
| д. Ротково | 34 |
| д. Старое Хинколово | 50 |
| д. Старые Черницы | 53 |
| д. Тихковицы | 266 |
| д. Химози | 397 |
| Всего | 9290 |

По данным отдела ЗАГС Гатчинского муниципального района за 2009 год коэффициент рождаемости составил 8,2 на 1000 человек населения, коэффициент смертности – 16,9 на 1000 человек населения. Естественная убыль населения составила 8,7 ‰. Миграционный прирост за 2009 год составил 106 человек (коэффициент миграционного прироста 11,9). За 2008 год прирост населения составлял 56 человек (коэффициент миграционного прироста 6,3 на 1000 человек населения).

Таблица 11

Динамика численности населения Большеколпанского сельского поселения

|  | Год |
| --- | --- |
|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Численность населения, чел. | 9000 | 9100 | 9208 | 8998 | 9290 | 8940 |

Основными факторами, определяющими численность населения, является естественное движение (естественный прирост-убыль) населения, складывающееся из показателей рождаемости и смертности, а также механическое движение населения (миграция). Кроме того в поселении отмечаются ежедневные маятниковые миграции населения, в первую очередь, в Гатчину и Санкт-Петербург для работы и учёбы. В летний период численность населения, проживающего на территории Большеколпанского сельского поселения, увеличивается за счет сезонного населения (рекреанты, дачники). По оценочным данным численность населения, проживающего на территории Большеколпанского сельского поселения, с учетом незарегистрированного населения составляет порядка 10,5 тыс. человек.

В последние годы естественный прирост населения в Большеколпанском сельском поселении отрицательный, показатели механического движения населения незначительны и не оказывают существенного влияния на динамику численности населения.

Таблица 12

Динамика показателей естественного и механического движения населения

| Показатели | Годы |
| --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Родилось на 1000 чел.; чел. | 8,5 | 8,3 | 8,2 | 6,6 |
| Умерло на 1000 чел.; чел. | 32,1 | 17,1 | 10,7 | 14,5 |
| Естественный прирост на 1000 чел.; чел. | -23,6 | -8,8 | -2,5 | -7,9 |
| Прибыло, чел | - | 98 | 64 | 61 |
| Выбыло, чел | - | 114 | 54 | 37 |
| Механический прирост | - | -16 | 10 | 24 |

Возрастная структура населения Большеколпанского сельского поселения характеризуется высокой долей населения старше трудоспособного возраста и низкой долей молодых возрастов. Возрастная структура населения по данным на начало 2010 г.: 5 % – дети дошкольного возраста, 9 % – школьники, 57 % – трудоспособное население, 29 % – люди старше трудоспособного возраста). Показатель демографической нагрузки в сельском поселении составляет 754 человек на 1000 трудоспособных.

Таблица 13

Возрастная структура населения Большеколпанского сельского поселения на 2010 г.

| Возраст | тыс. чел. | в % |
| --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения | 9,3 | 100 |
| Моложе трудоспособного возраста (0–15 лет) | 1,3 | 14 |
| В трудоспособном возрасте (женщины 16–54 / мужчины 16–59 лет) | 5,3 | 57 |
| Старше трудоспособного возраста (женщины от 55 / мужчины от 60 лет) | 2,7 | 29 |

Трудовые ресурсы

Численность занятых в экономике Большеколпанского сельского поселения по данным на 01 июля 2012 составила 3037 человек, в том числе часть занятых, в первую очередь в сфере здравоохранения (Санкт-Петербургская психиатрическая больница № 1 им. П.П. Кащенко), проживают за пределами сельского поселения. В 2009 году среднесписочная численность работников, занятых в экономике Большеколпанского сельского поселения на крупных и средних предприятиях, составила 2102 человека. В том числе: в обрабатывающих производствах численность работающих составила 400 человек; в сельском хозяйстве 116 человек.

Таблица 14

Численность работающих по сферам экономики на 1 июля 2012г.

| Вид экономической деятельности | Численность занятых, чел |
| --- | --- |
| Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство | 103 |
| Обрабатывающие производства: | 567 |
| производство пищевых продуктов | 497 |
| металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 70 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 16 |
| Оптовая и розничная торговля | 89 |
| Ремонт автотранспортных средств |  |
| Гостиницы и рестораны | 5 |
| Транспорт и связь | 285 |
| Операции с недвижимым имуществом | 26 |
| Госуправление и обеспечение военной безопасности | 17 |
| Образование | 123 |
| Здравоохранение | 1219 |
| Предоставление прочих коммунальных. социальных и персональных услуг | 20 |

Численность занятых в экономике Большеколпанского сельского поселения составляет 3 тыс. чел., а численность лиц трудоспособного возраста - 5,1 тыс. чел. Разницу между численностью лиц в трудоспособном возрасте и численностью занятых составляют занятые в домашнем и личном подсобном хозяйстве (без производства товарной продукции), зарегистрированные и незарегистрированные безработные, учащаяся молодежь и инвалиды трудоспособного возраста, некоторые другие категории.

Значительная доля трудоспособного населения занята за пределами территории сельского поселения. В основном это лица, работающие и учащиеся в Гатчине и Санкт-Петербурге.

Выводы

Для Большеколпанского сельского поселения характерна депопуляция, что обусловлено отрицательным естественным приростом. В возрастной структуре доля детей и молодежи в два раза ниже доли населения старше трудоспособного возраста.

### Жилищный фонд

На начало 2012 года общая площадь жилищного фонда Большеколпанского сельского поселения составляет 220,1 тыс. кв. м.

Таблица 15

Существующий жилищный фонд Большеколпанского сельского поселения на начало 2012 г.

| Населенный пункт | Площадь жилищного фонда, тыс. кв. м |
| --- | --- |
|  | Многоквартирные жилые дома | Индивидуальные жилые дома | всего |
| д. Большие Колпаны | 91,66 | 9,36 | 101,02 |
| д. Вакколово | 0 | 0,66 | 0,66 |
| д. Вопша | 1,14 | 5,18 | 6,32 |
| д. Корписалово | 1,14 | 2,4 | 3,54 |
| д. Лядино | 0 | 1,57 | 1,57 |
| д. Малые Колпаны | 5,43 | 6,98 | 12,41 |
| с. Никольское | 24,45 | 15,98 | 40,43 |
| д. Новое Колено | 0 | 1,2 | 1,2 |
| д. Новое Хинколово | 0 | 1,24 | 1,24 |
| д. Новые Черницы | 0 | 2,68 | 2,68 |
| д. Парицы | 10,0 | 8,38 | 18,38 |
| д. Ротково | 0,72 | 1,83 | 2,55 |
| д. Старое Хинколово | 0 | 1,5 | 1,5 |
| д. Старые Черницы | 0,06 | 1,4 | 1,46 |
| д. Тихковицы | 2,92 | 6,19 | 9,11 |
| д. Химози | 0 | 16,03 | 16,03 |
| Всего | 137,52 | 82,58 | 220,1 |

Показатель средней жилищной обеспеченности в поселении составляет 23,7 кв. м на одного жителя. В Большеколпанском сельском поселении отмечается незначительный удельный вес ветхого и аварийного жилья. По данным на начало 2012 г. общая площадь ветхого и аварийного жилищного фонда составляет 1147,2 кв. м - три жилых дома (1-2 этажа, д. Парицы, д. Новые Черницы, д. Большие Колпаны), в которых зарегистрировано 35 человек. В то же время, новое индивидуальное жилищное строительство здесь ведется достаточно интенсивно. Так в 2009 году в Большеколпанском сельском поселении введено в действие 2815,7 кв. м. нового жилья. За период с января по декабрь 2012 года улучшить свои жилищные условия смогли 4 семьи, заключив договоры социального найма. 3 семьи, участники региональных программ по поддержке граждан в улучшении жилищных условий, получили субсидии из бюджета Ленинградской области на приобретение жилья. Всего на начало 2013 года в Большеколпанском поселении зарегистрировано 36 семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

В анируетсянаяедь планируется ториального планирования Гатчинского муниципального района Ленинградской области  настоящее время охват отоплением жилищного фонда сельского поселения Большие Колпаны составляет 90 %. Степень обеспеченности природным газом населения в поселении - 90 %. Централизованная система канализации имеется только в трёх населённых пунктах: д. Большие Колпаны, с. Никольское и д. Малые Колпаны.

### Учреждения и предприятия обслуживания

Территория Большеколпанского сельского поселения находится в пределах часовой изохроны доступности от города Гатчина – административного центра Гатчинского муниципального района. Под центрами, обеспечивающими население основными услугами, выступают д. Большие Колпаны и с. Никольское.

Перечень учреждений социального и культурно-бытового обслуживания населения Большеколпанского сельского поселения представлен в таблицеТаблица 16.

Таблица 16

Перечень учреждений социального и культурно-бытового обслуживания населения Большеколпанского сельского поселения на начало 2012 г.

| Наименование учреждения, единица измерения | Адрес | Вместимость/ мощность | Доля от проекта, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | проект-ная | факти-ческая |  |
| Дошкольные образовательные учреждения, число мест | МДОУ «Детский сад № 20 комбинированного вида» | д. Большие Колпаны, ул. Садовая д. 6 | 155 | 200 | 129 |
|  | МОУ «Никольская средняя общеобразовательная школа» (дошкольные группы) | с. Никольское, ул. Школьная д.7 | 69 | 63 | 91 |
| Обще-образовательные учреждения, число мест | МОУ «Большеколпанская средняя общеобразовательная школа» | д. Большие Колпаны, ул. Садовая д.4 | 525 | 284 | 54 |
|  | МОУ «Никольская средняя общеобразовательная школа» | с. Никольское, ул. Школьная д.7 | 600 | 144 | 24 |
| Учреждения здравоохранения, число посещений в смену | Санкт – Петербургская психиатрическая больница № 1 им. П.П. Кащенко | с. Никольское | 1430 | - | - |
|  | МУЗ «Гатчинская ЦРКБ» Большеколпанская амбулатория | д. Большие Колпаны, Киевское ш., д. 79 | 70 | - | - |
|  | Никольский участок врача терапевта | с. Никольское, ул. Меньковская, д.7 | 30 | - | - |
| Учреждения культуры | число мест | МКУК «Большеколпанский центр культуры, спорта и молодежной политики» | д. Большие Колпаны, ул. Садовая, д. 8 | 300 | - | - |
|  | тыс. томов | Большеколпанская сельская библиотека | д. Большие Колпаны | 8,4 | - | - |
|  |  | Никольская сельская библиотека | с. Никольское | 9,5 | - | - |
| Спортивные сооружения, кв. м | Спортзалы | д. Большие Колпаны, ул. Садовая, 8; Киевское шоссе, 79; с. Никольское | 420 | - | - |
|  | Плоскостные сооружения |  | 1188 | - | - |
| Предприятия торговли, кв. м торговой площади | Магазины | Большеколпанское сельское поселение | 3677 | - |
|  | в том числе, продовольственные |  | 1137 | - |
|  | непродовольственные |  | 2540 | - |
| Предприятия общественного питания, число мест | Рестораны, кафе, столовые | Большеколпанское сельское поселение | 344 | - |

Требуется проведение капитального ремонта МДОУ «Детский сад № 20 комбинированного вида», МОУ «Никольская средняя общеобразовательная школа», МОУ «Большеколпанская средняя общеобразовательная школа», МУЗ «Гатчинская ЦРКБ» Большеколпанская амбулатория, МКУК «Большеколпанский центр культуры, спорта и молодежной политики».

В сельском поселении действуют два спортивных клуба: «Сиворицы» (с. Никольское), «Атлант» (д. Большие Колпаны, Киевское ш., д. 79), в д. Большие Колпаны действует МКУК «Большеколпанский центр культуры, спорта и молодежной политики».

Вблизи д. Корписалово расположен МОУ ДОД «Детский образовательный центр «Лесная сказка».

В с. Никольское действует деревянная церковь Николая Чудотворца, построенная в 1992 г.; также в селе расположены недействующие в настоящее время храм Николая Чудотворца (1784 г.) – объект культурного наследия федерального значения и Церковь Пантелеймона при земской больнице для душевнобольных (1909–1911 гг.).

В д. Большие Колпаны действует банный комплекс, предоставляются услуги по ремонту обуви, пошиву одежды, все виды парикмахерских и косметологических услуг.

Ритуальные услуги на территории сельского поселения оказывает ООО «АСК».

Анализ существующей обеспеченности населения Большеколпанского сельского поселения услугами объектов обслуживания представлен в таблицеТаблица 17.

Таблица 17

Сводный анализ обеспеченности населения услугами объектов обслуживания

| Территория | Ед. измерения | Региональные нормативы градостроительного проектирования Ленинградской области | факти-ческая | норма-тивная | % от норматива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования |
| Детские дошкольные учреждения | число мест | 85 % охват детей дошкольного возраста | 224 | 380 | 59 |
| Общеобразовательные учреждения | число мест | 100 % охват детей соответствующей возрастной группы неполным средним образованием и до 75 % детей – средним образованием | 1125 | 810 | 139 |
| Учреждение здравоохранения |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | число посещений в смену | 18,15 | 70 | 162 | 43 |
| Спортивные сооружения |
| Спортивные залы | кв. м площади пола | 350 | 420 | 3024 | 14 |
| Плоскостные сооружения | кв. м | 1949,4 | 1188 | 17430 | 7 |
| Учреждения культуры и искусства, молодежной политики |
| Клубы или учреждения клубного типа | число мест | 80 | 300 | 712 | 42 |
| Библиотеки | тыс. ед. хранения | 5,0 | 17,9 | 44,7 | 40 |
| Объекты инфраструктуры молодежной политики | кв. м общей площади | 25 | - | 224 | - |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| Магазины, всего в т.ч. | кв. м торговой площади | 393,3 | 3677 | 3654 | 100 |
| продовольственных товаров |  | 120,0 | 1137 | 1115 | 100 |
| непродовольственных товаров |  | 273,3 | 2540 | 2539 | 100 |
| Предприятия общественного питания | число мест | 40 | 344 | 358 | 96 |
| Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 2 | 20 | 19 | 105 |

Кладбища

На территории Большеколпанского сельского поселения расположены 4 кладбища: д. Новое Колено (0,7 га), с. Никольское (3,0 га), д. Тихковицы (2,5 га), д. Ротково (0,7 га).

## Состояние окружающей среды

### Санитарное состояние атмосферного воздуха

Атмосферный воздух является одним из основных факторов среды обитания человека. Задачи по защите атмосферного воздуха являются одними из приоритетных проблем.

Санитарное состояние атмосферного воздуха определяется следующими факторами:

природно-климатические показатели;

выбросы от стационарных промышленных источников;

выбросы от инженерных и отопительных объектов;

выбросы от автотранспорта.

Большеколпанское сельское поселение расположено в климатической зоне II B, с большой повторяемостью комфортных погод. Территория отличается высокой циркуляцией атмосферы, что способствует быстрому рассеиванию вредных примесей в атмосфере. В целом, по метеорологическим параметрам территория сельского поселения относится к зоне умеренного потенциала загрязнения атмосферы (по классификации Главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова).

Крупных стационарных источников загрязнения атмосферного воздуха на территории Большеколпанского сельского поселения нет. Состояние окружающей среды удовлетворительное. Однако одной из основных экологических проблем сельского поселения является загрязнение атмосферного воздуха, как за счет собственных источников, так и за счет переноса загрязняющих веществ из сопредельных территорий. Собственные источники загрязнения представлены промышленными (предприятия строительных материалов, химической и деревообрабатывающей промышленности) и сельскохозяйственными предприятиями. С деятельностью животноводческих комплексов связаны выбросы в атмосферу специфических веществ – аммиака, формальдегида, сероводорода, фенола. Также локальными источниками загрязнения атмосферы являются котельные и другие индивидуальные источники отопления (сезонные). Контроль за выбросом основных загрязняющих веществ в воздушную среду от котельных не ведётся.

Ещё одной проблемой является негативное воздействие на окружающую среду от автомобильных дорог федерального значения А-120 и Р-23, проходящих через территорию поселения. Значительный вклад в загрязнение окружающей (пыль, сажа) среды вносят местные дороги, имеющие неудовлетворительное качество покрытия. Территория сельского поселения характеризуется развитой сетью автодорог с интенсивным движением и соответственно существенным количеством транспортных выбросов в атмосферный воздух.

На территории Большеколпанского сельского поселения находится станция подземного хранения газа, на которую приходится значительный объем выбросов метана (1,6 тыс. т или почти 80 % общих выбросов метана в Ленинградской области).

По результатам лабораторно-инструментальных исследований, проведенных в 2011 году испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Гатчинском районе установлено, что эквивалентный и максимальный уровни звука в точках проведения измерений соответствуют требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки». В атмосферном воздухе содержание диоксида азота, диоксида серы, взвешенных веществ, оксида углерода соответствует требованиям ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» дополнение к № 2 ГН 2.1.6.1338-03, СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению. Качества атмосферного воздуха населенных мест». И тем не менее, на сегодняшний день основной проблемой анализа и контроля состояния атмосферного воздуха является отсутствие мониторинга окружающей среды, предусматривающий посты наблюдения и обработку полученной информации.

Санитарное состояние атмосферного воздуха Большеколпанского сельского поселения оценивается как удовлетворительное. Рассматриваемая территория характеризуется низким потенциалом загрязнения. Наиболее подвержены загрязнению атмосферного воздуха территории, расположенные вблизи автомагистралей. Стоит вопрос организации экологического мониторинга на территории поселения.

### Санитарное состояние поверхностных и подземных вод

По данным комитета по природным ресурсам Ленинградской области в первом полугодии 2012 года самые низкие значения прозрачности воды в реках были отмечены в реке Суйда. Значения pH, содержание взвешенных веществ и концентрация азота нитратного соответствовали нормам, запах в воде всех водотоков отсутствовал. Кислородный режим вод был удовлетворительным. Превышение нормы концентрации нитритного азота, меди, марганца и железа были отмечены в р. Суйда. Концентрации фосфора минерального, нефтепродуктов, СПАВ и фенола не превышали ПДК (предельно-допустимая концентрация).

Основным источником загрязнения водотоков сельского поселения является интенсивная деятельность человека в водоохранной зоне; ливневые и талые воды, смывающие различного рода вредные вещества; неочищенные канализационные стоки; удобрения, бытовой и технический мусор с берегов.

В результате ускоренного процесса индустриализации, активного использования природных ресурсов в последние 100 лет бассейн реки Суйда испытывал огромную антропогенную нагрузку. Негативное влияние на санитарное состояние реки оказывается уже с 19 века – с момента размещение в её водоохраной зоне совхозов, садоводств, лесодобывающих предприятий. Вырубленные деревья, кусты и ветви выбрасывались на берег реки и в реку, туда же сбрасывали и сбрасывается бытовой мусор; периодически в реке появляется навоз, это особенно заметно зимой. На берегах реки производилась распашка прибрежной полосы и мелиорация. С применением механизированной разработки земель было уничтожено большое количество родников и ключей (водотоков). Все это привело к тому, что акватория реки заросла растительностью, нарушился гидрологический режим, что привело к застойности вод. В настоящее время река не имеет рыбопромыслового значения. Все более проявляется тенденция уменьшения ареалов популяций различных видов рыб и сокращения их численности. Промышленного лова на р. Суйда не производится. На данный момент река Суйда является наиболее загрязненной не только на территории Большеколпанского сельского поселения, но и всего Гатчинского муниципального района в целом. Необходима механическая очистка русла, выемка бытового и технического мусора, растительных обломков, а также ликвидация водных растений, в частности, камыша и рогоза.

Таким образом, поверхностные воды классифицируются, как загрязненные. В значительной степени это обусловлено тем, что на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях происходит сброс значительных объемов недостаточно очищенных сточных вод: отсутствует единая система ливневой канализации и очистка ливневых вод. В то же время повышенная концентрация в речных водах железа, марганца и отчасти тяжелых металлов имеет природный характер и связана с тем, что в питании рек участвуют болотные воды.

Основным источником водоснабжения в сельском поселении являются подземные воды ордовикского водоносного горизонта. Горизонт сложен известняками и доломитами, что определяет высокую жесткость воды, снижая ее потребительские качества. Типичные значения общей жесткости воды в ордовикском горизонте приближаются к допустимому пределу (7 мг·экв./л) и иногда превосходят этот предел.

Малая мощность перекрывающих ордовикский горизонт четвертичных отложений и развитие карстовых процессов определяют плохую защищенность подземных вод от проникновения поверхностных загрязнений. На сегодняшний день существует проблема несовершенного технологического процесса очистки коммунально-бытовых вод и стоков животноводческих комплексов, что является основной причиной загрязнения ордовикского водоносного горизонта.

Основным компонентом загрязнения подземных вод являются нитраты, в первую очередь, в местах активного сельскохозяйственного использования территории. Нитратное загрязнение, как правило, сопровождается увеличением концентрации хлоридов и сульфатов. Кроме того, в полях нитратного загрязнения часто выявляется повышенная относительно фона концентрация некоторых тяжелых металлов (свинец, медь, цинк, кадмий). В последние годы также периодически отмечается загрязнение подземных вод нефтепродуктами, а также бактериологическое загрязнение.

На сегодняшний день существует проблема несовершенного технологического процесса очистки коммунально-бытовых вод и стоков животноводческих комплексов, которые являются основными источниками загрязнения подземных вод. Ухудшение состояния сетей канализации и нарушение санитарных правил сброса сточных вод могут привести к возникновению неблагоприятной эпидемиологической обстановки, связанной с потреблением населением воды, не соответствующей санитарным нормам.

### Санитарное состояние почвы и санитарная очистка территории

В Гатчинском муниципальном районе выполнен значительный объем работ по оценке эколого-токсикологического состояния почв сельскохозяйственных угодий, охвативший 46464 га. На этой площади выполнено определение в пробах почвы сельскохозяйственных угодий содержания тяжелых металлов и фтора. Результаты исследований показали, что загрязнение почвы сельскохозяйственных угодий тяжелыми металлами практически отсутствует: превышение ПДК в отношении свинца, цинка, меди, мышьяка выявлено на локальных участках. Более значительно загрязнение почвы сельскохозяйственных угодий фтором.

Основными загрязнителями почв являются объекты сельскохозяйственного назначения (животноводческие фермы, отстойники и места хранения навозной жижи), сбросы неочищенных сточных вод на рельеф, места стоянки и хранения объектов транспорта, а также автомобильные дороги. От полотна автомобильных дорог загрязнение почв распространяется на расстояние до 200-300 м, причём максимальное оно на расстоянии 3-10 м.

Следует отметить факт выявления такого тяжёлого металла как свинец по причине его особого опасного воздействия на здоровье человека. В площадном загрязнении территории свинцом основную роль играют транспортные магистрали, а локальное загрязнение связано с местами длительных стоянок железнодорожного транспорта и деятельностью ряда предприятий и складированием твердых бытовых отходов.

По данным информационно-аналитической справки «О санитарно-эпидемиологической обстановке в Гатчинском муниципальном районе Ленинградской области за 2008 г.» твердые бытовые отходы от населённых пунктов сельского поселения поступают на полигон ТБО ООО «Новый Свет-Эко» площадью 43 га и мощностью 901275,2 т/год. Раздельный сбор бытовых отходов на территории поселения отсутствует. На сегодняшний день на территории поселения санкционированные свалки отсутствуют. Несанкционированные и стихийно возникающие свалки вблизи населенных пунктов своевременно рекультивируются. Организация санитарной очистки территории должна осуществляться в соответствии с «Правилами содержания и обеспечения санитарного состояния территорий городских, сельских и других поселений Ленинградской области» (утверждены постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 1998 г. № 27).

В летние месяцы увеличивается количество поступления бытовых отходов по причине активного функционирования садоводств и притока сезонного населения. В местах отдыха и расположения дачных участков появляются стихийные свалки. Все стихийные свалки являются потенциальными источниками загрязнения, как почв, так и водных объектов на территории района: рек, ручьев, родников и подземных водоносных горизонтов.

По результатам проведенных на территории Большеколпанского сельского поселения паразитологических и бактериологических исследований, а также по следующим ингредиентам: рН, нефтепродукты, бенз(а)пирен, медь, цинк, свинец, кадмий, никель, мышья, ртуть, можно отметить, что в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» отобранная почва относится к категории «Чистая».

### Радиационная обстановка

Радиационная обстановка на территории сельского поселения характеризуется низкими значениями мощности экспозиционной дозы гамма-излучения и содержаниями радиоактивных элементов. Уровень гамма-фона определяется природными (загрязнение почв природными радионуклидами из подстилающих почвообразующих пород с повышенной природной радиоактивностью) и (незначительно) техногенными источниками (обилие радиационно-опасных объектов, возможность трансграничного загрязнения и загрязнения при транзите грузов, несанкционированного размещения отходов, в результате поверхностного перераспределения чернобыльских выпадений и т.д.).

На территории Ленинградской области функционирует информационно-измерительная сеть автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО) Ленинградской области в целях анализа полученных данных и оперативного информирования населения региона.

Согласно результатам проведенной в апреле-мае 2012 года радиационно-гигиенической паспортизации территории Ленинградской области в 2011 году вклад различных источников ионизирующего излучения в дозу облучения населения по структуре в сравнении с данными 2009-2010 годов в основном не изменился. Основная доза приходится на природные источники ионизирующего излучения – более 93 %, второе место занимает медицинское излучение - около 6 %, третье место - техногенное облучение – менее 0,5 %.

Радиационная обстановка в 2012 году на территории Ленинградской области в целом остается стабильной и практически не отличается от предыдущего года. Ограничение облучения населения Ленинградской области осуществляется путем регламентации контроля радиоактивности объектов окружающей среды (воды, воздуха, пищевых продуктов и пр.), разработки и согласования мероприятий на период возможных аварий и ликвидации их последствий. Радиационных аварий, приведших к повышенному облучению населения, в Ленинградской области не зарегистрировано.

## Транспортная инфраструктура

Административный центр сельского поселения, примыкающего к южной границе Гатчинского городского поселения, д. Большие Колпаны – находится на удалении 5 км от центра города Гатчина и 50 км от города Санкт-Петербург.

Рассматриваемое поселение располагается на пересечении основных автодорожных транзитных направлений, соединяющих Санкт-Петербург с муниципальными районами Ленинградской и Псковской областей.

В системе транспортного обслуживания сельского поселения участвует преимущественно автомобильный транспорт, поскольку магистральные железнодорожные линии ограничивают поселение с северо-восточной и северо-западной стороны, при этом непосредственно на территории муниципального образования располагается только один остановочный пункт – «Гатчина – Западный Парк», служащий в основном для грузовых работ. Ближайшие железнодорожные станции – «Гатчина – Товарная Балтийская», «Суйда», «Войсковицы» – располагаются лишь в соседних муниципальных образованиях.

Автомобильные дороги и транспорт

Транспортное обслуживание поселения ориентировано в основном на автомобильные дороги федерального и регионального или межмуниципального значения.

Транспортный каркас поселения носит крестообразную форму, образованную автомобильными дорогами федерального значения: А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора и Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия. Пересечение указанных автодорог осуществляется с развязкой движения транспорта в двух уровнях.

Трасса автодороги федерального значения Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия идет в обход города Гатчина с восточной стороны, ответвляясь от основного направления в районе деревни Большие Колпаны. Интенсивность движения транспорта на обходе – около 23000 автомобилей в сутки.

Каркас транспортной сети дополняют автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения: Гатчина – Ополье, Никольское – Воскресенское, Никольское – Шпаньково, а также дорога местного значения: Никольское – Прибытково – Кобрино, осуществляющие связи сельского поселения с соседними муниципальными образованиями. Кроме того, на территории имеется ряд дорог местного значения, обеспечивающих подъезд от основных транспортных коммуникаций к населенным пунктам.

Эксплуатационная длина автомобильных дорог общего пользования составляет 57,8 км, в том числе с усовершенствованным покрытием – 57,2 км или 99 %. Плотность автомобильных дорог с твердым покрытием при общей площади территории поселения 15,2 тыс. га составляет 380 км / 1000 кв. км. Все населенные пункты обеспечены постоянной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием.

Перечень автомобильных дорог и их характеристики приведены в таблицеТаблица 18.

Таблица 18

Перечень автомобильных дорог Большеколпанского сельского поселения

| № п/п | Наименование автомобильных дорог | Протяжен-ность, км | Техни-ческая категория | Среднегодовая интенсивность, приведенные ед./сут. | Тип покрытия, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | усовершенствованное | переходное |
| Федерального значения |
| 1 | А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора | 6,7 | III | – | 6,7 |  |
| 2 | Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия | 20,5 | II | – | 20,5 |  |
| Регионального или межмуниципального значения |
| 3 | Гатчина – Ополье | 4,8 | II | 4077 | 4,8 |  |
| 4 | Никольское – Воскресенское | 2,8 | IV | 2282 | 2,8 |  |
| 5 | Никольское – Шпаньково | 6,2 | IV | 885 | 6,2 |  |
| Местного значения (на балансе Ленинградской области) |
| 6 | Подъезд к городу Гатчина № 2 | 1,8 | III | 8204 | 1,8 |  |
| 7 | Спецподъезд № 26 | 0,8 | III | 146 | 0,8 |  |
| 8 | Никольское – Прибытково – Кобрино | 2,0 | IV | 973 | 2,0 |  |
| 9 | Подъезд к д. Хинколово | 1,3 | IV | 375 | 1,3 |  |
| 10 | Подъезд к д. Тихковицы | 2,0 | IV | 651 | 2,0 |  |
| 11 | Подъезд к д. Вопша | 2,1 | IV | 536 | 2,1 |  |
| 12 | Подъезд к д. Малые Колпаны | 0,8 | IV | 7404 | 0,8 |  |
| 13 | Подъезд к д. Черницы | 3,6 | IV | 559 | 3,4 | 0,2 |
| 14 | Малые Колпаны – Сельхозтехника | 2,0 | V | 6838 | 2,0 |  |
| Местного значения (на балансе муниципального района) |
| 15 | Подъезд к д. Старые Черницы | 0,4 | – | – |  | 0,4 |
|  | В С Е Г О | 57,8 |  |  | 57,2 | 0,6 |

На пересечении автомобильных дорог с водными преградами, железнодорожными путями, а также на их взаимном пересечении насчитывается 5 искусственных дорожных сооружения, характеристика которых приводится в таблицеТаблица 19.

Таблица 19

Характеристика искусственных дорожных сооружений Большеколпанского сельского поселения

| № п/п | Наименование сооружения, ближайший населенный пункт | Наименование препятствия | Длина, погонный м | Ширина проезжей части, м | Материал | Категория дороги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия |
| 1 | мост; с. Никольское | руч. Сиворицкий | 15,0 | 18,0 | железобетон | II |
| 2 | путепровод; д. Большие Колпаны | Подъезд к городу Гатчина № 2 | 73,9 | 11,9 | железобетон | II |
| 3 | путепровод; д. Химози | железнодорожная магистральная линия Санкт-Петербург – Луга – Псков (км 50+221) | 73,8 | 11,7 | железобетон | II |
| А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора |
| 4 | путепровод; д. Большие Колпаны | автодорога Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия | 80,0 | 11,9 | железобетон | III |
| Подъезд к д. Малые Колпаны |
| 5 | мост; д. Малые Колпаны | р. Колпанка | 5,4 |  | металл | IV |

Пути сообщения в самих населенных пунктах сельского поселения представлены поселковыми дорогами, совпадающими с направлениями внешних автомобильных дорог, улицами в жилой застройке, проездами. Кроме того, на территории поселения функционирует сеть внутренних проездов к территориям, предназначенным для ведения садового и дачного хозяйства, отдельным частям населенных пунктов, к производственным объектам, коммунально-складским территориям, кладбищам.

Общая протяженность улично-дорожной сети в границах населенных пунктов (без внутренних проездов) – 42,2 км, в том числе поселковых дорог – 19,4 км. В большинстве случаев состояние улично-дорожной сети не отвечает нормативным требованиям и нуждается в проведении капитального ремонта с заменой грунтового покрытия проезжей части на твердое, благоустройстве отдельных участков (тротуары, полосы озеленения, искусственное освещение).

На территории Большеколпанского сельского поселения действует 18 пригородных автобусных маршрутов:

№ 513К – «Гатчина – Никольское, больница им. Кащенко»

№ 514К – «Гатчина – Вопша»

№ 514 – «Гатчина – Большие Колпаны»

№ 516 – «Гатчина – Прибытково»

№ 516А – «Гатчина – Меньково»

№ 521 – «Гатчина – Черемыкино»

№ 522, К-522 – «Гатчина – Тойворово»

№ 523, К-523 – «Гатчина – Яскелево – Луйсковицы»

№ 523А, К-523А – «Гатчина – Яскелево»

№ 524 – «Гатчина – Волосово»

№ 526 – «Гатчина – Глумицы»

№ 530 – «Гатчина – Раболово»

№ 531 – «Гатчина – Батово (через Тихковицы)»

№ 532 – «Гатчина – Тихковицы»

№ 536 – «Гатчина – Жабино»

№ 539 – «Гатчина – Шпаньково»

№ 540 – «Гатчина – Учхоз Войсковицы»

№ 542 – «Гатчина – Малые Туганицы»

Деревни Химози и Малые Колпаны обслуживаются городскими автобусными маршрутами № 4 «Улица Изотова – Химози» и № 21 «Старая дорога – ТЦ «Рощинский»».

Пассажирские перевозки на территории сельского поселения осуществляют частные перевозчики: ООО «Агентство пассажирских перевозок № 1 «Транс-Балт» и ООО «Пассажирские автобусные перевозки». На маршрутах пригородного сообщения курсируют автобусы марок ЛиАЗ, ПАЗ, Volvo, Ikarus.

Протяженность автомобильных дорог с автобусным сообщением составляет 40,5 км. Из 16 населенных пунктов сельского поселения только 1 не охвачен автобусным сообщением – д. Новое Хинколово с малочисленным населением (всего 9 человек).

Полные затраты времени на сообщение населенных пунктов сельского поселения с городом Гатчина при использовании автобуса (включая подходы к остановочным пунктам и от них, ожидание транспорта и собственно поездку) не превышают 60 минут. Сообщение с административным центром Большеколпанского сельского поселения даже наиболее удаленных населенных пунктов, таких как деревни Тихковицы, Старое Хинколово, связано с затратами времени, также не более 60 минут, что говорит о нормальной транспортной доступности административных центров Гатчинского муниципального района и Большеколпанского сельского поселения.

Уровень обеспеченности населения легковыми автомобилями оценивается в размере 250 ед./тыс. жителей. При этом в весенне-летний и осенний периоды общее количество автомобилей значительно возрастает за счет приезжего населения.

Хранение легковых автомобилей индивидуальных владельцев осуществляется в основном на придомовых участках, а также в одноэтажных гаражах боксового типа. В деревне Большие Колпаны, а также при железнодорожной станции «Гатчина – Западный Парк» находятся массивы гаражей боксового типа вместимостью порядка 750 ед.

Обслуживание индивидуальных средств автомототранспорта осуществляется автозаправочной станцией (АЗС «Фаэтон»), расположенной на съезде с транспортной развязки автомобильных дорог Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия и А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора, а также станцией технического обслуживания (ул. Кооперативная, на границе с д. Малые Колпаны).

Железнодорожный транспорт

Вдоль северо-восточной и северо-западной границ сельского поселения проходят две магистральные железнодорожные линии:

Санкт-Петербург – Луга – Псков. Участок двухпутный, электрифицированный; протяженность в пределах поселения – 4,6 км. На территории муниципального образования располагается остановочный пункт «49 км», который практически не используется для пассажирского сообщения.

Мга – Гатчина – Веймарн – Ивангород. Участок двухпутный, электрифицированный; протяженность в пределах поселения – 5,2 км. На территории муниципального образования располагается железнодорожная станция «Гатчина – Западный Парк», служащая преимущественно для грузовых работ и имеющая разветвленную сеть подъездных путей.

На железнодорожных линиях курсируют поезда дальнего следования, а также электропоезда пригородного сообщения (Санкт-Петербург – Луга). Ближайшие железнодорожные станции, обеспечивающие пассажирское сообщение жителей поселения с Санкт-Петербургом, располагаются в городе Гатчина («Гатчина – Варшавская», «Гатчина – Балтийская»).

Пересечения железнодорожных путей с автомобильными дорогами устроены главным образом в виде охраняемых переездов (в створе автодорог А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора, Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия, Подъезд к д. Малые Колпаны). На пересечении обхода города Гатчина с железнодорожной магистральной линией Санкт-Петербург – Луга – Псков имеется путепровод.

Воздушный транспорт

На территории сельского поселения в 1,5 км к северу от с. Никольское располагается спортивный аэродром «Сиворицы». Линейные размеры летного поля аэродрома – 2800×1600 м; покрытие взлетно-посадочной полосы – грунтовое, габариты – 1800×100 метров. На аэродроме базируются самолёты Як-52, Ан-2, Вильга-35А, Л-410, Ан-28, планера L-13, планера Янтарь-стандарт. Зона нормированных параметров авиационных шумов для аэродрома «Сиворицы» не установлена.

Помимо этого, в непосредственной близости от аэродрома «Сиворицы» с юго-западной стороны от д. Старые Черницы находится посадочная площадка авиации общего назначения «Сиворицы-2» (некатегорийный аэродром), не оборудованная посадочными системами. Линейные размеры летного поля – 750×200 м, летной полосы – 750×60 м, взлетно-посадочной полосы – 550×30 м, покрытие грунтовое (суглинок). В светлое время суток на посадочной площадке разрешена эксплуатация воздушных судов Ан-2, Ка-32, Ми-2, Ми-8. Посадочная площадка «Сиворицы-2» относится к ведению Северо-Западного межрегионального территориального управления воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта.

В настоящее время аэродром «Сиворицы» и посадочная площадка «Сиворицы-2» для организованных воздушных пассажирских перевозок не используются.

Выводы

Большеколпанское сельское поселение, примыкающее к южной границе Гатчинского городского поселения, занимает достаточно удобное транспортно-географическое положение в муниципальном районе. В системе транспортного обслуживания поселения участвует преимущественно автомобильный транспорт.

Имеющаяся сеть автомобильных дорог обеспечивает транспортные связи как внутри сельского поселения, так и с городами Гатчина и Санкт-Петербург, а также соседними поселениями. Техническое состояние большинства автомобильных дорог оценивается как удовлетворительное, все населенные пункты имеют связь с сетью дорог общего пользования с твердым покрытием.

Сельское поселение обладает достаточно развитой сетью автобусных маршрутов. Более 99 % населения проживает в зоне благоприятной транспортной доступности административных центров Гатчинского муниципального района и Большеколпанского сельского поселения.

Улицы и проезды в населенных пунктах в основном имеют грунтовое покрытие, за исключением участков внешних автомобильных дорог, проходящих по их территории. Уровень благоустройства улично-дорожной сети в большинстве случаев не отвечает нормативным требованиям; участки улично-дорожной сети нуждаются в благоустройстве и проведении капитального ремонта с заменой грунтового покрытия на твердое.

## Инженерная инфраструктура

Электроснабжение

Электроснабжение Большеколпанского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области осуществляется от системы ОАО «Ленэнерго».

По территории сельского поселения проходят воздушные линии электропередачи напряжением

:750 кВ

ЛАЭС - № 3 «Ленинградская»

110 кВ

ПС № 42 «Гатчинская» - ПС № 58-А

ПС № 42 «Гатчинская» - ПС № 391 «Сиворицы»

35 кВ

Две ВЛ 35 кВ ПС № 42 «Гатчинская» - ПС «Борницы»

Распределение электроэнергии по потребителям сельского поселения осуществляется на напряжении 10 кВ по ВЛ 10 кВ через сеть подстанций 10/0,4 кВ.

В границах сельского поселения планировочными ограничениями являются: охранные зоны воздушных линий электропередачи напряжением 750 кВ, 110 кВ 35 кВ и 10 кВ, проходящих по рассматриваемой территории.

В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160), охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи составляют: 750 кВ - 40 м, 110 кВ - 20 м, 35 кВ - 15 м, 10 кВ – 10 м по обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом их положении.

Газоснабжение

Газоснабжение Большеколпанского сельского поселения осуществляется на базе использования сетевого природного газа и сжиженного газа – от шкафных газобаллонных установок.

В настоящее время в сельском поселении природный сетевой газ подан в д. Большие Колпаны, в с. Малые Колпаны, д. Химози, с. Никольское. Количество газифицированных квартир в населенных пунктах 2170, в том числе частных домовладений 316.

Газ используется на бытовые нужды населения и в качестве энергоносителя для теплоисточников.

Степень обеспеченности природным газом населения в поселении – 90 %.

Данные ЗАО «Газпром межрегионгаз СПб» по объемам потребления природного газа и количестве газифицированных квартир и домовладений на территории Большеколпанского сельского поселения за январь-август 2013 года, полученные письмом № ВС-18/8443 от 12.09.2013, приведены в таблице 20.

Таблица 20

| Наименование показателя | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Потреблено природного газа физическими лицами | тыс. куб. м | 975,46 |
| Потреблено природного газа юридическими лицами | тыс. куб. м | 3471,81 |
| Потреблено теплоснабжающими юридическими лицами | тыс. куб. м | 4353,72 |
| Итого | тыс. куб. м | 8800,99 |

На территории поселения находится Ленинградская станция подземного хранения газа, по территории проходит магистральный газопровод Кипень - Гатчина и отвод от него на ГРС Войсковицы.

Теплоснабжение

ОАО "Коммунальные системы Гатчинского района" предоставляют коммунальные услуги теплоснабжения физическим и юридическим лицам Большеколпанского сельского поселения в деревне Большие Колпаны.

Теплоснабжение потребителей в д. Тихковицы предусмотрено индивидуальное (котлы, конвекторы, печи) с применением природного газа, твердых и жидких видов топлива.

Теплоснабжение объектов социально-бытового обслуживания предусмотрено от встроенных или отдельностоящих котельных на твердых, жидких или газообразных видах топлива.

По сведениям муниципального жилищного фонда в настоящее время охват отоплением жилищного фонда сельского поселения Большие Колпаны составляет 90 % .

Отопление жилого фонда деревни Большие Колпаны осуществляется от котельной №9, мощностью 26,64 Гкал/час, в остальных деревнях децентрализованное теплоснабжение от автономных индивидуальных источников теплоты (АИТ).

Характеристика котельной по данным ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района» представлена в таблице.

Таблица 21

| № | Потребители | Установленная мощность Гкал/час | Тип и количество котлов | Длина тепловых сетей в двухтрубном исчислении, км | Система теплоснабжения | % износа оборудования/ теплой сети | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Большие Колпаны | 26,64/6,7 | ДЕ10-13 4 шт. | 0,393 | закрытая | 95/90 | газ |

Степень износа котлового оборудования и тепловых сетей по существующим тепловым источникам - значительная.

Водоснабжение

На территории сельского поселения для водоснабжения используются подземные артезианские скважины, а также шахтные колодцы.

Качество воды централизованных систем водоснабжения, в основном, отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.», наблюдается повышенное содержание железа в воде.

Для обеззараживания воды используется гипохлорит натрия.

Первый пояс ЗСО имеется на всех водозаборах.

Водоснабжение д. Большие Колпаны в настоящее время осуществляется от 6 артезианских скважин, оборудованных насосом и оголовком. Вода из артезианских скважин подается в водонапорную башню и далее поступает в водопроводную сеть потребителям или непосредственно поступает потребителям минуя водонапорную башню.

Скважины № 1-№ 4 расположены в северо-западной части деревни и объединены в одну систему. Вода, подаваемая этими скважинами, направляется в водонапорную башню, откуда поступает в распределительную сеть. Перед водонапорной башней осуществляется хлорирование воды гипохлорита натрия.

Основной рабочей скважиной, обеспечивающей водоснабжение деревни, является скважина № 5. Вода поступает в сеть после водонапорной башни.

Скважина № 6 расположена в северо-восточной части деревни и обслуживает котельную д. Большие Колпаны.

Вода из этих скважин не хлорируется.

В д. Большие Колпаны в 2003 г. введена в эксплуатацию станция обеззараживания водопроводной воды. Работа станции автоматизирована.

Состояние зданий, механической и электрической частей скважин удовлетворительное. Узлы учета воды на скважинах отсутствуют.

Объекты водоснабжения и водоотведения в Большеколпанском сельском поселении обслуживает ОАО "Коммунальные системы Гатчинского района".

Таблица 22

Техническая характеристика муниципальных объектов водопроводного хозяйства Большеколпанского сельского поселения

| № № | Населенные пункты | Скважины | Водопроводные сети | Объемы водопотребления тыс. куб. м/ в год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | коли- чество | куб. м/сут | км | % износа | изно- шенные сети, км | всего, тыс. куб. м | в т. ч. хозпитье- вое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | д. Большие Колпаны | 6 | 2300 | 7,71 | 50 | 3,093 |  |  |
| 2 | д. Вопша |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | д. Корписалово | 1 | 106 | 0,04 | 100 | 0,040 |  |  |
| 4 | д. Лядино |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | д. Малые Колпаны |  |  | 0,707 | 75 | 0,530 |  |  |
| 6 | с. Никольское |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | д. Новое Колено |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | д. Парицы |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | д. Ротково |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | д. Новые Черницы | 1 | 106 | 0,463 | 100 | 0,463 |  |  |
| 11 | д. Тихковицы | 1 | 106 | 0,207 | 100 | 0,207 |  |  |
| 12 | д. Химози |  |  | 0,57 | 100 | 0,507 |  |  |
| 13 | Итого | 9 | 2618 | 8,1733 | 60 | 4,903 | 478,287 | 427,874 |

На территории садоводческих некоммерческих товариществ население пользуется колодцами.

Объекты водоснабжения и водоотведения в Большеколпанском сельском поселении обслуживает ОАО "Коммунальные системы Гатчинского района".

Водоотведение

Централизованная система канализации имеется только в трёх населённых пунктах: д. Большие Колпаны, с. Никольское и д. Малые Колпаны. Канализационные стоки отводятся самотечной сетью в приемный резервуар насосной станции (КНС). Далее стоки по двум напорным трубопроводам перекачиваются в самотечную канализацию города Гатчина. КНС построена в 1980 г, среднесуточная производительность 750-800 куб. м/сут.

Состояние строительных конструкций и технологического оборудования КНС классифицируется как неудовлетворительное, требуется реконструкция в полном объеме.

Техническое состояние самотечных и напорных канализационных сетей также неудовлетворительное, необходима реконструкция (перекладка).

Расстояние от КНС д. Большие Колпаны до камеры гашения напора сточных вод составляет 1,5 км.

Протяженность канализационных сетей составляет 8,6 км.

В остальных населенных пунктах канализационные стоки собираются в выгреба.

Канализационные стоки от объектов садоводческих некоммерческих товариществ собираются в выгреба.

Для больничного комплекса существуют собственные КОС.

Связь

Население, предприятия, учреждения и организации Большеколпанского сельского поселения в целом обеспечены средствами телефонной связи общего пользования. Основным оператором этого вида связи является Ленинградский областной филиал ОАО «Северо-Западный Телеком».

В поселении телефонная связь осуществляется от электронной АТС.

Связь с административным центром муниципального района (город Гатчина) осуществляется с помощью потока Е1 для телефонии и потока Е1 услуг Интернета. Линейный тракт организован по кабелю КСПП 1х4х1,2.

Междугородная связь предоставляется посредством выхода на междугородную станцию в Санкт-Петербурге через опорно-транзитную станцию в городе Гатчина.

Практически на всей территории поселения имеется возможность пользования средствами мобильной (сотовой) связи различных операторов.

Проводное вещание в поселке отсутствует.

Территория поселения находится в зоне уверенного приема телевизионного вещания Санкт-Петербургского телецентра и УКВЧМ и ФМ радиовещательных станций.

## Выводы комплексного анализа территории

Большеколпанское сельское поселение в целом имеет высокий социально-экономический и природно-ресурсный потенциал для активного экономического развития и качественного улучшения среды проживания.

К числу положительных факторов, способствующих дальнейшему развитию поселения, относятся следующие:

Большеколпанское сельское поселение обладает выгодным экономико-географическое положением в зоне полутора-двухчасовой транспортной доступности от областного центра – города Санкт-Петербург.

Проектируемая территория характеризуется живописными ландшафтами и значительным природно-рекреационным потенциалом.

Инженерно-строительные условия территории в целом достаточно благоприятны для градостроительного освоения. На территории сельского поселения имеются месторождения песчано-гравийного материала и торфа.

По агроклиматическому районированию территория Большеколпанского сельского поселения относится ко второму (умеренно-теплому влажному) агроклиматическому району. Освоенные почвы отличаются высоким плодородием и благоприятны для возделывания кормовых культур.

Культурно-историческое наследие сельского поселения представлено несколькими выявленными объектами. Границы территорий объектов культурного наследия не установлены, проекты зон охраны не разрабатывались.

Сферы деятельности предприятий сельского поселения разнообразны – это пищевые производства (переработка мяса); производство строительных материалов; лесопереработка, металлообработка, переработка газового конденсата, предприятия торговли и бытового обслуживания.

Большеколпанское сельское поселение входит в число инвестиционно привлекательных территорий Гатчинского муниципального района, что обусловлено рядом объективных факторов:

– выгодное географическое расположение (близость к городу Гатчина и городу Санкт-Петербург);

– хорошая транспортная освоенность (наличие федеральных автомобильных трасс, близость к железной дороге, международному аэропорту, морскому порту).

При всех имеющихся положительных аспектах для развития инвестиционной привлекательности Большеколпанского сельского поселения сохраняется проблема, сдерживающая инвестиционный процесс, – низкий уровень инженерной подготовки территорий, потенциально пригодных для размещения объектов экономики.

В последние годы естественный прирост населения в Большеколпанском сельском поселении отрицательный, показатели механического движения населения незначительны и не оказывают существенного влияния на динамику численности населения. Показатель средней жилищной обеспеченности в поселении является одним из самых низких в Гатчинском муниципальном районе и составляет 11,8 кв. м на одного жителя. Также в Большеколпанском сельском поселении отмечается значительный удельный вес ветхого и аварийного жилья, 8 человек проживает в ветхих жилых домах. В то же время, новое индивидуальное жилищное строительство здесь ведется наиболее интенсивно. Так в 2009 году в Большеколпанском сельском поселении введено в действие 2815,7 кв. м нового жилья.

Большеколпанское сельское поселение, примыкающее к южной границе Гатчинского городского поселения, занимает достаточно удобное транспортно-географическое положение в муниципальном районе. В системе транспортного обслуживания поселения участвует преимущественно автомобильный транспорт. Имеются предпосылки для развития воздушного транспорта.

Имеющаяся сеть автомобильных дорог обеспечивает транспортные связи сельского поселения с городами Гатчина и Санкт-Петербург. Техническое состояние большинства автомобильных дорог оценивается как удовлетворительное, однако два населенных пункта из 16 не имеют связи с сетью дорог общего пользования с твердым покрытием.

Более 99 % населения проживает в зоне благоприятной транспортной доступности административного центра Гатчинского муниципального района.

# ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ, ЭТАПЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

## Обоснование вариантов решения задач территориального планирования. Развитие планировочной структуры. Функциональное зонирование территории. Охрана объектов культурного наследия

### Варианты территориального планирования

В процессе разработки проекта генерального плана были рассмотрены варианты территориального планирования. По одному из вариантов (см. «Концепция территориального развития Большеколпанского сельского поселения. Вариант № 1») предусматривалось активное развитие только внутри населенных пунктов Большеколпанского сельского поселения без увеличения границ населенных пунктов. Исключением являлся только населенный пункт с. Никольское, границы населенного пункта с. Никольское увеличивались в два раза и проектом давались предложения по функциональному зонированию земель специального назначения. Данный вариант был рассмотрен администрацией Гатчинского муниципального района и после обсуждения был одобрен и согласован Вариант 2 (см. «Концепция территориального развития Большеколпанского сельского поселения. Вариант № 2»), предусматривающий развитие территории внутри и вне населенных пунктов с организацией рекреационных и производственных зон. Именно этот вариант был положен в основу планировочных решений проекта генерального плана.

### Развитие планировочной структуры. Функциональное зонирование территории

Градостроительная концепция проекта генерального плана основана на стратегической цели развития территории Большеколпанского сельского поселения:

улучшение экологической обстановки

устойчивый экономический рост без ущерба для окружающей среды

создание комфортной среды проживания местного и сезонного населения

сбалансированное развитие промышленных, жилых, общественно-деловых, рекреационных зон

Планировочная структура проекта генерального плана Большеколпанского сельского поселения направлена на обеспечение территориального развития и оптимальную градостроительную организацию всех градообразующих функций, создание благоприятной для жизни среды обитания.

Главными факторами, определяющими проектную планировочную структуру поселения являются:

взаимное расположение селитебных и производственных зон

внешние транспортные связи

ландшафтная структура территории

планировочные ограничения (коридоры инженерных и транспортных коммуникаций, санитарно-защитные зоны, месторождения полезных ископаемых и др.).

Основу планировочной структуры Большеколпанского сельского поселения образуют существующие транспортно-планировочные и природно-планировочные оси, образованные транспортными магистралями и лесными массивами входящих в состав Природного парка «Верхний Оредеж».

Основными транспортно-планировочными осями являются федеральная автодорога Санкт-Петербург – Республика Белоруссия и железнодорожные магистрали: Санкт-Петербург – Псков, Санкт-Петербург – Таллин. Второстепенные транспортно-планировочные оси образованы автодорогами регионального значения, дополненными сетью местных дорог, они обеспечивают, главным образом, внутрирайонные связи между населенными пунктами, производственными центрами и местами массового отдыха населения.

Железная дорога и автодорога, соединяющие г. Санкт-Петербург с г. Ивангород образуют стержень широтного планировочного направления, вдоль которого расположены крупные населенные пункты Большеколпанского сельского поселения: д. Парицы, д. Малые Колпаны, д. Большие Колпаны и д. Химози.

Другое планировочное меридиональное направление формируется железнодорожной магистралью и автодорогой по направлению Санкт-Петербург – Луга пересекая на юге зону развития рекреации - Природного парка «Верхний Оредеж».

Эти транспортно-планировочные оси и в перспективе сохранят важную каркасную функцию, определяющую перспективную планировочную структуру территории Большеколпанского сельского поселения.

В соответствии с территориально-планировочной системой выделенной на Схеме территориального планирования Гатчинского муниципального района по степени хозяйственной освоенности территория Большеколпанское сельское поселение включено в зону многофункционального градостроительного и промышленного развития.

Задачей проекта генерального плана Большеколпанского сельского поселения является упорядочение сложившейся структуры застройки и уточнение функционального зонирования, размещение всех видов текущего и перспективного строительства в комплексе с инженерным обеспечением территории, создание поселения, отвечающего современным требованиям уровня комфорта, создание ресурса территории для развития на расчетный период.

В качестве основных развивающихся населенных пунктов выделяются населенные пункты, характеризующиеся наиболее развитым социально-экономическим потенциалом, которые оказывают влияние на развитие территории не только Большеколпанское сельское поселения, но также и соседних городских и сельских поселений. На основе данных опорных пунктов (д. Малые Колпаны, д. Большие Колпаны и с. Никольское) будет осуществляться формирование точек роста районного и поселенческого значения, формирующих основные локальные центры экономического развития и социального обслуживания населения.

Для развития сельских населенных пунктов Проектом резервируются дополнительные территории под жилые, обслуживающие и рекреационные цели с учетом предложений полученных от администрации Большеколпанского сельского поселения и материалов Схемы территориального планирования Ленинградской области и Схемы территориального планирования Гатчинского муниципального района.

В первую очередь, требуется расширение границ д. Вопша, на её территории в последние годы наиболее активно ведется жилищное строительство, в том числе с целью включения в границы населенного пункта существующих участков самовольной застройки для упорядочения вопросов землеустройства и легитимизации застройки. Предложения по резервированию территорий для развития жилищного строительства рассчитаны на основании прогноза численности населения. При резервировании территории для развития населенного пункта также учтены потребности развития производственной деятельности в пределах населенного пункта и размещения других объектов капитального строительства.

Новое жилищное строительство в первую очередь должно быть направлено на улучшение условий жизни местного населения и для привлечения и сохранения кадров в экономике района (семьи молодых специалистов). Кроме того, проектом предлагается выделение дополнительного резерва территорий, благоприятных для жилищной застройки, которые могут быть использованы в расчетный срок действия Генерального плана. В расчете потребностей площади резервируемых территорий учитываются интересы местного населения в повышении качества условий проживания и потенциал развития загородного строительства (планируемые дачные и садоводческие товарищества вблизи д. Новое Хинколово, д. Новые Черницы и в с. Никольское).

В проекте предусмотрен рост селитебных территорий (зоны застройки мало- и многоэтажными жилыми домами). Согласно проекту получает развитие территории д. Вопша.

Под развитие индивидуальной жилой застройки выделяется территория в д. Корписалово, д. Ротково, д. Никольское, д. Старые Черницы, д. Парицы, д. Вопша, д. Старое Хинколово и д. Тихковицы.

### Функциональное зонирование территории

Разработанное в проекте генерального плана Большеколпанского сельского поселения функциональное зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает планировочную специфику территории, сложившиеся особенности использования земель. При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.

Проектное функциональное зонирование территории Большеколпанского сельского поселения предусматривает:

преемственность функционального назначения зон по отношению к сложившемуся использованию территории, если это не противоречит нормативным требованиям экологической безопасности, эффективному и рациональному использованию территорий населенных пунктов

развитие жилых, общественно-деловых, рекреационных, производственных зон

развитие территорий населенных пунктов с определением их границ.

Проектом генерального плана на территории населенных пунктов, входящих в состав Большеколпанского сельского поселения, определены следующие функциональные зоны:

жилые– застройка многоэтажными жилыми домами; застройка среднеэтажными жилыми домами; застройка малоэтажными жилыми домами; застройка индивидуальными жилыми домами; учреждения образования; детские дошкольные учреждения

общественно-деловые – делового, общественного и коммерческого назначения; зона объектов здравоохранения

производственной, инженерной и транспортной инфраструктур –производственных объектов I-III класса опасности; производственных объектов IV-V класса опасности; объектов транспортной инфраструктуры; объектов инженерной инфраструктуры

сельскохозяйственного использования – объектов сельскохозяйственного производства; сельскохозяйственных угодий; садоводств и дачных хозяйств; огородов

рекреационные – озеленения общего пользования; объектов рекреации и туризма; лесов; открытого природного ландшафта; объектов предназначенных для занятий физической культурой и спортом

специального назначения – кладбищ; озеленения специального назначения, размещения объектов специального назначения

Границы функциональных зон установлены с учетом границ зон с особыми условиями использования территорий и отображены на «Карте функциональных зон» М 1:25 000 и 1: 5 000. Также на данной схеме показана очередность разработки градостроительной документации на территории Большеколпанского сельского поселения.

Таблица 23

Параметры функциональных зон

| Жилые зоны |
| --- |
| Жилые зоны | Плотность застройки, тыс. кв. м/га | Минимальная этажность | Максимальная этажность | Коэффициент застройки |
| многоэтажная застройка | 8500 | 9 | 9 | 0,15 |
| среднеэтажная застройка | 5800 | 5 | 8 | 0,15 |
| малоэтажная застройка | 3000 | 3 | 4 | 0,2 |
| индивидуальная застройка с участками | 1000 | 1 | 2 | 0,2 |
|  | минимальный размер приусадебного участка – 0,12 га максимальный размер приусадебного участка – 0,25 га |
| Примечание: параметры жилых зон приведены для нового жилищного строительства |
| Общественно-деловые зоны, зона учреждений образования, зоны детских дошкольных учреждений, зона объектов, предназначенных для занятий физической культурой и спортом |
| Зоны | Максимальный коэффициент застройки, % | Максимальная этажность |
| Зона учреждений образования | 70 | 4 |
| Зона детских дошкольных учреждений | 70 | 3 |
| Зона делового, общественного и коммерческого назначения | 70 | 5 этажей для офисных и общественных зданий, 3 этажа для торгово-развлекательных центров |
| Зона объектов здравоохранения | 70 | 5 |
| Зона объектов, предназначенных для занятий физической культурой и спортом | 70 | 3 |
| Зоны производственных и коммунально-складских объектов |
| Зона | Класс опасности предприятия | Размер СЗЗ, м | Максимальная высота основных зданий, м | Максимальный коэффициент застройки, % |
| Производственных объектов I-III классов опасности | 1-3 | 1 класс - 1000 2 класс - 500 3 класс - 300 | 25 | 60 |
| Производственных объектов IV-V классов опасности | 4-5 | 4 класс - 100 5 класс - 50 - при необходимости возможно сокращение СЗЗ до совпадения с границей кадастрового отвода (на основании расчетов загрязнения атмосферного воздуха и акустических расчетов) | 25 | 60 |
| Рекреационные зоны |
| Зона озеленения общего пользования | - парки, скверы, бульвары, предназначенные для различных форм отдыха; |
|  | - рекреационная нагрузка при равномерном ежедневном восьмичасовом перемещении - 50-100 человек на гектар. |
| Зона объектов рекреации и туризма | - территории, предназначенные для отдыха, туризма, занятий физкультурой и спортом, без размещения объектов капитального строительства; |
|  | - минимальная площадь земельного участка на 1-го посетителя 70-200 кв. м. |
| Зона лесов | - рекреационная нагрузка при равномерном ежедневном восьмичасовом перемещении – 0-10 человек на гектар в зависимости от породного состава леса; |
|  | - защитная категория лесов. |
| Зоны специального назначения |
| Зона озеленения специального назначения | - озелененная территория санитарно-защитных, водоохранных, защитно-мелиоративных, противопожарных зон, кладбищ, насаждения вдоль автомобильных и железных дорог. |
| Зона сельскохозяйственного использования |
| Зона объектов сельскохозяйственного производства | Класс опасности | Размер СЗЗ, м | Максимальная высота зданий, м | Максимальный коэффициент застройки, % |
|  | 3 | 300 | 18 | 60 |
| Зона садоводческих некоммерческих товариществ | - максимальный размер земельного участка – 0,12 га. |

### Предложения по изменению категорий земель ряда земельных участков

Освоение территории под новое жилищное строительство и резервирование, выделение земель для развития населенных пунктов, новых промышленных площадок, строительство объектов транспортной и инженерной инфраструктур, а также оптимизация системы управления территорией, потребуют перевода земель из одной категории в другую.

Проект предусматривает изменение границы только деревни Вопша.

Для указанных изменений границ населенных пунктов потребуется перевод земель в категорию населенных пунктов. Ниже, в таблице 23 приведен перечень участков, предлагаемых к включению в границы населенных пунктов и подлежащих последующему переводу из земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов, а также переводу в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

Таблица 23

Перечень земельных участков различных категорий, предлагаемых к включению в границы населенных пунктов, подлежащих последующему переводу в категорию земель населенных пунктов, а так же перечень участков земель сельскохозяйственного назначения, подлежащих к последующему переводу в категорию земель промышленности и иного специального назначения.

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Площадь, га | Категория земель до перевода | Отношение удельного показателя кадастровой стоимости участка к средне районному значению | Категория земель после перевода | Вид разрешенного использования после перевода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д.Вопша |
| 1* | часть кадастрового квартала 47:23:0441004 | 30 | земли сельскохозяйственного назначения | 7,02/7,02 | земли населённых пунктов | детские дошкольные учреждения, многопрофильные учреждения культуры и искусства, пункт оказания первой медицинской помощи, индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками |
| 2 | 47:23:0419002:14 | 0,1 | Земли населенных пунктов |  | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Для производственной деятельности |
|  | Всего в населенные пункты | 30 |  |
|  | Всего из населенных пунктов | 0,1 |  |
| Перечень участков, предлагаемых к переводу из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности и земли иного специального назначения |
|  | Кадастровый номер земельного участка | Площадь, га | Категория земель до перевода | Вид разрешенного использования до перевода | Категория земель после перевода | Вид разрешенного использования после перевода |
| 1 | 47:23:0441003:0099 | 6,2 | земли сельскохозяйственного назначения | для ведения крестьянского хозяйства | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, | для организации объектов придорожного сервиса |
| 2 | 47:23:0441001:371 | 21,5 |  | для сельскохозяйственного производства |  | для производственной деятельности |
| 3 | 47:23:0441001:369 | 6,0 | земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного производства | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | для производственной деятельности |
| 4 | 47:23:0441001:372 | 7,4 |  |  |  |  |
| 5 | 47:23:0441001:318 | 16,3 |  |  |  |  |
| 6 | 47:23:0441001:319 | 21,4 |  |  |  |  |
| 7 | Часть кадастрового квартала 47:23:0441002 | 9,8 | земли сельскохозяйственного назначения | 7,02/7,02 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | для производственной деятельности |
|  | Всего | 88,6 |  |  |  |  |
| Перечень участков, на которые предлагается изменение вида разрешенного использования |
| 1 | Часть кадастрового квартала 47:23:0000000:250 | 51 | земли сельскохозяйственного назначения | 7,02/7,02 | земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения садоводства |
| 2 | 47:23:0441001:352 | 14,9 | земли сельскохозяйственного назначения | 7,02/7,02 | земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения садоводства |
| 3 | 47:23:0441001:357 | 6,9 | земли сельскохозяйственного назначения | 7,02/7,02 | земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения садоводства |
| 4 | 47:23:0441001:0311 | 7,2 | земли сельскохозяйственного назначения | 7,02/7,02 | земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения садоводства |
| 5 | 47:23:0424002:0101 | 7,1 | земли сельскохозяйственного назначения | 7,02/7,02 | земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения садоводства |
|  | Всего, га | 87,1 |

*Данный перевод земель сельскохозяйственного назначения возможен при условии  проведения культур-технических мероприятий в целях функционирования  сельскохозяйственного производства на смежных участках, если на включаемых землях присуствуют мелиоративные сети.

### Охрана объектов культурного наследия

Проект Генерального плана, проекты планировки, застройки и реконструкции населенных пунктов, имеющих объекты культурного наследия, подлежат согласованию с департаментом государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия комитета по культуре Ленинградской области. В настоящее время на территории Большеколпанского сельского поселения имеется 10 объектов культурного наследия. Границы территорий объектов культурного наследия не установлены. Проекты зон охраны объектов культурного наследия не разрабатывались.

В целях обеспечения охраны объектов культурного наследия, необходимо учитывать ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии с требованиями Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Необходимо соблюдать требования вышеуказанного закона, в соответствии с которым проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей ценности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

В случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, в проекты проведения работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов. В дальнейшем, при выявлении объектов культурного наследия, после постановки их на учет в качестве выявленных объектов и проведения государственной историко-культурной экспертизы потребуется разработка проекта зон охраны данных объектов культурного наследия. Документы территориального планирования и проекты планировки подлежат соответствующей корректировке с обязательным внесением изменений и дополнений после утверждения соответствующих проектов зон охраны объектов культурного наследия.

На расчетный срок представляется целесообразным составление перечня объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия и включение их в реестр объектов культурного наследия местного (муниципального) значения.

## Социально-экономическое развитие

### Прогноз социально-экономического развития

Демографический прогноз

В период расчетного срока предполагается, что положительная динамика естественного прироста сохранится благодаря постепенному увеличению уровня рождаемости и сокращению смертности. Рост миграционного сальдо в перспективе может быть связан с увеличением числа рабочих мест и сокращением численности выбывающих из поселения (в частности, город Санкт-Петербург).

В соответствии с прогнозом численности населения, представленным в Схеме территориального планирования Гатчинского муниципального района, к 2030 году в поселении будет проживать 10140 человек, в 2020 году – 9570 человек. С учетом прогнозов представленных в статистическом бюллетене «Предположительная численность населения Российской Федерации до 2030 г.» (Москва, 2009), Концепции демографического развития Ленинградской области на период до 2025 года, одобренной постановлением Правительства Ленинградской области от 24 февраля 2005 года № 37, а также в Схеме территориального планирования Гатчинского муниципального района, настоящим проектом рассматривается два варианта перспективной численности населения.

Предлагаемые ниже варианты в отношении темпов изменения таких слагаемых демографической ситуации как рождаемость и смертность учитывают их предшествующую динамику в сельском поселении и следуют, соответственно, за средним и высоким вариантами прогноза, выполненными для Ленинградской области Росстатом. Кроме того, на итоговую численность населения в различной степени оказывает влияние величина положительного миграционного сальдо.

Первый вариант соответствует прогнозу численности населения, представленному в Схеме территориального планирования Гатчинского муниципального района: на расчетный срок в среднем за год в расчете на 1000 населения рождаемость составит 10,0 человек, смертность 11,5 человек, естественная убыль населения – 1,5 человек. Сальдо миграции предусматривается в размере 1400-1500 человек за весь период расчетного срока или 60-65 человек в среднем в год.

Второй вариант прогноза предполагает рост численности населения Большеколпанского сельского поселения до 13,4 тыс. человек к 2035 году. Данный вариант прогноза учитывает незарегистрированное население, фактически проживающее на территории поселения (в том числе жители г. Санкт-Петербург, г. Гатчина). Прогноз основан на выводах комплексного анализа территории муниципального образования: сельское поселение является инвестиционно привлекательным, отличается выгодным транспортно-географическим положением, благодаря развитию промышленных предприятий, малого и среднего предпринимательств в муниципальном образовании на перспективу ожидается создание новых рабочих мест. Расположение в 43 км от Санкт-Петербурга, близость к городу Гатчина делают сельское поселение привлекательным для проживания. В соответствии с данным вариантом прогноза рождаемость составит 13,0 человек за расчетный срок в среднем за год в расчете на 1000 населения, смертность 10,0 человек, естественный прирост населения – 3 человека. Сальдо миграции предусматривается в размере 3700 человек за весь период расчетного срока или 160 человек в среднем в год.

Таблица 24

Прогноз численности населения Большеколпанского сельского поселения

| Территория | Вариант 1 стабильный | Вариант 2 оптимистичный |
| --- | --- | --- |
|  | Исходный год | 2020г. | 2035 г. | Исходный год | 2020 г. | 2035 г. |
| Большеколпанское сельское поселение, чел | 9,3 | 9,5 | 10,4 | 9,3 | 10,6 | 13,4 |

С учетом комплексного анализа территории сельского поселения для разработки Генерального плана принят стабильный вариант демографического прогноза. Выбор данного варианта обеспечит оптимальный учет потребностей населения в территории для жилищного строительства, объектов обслуживания, развития объектов и элементов транспортной и инженерной инфраструктур. Таким образом, общее число постоянного зарегистрированного населения на первую очередь (2020 год) составит 9,5 тыс. чел., на 2035 г. – 10,4 тыс. чел.

Таблица 25

Прогноз численности населения Большеколпанского сельского поселения

| Населенный пункт | Численность населения, чел. |
| --- | --- |
|  | 2020 г. | 2035 г. |
| д. Большие Колпаны | 4100 | 4300 |
| д. Вакколово | 20 | 15 |
| д. Вопша | 350 | 730 |
| д. Корписалово | 120 | 120 |
| д. Лядино | 0 | 0 |
| д. Малые Колпаны | 850 | 1100 |
| с. Никольское | 2950 | 3050 |
| д. Новое Колено | 30 | 25 |
| д. Новое Хинколово | 15 | 10 |
| д. Новые Черницы | 30 | 20 |
| д. Парицы | 280 | 270 |
| д. Ротково | 35 | 30 |
| д. Старое Хинколово | 15 | 5 |
| д. Старые Черницы | 25 | 25 |
| д. Тихковицы | 260 | 290 |
| д. Химози | 420 | 410 |
| Всего | 9500 | 10400 |

Таблица 26

Прогноз возрастной структуры населения Большеколпанского сельского поселения

| Возраст | 2010 г. | 2020 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения, % | 100 | 100 | 100 |
| Моложе трудоспособного возраста (0–15 лет), % | 14 | 15 | 18 |
| В трудоспособном возрасте (женщины 16–54/мужчины 16–59 лет), % | 57 | 59 | 57 |
| Старше трудоспособного возраста (женщины от 55/мужчины от 60 лет), % | 29 | 26 | 25 |

Прогноз экономического развития

Сохранение многофункционального профиля экономики сельского поселения является основой его устойчивого развития. Одним из важных направлений специализации экономики поселения широкое развитие промышленного производства в сформировавшихся здесь трех промышленно-складских зонах. В перспективе возрастет доля таких направлений как транспортные услуги и логистика, торговля, социальное обслуживание, малое предпринимательство.

На перспективу на территории поселения предполагается освоение крупных производственных зон с размещением производственных и коммунально-складских объектов, что обусловлено благоприятным экономико-географическим расположением территории поселения по отношению к городу Санкт-Петербург и городу Гатчина.

Схемой территориального планирования Гатчинского муниципального района, на основании национального проекта «Развитие АПК Ленинградской области» в Большеколпанском сельском поселении на первую очередь предусматривается реконструкция фермы на 400 голов в ЗАО «Гатчинское» д. Новые Черницы.

Малое предпринимательство.

Необходимо стимулировать рост предприятий малого бизнеса, работающих в сфере предоставления услуг, в том числе услуг ЖКХ, торговли и общественного питания, бытового и социального обслуживания населения, а также предоставления спортивных культурно-бытовых услуг.

Резервирование территорий для развития малых и средних производств преимущественно планируется в пределах жилых зон, границы и площадь участков уточняются при наличии предложений инвесторов и конкретных проектов. Вне населенных пунктов могут размещаться производственные объекты агропромышленной специализации и добывающей промышленности (местного значения), а также объекты придорожного сервиса.

Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной и государственной собственности, в целях создания объектов недвижимости для субъектов малого и среднего предпринимательства, определяется на общих основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Ленинградской области и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления с учетом приоритетных для муниципального образования направлений хозяйственной деятельности.

Перевод земельных участков из одной категории в другую осуществляется в соответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации и федеральным законом от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую». Перевод земель сельскохозяйственных угодий или земельных участков в составе таких земель из земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию регулируется статьей 7 закона № 172-ФЗ. Предоставление земельных участков для строительства осуществляется в соответствии со статьями 30, 30.1, 30.2 Земельного кодекса Российской Федерации.

### Развитие учреждений и предприятий обслуживания населения

Учет интересов Гатчинского муниципального района на территории поселения

- Образование

Имеющегося количества мест в существующих учреждениях среднего образования будет достаточно для обеспечения населения данными видами обслуживания в течение расчетного срока. Необходимо проведение капитального ремонта зданий Никольской и Большеколпанской СОШ. В то же время, отмечается дефицит мест в детских дошкольных учреждениях. В настоящее время действует детский сад в д. Большие Колпаны и дошкольные группы при Никольской СОШ. По данным комитета образования Гатчинского муниципального района намечено строительство детского сада на 140 мест на территории Большеколпанского сельского поселения. В 2013 г. завершается строительство детского сада на 140 мест в д. Малые Колпаны. Кроме того, на первую очередь за счет внебюджетных источников финансирования предусмотрено строительство детских садов д. Вопша (60 мест), с. Никольское (150 мест), после 2020 года также предполагается размещение детского сада в д. Тихковицы (40 мест). Суммарная емкость планируемых к размещению учреждений детского дошкольного образования составит порядка 490 мест. Кроме того в соответствии с Комплексной программой социально-экономического развития муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района  Ленинградской области на 2010-2014г.г.» предлагается организовать группу для детей дошкольного возраста при МОУ «Большеколпанская средняя общеобразовательная школа».

- Здравоохранение

На расчетный срок проектирования потребность в койках, предназначенных для обслуживания населения Большеколпанского сельского поселения, должна быть учтена при развитии стационаров в городе Гатчина. Близость поселения к городу Гатчина делает неактуальными и мероприятия по размещению дополнительных учреждений здравоохранения в поселении. Поэтому проектом предлагается лишь проведение своевременного капитального ремонта с возможным увеличением емкости уже существующих учреждений здравоохранения, в том числе, в соответствии со Схемой территориального планирования Гатчинского муниципального района, Никольский участок врача-терапевта может быть расширен до полноценной амбулатории.

Объекты местного значения поселения

- Физкультура и спорт

На перспективу сеть спортивных объектов поселения должна быть существенно расширена. В соответствии с Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. № 1683-р, на расчетный срок потребуется увеличение площади спортивных залов на 3220 кв. м (до 3640 кв. м), плоскостных сооружений – на 0,8 га (до 2 га), строительство бассейнов общей площадью зеркала воды 780 кв. м. Таким образом, в соответствии с нормативом, требуется строительство бассейна, порядка 8 спортивных залов, стадион и 7 спортивных площадок. Из крупных спортивных сооружений в поселении предлагается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в д. Большие Колпаны, а также спортивных объектов в составе проектируемых многофункциональных  культурно-досуговых центров в с. Никольское и д. Вопша, физкультурно-оздоровительного комплекса в д. Большие Колпаны. Предлагается размещение стадиона в д. Большие Колпаны, спортплощадок в с. Никольское, д. Вопша, д. Парицы. Организация спортплощадок планируется также в качестве элементов благоустройства дворовых территорий многоэтажной и среднеэтажной жилой застройки.

- Культура и искусство, молодежная политика

Для Большеколпанского сельского поселения актуальны мероприятия по расширению сети учреждений клубного типа и увеличению фондов библиотек. На первую очередь предусмотрено строительство многофункционального культурно-досугового центра в д. Вопша (200 мест). В с. Никольское на расчетный срок проектирования проекта Генерального плана предлагается строительство многофункционального культурно-досугового центра на 400 мест с организацией на его базе библиотеки, а также реконструкция существующего здания дома культуры в д. Большие Колпаны (расширение до 700 мест). Учреждения молодежной политики, общей площадью не менее 335 кв. м, планируются на базе стандартных трехкомнатных квартир и домов культуры д. Большие Колпаны и с. Никольское.

- Торговля, общественное питание, коммунальное и бытовое обслуживание

Проектом предлагается строительство разнообразных объектов торговли, как розничной, так и оптовой – современных торговых центров, специализированных магазинов, оптовых баз и рынков, а также размещение новых предприятий общественного питания (ресторанов, кафе, баров и т.д.) и предприятий бытового обслуживания. Предполагается увеличение вместимости объектов общественного питания не менее чем на 200 мест, торговых площадей – на 3000 кв. м.

- Кладбища

На расчетный срок проекта Генерального плана потребуется расширение Никольского кладбища. В соответствии с нормативом резерв под захоронения должен составлять не менее 3,2 га.

Таблица 27

Расчет потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания населения

| Наименование учреждений обслуживания | Ед. изме-рения | Нормативы | Требуется по расчету на 2035 г. | в том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Региональные нормативы градостроительного проектирования Ленинградской области |  | сущест-вующее сохра-няемое | новое стро-итель-ство |
| Спортивные сооружения |
| Спортивные залы | кв. м пло-щади пола | 350 | 3640 | 420 | 3220 |
| Плоскостные сооружения | тыс. кв. м площади | 1,9494 | 2,03 | 1,19 | 0,84 |
| Крытые бассейны | кв. м зеркала воды | 75 | 780 | 0 | 780 |
| Учреждения культуры и искусства |
| Клубы, дома культуры | число мест | 80 | 1072 | 300 | 772 |
| Библиотеки | тыс. ед. хранения | 5,0 | 67 | 17,9 | 49,1 |
| Объекты инфраструктуры молодежной политики | кв. м общей площади | 25 | 335 | - | 335 |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| Магазины, всего в т.ч. | кв. м торговой площади | 393,3 | 5270 | 3677 | 1593 |
| продовольственных товаров |  | 120,0 | 1608 | 1137 | 471 |
| непродовольственных товаров |  | 273,3 | 3662 | 2540 | 1122 |
| Предприятия общественного питания | число мест | 40 | 536 | 344 | 192 |
| Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 2 | 27 | 20 | 7 |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| Кладбища традиционного захоронения | га | 0,24 | 3,2 | - | 3,2 |

В соответствии со Схемой территориального планирования Гатчинского муниципального района на первую очередь предусмотрено часовни в д. Большие Колпаны, а также на расчетный срок - восстановление существующей церкви в с. Никольское, строительство новой церкви в д. Большие Колпаны.

### Новое жилищное строительство

В соответствии с Постановление Правительства Ленинградской области от 07.07.2011 № 205 (ред. от 28.11.2012) "Об утверждении региональной программы "Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ленинградской области в 2011-2015 годах" к 2015 г. минимальный уровень обеспеченности населения жильем должен составить 28,8 кв. м на человека. В соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области, утвержденными Постановлением Правительства Ленинградской области от 22.03.2012 № 83, расчетная минимальная обеспеченность общей площадью жилых помещений в 2025 году составляет 38 кв. м на человека (для сельских населенных пунктов). В настоящее время уровень жилищной обеспеченности в Большеколпанском сельском поселении составляет 23,7 кв. м на человека. На расчетный срок проектом предполагается увеличение средней жилищной обеспеченности с 23,7 до 34 кв. м на человека, в том числе до 30 кв. м/чел. – на первую очередь. При расчетах требуемого нового жилищного строительства была учтена потребность в обеспечении жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий (на начало 2013 г. – 36 семей).

Таблица 28

Расчет объемов нового жилищного строительства на расчетный срок проектирования

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Первая очередь, 2020 г. | Расчетный срок, 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная численность населения на конец периода | тыс. чел. | 9,5 | 10.4 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность на конец периода | кв. м общей площади на 1 чел. | 30 | 34 |
| 3 | Требуемый жилищный фонд на конец периода | тыс. кв. м общей площади | 283,5 | 349,8 |
| 4 | Существующий жилищный фонд | тыс. кв. м общей площади | 220,0 | 220,0 |
| 5 | Убыль жилищного фонда | тыс. кв. м общей площади | 14,0 | 21,0 |
| 6 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв. м общей площади | 206,0 | 199,0 |
| 7 | Объем нового жилищного строительства – всего В среднем в год | тыс. кв. м общей площади | 77,5 11,1 | 150,8 6,9 |

Объем нового жилищного строительства в течение расчетного срока проекта Генерального плана составит порядка 151 тыс. кв. м и будет осуществляться за счет коммерческих и частных инвестиций, а также муниципального и областного бюджетов через реализацию целевых программ.

К 2035 г. жилищный фонд Большеколпанского сельского поселения с учетом убыли части существующего фонда (21 тыс. кв. м ) вырастет до 350 тыс. кв. м.

В проекте Генерального плана принят следующий вариант соотношения объемов нового жилищного строительства по этажности: многоэтажные жилые дома (9 этажей) – 18 %; среднеэтажные жилые дома (5 этажей) – 7 %; малоэтажные жилые дома - 11 %; индивидуальные жилые дома с участками – 64 %. Территория, необходимая для размещения всего объема жилищного строительства, составит порядка 74 га.

Таблица 29

Расчет территорий, необходимых для размещения нового жилищного строительства в течение расчетного срока

| Показатели | Единица измерения | Первая очередь, 2020 г. | Расчетный срок, 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем нового жилищного строительства – всего, в том числе: | тыс. кв. м общей площади | 77,5 | 150,8 |
|  | % | 100 | 100 |
| Многоэтажные жилые дома (9 этажей) – плотность 8500 кв. м /га | тыс. кв. м общей площади | 27,2 | 27,2 |
|  | % | 35 | 18 |
| Среднеэтажные жилые дома (5 этажей) – плотность 5800 кв. м /га | тыс. кв. м общей площади | 7,3 | 10,3 |
|  | % | 9 | 7 |
| Малоэтажные жилые дома (1-4 этажа) - плотность 3000 кв. м/га | тыс. кв. м общей площади | 11,4 | 16,8 |
|  | % | 15 | 11 |
| Индивидуальные жилые дома с участками - плотность 1000 кв. м /га (ср. размер дома – 120 кв. м , средний размер приусадебного участка – 12 соток) | тыс. кв. м общей площади | 31,6 | 96,5 |
|  | % | 41 | 64 |
| Требуемые территории для размещения нового жилищного строительства - всего | га | 27,7 | 73,8 |
| в том числе: |  |  |  |
| Многоэтажные жилые дома | га | 3,2 | 3,2 |
| Среднеэтажные жилые дома | га | 1,3 | 2,3 |
| Малоэтажные жилые дома | га | 3,8 | 5,6 |
| Индивидуальные жилые дома с участками | га | 19,4 | 62,7 |

В соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области, утверждёнными постановлением Правительства Ленинградской области от 22 марта 2012 г. № 83, территория Большеколпанского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области относится к зоне Б в системе расселения Ленинградской области (зона умеренной урбанизации, совпадающей с административными центрами муниципальных районов и зонами их влияния, промышленно-транспортными узлами и направлениями). В тоже время, учитывая близость расположения к городу Гатчина (зона А), развитие промышленных предприятий, инвестиционную привлекательность, благоприятное транспортно-географическое положение, северная часть территории поселения (д. Малые Колпаны) может быть также отнесена к зоне интенсивной урбанизации, привлекательной для проживания, перспективной для нового жилищного строительства, в том числе многоэтажного.

Таблица 30

Площадки нового жилищного строительства на расчетный срок

| Наименование участков | Площадь участка, га | Жилищный фонд, тыс. кв. м общей площади |
| --- | --- | --- |
| д. Малые Колпаны, многоэтажное строительство | 3,2 | 27,2 |
| д. Малые Колпаны, среднеэтажное стоительство | 1,0 | 3,0 |
| д. Вопша, индивидуальное жилищное строительство | 38,5 | 57,8 |
| с. Никольское, индивидуальное жилищное строительство | 2,1 | 3,2 |
| с. Никольское, малоэтажное жилищное строительство | 3,8 | 11,4 |
| с. Никольское, среднеэтажное строительство | 1,3 | 7,3 |
| д. Старые Черницы, индивидуальное жилищное строительство | 5,5 | 8,3 |
| д. Тихковицы, индивидуальное жилищное строительство | 8,2 | 14,7 |
| д. Ротково, индивидуальное жилищное строительство | 1,7 | 2,6 |
| д. Корписалово, малоэтажное жилищное строительство | 1,8 | 5,4 |
| д. Корписалово, индивидуальное жилищное строительство | 1,6 | 2,3 |
| д. Парицы, индивидуальное жилищное строительство | 0,6 | 0,9 |
| д. Старое Хинколово, индивидуальное жилищное строительство | 4,6 | 6,9 |
| Всего | 73,8 | 150,8 |
| В том числе: |  |  |
| многоэтажные жилые дома | 3,2 | 27,2 |
| среднеэтажные жилые дома | 2,3 | 10.3 |
| малоэтажные жилые дома | 5,6 | 16,8 |
| индивидуальные жилые дома с участками | 62,7 | 96,5 |

Среди площадок нового жилищного строительства предусмотрены территории для бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков под индивидуальное жилищное строительство в соответствии с областным законом от 4 октября 2008 года № 105-оз «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области», в том числе, для предоставления участков многодетным семьям (д. Вопша), а также учтена потребность в обеспечении жилой площадью жителей домов,  планируемых  к расселению в связи с их расположением в пределах санитарно-защитных зон.

## Развитие отдыха и туризма.

В Большеколпанском сельском поселении сложилась стихийная рекреационная зона на карьере Борницы – месте традиционного отдыха местного населения, в дальнейшем рассматриваемом в качестве территории активного рекреационного освоения и благоустройства.

Карьер Борницы – крупная площадка для организации зон рекреации и комплексов отдыха для местного населения. Берега искусственного водоема в ложе карьера используются в настоящее время для целей кратковременного летнего отдыха и должен быть оборудован пляжем.

По результатам комплексного анализа ландшафтных условий на территории Гатчинского муниципального района, выполненного в ряде исследовательских предпроектных работ, сделано заключение об актуальности ранее выработанных предложений в настоящее время. Представляется целесообразным создать ООПТ, совмещающую природоохранные и рекреационные функции – природный парк «Верхний Оредеж» в верховьях реки Оредеж.

Территории в границах проектируемого природного парка «Верхний Оредеж» представляют собой уникальный культурный ландшафт в пределах Ижорского плато и Лужско-Оредежского ландшафтного района и отличаются высоким пейзажным разнообразием, относительной сохранностью элементов традиционного природопользования, этнографической составляющей.

Проектируемый природный парк «Верхний Оредеж» частично располагается на территории Большеколпанского сельского поселения. В целом природный парк призван объединить 12 участков историко-культурного наследия (культурных ландшафтов), в которые входят усадебно-парковые комплексы Ганнибалов, Пушкиных, Демидовых, Рылеевых, Рерихов, Набоковых, много старинных приусадебных парков, храмов, старинные кладбища. В начале 1990-х гг. были проведены предпроектные исследования к проекту создания музейной (заповедной) зоны «Суйда – Кобрино», «Рождествено – Выра» в Гатчинском муниципальном районе в составе природного парка «Верхний Оредеж». Эти разработки легли в основу предложения о создании в рамках этой заповедной зоны историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника «На земле предков А.С. Пушкина».

Кроме сложившихся в настоящее время в Гатчинском муниципальном районе туристских центров в проекте предлагается организовать дополнительно туристский маршрутно-опорный центр местного значения в с. Никольское (на основе аэродрома «Сиворицы», авиационно-спортивного клуба и ансамбля федерального значения – усадьбы Демидовых – «Сиворицы»). Маршрутно-опорный центр в с. Никольское будет располагаться на окраине проектируемого природного парка «Верхний Оредеж» в купе с природно-ориентированными видами отдыха и познавательными экскурсиями по достопримечательным местам в рамках парка позволит привлечь отдыхающих и туристов к посещению архитектурного ансамбля усадьбы «Сиворицы» и к активным видам отдыха (парашютный спорт).

В перспективе при формировании устойчивого спроса на экскурсии в усадьбу «Сиворицы» в с. Никольское целесообразно размещение благоустроенной «зеленой стоянки» для бытовых остановок экскурсионных автобусов.

На землях лесного фонда, попадающих в границы природного парка «Верхний Оредеж», а также вдоль реки Суйда и Сиворицкого ручья предлагается создание туристских городков, купален с беседками для отдыха, прогулочных троп и т.п. Каждый объект и маршрут в рамках парка предлагается выполнять по индивидуальным проектам.

В поселении имеются преобразованные человеком ландшафты для организации новых рекреационных объектов – площадки для картинга и санно-бобслейной трассы, это заброшенные песчаные карьеры и ломки известняков со вторичными водоемами, фактически используемые местными жителями в рекреационных целях или неиспользуемые вообще (Борницкий и Парицкий карьеры). Территории, прилегающие к упомянутым карьерам, резервируются для рекреационных целей и в перспективе рассматриваются для размещения объектов рекреационной инфраструктуры.

Крупная площадка для картинга или внедорожного вождения может быть организована в бывшем Парицком известковом карьере. Организация полигона для обучения внедорожному вождению южнее д. Парицы (ООО «Наша команда») одобрена на межведомственной комиссии.

Рассмотренный выше карьер Борницы в Схеме территориального планирования Гатчинского муниципального района предложен для размещения санно-бобслейной трассы (объект регионального значения или местного значения муниципального района).

Создание специализированной ООПТ (природного парка), а также объектов рекреации, рассчитанных на массового потребителя или же на узкие специализированные группы позволит привлечь массового потребителя, а также разнообразить туристско-рекреационную активность в Гатчинском муниципальном районе и в пригородной зоне Санкт-Петербурга (культурно-познавательный туризм, событийный туризм, посещение Святынь, экологический туризм, агротуризм, кратковременный и долговременный отдых, активный отдых и спорт).

Мероприятия по развитию рекреационной инфраструктуры:

Благоустройство территории, оборудование мест отдыха и создание пляжа на Борницком карьере.

Строительство базы отдыха на Борницком карьере (100 мест).

Строительство санно-бобслейной трассы на территории, прилегающей к Борницкому карьеру.

Строительство центра внедорожного вождения и площадки для картинга в бывшем Парицком известковом карьере.

Строительство велосипедных дорожек вдоль основных автомобильных дорог.

Строительство мотеля по 50 мест в д. Большие Колпаны.

Строительство мотеля по 50 мест в с. Никольское.

## Развитие транспортной инфраструктуры

Основными задачами проекта генерального плана в части модернизации транспортной инфраструктуры являются:

реконструкция и приведение в нормативное состояние существующих транспортных коммуникаций;

развитие сети внешних автомобильных дорог;

совершенствование улично-дорожной сети в границах населенных пунктов.

Решение этих задач позволит обеспечить бесперебойное и круглогодичное сообщение населенных пунктов Большеколпанского сельского поселения между собой, с городом Гатчина, а также с соседними муниципальными образованиями.

Проектные предложения разработаны на основе анализа современного состояния транспортной инфраструктуры, с учетом мероприятий, заложенных в проекте Схемы территориального планирования Гатчинского муниципального района и в проекте генерального плана муниципального образования «Город Гатчина». К ним относятся следующие:

Мероприятия по развитию железнодорожного транспорта:

Реконструкция участка железнодорожной линии Мга – Гатчина – Веймарн – Ивангород, где уже начаты работы в соответствии со схемой очередей строительства по титулу «Комплексная реконструкция участка Мга – Гатчина – Веймарн – Ивангород и железнодорожных подходов к портам на южном берегу Финского залива», окончание которых предполагается в пределах расчетного срока. (ОАО «Ленгипротранс»). Предусматривается электрификация данного направления, а также строительство дополнительных главных путей, что позволит повысить пропускную способность железнодорожных подходов к портам на южном берегу Финского залива.

Организация пригородного электрифицированного движения на участке железнодорожной сети Санкт-Петербург – Балтийский – Гатчина-Товарная – Балтийская – Волосово – Кингисепп – Ивангород, в том числе с использованием скоростных пригородных электропоездов повышенной комфортности.

Увеличение количества электропоездов, обслуживающих пригородные пассажирские перевозки, на Варшавском направлении (Санкт-Петербург – Гатчина – Луга) Октябрьской железной дороги для улучшения обслуживания пассажиров.

Мероприятия по развитию автомобильных дорог и транспорта:

Строительство и реконструкция автомобильных дорог федерального значения:

реконструкция автодороги Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия с повышением категории до IБ с формированием аналогичного платного автодорожного маршрута. На данный момент ОАО «Дорпроект» по заказу ГУ «Севзапуправтодор» разработан проект реконструкции данной автодороги на участке обхода города Гатчина (км 31+000 – км 54+000). Указанным проектом предусмотрена реконструкция транспортной развязки на пересечении с автомобильной дорогой А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора. В связи планируемой реконструкцией автомобильной дороги с повышением технической категории для обеспечения безопасности движения проектом рекомендуется сооружение двух внеуличных пешеходных переходов в с. Никольское.

реконструкция автомобильной дороги А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора по параметрам IБ технической категории.

строительство путепровода на пересечении автодороги федерального значения А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора c железнодорожной линией Санкт-Петербург – Луга – Псков.

Строительство автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения:

Орловский обход (западный автодорожный обход города Гатчина), II технической категории. Проектируемый участок данной дороги протяженностью 0,7 км, проходящий вдоль северной границы Большеколпанского сельского поселения по территории д. Малые Колпаны, призван воспринять часть транзитной транспортной нагрузки (в первую очередь грузовой), улучшить автодорожные связи с Санкт-Петербургом и прилегающими районами;

Старое Колено – Новое Колено (IV технической категории; протяженностью в границах поселения 1,2 км), что позволит обеспечить устойчивые и удобные связи между населенными пунктами соседних муниципальных образований.

Реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения с доведением технических параметров до нормативных, соответствующих возрастающей интенсивности движения:

Подъезд к городу Гатчина-2 (по параметрам III технической категории) с устройством пересечения в разных уровнях с железнодорожной линией Мга – Гатчина – Веймарн – Ивангород с учетом подключения проектируемого западного автодорожного обхода города Гатчина. Реализация данного мероприятия позволит решить такие важные задачи, как снижение задержек движения автотранспорта и повышение безопасности движения;

Никольское – Воскресенское (по параметрам III технической категории);

Малые Колпаны – Сельхозтехника (по параметрам IV технической категории);

Подъезд к д. Старые Черницы (по параметрам IV технической категории).

На расчетный срок протяженность автомобильных дорог общего пользования составит – 59,7 км, в том числе федерального значения – 27,2 км; регионального или межмуниципального значения – 14,5 км, местного – 18,0 км.

Совершенствование и развитие транспортного обслуживания жителей поселения:

организация новых пригородных автобусных маршрутов: железнодорожная станция «Гатчина – Балтийская» – Орловский обход и Никольское – Воскресенское;

развитие пригородных маршрутов № № 513, 516, 516А, 531, 532, 539, следующих по автомобильной дороге Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия, с организацией заезда в деревни Старые Черницы и Новые Черницы;

продолжение пригородного маршрута № 514К до пересечения с проектируемой поселковой дорогой в южной части д. Вопша;

продолжение пригородных маршрутов № 531, 532 до ул. Прогон (д. Тихковицы)

продолжение городского маршрута № 4 по ул. Ополченцев с выходом на Двинское шоссе (д. Химози).

Протяженность автомобильных дорог с автобусным сообщением на расчетный срок составит 42,8 км. Предусматривается благоустройство существующих остановочных пунктов (устройство крытых павильонов, малых архитектурных форм) и сооружение новых в деревнях Малые Колпаны, Химози, Новые Черницы, Старые Черницы, Вопша, Тихковицы, Старое Хинколово, Ротково, Корписалово и селе Никольское.

Мероприятия по развитию воздушного транспорта:

В настоящее время утвержденными документами территориального планирования развитие аэродромной инфраструктуры на территории Большеколпанского сельского поселения не планируется. Проектом рекомендуется установить зону нормированных параметров авиационных шумов для аэродрома «Сиворицы».

Мероприятия по развитию улично-дорожной сети внутри населенных пунктов:

Строительство новых поселковых дорог на вновь застраиваемых территориях с устройством твердого типа покрытия:

д. Вопша – 1,0 км.

Строительство улиц на вновь застраиваемых территориях с устройством твердого типа покрытия:

д. Вопша – 3,2 км;

д. Малые Колпаны – 0,2 км;

с. Никольское – 1,7 км;

д. Парицы – 1,7 км;

д. Ротково – 0,2 км;

д. Старое Хинколово – 1,1 км;

д. Старые Черницы – 1,6 км;

д. Тихковицы – 2,2 км.

Благоустройство существующих жилых улиц и проездов в границах населенных пунктов (капитальный ремонт проезжих частей с заменой грунтового покрытия на твердое, строительство тротуаров, водоотводящих лотков, полос озеленения) – 22,8 км.

Приведение в нормативное состояние подъездов к территориям, предназначенным для ведения садового и дачного хозяйства, к производственным объектам, коммунально-складским территориям, кладбищам – 18,9 км.

Устройство наружного искусственного освещения на всех улицах населенных пунктов.

На расчетный срок общая протяженность улично-дорожной сети в границах населенных пунктов составит 55,1 км, в том числе поселковых дорог – 20,4 км.

Проектом предусматривается развитие сети велосипедных направлений для организации подъездов к планируемым туристско-рекреационным зонам.

Предполагается, что на расчетный срок уровень автомобилизации может возрасти с 250 до 450 легковых автомобилей индивидуальных владельцев на 1000 жителей. Парк легковых автомобилей составит порядка 6,0 тыс. автомобилей.

Хранение легковых автомобилей в зонах застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами будет осуществляться преимущественно на придомовых участках. Существующие гаражи боксового типа сохраняются, проектом предлагается постепенная модернизация и сооружение на их территории современных гаражных комплексов.

В проекте генерального плана предусматривается размещение платных автостоянок открытого типа для постоянного хранения автотранспорта вместимостью 100 машино-мест в проектируемом районе застройки среднеэтажными жилыми домами в с. Никольское и вместимостью 180 машино-мест в проектируемом районе застройки многоэтажными жилыми домами в д. Малые Колпаны.

На территории проектируемых районов также предполагается сооружение многоярусных, встроенных, подземных и полуподземных гаражей, а также открытых стоянок для временного и постоянного хранения, конкретное размещение которых выполняется при разработке проектов планировки территорий на последующих стадиях проектирования.

Проектом рекомендуется зарезервировать территории для размещения крупных объектов дорожного сервиса регионального значения в зоне влияния автодорог федерального значения Р-23 и А-120 в районе д. Большие Колпаны.

## Развитие инженерной инфраструктуры

Электроснабжение

Генеральным планом предусматривается размещение на территории Большеколпанского сельского поселения объектов индивидуального жилищного строительства.

Определение нагрузок

Расчет электрических нагрузок коммунально-бытовых потребителей определен по удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94 с учётом приготовления пищи на газовых плитах.

Удельная электрическая нагрузка составит 0,4 кВт на человека.

Таблица 31

Прогнозируемые электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей сельского поселения

| № п/п | Населённый пункт | Население, человек | Нагрузка, кВт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2035 г. | 2020 г. | 2035 г. | 2020 г. |
| 1 | д. Большие Колпаны | 4300 | 4100 | 1720 | 1640 |
| 2 | д. Вакколово | 15 | 20 | 6 | 8 |
| 3 | д. Вопша | 730 | 350 | 290 | 140 |
| 4 | д. Корписалово | 120 | 120 | 50 | 50 |
| 5 | д. Лядино | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | д. Малые Колпаны | 1100 | 850 | 440 | 340 |
| 7 | с. Никольское | 3050 | 2950 | 1220 | 1180 |
| 8 | д. Новое Колено | 25 | 30 | 10 | 12 |
| 9 | д. Новое Хинколово | 10 | 15 | 4 | 6 |
| 10 | д. Новые Черницы | 20 | 30 | 10 | 12 |
| 11 | д. Парицы | 270 | 280 | 110 | 112 |
| 12 | д. Ротково | 30 | 35 | 12 | 14 |
| 13 | д. Старое Хинколово | 5 | 15 | 2 | 6 |
| 14 | д. Старые Черницы | 25 | 25 | 10 | 10 |
| 15 | д. Тихковицы | 290 | 260 | 116 | 105 |
| 16 | д. Химози | 410 | 420 | 164 | 170 |
|  | Всего: | 10400 | 9500 | 4160 | 3800 |

Потребление электроэнергии коммунально-бытовыми потребителями составит: 2035 г – 16800 МВт·ч в год, 2020 г. – 13300 МВт·ч в год.

Проектируемое электроснабжение

Электроснабжение потребителей Большеколпанского сельского поселения на перспективу будет осуществляться от системы ОАО «Ленэнерго».

В соответствии со «Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Ленинградской области на 2011–2015 годы», Схемой территориального строительства Ленинградской области а также «Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики на период до 2020 г.» Генеральным планом предусматривается, строительство ВЛ 750 кВ ОРУ 750/330 кВ ЛАЭС-2 – ПС № 3 «Ленинградская», ВЛ 330 кВ: ПС № 42 «Гатчинская» - ОРУ 750/330 кВ ЛАЭС-2, ВЛ 110 кВ: ПС «Гатчина-Южная тяговая» - ПС «Елизаветино тяговая», ПС «Гатчина-Южная тяговая» - ПС «Вруда тяговая», ПС № 42 «Гатчинская» - ПС «Пламя», трассы которых частично пройдут по территории сельского поселения.

В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160), охранные зоны вдоль проектируемых воздушных линий электропередачи составляют: 750 кВ - 40 м, 330 кВ - 30 м, 10 кВ – 10 м по обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом их положении.

Электроснабжение потребителей существующей жилой застройки и садоводств будет осуществляться от существующих сетей 10 – 0,4 кВ и ТП 10/0,4 кВ.

Для обеспечения электроэнергией потребителей нового строительства потребуется строительство трансформаторных подстанций (ТП) 10/0,4 кВ и прокладка сетей 10-0,4 кВ в с. Никольское, и дд. Большие Колпаны, Тихковицы, Корписалово, Старые Черницы, Малые Колпаны, Ротково, Старое Хинколово. Также необходимо проводить реконструкцию с модернизацией оборудования существующих трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и реконструкцию существующих сетей 10 - 0,4 кВ.

Газоснабжение

Газификация сельского поселения природным сетевым газом предусматривается в соответствии с Генеральной схемой газоснабжения и газификации Ленинградской области. Подача природного газа по Схеме газоснабжения Гатчинского района предусматривается по межпоселковым газопроводам к населенным пунктам Большеколпанского сельского поселения: д. Большие Колпаны, с. Никольское, с. Малые Колпаны, д. Химози, д. Лядино, д. Тихковицы, д. Вопша, д. Корписалово, д. Новые Черницы, д. Ротково, д. Старые Черницы, д. Старое Хинколово, д. Новое Хинколово. В проектных решениях Генерального плана предлагается ликвидация жилой застройки в д. Лядино и размещение на данной территории зоны огородов, поэтому Генеральным планом не предлагается газификация д. Лядино. В остальные населенные пункты Большеколпанского сельского поселения поступление природного газа не предполагается.

Для возможности дальнейшего развития инфраструктуры газового хозяйства поселения  необходимо строительство сетей газоснабжения к объектам нового строительства и газификация существующей застройки сетевым газом взамен системы баллонного газоснабжения.

Таблица 32

Прогнозируемые потребности газа по поселению

| № | Наименование | Потребитель | Количество, млн. м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчетный срок | 1-я очередь |
| 1 | д. Большие Колпаны | Население | 0,58/0,11 | 0,59/0,21 |
|  |  | Теплоисточники | 9,07/1,59 | 6,8/1,94 |
|  |  | Всего | 9,65/1,70 | 7,39/2,15 |
| 2 | с. Никольское | Население | 0,47/0,22 | 0,46/0,23 |
|  |  | Теплоисточники | 5,10/1,52 | 5,25/1,6 |
|  |  | Всего | 5,57/1,74 | 5,71/1,83 |
| 3 | с. Малые Колпаны | Население | 0,24/0,06 | 0,20/0,06 |
|  |  | Теплоисточники | 4,04/0,52 | 3,84/0,52 |
|  |  | Всего | 4,28/0,58 | 4,04/0,58 |
| 4 | д. Химози | Население | 0,09/0,09 | 0,09/0,09 |
|  |  | Теплоисточники | 1,13/1,13 | 1,13/1,13 |
|  |  | Всего | 1,22/1,22 | 1,22/1,22 |
| 5 | д. Тихковицы | Население | 0,07/0,06 | 0,05/0,04 |
|  |  | Теплоисточники | 1,07/0,86 | 0,68/0,46 |
|  |  | Всего | 1,14/0,92 | 0,73/0,50 |
| 6 | д. Вопша | Население | 0,22/0,21 | 0,08/0,07 |
|  |  | Теплоисточники | 3,43/3,34 | 1,02/0,93 |
|  |  | Всего | 3,65/3,55 | 1,10/1,00 |
| 7 | д. Корписалово | Население | 0,024/0,02 | 0,024/0,02 |
|  |  | Теплоисточники | 0,26/0,21 | 0,26/0,18 |
|  |  | Всего | 0,284/0,23 | 0,284/0,20 |
| 8 | д. Новые Черницы | Население | 0,004/0,004 | 0,007/0,007 |
|  |  | Теплоисточники | 0,09/0,09 | 0,09/0,09 |
|  |  | Всего | 0,094/0,094 | 0,097/0,097 |
| 9 | д. Ротково | Население | 0,007/0,007 | 0,008/0,008 |
|  |  | Теплоисточники | 0,18/0,18 | 0,18/0,18 |
|  |  | Всего | 0,187/0,187 | 0,188/0,188 |
| 10 | д. Старые Черницы | Население | 0,006/0,006 | 0,006/0,006 |
|  |  | Теплоисточники | 0,10/0,10 | 0,10/0,10 |
|  |  | Всего | 0,106/0,106 | 0,106/0,106 |
| 11 | д. Старое Хинколово | Население | 0,001/0,001 | 0,003/0,003 |
|  |  | Теплоисточники | 0,004/0,004 | 0,004/0,004 |
|  |  | Всего | 0,005/0,005 | 0,007/0,007 |
| 12 | д. Новое Хинколово | Население | 0,002/0,002 | 0,003/0,003 |
|  |  | Теплоисточники | 0,04/0,04 | 0,04/0,04 |
|  |  | Всего | 0,042/0,042 | 0,043/0,043 |
|  | Всего | Население | 1,714/0,79 | 1,521/0,747 |
|  |  | Теплоисточники | 24,514/9,584 | 19,394/7,174 |
|  |  | Всего | 26,228/10,374 | 20,915/7,921 |

Примечание: значения под чертой - в том числе, показатели для индивидуального строительства.

Подача природного газа в населённые пункты поселения позволит улучшить качество жизни населения и оздоровит экологическую обстановку.

Теплоснабжение

Советом депутатов Гатчинского муниципального района Ленинградской области разработана инвестиционная программа ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района» по реконструкции систем теплоснабжения Гатчинского муниципального района на среднесрочный период 2013-2030г.г.

Для повышения эффективности работы системы теплоснабжения в 2016-2017 гг. в деревне Большие Колпаны предусмотрены работы по строительству БМК с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии, и в 2018-2020 реконструкции тепловых сетей.

Таблица 33

Прогнозируемые потребности теплоты для нужд жилищно-коммунальных служб по очерёдности строительства

| № | Потребитель | Население, человек | Жилищный фонд, тыс. кв. м | Расход тепла МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление | Вентиляция | горячее водоснабжение | Итого |
| I | Расчётный срок 2035 год |
| 1 | д. Большие Колпаны |
|  | Сохраняемый фонд | Среднеэтажная застройка | 2900 | 70 | 7,14 | 1,43 | 1,09 | 9,66 |
|  |  | Малоэтажная застройка | 25 | 0,5 | 0,07 | 0,01 | 0,01 | 0,09 |
|  |  | Индивидуальная застройка | 475 | 22,52 | 3,78 | - | - | 3,78 |
|  |  | Итого | 3400 | 93,02 | 10,99 | 1,44 | 1,1 | 13,53 |
|  | Всего | 4400/475 | 152,52/22,52 | 15,63 | 2,37 | 1,48 | 19,48 |
|  | Всего Гкал/час |  |  | 16,75/3,25 |
| 2 | с. Никольское |
|  | Новое строительство | Среднеэтажная застройка | 500 | 31,3 | 3,19 | 0,64 | 0,19 | 4,02 |
|  |  | ИЖС | 100 | 5,4 | 0,91 | - | - | 0,91 |
|  |  | Итого | 600 | 36,7 | 4,1 | 0,64 | 0,19 | 4,93 |
|  | Сохраняемый фонд | Среднеэтажная застройка | 1588 | 22,3 | 2,27 | 0,45 | 0,6 | 3,32 |
|  |  | Индивидуальная застройка | 912 | 16,13 | 2,71 | - | - | 2,71 |
|  |  | Итого | 2500 | 37,93 | 4,98 | 0,45 | 0,6 | 6,03 |
|  | Всего | 3100/1012 | 78,63/21,53 | 9,08 | 1,09 | 0,79 | 10,96 |
|  | Всего, Гкал/час |  |  | 9,42/3,11 |
| II | Первая очередь 2020 год |
| 1 | д. Большие Колпаны |
|  | Сохраняемый фонд | Среднеэтажная застройка | 3100 | 70 | 7,14 | 1,43 | 1,17 | 9,74 |
|  |  | Малоэтажная застройка | 35 | 0,5 | 0,07 | 0,01 | 0,01 | 0,09 |
|  |  | Индивидуальная застройка | 965 | 27,52 | 4,62 | - | - | 4,62 |
|  |  | Итого | 4100 | 98,02 | 11,83 | 1,44 | 1,18 | 14,45 |
|  | Всего, Гкал/час |  |  | 12,42/3,97 |
| 2 | с. Никольское |
|  | Новое строительство | Среднеэтажная застройка | 350 | 31,3 | 3,19 | 0,64 | 0,13 | 3,96 |
|  |  | ИЖС | 70 | 5,4 | 0,91 | - | - | 0,91 |
|  | Итого | 420 | 36,7 | 4,1 | 0,64 | 0,25 | 4,87 |
|  | Сохраняемый фонд | Среднеэтажная застройка | 1588 | 22,3 | 2,27 | 0,45 | 0,60 | 3,32 |
|  |  | Индивидуальная застройка | 992 | 17,33 | 2,91 | - | - | 2,91 |
|  |  | Итого | 2580 | 39,63 | 5,18 | 0,45 | 0,60 | 6,23 |
|  | Всего | 3000/1062 | 76,33/22,73 | 9,28 | 1,09 | 0,85 | 11,1 |
|  | Всего, Гкал/час |  |  | 9,54/3,28 |

Примечание: значения под чертой - в том числе, показатели для индивидуального строительства.

В селе Никольское на территории  Санкт-Петербургской психиатрической больницы № 1 им. П.П. Кащенко предусматривается строительство локальной котельной, производительностью 19 Гкал/час, с санитарно-защитной зоной (СЗЗ) 60,0 м.

В остальных населенных пунктах поселения теплоснабжение предусматривается от индивидуальных источников работающих на газе.

Перспективное развитие теплоснабжения сельского поселения возможно при проведении комплекса мероприятий по модернизации всех элементов теплоэнергетического хозяйства.

Водоснабжение

Хозяйственно-питьевые расходы воды определены по удельным среднесуточным нормам водопотребления в соответствии со СНиП 2.04.02-84*.

Коэффициент суточной неравномерности принимается за 1,2.

Расходы воды на поливку улиц и зеленых насаждений определены по норме 70 л/сут. чел.

Неучтенные расходы приняты в размере 10 % от расхода воды на нужды населения.

Таблица 34

Прогнозные расходы воды питьевого качества Большеколпанского сельского поселения

| NN | Наименование | Население, тыс. чел. | Норма водопотреб ления, л/сут. чел. | Расходы воды, тыс. куб. м/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | средне суточные | максимальносуточные К=1,2 |
| Расчетный срок |
| 1 | д. Большие Колпаны Население | 4,3 | 250 | 1,08 | 1,29 |
| 2 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,10 | 0,13 |
| 3 | Поливочные нужды | 4,3 | 70 | 0,30 | 0,30 |
| 4 | Итого |  |  | 1,48 | 1,72 |
| 5 | д. Малые Колпаны Население | 1,1 | 250 | 0,28 | 0,33 |
| 6 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,03 | 0,03 |
| 7 | Поливочные нужды | 1,1 | 70 | 0,08 | 0,08 |
| 8 | Итого |  |  | 0,39 | 0,44 |
| 9 | с. Никольское | 3,05 | 250 | 0,76 | 0,92 |
| 10 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,08 | 0,09 |
| 11 | Поливочные нужды | 3,05 | 70 | 0,21 | 0,21 |
| 12 | Итого |  |  | 1,05 | 1,22 |
| 13 | Остальные населенные пункты | 1,95 | 50 | 0,10 | 0,10 |
| 14 | Всего | 10,4 |  | 3,00 | 3,50 |
| Первая очередь |
| 1 | д. Большие Колпаны Население | 4,1 | 250 | 1,03 | 1,23 |
| 2 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,10 | 0,12 |
| 3 | Поливочные нужды | 4,1 | 70 | 0,29 | 0,29 |
| 4 | Итого |  |  | 1,42 | 1,64 |
| 5 | д. Малые Колпаны Население | 0,85 | 250 | 0,21 | 0,26 |
| 6 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,02 | 0,03 |
| 7 | Поливочные нужды | 0,85 | 70 | 0,06 | 0,06 |
| 8 | Итого |  |  | 0,29 | 0,35 |
| 9 | с. Никольское | 2,95 | 250 | 0,74 | 0,89 |
| 10 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,07 | 0,09 |
| 11 | Поливочные нужды | 2,95 | 70 | 0,21 | 0,21 |
| 12 | Итого |  |  | 1,02 | 1,19 |
| 13 | Остальные населенные пункты | 1,60 | 50 | 0,08 | 0,08 |
| 14 | Всего | 9,5 |  | 2,80 | 3,30 |

Пожарные расходы воды

Расходы воды для нужд наружного пожаротушения населенных пунктов сельского поселения принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84*.

На первую очередь и расчетный срок принят 1 пожар 10 л/с в каждом населенном пункте.

Хранение пожарного объема воды предусматривается в специальных резервуарах или открытых водоемах.

Система и схема водоснабжения

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения будут использоваться подземные воды.

Для населенных пунктов с проектируемой среднеэтажной застройкой предусматривается организация централизованного водоснабжения (д. Малые Колпаны, с. Никольское). В остальных населенных пунктах водоснабжение будет осуществляться из водоразборных колонок и колодцев.

Артезианские скважины в д. Большие Колпаны и с. Никольское подлежат реконструкции (увеличение производительности). Также реконструируются водопроводные сети в д. Большие Колпаны.

Проектируются водопроводные сети в д. Малые Колпаны и с. Никольское.

На водозаборах (артезианских скважин) проектируются установки обезжелезивания.

Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода, ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества. Требуется ремонт и реконструкция.

Вода должна отвечать требованиям норм децентрализованных и централизованных систем питьевого водоснабжения.

Для территорий садоводческих некоммерческих товариществ и дачных некоммерческих партнерств водоснабжение сохраняется от существующих источников.

Зоны санитарной охраны

Источники водоснабжения подвергаются загрязнению, поэтому необходимо проводить специальные меры по их охране. Одновременно с проектированием водозаборных сооружений разрабатывается и проект зон санитарной охраны, включающий: установление границ зоны и порядок выполнения проекта и мероприятий по оздоровлению.

Основной целью организации ЗСО является охрана от загрязнения и истощения источников централизованного питьевого водоснабжения, а также водопроводных сооружений и окружающей их территории, влияющей на санитарный режим источника водоснабжения.

Зоны санитарной охраны (ЗСО) объектов хозяйственно-питьевого водоснабжения назначаются в соответствии с действующими нормативами (СанПиН 2.1.4.1110-02) с целью:

обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов сельского поселения;

предупреждения загрязнения источника водоснабжения и изменения качественного состава воды в источнике ЗСО организуются в составе трех поясов:

Первый пояс строгого режима включает территорию расположения водозаборов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водозабору.

Второй, третий пояса (режимов ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В пределах второго и третьего поясов ЗСО градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации поверхностного стока и др.

Зона санитарной охраны состоит из трех частей: строгого режима, ограничений и наблюдений. В каждом из них должен быть установлен особый режим.

Таблица 35

Регламенты использования территории зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения

| Наименование зон и поясов | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| I пояс ЗСО | Все виды строительства; Выпуск любых стоков; Размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; Проживание людей; Загрязнение питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров | Ограждение и охрана; Озеленение; Отвод поверхностного стока на очистные сооружения. Твердое покрытие на дорожках Оборудование зданий канализацией с отводом сточных вод на КОС Оборудование водопроводных сооружений с учетом предотвращения загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин и т.д. Оборудование водозаборов аппаратурой для контроля дебита |
| II и III пояса | Закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли Размещение складов ГСМ, накопителей промстоков, шламохранилищ, кладбищ. | Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в загрязнении водоносных горизонтов Благоустройство территории населенных пунктов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока) В III поясе при использовании защищенных подземных вод, выполнении спецмероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения: размещение складов ГСМ, ядохимикатов, накопителей промстоков, шламохранилищ и др. |

Водоотведение

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления.

Неучтенные расходы стоков предусмотрены в размере 10 %.

Таблица 36

Прогнозные расходы хозяйственно-бытовых стоков Большеколпанского сельского поселения

| № | Наименование | Население, тыс. чел. | Норма водоотве дения, л/сут. чел. | Расходы стоков, тыс. куб. м/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | средне суточные | максимальносуточные К=1,2 |
| Расчетный срок |
| 1 | д. Большие Колпаны Население | 4,3 | 250 | 1,08 | 1,29 |
| 2 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,10 | 0,13 |
| 3 | Итого |  |  | 1,18 | 1,40 |
| 4 | д. Малые Колпаны Население | 1,1 | 250 | 0,28 | 0,33 |
| 5 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,03 | 0,03 |
| 6 | Итого |  |  | 0,31 | 0,36 |
| 7 | с. Никольское | 3,05 | 250 | 0,76 | 0,92 |
| 8 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,08 | 0,09 |
| 9 | Итого |  |  | 0,84 | 1,00 |
| 10 | Остальные населенные пункты | 1,95 | 50 | 0,10 | 0,10 |
| 11 | Всего | 10,4 |  | 2,40 | 2,90 |
| Первая очередь |
| 1 | д. Большие Колпаны Население | 4,1 | 250 | 1,03 | 1,23 |
| 2 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,10 | 0,12 |
| 3 | Итого |  |  | 1,13 | 1,35 |
| 4 | д. Малые Колпаны Население | 0,85 | 250 | 0,21 | 0,26 |
| 5 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,02 | 0,03 |
| 6 | Итого |  |  | 0,23 | 0,29 |
|  | с. Никольское | 2,95 | 250 | 0,74 | 0,89 |
|  | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,07 | 0,09 |
|  | Итого |  |  | 0,81 | 0,97 |
|  | Остальные населенные пункты | 1,60 | 50 | 0,08 | 0,08 |
|  | Всего | 9,5 |  | 2,30 | 2,70 |

Система и схема канализации

Система канализации принята полная раздельная, при которой хозяйственно-бытовая сеть прокладывается для отведения стоков на (КОС от жилой и общественной застройки, дождевые стоки отводятся по самостоятельной сети на очистные сооружения дождевой канализации.

Для д. Большие Колпаны предусматривается развитие централизованной системы канализации, с подключением сетей от новых площадок строительства к существующим сетям канализации.

В д. Малые Колпаны и с. Никольское предлагается организация централизованной системы канализации, с отведением стоков на очистные сооружения.

Производительность КОС д. Малые Колпаны 0,36 тыс. куб м/сут, санитарно-защитная зона 150 м (термомеханическая обработка осадка), сброс очищенных стоков в ручей.

Производительность КОС с. Никольское 1,0 тыс. куб м/сут, санитарно-защитная зона 150 м. (термомеханическая обработка осадка), сброс очищенного стока в озеро Никольское.

Проектом предусматривается отведение хозяйственно-бытовых стоков д. Большие Колпаны на собственные КОС, исходя из следующего:

- По данным ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района» на ближайшее будущее не предусмотрены лимиты на прием сточных вод от д. Большие Колпаны на КОС г. Гатчины;

- В генеральном плане МО «Город Гатчина», разработанному ООО «Институтом «Ленгипрогор» в 2011 году, в проектных решениях не предусматривалась подача стоков д. Большие Колпаны на КОС г. Гатчины.

Настоящим генпланом приняты КОС д. Большие Колпаны производительностью 1,4 тыс. куб м/сут, санитарно-защитная зона 150 м. (термомеханическая обработка осадка), сброс очищенного стока в озеро Бессточное.

Физически изношенные сети канализации и КНС нуждаются в ремонте или замене.

Для остальных населенных пунктов сельского поселения сохраняется существующее отведение стоков (выгреба).

В проектных предложениях предусматривается организация системы водоотведения поверхностного стока в д. Большие Колпаны путем строительства открытых лотков, с направлением стоков на очистные сооружения дождевой канализации (ОС).

Принято производить очистку наиболее концентрированной части стока.

На очистных сооружениях предусматривается механическая очистка стоков от плавающего мусора, взвешенных веществ, нефтепродуктов. В состав ОС входят отстойники твердого стока, нефтеловушки.

Санитарно-защитная зона от очистных сооружений поверхностных вод открытого типа составляет 100 м, закрытого – 50 м.

С целью улучшения экологической ситуации и повышению уровня благоустройства населения, необходимо проведение ряда мероприятий:

Связь

Телефонизация

Развитие телефонной сети общего пользования в поселении должно вестись из условия 100 % удовлетворения заявок на данный вид связи.

Генеральным планом предусматривается рост численности населения к расчетному сроку (2030 г.) до 10400 человек, в т.ч. на первую очередь до 9500 чел.

Для телефонизации населенных пунктов поселения потребуется модернизация АТС с использованием современных цифровых технологий и наращивания емкости АТС.

Емкость АТС для 100 % обеспечения квартирного сектора, предприятий и организаций должна будет составлять к концу расчетного срока в д. Большие Колпаны – 1000 номеров, в с. Никольское – 900 номеров.

Основой развития сетей связи будет являться переход на использование для связи между опорной и сельскими АТС волоконно-оптических кабелей. Это позволит в будущем производить неограниченное увеличение номерных емкостей любых АТС, а так же оказывать доступ в сеть Интернет на высоких скоростях.

Сотовая связь

Учитывая, что в поселении сотовой связью покрыта практически вся территория дальнейшее развитие данного вида связи должно развиваться по пути повышения качества предоставляемых услуг операторами сотовой связи.

Радиофикация

Проводное вещание в Большеколпанском поселении согласно «Программе развития проводного вещания на период до 2010 года для субъектов Российской Федерации», постепенно переводится на эфирное вещание. 	Переход на ЧМ вещание позволяет обеспечивать население полным комплексом информационных услуг, а также обеспечивать население своевременной информацией о возникновении чрезвычайных ситуаций.

Телевидение

Перспективой развития телевещания является переход с аналогового сигнала на цифровое телерадиовещание, согласно ФЦП «Концепции развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2008-2015 годы», а также развитие кабельных систем телевизионного вещания в населенных пунктах поселения.

## Охрана окружающей среды. Санитарная очистка территории

На основе анализа состояния окружающей среды (раздел 3.8. Состояние окружающей среды) проектом генерального плана Большеколпанского сельского поселения предлагаются следующие основные направления по охране окружающей среды:

- Разработка необходимых нормативных документов направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду и соблюдение санитарных норм.

- Проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна.

- Создание единого информационного банка источников загрязнения окружающей среды с последующей актуализацией данных.

- Рекультивация мест захоронения биологических отходов, не отвечающих санитарно-ветеринарным требованиям.

- Благоустройство автодорожной сети сельского поселения, организация зеленых защитных полос вдоль транспортных магистралей и полива дорог для осаждения пыли.

- Проведение комплекса мероприятий по снижению негативного шумового воздействия от железнодорожных путей и автомобильных дорог.

- Реконструкция канализационных очистных сооружений.

- Организация водоохранных зон и прибрежных полос.

- Обеспечение ухода за зелеными массивами лесов на территориях населенных пунктов.

- Разработка схемы озеленения.

- Создание особо охраняемых природных территорий с установкой границ, зонирования и режима использования данных территорий.

- Проведение эколого-просветительского образования населения.

- Проведение дополнительных исследований и изысканий растительного и животного мира при освоении новых территорий.

- Обеспечение своевременного сбора и вывоза бытовых отходов.

- Организация централизованного сбора и вывоза отработанных компактных люминесцентных ламп от населения и хозяйствующих объектов.

- Организация централизованного сбора макулатуры, стекла, металла и др., с вывозом данных отходов на перерабатывающие комплексы.

- Вывоз биологических и медицинских отходов.

- Организация контейнерных площадок для сбора мусора на территориях нового индивидуального жилищного, а также проектируемого дачного строительства.

- Организация своевременной уборки ветровала в лесах во избежание лесных пожаров и усложнения их тушения; проведение обследования поврежденного леса и утверждение плана корректировки.

- Разработка схемы санитарной очистки Большеколпанского сельского поселения.

## Развитие сети особо охраняемых природных территорий

На настоящий момент согласно Красной книге природы Ленинградской области и Схеме территориального планирования Ленинградской области на части территории Большеколпанского сельского поселения проектируются особо охраняемые природные территории регионального значения: природный парк «Верхний Оредеж», а так же ботанический и гидрологический памятник природы «Истоки реки Парица»

При включении планируемой ООПТ природный парк «Верхний Оредеж» в схему территориального планирования Ленинградской области за основу было взято «Технико-экономическое обоснование создания природного парка «Верхний Оредеж» в Гатчинском районе Ленинградской области» (1999 год), подготовленное Государственным институтом архитектуры в Санкт-Петербурге в соответствии с Решением Малого Совета Гатчинского муниципального района от 13.11.1992 № 116 и Решением Леноблсовета народных депутатов от 02.06.93 года № 147. В схеме территориального планирования Ленинградской области (раздел V книги 1) указано, что природный парк «Верхний Оредеж» планируется к организации в целях сохранения и восстановления природных и культурных ландшафтов, включающих объекты историко-культурного наследия, в верхнем и среднем течении реки Оредеж; сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов флоры и фауны. Образование природного парка «Верхний Оредеж» запланировано на вторую очередь (2016-2025 годы). Общая площадь: примерно 82093 га.

В соответствии с указанным технико-экономическим обоснованием, с экологической точки зрения основу природного парка составляет уникальная водная система - река Оредеж и ее притоки, озера, болота, родники и подземные воды. Наибольшую природоохранную ценность представляют верховья реки Оредеж, а также долины рек Оредеж и Суйда, озерная котловина озера Орлинское. Природными объектами, заслуживающими особой охраны, являются также зоны с многочисленными родниками, обнажения дочетвертичных геологических пород как одни из самых живописных участков территории, эталонные участки естественных лесов, старые парки и усадебные комплексы. Перечисленные природные комплексы и объекты располагаются на землях различных категорий.

Указанное выше технико-экономическое обоснование требует актуализации с учетом требований современного природоохранного и градостроительного законодательства. На основе проведенного анализа возможности организации ООПТ регионального значения в границах предложенного в 1999 году природного парка, с учетом позиции администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области, комитет по природным ресурсам Ленинградской области считает, что ООПТ «Верхний Оредеж» может иметь кластерный характер, то есть включать отдельные участки с установленным дифференцированным режимом особой охраны.

Вопросы проведения границ, уточнения целей образования и объектов особой охраны, установления режима особой охраны ООПТ «Верхний Оредеж» будут решены при подготовке материалов комплексного экологического обследования участков территории, обосновывающих придание им статуса ООПТ регионального значения «Верхний Оредеж». Указанные материалы подлежат согласованию с органами местного самоуправления, органами исполнительной власти Российской Федерации и Ленинградской области в установленном порядке, обсуждению на общественных слушаниях и направлению на государственную экологическую экспертизу регионального уровня. Положительное заключение государственной экологической экспертизы служит основанием для разработки проекта постановления Правительства Ленинградской области об образовании ООПТ «Верхний Оредеж».

Основанием для организации ботанического и гидрологического памятника природы «Истоки реки Парица» послужило обоснование организации ООПТ, подготовленное Би-НИИ СПбГУ по предложению БИН РАН с целью сохранения ключевого болота, формирующего истоки реки Парица, с редкими и находящимися под угрозой исчезновения видами растений. Ориентировочная площадь – 243 га.

Территория богата выходами ключей, образующих ключевое болото, из которого формируются истоки р. Парица. Эта река снабжает чистой ключевой водой большое число расположенных вблизи населенных пунктов. Формирующийся сток р. Парица заключен в бетонную трубу, по которой он проходит на другую сторону железной дороги Гатчина-Волосово, где и начинается, собственно, русло реки. Ключевое болото является специфическим и довольно редким для Ленинградской области типом местообитания растений. Здесь произрастают бузульник сибирский, первоцвет мучнистый, насекомоядное растение жирянка обыкновенная и другие редкие для области виды.

Особо охраняемые объекты: истоки реки, ключевое болото; редкие виды растений — бузульник сибирский, первоцвет мучнистый, жирянка обыкновенная. Рекомендуемый режим охраны должен предусматривать запрет мелиоративных работ, загрязнения истоков реки и ключевого болота, сбора редких видов растений.

До организации особо охраняемых природных территорий целесообразно избегать коренного преобразования ландшафта и смены типа землепользования и других видов деятельности, делающих невозможным создание ООПТ в соответствии с заявленными целями; рекомендуется резервирование земель.

## Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Обеспечение пожарной безопасности территории

Опасности и угрозы природного и техногенного характера на территории Большеколпанского сельского поселения обуславливают необходимость разработки мер по защите населения и территорий. Необходимо выявлять характер этих опасностей и угроз, степень риска для конкретных территорий, что позволит сконцентрировать усилия на наиболее опасных направлениях.

Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера

По ГОСТ Р 22.0.03-95. «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Наиболее опасными природными процессами и явлениями, характерными для данного района, способными стать источниками ЧС, являются грозы; сильные ветры; сильные морозы; снегопады; ливни; подтопление грунтовыми водами.

Нельзя исключать ситуацию, при которой на территории поселения могут возникнуть природные пожары, так как часть территории поселения занимают леса.

Таблица 37

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС различного происхождения, характер их действий и проявлений

| Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора природной ЧС | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- |
| Опасные метеорологические явления и процессы |
| Сильный ветер: шторм; шквал; ураган. | Аэродинамический | Ветровой поток |
|  |  | Ветровая нагрузка |
|  |  | Аэродинамическое давление |
|  |  | Вибрация |
| Продолжительный дождь (ливень) | Гидродинамический | Поток (течение) воды |
|  |  | Затопление территории |
| Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка |
|  |  | Снежные заносы |
| Сильная метель | Гидродинамический | Снеговая нагрузка |
|  |  | Ветровая нагрузка |
|  |  | Снежные заносы |
| Гололед | Гравитационный | Гололедная нагрузка |
|  | Динамический | Вибрация |
| Град | Динамический | Удар |
| Туман | Теплофизический | Снижение видимости (помутнение воздуха) |
| Заморозок | Тепловой | Охлаждение почвы, воздуха |
| Гроза | Электрофизический | Электрические разряды |
| Природные пожары |
| Пожар ландшафтный, лесной | Теплофизический | Пламя |
|  |  | Нагрев тепловым потоком |
|  |  | Тепловой удар |
|  |  | Помутнение воздуха |
|  |  | Опасные дымы |
|  | Химический | Загрязнение атмосферы, почвы, гидросферы |

При грозе, возможны прямые удары молнии (ПУМ), а также занос высокого потенциала по коммуникациям, которые способны привести к пожарам, поражению электрическим током людей и выходу из строя электрооборудования.

При сильном ветре (с максимальной скоростью 29 м/с), возможны разрушения средней степени воздушных и наземных линий электропередач и связи. Слабая степень разрушения может быть у зданий с легким металлическим каркасом и трансформаторных подстанций закрытого типа.

Таблица 38

Характеристика влияния ветрового давления на строительные конструкции

| № п/п | Степень разрушения | Скорость ветра, приводящая к разрушениям, м/с |
| --- | --- | --- |
|  |  | малоэтажные кирпичные здания | многоэтажные кирпичные здания |
| 1 | Слабая | 20-25 | 20-25 |
| 2 | Средняя | 25-40 | 25-30 |
| 3 | Сильная | 40-60 | 35-50 |
| 4 | Полная | более 60 | более 50 |

В сильные морозы (при низких температурах), при недостаточном теплоснабжении, повышается нагрузка на электрические сети и электротехническое оборудование, что может привести к выходу их из строя, а также к возникновению пожаров в зданиях. При недостаточной теплоизоляции инженерных и технологических коммуникаций в холода возможен их выход из строя (замерзание коммуникаций или запорной арматуры).

Снегопады сильные и продолжительные могут привести к скоплению масс снега, способных привести к повреждению (частичному или полному разрушению) конструктивных элементов зданий. Нормативная максимальная снеговая нагрузка для данного района строительства составляет 180 кг/кв. см.

Ливневые дожди, исходя из климатических и инженерно-геологических условий территории, особенно на участках с повышенным уровнем грунтовых вод, способны привести к подтоплению зданий и сооружений. Результатом подтопления может стать ослабление несущей способности грунтов, затопление помещений, расположенных ниже планировочной отметки земли, выход из строя инженерных коммуникаций и технологического оборудования.

Опасность природных пожаров для населения проявляется в угрозе непосредственного воздействия на людей, их имущество, в уничтожении примыкающих к лесным массивам поселков и предприятий, а также в задымлении значительных территорий, что приводит к нарушениям движения автомобильного и железнодорожного транспорта, ухудшению состояния здоровья людей.

Вывод:

Климатические условия на территории проектирования не требуют планировочных ограничений. Опасные природные явления (ОПЯ) на территории не представляют непосредственной опасности для жизни людей, но являются внешним воздействующим фактором и могут нанести колоссальный ущерб зданиям (установленному в них оборудованию), сооружениям, коммуникациям.

Для защиты селитебных территорий от ветров, создания микроклимата внутри селитебных территорий необходимо учитывать преобладающие направления ветров.

При угрозе ураганов, бурь, гроз:

оповещение населения об угрозе возникновения явления;

отключение ЛЭП, обесточивание потребителей во избежание замыканий электрических сетей;

укрытие зданий и сооружений; укрытие населения в капитальных строениях, подвалах и убежищах; защита витрин, окон с наветренной стороны;

проведение противопаводковых мероприятий.

При угрозе экстремально низких температур воздуха:

выделение тепловых районов;

резервирование источников теплоснабжения (котельные в холодном резерве) и подключение резервных источников теплоснабжения.

Для решения проблем подтопления территории необходимо проводить мероприятия по инженерной подготовке и защите территории, организации поверхностного стока.

Территории, подверженные рискам природного характера показаны на схеме границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий.

Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

К техногенным источникам возникновения чрезвычайных ситуаций в соответствии с ГОСТ 22.0.05-97 относятся потенциально опасные объекты экономики, на которых возможны:

Аварии на потенциально-опасных объектах, радиационно-опасных объектах

Аварии на пожаровзрывоопасных объектах

Аварии на объектах транспортной инфраструктуры

Аварии на объектах инженерной инфраструктуры

Аварии на потенциально-опасных объектах

На территории деревни Лядино расположена станция подземного хранения газа ОАО «Газпром» ООО «Газпром ПХГ». Объем хранилища составляет 200 млн куб. м, газ – метан. В случае возникновения чрезвычайной ситуации на данном объекте, радиус поражения составит 0,5 километра, эвакуации подлежит 14 человек.

На прилегающей к району проектирования территории города Гатчина расположен Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова (ПИЯФ) (город Гатчина, Орлова Роща), входящий в перечень потенциально-опасных объектов Гатчинского муниципального района Ленинградской области.

В настоящее время в институте действуют две базовых экспериментальных установки – реактор ВВР-М и протонный ускоритель.

Результатом возможной аварии на ПИЯФ станет радиоактивное загрязнение местности. По сценарию развития ЧС, предоставленного отделом по делам гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, загрязнение территории при условии равномерного распределения не будет представлять серьезной опасности. Но если произойдет локализация концентрации, то часть территории в 2-5 кв. км может оказаться непригодной для хозяйственной деятельности без ее дезактивации. Важнейшим мероприятием станет тщательное дозиметрическое обследование и возможное установление запретных зон.

Размеры зоны вероятного распространения ЧС – от 5 до 200 кв. км.

Согласно Отчета ПИЯФ РАН № ЭР-133, «Прогноз радиационной обстановки на местности при максимальной проектной и гипотетической авариях на реакторе ВВР-М», проведение мероприятий по эвакуации населения или его отселению при таких авариях на ядерном реакторе ВВР-М не потребуется.

Также, все население Гатчинского муниципального района попадает в зону возможного радиоактивного заражения (загрязнения) при аварии с разрушением ядерного реактора на ЛАЭС (Ленинградской АЭС, расположенной в городе Сосновый Бор Ленинградской области, на расстоянии около 80 км). В этом случае радиоактивное заражение местности возможно с уровнями радиации от 0,1 до 1,0 Р/ч на площади 500 кв. км с населением 75 тыс. человек. Зона заражения от внутреннего облучения может быть глубиной до 200 км. При соблюдении режимов радиационной защиты и мер радиационной безопасности потерь не ожидается. При повышении предельно допустимых доз облучения разработан расчет на эвакуацию.

Аварии на пожаровзрывоопасных объектах

Пожары - наиболее часто встречающаяся угроза на территории сельского поселения. Пожары возникают, согласно статистическим данным, чаще всего, из-за неисправности электротехнического и печного оборудования и неосторожного обращения с огнем, а на промышленных объектах - от взрывов легко воспламеняемых веществ.

Особенно опасны и могут привести к тяжелым последствиям пожары в местах массового скопления людей (объекты социального и культурно-бытового обслуживания, рынки и др.).

Таблица 39

Перечень пожаровзрывоопасных объектов

| № | Объект | Адрес | Опасное вещество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗАО «Гатчинский комбикормовый завод» | д. Малые Колпаны, ул. Западная, д. 31 | Мелкодисперсная пыль |
| 2 | ЗАО «СибРосьПереработка» | д. Малые Колпаны, Промзона 1, уч. 1 | Углеводородное сырье |
| 3 | ООО «Компания ЛВЖ-701» | д. Малые Колпаны, Промзона 1, уч. 1 | Светлые нефтепродукты |
| 4 | АЗС «Фаэтон» | Киевское ш., 54 км. | Светлые нефтепродукты |
| 5 | АЗС «Фаэтон» | Двинское ш., д. 21 | Светлые нефтепродукты |

Аварии на объектах транспортной инфраструктуры

Магистральные железнодорожные линии ограничивают поселение с северо-восточной и северо-западной стороны, при этом непосредственно на территории муниципального образования располагается только один остановочный пункт – «Гатчина – Западный Парк», служащий в основном для грузовых работ. Ближайшие железнодорожные станции – «Гатчина – Товарная Балтийская», «Суйда», «Войсковицы» – располагаются в соседних муниципальных образованиях.

Транспортный каркас поселения носит крестообразную форму, образованную автомобильными дорогами федерального значения: А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора и Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия. Пересечение указанных автодорог осуществляется с развязкой движения транспорта в двух уровнях.

Каркас транспортной сети дополняют автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения: Гатчина – Ополье, Никольское – Воскресенское, Никольское – Шпаньково, Никольское – Прибытково – Кобрино, осуществляющие связи сельского поселения с соседними муниципальными образованиями. Кроме того, на территории имеется ряд дорог местного значения, обеспечивающих подъезд от основных транспортных коммуникаций к населенным пунктам.

Транспорт является источником повышенной опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных магистралей, поскольку по ним в большом количестве перевозят легковоспламеняющиеся, химические, взрывчатые и др. вещества, представляющие угрозу жизни и здоровью людей. Наиболее уязвимыми участками на железнодорожном транспорте являются станции, переезды и подъездные пути предприятий.

Аварии и катастрофы на железнодорожном транспорте происходят по природным причинам и по вине человека.

Природными причинами аварий и катастроф могут стать:

ураганы;

природные пожары;

подтопления.

Причины, связанные с деятельностью человека:

неисправности железнодорожного пути,

неисправность поезда,

неисправности средств сигнализации,

ошибки диспетчеров,

невнимательность и халатность машинистов.

Чаще всего происходят: сход поезда с рельсов, столкновения, наезды на препятствия на переездах, пожары и взрывы непосредственно в вагонах.

Аварии на трубопроводном транспорте

По территории поселения, в южной части, в обход населенных пунктов, проходит подземный магистральный газопровод Кипень - Гатчина и отвод от него на ГРС Войсковицы, обслуживаемый ООО «Лентрансгаз».

При аварии на газопроводе возможны пожары и взрывы, жертвы среди населения маловероятны.

Причиной аварии на газопроводе может являться разрыв газопровода, истечение (выброс) газа под давлением и взрыв облака газо-воздушной смеси.

Аварии на объектах инженерной инфраструктуры

Наибольшую опасность, в плане аварии и возможных последствий представляют следующие объекты:

трансформаторные электрические подстанции;

сети (тепловые, канализационные, водопроводные и электрические);

очистные сооружения;

Вывод:

При вышеперечисленных ЧС техногенного характера возможно радиационное, химическое (при аварии на транспорте с участием АХОВ) заражение (загрязнение) территории сельского поселения, пожары, аварии (прекращение функционирования) систем жизнеобеспечения.

Наиболее вероятными ЧС техногенного характера на территории Большеколпанского сельского поселения являются пожары.

В техногенной сфере работа по предупреждению аварий ведется на конкретных объектах и производствах. Для этого используются общие научные, инженерно-конструкторские, технологические меры, служащие методической базой для предотвращения аварий.

На объектовом уровне основными превентивными мероприятиями по предупреждению чрезвычайных ситуаций и уменьшению их масштабов в случае возникновения являются:

прогнозирование возможных чрезвычайных ситуаций, их масштаба характера;

обеспечение защиты рабочих и служащих от возможных поражающих факторов, в том числе вторичных;

повышение прочности и устойчивости важнейших элементов объектов, совершенствование технологического процесса;

повышение устойчивости материально-технического снабжения;

повышение устойчивости управления, связи и оповещения;

разработка и осуществление мероприятий по уменьшению риска возникновения аварий и катастроф, а также вторичных факторов поражения;

создание страхового фонда конструкторской, технологической и эксплуатационной документации, обеспечение ее сохранности;

подготовка к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ, восстановлению нарушенного производства и систем жизнеобеспечения.

Для предотвращения тяжелых последствий, при возникновении аварий на ПОО необходимы:

организация службы мониторинга окружающей среды и прогнозирования чрезвычайных ситуаций;

строительство локальных систем оповещения (ЛСО) на действующих потенциально опасных объектах (в соответствии с требованием постановления Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 1 марта 1993 г. № 178).

Основными способами защиты населения при радиоактивном загрязнении территории и от химически опасных веществ является:

при радиоактивном заражении (загрязнении)

оповещение об опасности радиоактивного загрязнения

укрытие в защитных сооружениях (убежищах ПРУ), а при их отсутствии – в зданиях с немедленной герметизацией окон, дверей, вентиляционных отверстий и т.п.

использование индивидуальных средств защиты (противогазов, респираторов), а при их отсутствии ватно-марлевых повязок

использование радиационно-профилактических препаратов из АИ-2

исключение потребления загрязненных продуктов и воды

соблюдение правил (режимов) поведения людей на загрязненной территории

эвакуация при необходимости с загрязненной территории

ограничение доступа на загрязненную территорию

санитарная обработка людей, дезактивация одежды, техники, сооружений и др. объектов

При химическом загрязнении:

оповещение об опасности химического загрязнения

укрытие в защитных сооружениях (убежищах)

использование индивидуальных средств защиты (противогазов и средств защиты кожи)

применение антидотов и индивидуальных противохимических пакетов (ИПП)

соблюдение режимов поведения (защиты) на зараженной территории

эвакуация людей из зоны заражения

санитарная обработка людей, дегазация одежды, специальная обработка территории сооружений, транспорта, техники, имущества

Основные принципы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций:

создание надежной системы оповещения

накопление фонда защитных сооружений ГО

планирование и проведение эвакуационных мероприятий комбинированным способом, подготовка загородной зоны для приема и размещения эвакуированного населения

обеспечение населения средствами индивидуальной защиты

всеобщее обязательное обучение населения способам защиты от оружия массового поражения

обеспечение защиты продовольствия, воды от заражения

организация радиационного, химического и бактериологического наблюдения, разведки и лабораторного контроля

проведение режимных, санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий

Обеспечение пожарной безопасности территории поселения:

постепенная ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда на территории сельского поселения, реконструкция и замена его на современные жилые дома, соответствующие противопожарным требованиям, содержание существующего жилого фонда в надлежащем состоянии, с учетом требований пожарной безопасности;

размещение пожарных депо, с учетом соблюдения нормативного времени прибытия пожарных расчетов к месту пожара (в соответствии со статьей 76 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях - 20 минут)

В настоящее время, на территории Большеколпанского сельского поселения пожарное депо отсутствует. Обслуживание поселения осуществляется пожарными депо, расположенными на территории Гатчинского городского поселения.

Таблица 40

Характеристика пожарных депо, предоставленные ГУ «18 ОФПС по Ленинградской области» (письмо № 413-1-18 от 26.05.2009 г.)

| Наименование учреждения (№ ПЧ) | Адрес | Количество выездных ворот |
| --- | --- | --- |
| ГУ «18ОФПСпоЛО» 42 ПЧ | г. Гатчина, ул. Рощинская, дом 17 | 6 |
| ГУ «18ОФПСпоЛО» 43 ПЧ | г. Гатчина, ул. Рошаля, дом 14 | 2 |

В соответствии с требованиями НПБ 101-95 для обслуживания рассматриваемого поселения необходимо дополнительно:

1 пожарное депо на 4 пожарных автомобиля (V тип, пожарное депо для охраны населенных пунктов), с площадью земельного участка не менее 0,85 га;

Сооружение водоемов двоякого назначения на территории, малоэтажной застройки, некоммерческих садоводческих товариществ для забора воды на тушение пожара, в случае выхода из строя водопровода;

Хранение трехчасового запаса воды предусматривается в резервуарах чистой воды. Пополнение пожарных запасов предусматривается за счет сокращения расхода воды на другие нужды.

Обеспечение водой «безводных» участков поселения, а именно: сохранение существующей схемы водоснабжения населенных пунктов Большеколпанского сельского поселения, с развитием, реконструкцией и строительством сетей и сооружений водопровода - заменой изношенных водопроводных сетей, прокладкой новых; оборудованием двумя подземными пожарными резервуарами объемом по 50 куб. м каждый, приобретением и установкой пожарных гидрантов (в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02.-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»).

Строительство пожарных подъездов (пирсов) для пожаротушения по имеющимся и проектируемым съездам, в местах размещения противопожарных водоемов на территории индивидуальной застройки.

Обеспечение беспрепятственного проезда пожарных, санитарных, аварийных машин ко всем объектам защиты на территории поселения.

Создание и обучение добровольных пожарных формирований, обучение населения правилам поведения при угрозе возникновения пожара, противопожарная пропаганда среди населения и др.

На последующих стадиях проектирования необходимо предусматривать, чтобы автомобильные проезды были закольцованы, а тупиковые проезды имели площадки для разворота транспорта, территории населенных пунктов сельского поселения были обеспечены нормативным количеством пожарных гидрантов, а в сети водопровода поддерживалось необходимое давление.

Здания необходимо оборудовать, в соответствии с требованиями противопожарных норм, системами пожарной сигнализации, если требуется, заменить устаревшие и непригодные к дальнейшей эксплуатации системы.

Обеспечение пожарной безопасности на объектах экономики:

оснащение производственных объектов системами автоматического обнаружения и тушения пожара, в соответствии с требованиями нормативной документации;

очистка территории производственных объектов от разбросанных легко возгораемых материалов, малоценных сгораемых строений (сараев, заборов);

соблюдение противопожарных разрывов от зданий и строений; создание условий для маневра пожарных сил и средств в период тушения или локализации пожаров;

сооружение специальных противопожарных резервуаров с водой и искусственных водоемов;

повышение огнестойкости конструкций, создание специальных противопожарных преград.

Обеспечение пожарной безопасности в лесах:

противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек, противопожарных разрывов;

создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание этих систем и средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности;

мониторинг пожарной опасности в лесах;

разработка планов тушения лесных пожаров.

# ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

## Мероприятия по изменению границ населенных пунктов

Проект предусматривает изменение черты населенного пункта д. Вопша за счет включения территорий, прилегающих к существующим границам населенного пункта. Для указанных изменений границ потребуется перевод земель в категорию населенных пунктов. Ниже, в таблице 41 приведен перечень участков, предлагаемых к включению в черту населенного пункта и подлежащих последующему переводу в категорию земель населенных пунктов.

Таблица 41

Перечень земельных участков различных категорий, предлагаемых к включению в границы населенных пунктов, подлежащих последующему переводу в категорию земель населенных пунктов.

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Площадь, га | Категория земель до перевода | Отношение удельного показателя кадастровой стоимости участка к средне районному значению | Категория земель после перевода | Вид разрешенного использования после перевода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д.Вопша |
| 1 | часть кадастрового квартала 47:23:0441004 | 30 | земли сельскохозяйственного назначения | 7,02/7,02 | земли населённых пунктов | детские дошкольные учреждения, многопрофильные учреждения культуры и искусства, пункт оказания первой медицинской помощи, индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками |
|  | 47:23:0419002:14 | 0,1 | Земли населенных пунктов |  | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Для производственной деятельности |
|  | Всего в населенные пункты | 30 |
|  | Всего из населенных пунктов | 0,1 |

Анализ комплексной оценки территории показал, что территории отдельных населенных пунктов соприкасаются границами (д. Парицы - д. Малые Колпаны, д. Новые Черницы – д. Старые Черницы, д. Большие Копаны – д. Малые Колпаны). В соответствии с письмом администрации муниципального образования Большеколпанское сельское поселение № 01-18/2663 от 5 декабря 2013 г. объединение данных населенных пунктов не предлагается.

В связи с попаданием д. Лядино в зоны минимальных расстояний от устьев газовых скважин до общественных и жилых зданий проектных сооружений ООО «Газпром ПХГ» генеральным планом предлагается ликвидация жилой застройки населённого пункта (расселение за счет средств эксплуатирующей организации) с последующим исключением его из учётных данных. Для исключения населённого пункта из учётных данных в соответствии с областным законом от 15 июня 2010 года № 32-оз «Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения» органами местного самоуправления направляется соответствующее предложение Губернатору Ленинградской области с целью внесения изменения в областные законы.

## Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения

### Мероприятия по развитию жилищного строительства

Мероприятия на расчетный срок

Увеличение жилищного фонда сельского поселения в течение расчетного срока до 349,8 тыс. кв. м , что позволит увеличить среднюю жилищную обеспеченность с 23,7 кв. м до 34 кв. м общей площади на человека. Объем нового жилищного строительства составит 150,8 тыс. кв. м (среднегодовой объем нового жилищного строительства ~ 7 тыс. кв. м).

Установление следующей структуры нового жилищного строительства по этажности на расчетный срок:

многоэтажные жилые дома 		 – 18 %;

среднеэтажные жилые дома 	 	 – 7 %;

малоэтажные жилые дома			 – 11 %;

индивидуальные жилые дома с участками – 64 %.

Выделение 73,8 га территории для размещения нового жилищного строительства на расчетный срок, в том числе:

многоэтажные жилые дома			– 3,2 га

среднеэтажные жилые дома 	 	 – 2,3 га;

малоэтажные жилые дома			 – 5,6 га;

индивидуальные жилые дома с участками – 62,7 га

Основными площадками нового жилищного строительства на расчетный срок определены следующие:

д. Малые Колпаны, многоэтажное строительство

д. Вопша, индивидуальное жилищное строительство

с. Никольское, индивидуальное жилищное строительство

с. Никольское, среднеэтажное строительство

д. Тихковицы, индивидуальное жилищное строительство

Мероприятия на первую очередь

Увеличение жилищного фонда сельского поселения в течение первой очереди до 283,5 тыс. кв. м, что позволит увеличить среднюю жилищную обеспеченность с 23,7 кв. м до 30 кв. м общей площади на человека. Объем нового жилищного строительства составит 77,5 тыс. кв. м.

Установление следующей структуры нового жилищного строительства по этажности на первую очередь:

многоэтажные жилые дома 		 – 35 %;

среднеэтажные жилые дома 	 	 – 9 %;

малоэтажные жилые дома 		 – 15 %;

индивидуальные жилые дома с участками – 41 %.

Выделение 27,7 га территории для размещения нового жилищного строительства на первую очередь, в том числе:

многоэтажные жилые дома			– 3,2 га

среднеэтажные жилые дома 	 		– 1,3 га;

малоэтажные жилые дома				– 3,8 га;

индивидуальные жилые дома с участками – 19,4 га

Основными площадками нового жилищного строительства на первую очередь определены следующие:

д. Малые Колпаны, многоэтажное строительство

д. Малые Колпаны, среднеэтажное строительство

д. Вопша, индивидуальное жилищное строительство

с. Никольское, индивидуальное жилищное строительство

с. Никольское, среднеэтажное строительство

с. Никольское, малоэтажное жилищное строительство

д. Старые Черницы, индивидуальное жилищное строительство

д. Тихковицы, индивидуальное жилищное строительство

д. Ротково, индивидуальное жилищное строительство

д. Корписалово, малоэтажное жилищное строительство

д. Корписалово, индивидуальное жилищное строительство

д. Парицы, индивидуальное жилищное строительство

д. Старое Хинколово, индивидуальное жилищное строительство

### Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства социального и культурно-бытового обслуживания

Мероприятия на расчетный срок

Строительство следующих объектов социального и культурно-бытового обслуживания на расчетный срок:

| № п/п | Наименование | Емкость | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- |
| Образовательные учреждения |
| 1 | Детский сад | 140 | д. Малые Колпаны |
| 2 | Детский сад | 60 | д. Вопша |
| 3 | Детский сад | 150 | с. Никольское |
| 4 | Детский сад | 40 | д. Тихковицы |
| Спортивные сооружения |
| 1 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном | 1 объект | д. Большие Колпаны |
| 2 | Физкультурно-оздоровительный комплекс | 2 объекта | с. Никольское, д. Вопша |
| 3 | Плоскостные сооружения | не менее 0,9 га | стадион в д. Большие Колпаны; спортплощадки в д. Большие Колпаны д. Вопша, с. Никольское, д. Парицы; в качестве элементов благоустройства дворовых территорий |
| 4 | Спортивные залы | не менее 3200 кв. м | В составе физкультурно-оздоровительных комплексов в д. Большие Колпаны, с. Никольское, д. Вопша |
| 5 | Крытые бассейны | 800 кв. м зеркала воды | В составе физкультурно-оздоровительного комплекса д. Большие Колпаны |
| Учреждения культуры, молодежной политики |
| 1 | Многофункциональный культурно-досуговый центр | 2 объекта 400 мест 200 мест | с. Никольское д. Вопша |
| 2 | Библиотека | 1 объект (встроен.) | На базе планируемого многофункционального культурно-досугового центра с. Никольское |
| 3 | Объекты инфраструктуры молодежной политики | не менее 335 кв. м | На базе стандартных трехкомнатных квартир и домов культуры д. Большие Колпаны, с. Никольское |
| Учреждения торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| 1 | Объекты торговли | не менее 1600 кв. м торговой площади | Большеколпанское сельское поселение |
| 2 | Объекты общественного питания | не менее 200 мест | Большеколпанское сельское поселение |

Мероприятия на первую очередь

Строительство следующих объектов социального и культурно-бытового обслуживания на первую очередь:

| № п/п | Наименование | Емкость | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- |
| Образовательные учреждения |
| 1 | Детский сад | 140 | д. Малые Колпаны |
| 2 | Детский сад | 60 | д. Вопша |
| 3 | Детский сад | 150 | с. Никольское |
| Спортивные сооружения |
| 1 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном | 1 объект | д. Большие Колпаны |
| 2 | Физкультурно-оздоровительный комплекс | 2 объекта | с. Никольское, д. Вопша |
| 3 | Спортивные залы | не менее 2000 кв. м | в составе физкультурно-оздоровительных комплексов д. Большие Колпаны, с. Никольское, д. Вопша |
| 4 | Плоскостные сооружения | не менее 0,9 га | стадион д. Большие Колпаны, спортплощадки в д. Большие Колпаны, д. Вопша, с. Никольское; в качестве элементов благоустройства дворовых территорий |
| 5 | Крытые бассейны | 800 кв. м зеркала воды | В составе физкультурно-оздоровительного комплекса д. Большие Колпаны |
| Учреждения культуры, молодежной политики |
| 1 | Многофункциональный культурно-досуговый центр | 1 объект 200 мест | д. Вопша |
| 2 | Объекты инфраструктуры молодежной политики | не менее 250 кв. м | На базе стандартных трехкомнатных квартир и домов культуры д. Большие Колпаны, с. Никольское |
| Учреждения торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| 1 | Объекты торговли | не менее 800 кв. м торговой площади | Большеколпанское сельское поселение |
| 2 | Объекты общественного питания | не менее 80 мест | Большеколпанское сельское поселение |
| Прочие объекты |
|  | Церковь | 1 объект | д. Большие Колпаны |
|  | Часовня | 1 объект | д. Большие Колпаны |

### Мероприятия по развитию рекреационной инфраструктуры

Мероприятия на расчетный срок

Строительство мотеля по 50 мест в д. Большие Колпаны.

Строительство мотеля по 50 мест в с. Никольское.

Строительство велосипедных дорожек вдоль основных автомобильных дорог.

Создание условий для массового отдыха жителей поселения и обустройство мест массового отдыха населения;

Мероприятия на первую очередь

Обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам.

Благоустройство территории, оборудование мест отдыха и создание пляжа на Борницком карьере.

Строительство базы отдыха на Борницком карьере (100 мест).

Строительство санно-бобслейной трассы на территории, прилегающей к Борницкому карьеру.

Строительство центра внедорожного вождения и площадки для картинга в бывшем Парицком известковом карьере.

### Мероприятия по развитию объектов транспортной инфраструктуры

Мероприятия по учету интересов Российской Федерации при осуществлении территориального планирования Большеколпанского сельского поселения

Мероприятия на расчетный срок (на весь период реализации генерального плана, включая первую очередь)

Комплексная реконструкция участка железнодорожной линии Мга – Гатчина – Веймарн – Ивангород, увеличение пропускной способности участка за счет строительства вторых главных путей и их электрификации.

Реконструкция автомобильной дороги федерального значения Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия по параметрам IБ категории с формированием аналогичного платного автодорожного маршрута.

Реконструкция автомобильной дороги федерального значения А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора по параметрам IБ категории.

Строительство путепровода на пересечении автодороги федерального значения А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора с железнодорожной линией Санкт-Петербург – Луга – Псков.

Мероприятия на первую очередь

Комплексная реконструкция участка железнодорожной линии Мга – Гатчина – Веймарн – Ивангород, увеличение пропускной способности участка за счет строительства вторых главных путей и их электрификации.

Реконструкция автомобильной дороги федерального значения Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия по параметрам IБ технической категории.

Реконструкция автомобильной дороги федерального значения А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора по параметрам IБ технической категории.

Строительство путепровода на пересечении автодороги федерального значения А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора с железнодорожной линией Санкт-Петербург – Луга – Псков.

Мероприятия по учету интересов Ленинградской области при осуществлении территориального планирования Большеколпанского сельского поселения

Мероприятия на расчетный срок

Строительство автомобильной дороги «Орловский обход» (западный автодорожный обход города Гатчина), II технической категории (протяженность в границах поселения 0,7 км).

Мероприятия по учету интересов Гатчинского муниципального района при осуществлении территориального планирования Большеколпанского сельского поселения

Мероприятия на расчетный срок (на весь период реализации генерального плана, включая первую очередь)

Реконструкция автодороги местного значения «Подъезд к д. Старые Черницы» по параметрам IV технической категории (0,4 км).

Строительство автомобильной дороги местного значения «Старое Колено – Новое Колено» (IV технической категории, протяженность в границах поселения 1,2 км).

Организация новых пригородных автобусных маршрутов: железнодорожная станция «Гатчина – Балтийская» – Орловский обход и Никольское – Воскресенское.

Развитие пригородных маршрутов № № 513, 516, 516А, 531, 532, 539, следующих по автомобильной дороге Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия, с организацией заезда в деревни Старые Черницы и Новые Черницы.

Продолжение пригородного маршрута № 514К до пересечения с проектируемой поселковой дорогой в южной части д. Вопша.

Продолжение пригородных маршрутов № 531, 532 до ул. Прогон (д. Тихковицы).

Продолжение городского маршрута № 4 по ул. Ополченцев с выходом на Двинское шоссе (д. Химози).

Сооружение новых остановочных пунктов в деревнях Малые Колпаны, Химози, Новые Черницы, Старые Черницы, Вопша, Тихковицы, Старое Хинколово и селе Никольское.

Благоустройство существующих остановочных пунктов (устройство крытых павильонов, малых архитектурных форм) в деревнях Малые Колпаны, Парицы, Старое Хинколово, Химози, Тихковицы, Вопша, Ротково, Корписалово.

Развитие сети велосипедных направлений для организации подъездов к планируемым туристско-рекреационным зонам.

Мероприятия на первую очередь

Реконструкция автодороги местного значения «Подъезд к д. Старые Черницы» по параметрам IV технической категории (0,4 км).

Организация нового пригородного автобусного маршрута Никольское – Воскресенское;

Продолжение пригородного маршрута № 514К до пересечения с проектируемой поселковой дорогой в южной части д. Вопша;

Продолжение пригородных маршрутов № 531, 532 до ул. Прогон (д. Тихковицы)

Продолжение городского маршрута № 4 по ул. Ополченцев с выходом на Двинское шоссе (д. Химози).

Сооружение новых остановочных пунктов в деревнях Малые Колпаны, Химози, Вопша, Тихковицы и селе Никольское.

Благоустройство существующих остановочных пунктов (устройство крытых павильонов, малых архитектурных форм) в деревнях Химози, Тихковицы, Вопша, Ротково, Корписалово.

Мероприятия местного значения поселения

Мероприятия на расчетный срок (на весь период реализации генерального плана, включая первую очередь)

Строительство новых поселковых дорог на вновь застраиваемых территориях с устройством твердого типа покрытия:

д. Вопша – 1,0 км.

Строительство улиц на вновь застраиваемых территориях с устройством твердого типа покрытия:

д. Малые Колпаны – 0,2 км;

д. Парицы – 1,7 км;

д. Вопша – 3,2 км;

д. Старые Черницы – 1,6 км;

с. Никольское – 1,7 км;

д. Ротково – 0,2 км;

д. Старое Хинколово – 1,1 км;

д. Тихковицы – 2,2 км.

Благоустройство существующих жилых улиц и проездов (капитальный ремонт проезжих частей с заменой грунтового покрытия на твердое, строительство тротуаров, водоотводящих лотков, полос озеленения) – 22,8 км.

Приведение в нормативное состояние подъездов к территориям, предназначенным для ведения садового и дачного хозяйства, к производственным объектам, коммунально-складским территориям, кладбищам – 18,9 км.

Устройство наружного искусственного освещения на всех улицах.

Размещение платных автостоянок открытого типа для постоянного хранения автотранспорта вместимостью 100 машино-мест в с. Никольское, вместимостью 180 машино-мест в д. Малые Колпаны.

Мероприятия на первую очередь

Строительство улиц на вновь застраиваемых территориях с устройством твердого типа покрытия:

д. Малые Колпаны – 0,2 км;

д. Парицы – 0,5 км;

д. Вопша – 1,3 км;

с. Никольское – 1,2 км;

д. Ротково – 0,2 км;

д. Тихковицы – 1,2 км.

Благоустройство существующих жилых улиц и проездов (капитальный ремонт проезжих частей с заменой грунтового покрытия на твердое, строительство тротуаров, водоотводящих лотков, полос озеленения) – 14,8 км.

Приведение в нормативное состояние подъездов к территориям, предназначенным для ведения садового и дачного хозяйства, к производственным объектам, коммунально-складским территориям, кладбищам – 8,7 км.

Устройство наружного искусственного освещения на всех улицах.

Размещение платных автостоянок открытого типа для постоянного хранения автотранспорта вместимостью 100 машино-мест в с. Никольское, вместимостью 180 машино-мест в д. Малые Колпаны.

### Мероприятия по развитию объектов инженерной инфраструктуры

Мероприятия по развитию электроснабжения

Для обеспечения надёжного электроснабжения потребителей сельского поселения потребуется проведение следующих мероприятий:

Мероприятия на расчётный срок

Объекты местного значения

Строительство ТП 10/0,4 кВ: д. Большие Колпаны - 1 шт., с Никольское - 1 шт., д. Тихковицы - 2 шт., д. Корписалово - 1 шт., д. Ротково - 2 шт., Старые Черницы - 2 шт., Старое Хинколово - 2 шт., д. Вопша - 1 шт.

Строительство сетей 10 кВ: д. Большие Колпаны - 0,1 км, с Никольское - 0,2 км, д. Тихковицы - 1,5 км, д. Корписалово - 0,2 км, д. Ротково - 0,3 км, Старые Черницы - 0,6 км, Старое Хинколово - 0,2 км, д. Вопша - 0,5 км.

Мероприятия на первую очередь

Учет интересов Российской Федерации на территории сельского поселения

Строительство ВЛ 750 кВ ПС № 3 «Ленинградская» - ЛАЭС-2.

Строительство ВЛ 330 кВ ПС № 42 «Гатчинская» - ЛАЭС-2.

Учет интересов Ленинградской области на территории сельского поселения

Строительство ВЛ 110 кВ ПС № 42 «Гатчинская» - ПС «Пламя».

Строительство ВЛ 110 кВ ПС «Гатчина - Южная тяговая» - ПС «Вруда - тяговая»

Строительство ВЛ 110 кВ ПС «Гатчина - Южная тяговая» - ПС «Елизаветино тяговая»

Объекты местного значения

Строительство ТП 10/0,4 кВ в д. Большие Колпаны - 0,1 км, с Никольское - 4 шт., д. Малые Колпаны - 1 шт., д. Корписалово - 1 шт., Старые Черницы - 1 шт., д. Вопша - 2 шт.

Строительство сетей 10 кВ д. Большие Колпаны - 0,1 км, с Никольское - 1,2 км, д. Малые Колпаны - 0,2 км, д. Корписалово - 0,1 км, Старые Черницы - 0,5 км, д. Вопша - 0,7 км.

Мероприятия по развитию газоснабжения

Для обеспечения надёжной и устойчивой работы системы газоснабжения необходима реализация ряда мероприятий.

Мероприятия расчётного срока (2035 г.):

развитие инфраструктуры газового хозяйства в газифицированных населенных пунктах района (ГРП, ШРП, уличных газопроводов);

д. Тихковицы – Строительство в соответствии с решениями Схемы газоснабжения Гатчинского района межпоселкового газопровода с ГРП к д. Тихковицы от существующего газопровода в д. Меньково Кобринского сельского поселения Гатчинского муниципального района – 4 км. Строительство распределительных газопроводов низкого давления по территории д. Тихковицы – 1,5 км.

Мероприятия первой очереди (2020 г.)

разработка схемы газификации поселения и схем распределительных сетей населенных пунктов;

строительство в соответствии с решениями Схемы газоснабжения Гатчинского района межпоселкового газопровода с. Никольское – д. Ротково – д. Корписалово – д. Старое Хинколово с отводом до д. Новое Хинколово – 7,3 км, в том числе:

строительство межпоселкового газопровода с ГРП к д. Ротково от существующего газопровода в с. Никольское – 3 км;

cтроительство межпоселкового газопровода c ГРП к д. Корписалово от проектного газопровода в д. Ротково – 1,5 км;

cтроительство межпоселкового газопровода с ГРП к д. Старое Хинколово от проектного газопровода в д. Корписалово – 1,5 км;

cтроительство отвода межпоселкового газопровода до д. Новое Хинколово с ГРП – 1,3 км;

строительство распределительных газопроводов низкого давления по территории д. Ротково – 0,7 км;

строительство распределительных газопроводов низкого давления по территории д. Корписалово – 0,9 км;

строительство распределительных газопроводов низкого давления по территории д. Старое Хинколово – 1,2 км;

строительство распределительных газопроводов низкого давления по территории д. Новое Хинколово – 1,0 км;

д. Вопша – Строительство в соответствии с решениями Схемы газоснабжения Гатчинского района межпоселкового газопровода с ГРП от п. Высокоключевой Кобринского сельского поселения до д. Вопша – 3,0 км. Строительство распределительных газопроводов низкого давления по территории д. Вопша – 1 км;

д. Новые Черницы – Строительство в соответствии с решениями Схемы газоснабжения Гатчинского района межпоселкового газопровода от существующего газопровода в д. Большие Колпаны с ГРП до д. Новые Черницы – 4,1 км. Строительство распределительных газопроводов низкого давления по территории д. Новые Черницы – 2,0 км;

д. Старые Черницы – Строительство в соответствии с решениями Схемы газоснабжения Гатчинского района межпоселкового газопровода от д. Новые Черницы с ГРП до д. Старые Черницы – 1,6 км. Строительство распределительных газопроводов низкого давления по территории д. Старые Черницы – 0,8 км;

строительство распределительного газопровода с ГРП к площадке нового многоэтажного строительства в д. Малые Колпаны – 0,25 км.

Мероприятия по развитию теплоснабжения

Для обеспечения бесперебойной и надёжной работы системы теплоснабжения необходима поэтапная реконструкции и модернизация всех элементов системы теплоснабжения и проведение ряда мероприятий.

Мероприятия расчётного срока (2035 г.):

внедрение энергосберегающих технологий (приборы коммерческого учета тепловой энергии и др.)

проведение мероприятий, направленных на сокращение тепловых потерь при транспортировке теплоносителя (использование эффективной изоляции на теплопроводах, установка приборов учёта тепла на абонентских вводах и др.)

Мероприятия первой очереди (2020 г.):

строительство новой блок модульной котельной на газовом топливе в д. Большие Колпаны и реконструкция тепловых сетей;

развитие децентрализованного теплоснабжения для индивидуальной застройки на базе использования 2-х функциональных автономных теплоисточников, обеспечивающих потребителей отоплением и горячим водоснабжением и работающих на газовом топливе.

Мероприятия по развитию водоснабжения

В целях обеспечения населенных пунктов сельского поселения достаточно гарантированной системой водоснабжения, а также учитывая значительный износ водопроводных сетей и необходимостью реконструкции водозаборных узлов, предлагаются следующие мероприятия:

Мероприятия на расчетный срок

реконструкция и строительство водопроводных сетей и сооружений для районов жилой застройки расчетного срока;

Мероприятия на первую очередь

реконструкция артезианских скважин в д. Малые Колпаны, с. Никольское;

строительство установок обезжелезивания на артезианских скважинах;

реконструкция водопроводных сетей в д. Большие Колпаны (2,0 км)

строительство водопроводных сетей в д. Малые Колпаны (1,2 км) и в с. Никольское (4,0 км);

разработка проектов и обустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения.

Мероприятия по развитию водоотведения

Мероприятия на расчетный срок

реконструкция и строительство канализационных сетей и сооружений для районов жилой застройки расчетного срока;

Мероприятия на первую очередь

модернизация КНС и реконструкция канализационных сетей в д. Большие Колпаны;

строительство сетей канализации (1,5 км) и очистных сооружений в д. Большие Колпаны производительностью 1,4 тыс. куб м/сут;

строительство сетей канализации (0,8 км) и очистных сооружений (0,36 тыс. куб м/сут) в д. Малые Колпаны;

строительство сетей канализации (3,5 км) и очистных сооружений (1,0 тыс. куб м/сут) в с. Никольское;

разработка проектной документации и строительство системы водоотведения поверхностного стока с очистными сооружениями в д.Большие Колпаны.

Основные мероприятия по развитию средств связи

Мероприятия на расчетный срок

Внедрение новейших технологических достижений в области средств связи включая спутниковую связь и цифровое телерадиовещание.

Мероприятия на первую очередь

Обновление технической базы телефонной связи с переходом на цифровые АТС и оптические кабели;

Увеличение емкости телефонной сети общего пользования района для удовлетворения всех заявок на установку телефонов;

Обеспечение содействия организациям связи, оказывающим универсальные услуги связи, в строительстве сооружений связи и предоставлении помещений, предназначенных для оказания универсальных услуг связи.

Увеличение количества пунктов доступа в сеть Интернет для населения на основе автоматизированной сети связи района;

Подготовка сети телевизионного вещания к переходу в 2015 году в России на цифровое вещание, развитие систем кабельного телевидения в населенных пунктах поселения.

## Мероприятия по инженерной подготовке территории

Градостроительному освоению территорий ограниченно-благоприятных для нового строительства из-за карстовых процессов должны предшествовать мероприятия по организации рельефа (вертикальной планировке территории), организации водоотведения поверхностного стока, понижению уровня грунтовых вод, расчистке водоемов и водотоков от мусора (приложение 6).

При разработке рабочей документации необходимо выполнить инженерно-геологические изыскания для определения расчетных характеристик грунтов, степени агрессивности грунтовых вод, а также вероятности развития карстовых процессов.

При новом строительстве или реконструкции зданий и сооружений естественным основанием фундаментов могут служить все разновидности аллювиальных грунтов (карбонатные и бескарбонатные суглинки и супеси), перекрывающие толщу ордовикских известняков.

В связи с высоким залеганием подземных вод в весенний период на отдельных площадках нового строительства требуется проведение строительного водопонижения с подсыпкой территории дренирующим грунтом.

С учетом архитектурно-планировочного решения настоящего генерального плана, выявленных природных, техногенных факторов и инженерно-строительных условий настоящим проектом намечается проведение мероприятий по инженерной подготовке территории как на площадках нового строительства – участках, свободных от застройки, так и на освоенных и застроенных ранее территориях, в целях их благоустройства.

Инженерная подготовка территорий жилой и общественной застройки включает мероприятия по преобразованию, изменению и улучшению природных условий (инженерно-строительных условий) с ограничением физико-геологических процессов в их развитии и воздействии на территорию Большеколпанского сельского поселения, а также мероприятия по стабилизации и улучшению инженерно-строительных условий в условиях сложившейся застройки.

Основными задачами инженерной подготовки территории на площадках нового строительства, намечаемых генпланом на 1-ую очередь строительства, являются:

градостроительное освоение «неудобных» территорий, неблагоприятных по своим инженерно-строительным условиям;

обеспечение нормативных экологических и санитарно-гигиенических требований для территории Большеколпанского сельского поселения;

благоустройство территории.

Мероприятия по инженерной подготовке территории должны предшествовать мероприятиям по застройке, что позволяет рационально использовать земельные ресурсы с сокращением неиспользуемых по природным условиям территорий.

С учетом природных факторов, инженерно-строительных условий (инженерно-геологической и гидрогеологической характеристик) для территорий нового освоения, намеченных планировочными решениями генерального плана Большеколпанского сельского поселения, требуется проведение следующих мероприятий по инженерной подготовке территории:

организация рельефа (вертикальная планировка территории) с целью придания на намечаемых площадках нормативных уклонов, необходимых для прокладки инженерных сетей, устройства дорожных покрытий, строительства зданий и сооружений, организации поверхностного водоотвода (дождевого и талого стока);

освоение заболоченных и заторфованных участков посредством осушения, пригрузки торфа или его выемки под зданиями, а также по трассе улиц и подземных инженерных коммуникаций – локально, на выявленных территориях, в зависимости от слоя торфа (На заторфованных участках, при их застройке необходимо выполнить пригрузку поверхности заторфованных грунтов гравийно-песчаной смесью с последующим уплотнением до К = 0,96. Минимальная толщина слоя пригрузки из гравийно-песчаной смеси принимается не менее 1,0 м и уточняется после проведения инженерно-геологических изысканий на участке строительства.);

организация поверхностного стока (дождевого и талого) путем устройства системы закрытых или открытых водостоков вдоль основных улиц и дорог, обеспечивающих сбор и направление загрязненного стока на очистку перед выпуском в дождеприемники (ручьи, реки, каналы или залив) – повсеместно, особенно на территории намечаемых кварталов капитальной многоквартирной жилой застройки;

благоустройство водоемов и водотоков, в границах населенных пунктов путем регулирования русел ручьев и каналов, за счет расчистки и профилирования русел, благоустройство берегов в местах зон отдыха и пляжей, расчистка акватории прудов, реконструкция плотин и запруд в случае необходимости;

организация дренажа на территориях с повышенным стоянием уровня грунтовых вод (менее 2 м от поверхности) – кольцевого или пластового, в зависимости от грунтов основания и типов застройки, что определяется на последующих стадиях проектирования (проектах планировки и застройки кварталов) при выполнении необходимых изысканий;

рекультивация нарушенных территорий – карьеров и несанкционированных свалок, стихийно возникающих вблизи существующих населенных пунктов, садоводств, баз отдыха, объектов туризма и пр. (Бывшие карьеры известняков, заполненные водой, превратились в искусственные водоемы, как правило, не предназначенные для купания и мест отдыха. В целях их благоустройства намечается проведение мероприятий по выравниванию рельефа береговой зоны и прибрежной акватории).

## Мероприятия по охране окружающей среды и санитарной очистке территории

Планировочные мероприятия по оптимизации экологической ситуации носят комплексный характер, связаны с установлением экологически обоснованного функционального зонирования территории, реконструкцией и развитием инженерной инфраструктуры, оптимизацией транспортной инфраструктуры, проведением мероприятий по инженерной подготовке, благоустройству и озеленению территории населенных пунктов. Данные проектные предложения направлены на обеспечение устойчивого и экологически безопасного развития территории, рационального природопользования, формирования благоприятных условий жизнедеятельности населения.

Мероприятия по охране природы и рациональному природопользованию

Организовать системы экологического мониторинга фонового состояния атмосферы, водных объектов и почв, с развитой системой стационарных и маршрутных постов, систематизированное проведение бактериологических и химических анализов питьевой воды;

Разработать тома нормативов предельно допустимых выбросов для всех населенных пунктов Большеколпанского сельского поселения.

Разработать и реализовать мероприятия по охране подземных вод от загрязнения организациями, расположенными в непосредственной близости к разведанному юго-западному участку подземных вод муниципального образования «Город Гатчина» (микрорайон «Аэродром») и оказывающих на него воздействие в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2009 года № 1235-р об утверждении Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года и плана мероприятий по реализации Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года, а так же СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения», утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 16 июля 2001 года.

Разработать проектную документацию по необходимому сокращению размера санитарно-защитной зоны предприятий (в том числе, до фактического урезания до жилой зоны или до границы кадастрового землеотвода) с обязательным проведением посезонных и с учетом направления ветра натурных исследований и измерения физического воздействия предприятия на окружающую среду на границе предлагаемой проектом санитарно-защитной зоны.

Включить в разрабатываемые проекты санитарно-защитных зон мероприятия по оптимальному расположению источников загрязнения внутри производственных площадок, озеленению.

Запретить расширения предприятия и увеличения его мощности за счет территории санитарно-защитной зоны, если это повлечет за собой ухудшение санитарно-экологического состояния расположенных вблизи жилых зон.

Ввести запрет на новое жилищное строительство в пределах санитарно-защитных зон предприятий.

Организовать дополнительное озеленение и/или строительство шумозащитных экранов:

в границах населенных пунктов вдоль автомобильных дорог: Гатчина - Ополье в д. Парицы и д. Малые Колпаны; подъезд к д. Малые Колпаны в д. Малые Колпаны; Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия в д. Большие Колпаны, д. Вакколово, д. Лядино, с. Никольское, д. Новое Колено; подъезд к д. Вопша в д. Вопша; Никольское - Шпаньково в д. Старое Хинколово, д. Корписалово, д. Ротково, с. Никольское; Никольское - Воскресенское в с. Никольское; подъезд к д. Тихковицы в д. Тихковицы;

в границах д. Парицы и д. Малые Колпаны вдоль железнодорожных путей Мга - Гатчина - Ивангород.

Приобрести, смонтировать и ввести в эксплуатацию инсинераторную установку для термической обработки (уничтожения) биологических и медицинских отходов либо заключить договор со специализированной организацией на обслуживание мобильным инсинератором.

Модернизировать технологические процессы производства, установить и усовершенствовать газоочистные и пылеулавливающие установки котельных и промышленных предприятиях.

Благоустроить автодорожную сеть, организовать зеленые защитные полосы вдоль транспортных магистралей.

Организовать надежное водоснабжение населенных пунктов.

Развить системы канализации населенных пунктов.

Проектировать и строить сети канализации и постепенно внедрять локальные очистные сооружения сточных вод предприятий, в частности территорий сельскохозяйственных предприятий.

Организовать современные системы очистки и утилизации хозяйственно-фекальных стоков.

Организовать дренажные сети вокруг кладбищ.

Организовать отвод и очистку дождевых стоков, в том числе с территорий предприятий автосервиса (автозаправочных станций, станций технического обслуживания, стоянок автомашин, гаражных кооперативов).

Провести лесовосстановительные работы на местах нарушенного естественного растительного покрова, а также на территориях, предусмотренных Лесохозяйственным регламентом.

Ликвидировать существующие и не допускать образования новых несанкционированных мест складирования отходов.

Модернизировать системы хранения и переработки органических отходов сельскохозяйственных предприятий (в том числе производство и реализацию удобрений населению).

Установить границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос для рек Суйда, Парица, Елица, Колпанка, Сиворицкий ручей.

Запретить строительство и ввод в эксплуатацию хозяйственных и иных объектов, в том числе расположенных в водоохраной зоне водных объектов, не оборудованных сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, истощения водных ресурсов.

Не допустить движения автотранспортных средств по дорогам, не имеющим твердого покрытия в водоохранных зонах водных объектов.

Предоставить гражданам информацию об ограничении водопользования на водных объектах общего пользования через средства массовой информации и посредством специальных информационных знаков, устанавливаемых вдоль берегов водных объектов. Использовать иные способы предоставления такой информации.

Осуществлять мероприятия по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий на водных объектах, находящихся в муниципальной собственности.

Построить защитные ограждения с обязательными безопасными скотопрогонами для животных через существующие федеральные автомобильные дороги.

Разработать схему генеральной очистки поселения и развить системы планово-регулярной санитарной очистки в населенных пунктах.

Организовать сбор от населения и вывоз твердых бытовых отходов и перегоревших энергосберегающих ламп.

Создать условия для массового отдыха граждан и обустроить места массового отдыха.

Обеспечить свободный доступ граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам.

Организовать в местах скопления людей и центрах населенных пунктов места отдыха населения, озеленение вдоль дорог, создать аллеи и бульвары, благоустроить территории при зданиях.

Организовать эколого-просветительское образование населения.

Проводить дополнительные исследования растительного и животного мира при освоении новых территорий вне границ населенных пунктов.

## Мероприятия по охране объектов культурного наследия

Мероприятия на расчетный срок

- Пополнение списка объектов, имеющих признаки объектов культурного наследия в соответствии со спецификой исторических событий, происходивших на этой территории;

- Подготовка документов по включению памятников, имеющих признаки объектов культурного наследия, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения поселения в соответствии с существующим законодательством;

- Содействие в исследовании и уточнении современного состояния объектов (инвентаризации объектов), состоящих на государственной охране и имеющих признаки объектов культурного наследия силами специализированных организаций;

- Проведение благоустроительных работ на территориях, прилегающих к объектам наследия времен Великой Отечественной войны – монументам, памятным знакам и обелискам, ДОТам и братским захоронениям (В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 января 1993 г. №4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества»).

# технико-экономические показатели

| Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Территория | га | Сведения о площади территории и распределении по категориям земель приводится в соответствии с данными, полученными путем измерения в ArcGIS 9.3, материалов цифровой топографической основы М 1:25 000 |
| 1.1 Общая площадь земель в границах муниципального образования | га | 15208,7 | 15208,7 | 15208,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| общая площадь земель в границах населенных пунктов | га | 1182,6 | 1212,5 | 1212,5 |
| (в том числе по населенным пунктам): |  |  |  |  |
| д. Большие Колпаны | га | 146,9 | 146,9 | 146,9 |
| д. Вакколово | га | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| д. Вопша | га | 62,6 | 92,6 | 92,6 |
| д. Корписалово | га | 32,8 | 32,8 | 32,8 |
| д. Лядино | га | 13,9 | 13,9 | 13,9 |
| д. Малые Колпаны | га | 71,4 | 71,3 | 71,3 |
| с. Никольское | га | 424,3 | 424,3 | 424,3 |
| д. Новое Колено | га | 13,1 | 13,1 | 13,1 |
| д. Новое Хинколово | га | 36,3 | 36,3 | 36,3 |
| д. Новые Черницы | га | 46,6 | 46,6 | 46,6 |
| д. Парицы | га | 83,1 | 83,1 | 83,1 |
| д. Ротково | га | 32,4 | 32,4 | 32,4 |
| д. Старое Хинколово | га | 24,3 | 24,3 | 24,3 |
| д. Старые Черницы | га | 26,9 | 26,9 | 26,9 |
| д. Тихковицы | га | 96,8 | 96,8 | 96,8 |
| д. Химози | га | 65,4 | 65,4 | 65,4 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | га | 5446,7 | 5328,1 | 5328,1 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 405,6 | 494,3 | 494,3 |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | 13,1 | 13,1 | 13,1 |
| Земли лесного фонда |  | 8084,9 | 8084,9 | 8084,9 |
| Земли водного фонда |  | 75,8 | 75,8 | 75,8 |
| 1.2.1. Функциональное зонирование д. Большие Колпаны, общая площадь – всего, в том числе: | га | 146,9 | 146,9 | 146,9 |
| ЖИЛЫЕ ЗОНЫ всего, в том числе: | га | 57,1 | 57,1 | 54,4 |
| Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | га | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| Зона застройки малоэтажными жилыми домами | га | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 43,5 | 43,5 | 43,5 |
| Зона учреждений образования | га | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Зона детских дошкольных учреждений | га | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ всего, в том числе: | га | 3,1 | 5,7 | 6,8 |
| Зона делового, общественного и коммерческого назначения | га | 2,8 | 5,4 | 6,5 |
| Зона объектов здравоохранения | га | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ всего, в том числе: | га | 48,0 | 37,1 | 24,0 |
| Зона озеленения общего пользования | га | 4,6 | 10,0 | 10,0 |
| Зона объектов, предназначенных для занятий физической культурой и спортом | га | 0,6 | 2,4 | 2,4 |
| Зона озелененных территорий | га | 42,8 | 24,7 | 11,6 |
| ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ, ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР всего, в том числе: | га | 36,2 | 47,0 | 49,9 |
| Зона производственных объектов | га | 10,3 | 18,9 | 18,9 |
| Зона объектов транспортной инфраструктуры | га | 23,1 | 23,1 | 26,0 |
| Зона объектов инженерной инфраструктуры | га | 2,8 | 5,0 | 5,0 |
| ЗОНЫ СЕЛЬСКОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ всего, в том числе: | га | 2,5 | 0 | 0 |
| Зона объектов сельскохозяйственного использования | га | 2,5 | 0 | 0 |
| СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ всего, в том числе: | га | 0 | 0 | 11,8 |
| Зона озеленения специального назначения | га | 0 | 0 | 11,8 |
| 1.2.14. Функциональное зонирование д. Вакколово, общая площадь – всего, в том числе: | га | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| ЖИЛЫЕ ЗОНЫ всего, в том числе: | га | 5,6 | 5,6 | 2,5 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 5,6 | 5,6 | 2,5 |
| РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ всего, в том числе: | га | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Зона озелененных территорий | га | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| ЗОНЫ СЕЛЬСКОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ всего, в том числе: | га | 0 | 0,0 | 3,1 |
| Зона огородов | га | 0 | 0,0 | 3,1 |
| 1.2.5. Функциональное зонирование д. Вопша, общая площадь – всего, в том числе: | га | 62,6 | 92,6 | 92,6 |
| ЖИЛЫЕ ЗОНЫ всего, в том числе: | га | 42,5 | 54,3 | 49,8 |
| Зона застройки малоэтажными жилыми домами | га | 1,8 | 1,8 | 0 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 40,7 | 52 | 49,3 |
| Зона детских дошкольных учреждений | га | 0 | 0,5 | 0,5 |
| ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ всего, в том числе: | га | 0,2 | 0,4 | 0,9 |
| Зона делового, общественного и коммерческого назначения | га | 0,2 | 0,4 | 0,9 |
| РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ всего, в том числе: | га | 19,5 | 37,5 | 3,0 |
| Зона озеленения общего пользования | га | 0 | 0 | 3,0 |
| Зона озелененных территорий | га | 19,5 | 37,5 | 0 |
| ЗОНЫ СЕЛЬСКОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ всего, в том числе: | га | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Зона объектов сельскохозяйственного использования | га | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ всего, в том числе: | га | 0 | 0 | 38,5 |
| Зона озеленения специального назначения | га | 0 | 0 | 38,5 |
| 1.2.8. Функциональное зонирование д. Корписалово, общая площадь – всего, в том числе: | га | 32,8 | 32,8 | 32,8 |
| ЖИЛЫЕ ЗОНЫ всего, в том числе: | га | 20,8 | 22,7 | 24,6 |
| Зона застройки малоэтажными жилыми домами | га | 1,5 | 1,5 | 3,4 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 19,3 | 21,2 | 21,2 |
| ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ всего, в том числе: | га | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Зона делового, общественного и коммерческого назначения | га | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ всего, в том числе: | га | 11,9 | 10,0 | 8,1 |
| Зона лесов | га | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Зона озелененных территорий | га | 11,3 | 9,4 | 7,5 |
| 1.2.13. Функциональное зонирование д. Лядино, общая площадь – всего, в том числе: | га | 13,9 | 13,9 | 13,9 |
| ЖИЛЫЕ ЗОНЫ всего, в том числе: | га | 12,0 | 12,0 | 0,0 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 12,0 | 12,0 | 0,0 |
| РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ всего, в том числе: | га | 1,9 | 1,9 | 0 |
| Зона озелененных территорий | га | 1,9 | 1,9 | 0 |
| ЗОНЫ СЕЛЬСКОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ всего, в том числе: | га | 0 | 12,9 | 12,9 |
| Зона огородов | га | 0 | 0 | 12,9 |
| СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ всего, в том числе: | га | 0 | 0 | 1,0 |
| Зона озеленения специального назначения | га | 0 | 0 | 1,0 |
| 1.2.2. Функциональное зонирование д. Малые Колпаны, общая площадь – всего, в том числе: | га | 71,4 | 71,3 | 71,3 |
| ЖИЛЫЕ ЗОНЫ всего, в том числе: | га | 32,4 | 37,0 | 37,0 |
| Зона застройки многоэтажными жилыми домами | га | 0 | 4,1 | 4,1 |
| Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | га | 0 | 0 | 1,0 |
| Зона застройки малоэтажными жилыми домами | га | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 30,5 | 30,5 | 30,5 |
| Зона детских дошкольных учреждений | га | 0 | 0,5 | 0,5 |
| ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ всего, в том числе: | га | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Зона делового, общественного и коммерческого назначения | га | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ всего, в том числе: | га | 31,3 | 26,6 | 13,7 |
| Зона озеленения общего пользования | га | 0 | 3,0 | 4,5 |
| Зона объектов рекреации и туризма | га | 0 | 0 | 4,2 |
| Зона озелененных территорий | га | 31,3 | 23,6 | 5,0 |
| ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ, ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР всего, в том числе: | га | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
| Зона производственных объектов | га | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| Зона объектов транспортной инфраструктуры | га | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ всего, в том числе: | га | 0 | 0 | 12,9 |
| Зона озеленения специального назначения | га | 0 | 0 | 12,9 |
| 1.2.6. Функциональное зонирование с. Никольское, общая площадь – всего, в том числе: | га | 424,3 | 424,3 | 424,3 |
| ЖИЛЫЕ ЗОНЫ всего, в том числе: | га | 99,5 | 115,0 | 115,0 |
| Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | га | 9,8 | 10,9 | 10,9 |
| Зона застройки малоэтажными жилыми домами | га | 0 | 3,8 | 3,8 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 86,6 | 96,6 | 96,6 |
| Зона учреждений образования | га | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| Зона детских дошкольных учреждений | га | 0 | 0,6 | 0,6 |
| ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ всего, в том числе: | га | 29,3 | 32,7 | 160,4 |
| Зона делового, общественного и коммерческого назначения | га | 1,5 | 4,9 | 5,7 |
| Зона объектов здравоохранения | га | 27,8 | 27,8 | 154,7 |
| РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ всего, в том числе: | га | 95,9 | 258,4 | 114,3 |
| Зона озеленения общего пользования | га | 0,5 | 28,7 | 28,7 |
| Зона лесов | га | 26,3 | 26,3 | 26,3 |
| Зона объектов, предназначенных для занятий физической культурой и спортом | га | 0 | 0,8 | 0,8 |
| Зона озелененных территорий | га | 69,1 | 202,6 | 58,5 |
| ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ, ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР всего, в том числе: | га | 5,6 | 14,4 | 14,4 |
| Зона производственных объектов | га | 1,9 | 3,5 | 3,5 |
| Зона объектов транспортной инфраструктуры | га | 2,5 | 5,9 | 5,9 |
| Зона объектов инженерной инфраструктуры | га | 1,2 | 5,0 | 5,0 |
| ЗОНЫ СЕЛЬСКОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ всего, в том числе: | га | 187,4 | 0,4 | 0 |
| Зона сельскохозяйственного использования | га | 0,4 | 0,4 | 0 |
| СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ всего, в том числе: | га | 2,6 | 9,4 | 26,2 |
| Зона кладбищ | га | 2,6 | 9,4 | 9,4 |
| Зона озеленения специального назначения | га | 0 | 0,0 | 16,8 |
| Водоемы | га | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 1.2.11. Функциональное зонирование д. Новое Колено, общая площадь – всего, в том числе: | га | 13,1 | 13,1 | 13,1 |
| ЖИЛЫЕ ЗОНЫ всего, в том числе: | га | 10,2 | 9,7 | 9,7 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 10,2 | 9,7 | 9,7 |
| РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ всего, в том числе: | га | 1,8 | 0,0 | 0,0 |
| Зона озелененных территорий | га | 1,8 | 0,0 | 0,0 |
| ЗОНЫ СЕЛЬСКОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ всего, в том числе: | га | 0 | 1,3 | 1,3 |
| Зона огородов | га | 0 | 1,3 | 1,3 |
| СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ всего, в том числе: | га | 1,1 | 2,1 | 2,1 |
| Зона озеленения специального назначения | га | 0 | 1,0 | 1,0 |
| Зона кладбищ | га | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 1.2.9. Функциональное зонирование д. Новое Хинколово, общая площадь – всего, в том числе: | га | 36,3 | 36,3 | 36,3 |
| ЖИЛЫЕ ЗОНЫ всего, в том числе: | га | 20,4 | 20,4 | 7,8 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 20,4 | 20,4 | 7,8 |
| ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ всего, в том числе: | га | 0 | 0,2 | 0,2 |
| Зона делового, общественного и коммерческого назначения | га | 0 | 0,2 | 0,2 |
| РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ всего, в том числе: | га | 0,9 | 0,7 | 0,5 |
| Зона озелененных территорий | га | 0,9 | 0,7 | 0,5 |
| СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ всего, в том числе: | га | 0 | 0,0 | 12,8 |
| Зона озеленения специального назначения | га | 0 | 0,0 | 12,8 |
| ЗОНЫ СЕЛЬСКОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ всего, в том числе: | га | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Зона сельскохозяйственного использования | га | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 1.2.15. Функциональное зонирование д. Новые Черницы, общая площадь – всего, в том числе: | га | 46,6 | 46,6 | 46,6 |
| ЖИЛЫЕ ЗОНЫ всего, в том числе: | га | 39,0 | 39,0 | 30,8 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 39,0 | 39,0 | 30,8 |
| ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ всего, в том числе: | га | 0 | 0,2 | 0,2 |
| Зона делового, общественного и коммерческого назначения | га | 0 | 0,2 | 0,2 |
| РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ всего, в том числе: | га | 6,8 | 5,2 | 0,5 |
| Зона озелененных территорий | га | 6,8 | 5,2 | 0,5 |
| ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ, ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР всего, в том числе: | га | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Зона объектов инженерной инфраструктуры | га | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| ЗОНЫ СЕЛЬСКОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ всего, в том числе: | га | 0 | 1,4 | 1,4 |
| Зона объектов сельскохозяйственного использования | га | 0 | 1,4 | 1,4 |
| СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ всего, в том числе: | га | 0 | 0 | 12,9 |
| Зона озеленения специального назначения | га | 0 | 0 | 12,9 |
| 1.2.12. Функциональное зонирование д. Парицы, общая площадь – всего, в том числе: | га | 83,1 | 83,1 | 83,1 |
| ЖИЛЫЕ ЗОНЫ всего, в том числе: | га | 47,0 | 45,7 | 46,7 |
| Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | га | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Зона застройки малоэтажными жилыми домами | га | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 45,6 | 44,3 | 44,9 |
| ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ всего, в том числе: | га | 0,6 | 0,8 | 0,8 |
| Зона делового, общественного и коммерческого назначения | га | 0,6 | 0,8 | 0,8 |
| РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ всего, в том числе: | га | 29,1 | 36,7 | 12,6 |
| Зона лесов | га | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Зона объектов, предназначенных для занятий физической культурой и спортом | га | 0 | 0,2 | 0,2 |
| Зона озелененных территорий | га | 25,9 | 27,5 | 6,0 |
| ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ, ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР всего, в том числе: | га | 0,7 | 0,7 | 2,9 |
| Зона производственных объектов | га | 0,7 | 0,7 | 2,9 |
| ЗОНЫ СЕЛЬСКОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ всего, в том числе: | га | 3,0 | 5,0 | 5,0 |
| Зона объектов сельскохозяйственного использования | га | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Зона огородов | га | 0 | 2,0 | 2,0 |
| СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ всего, в том числе: | га | 0 | 0 | 18,7 |
| Зона озеленения специального назначения | га | 0 | 0 | 18,7 |
| 1.2.7. Функциональное зонирование д. Ротково, общая площадь – всего, в том числе: | га | 32,4 | 32,4 | 32,4 |
| ЖИЛЫЕ ЗОНЫ всего, в том числе: | га | 21,1 | 23,2 | 23,2 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 21,1 | 23,2 | 23,2 |
| ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ всего, в том числе: | га | 0 | 0,2 | 0,4 |
| Зона делового, общественного и коммерческого назначения | га | 0 | 0,2 | 0,4 |
| РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ всего, в том числе: | га | 10,6 | 3,8 | 3,6 |
| Зона лесов | га | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Зона озелененных территорий | га | 9,1 | 2,3 | 2,1 |
| СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ всего, в том числе: | га | 0,7 | 5,2 | 5,2 |
| Зона кладбищ | га | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Зона озеленения специального назначения | га | 0 | 4,5 | 4,5 |
| 1.2.10. Функциональное зонирование д. Старое Хинколово, общая площадь – всего, в том числе: | га | 24,3 | 24,3 | 24,3 |
| ЖИЛЫЕ ЗОНЫ всего, в том числе: | га | 14,9 | 14,9 | 9,0 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 14,9 | 14,9 | 9,0 |
| РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ всего, в том числе: | га | 9,4 | 9,4 | 0,0 |
| Зона озелененных территорий | га | 9,4 | 9,4 | 0,0 |
| СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ всего, в том числе: | га | 0 | 0,0 | 15,3 |
| Зона озеленения специального назначения | га | 0 | 0,0 | 15,3 |
| 1.2.4. Функциональное зонирование д. Старые Черницы, общая площадь – всего, в том числе: | га | 26,9 | 26,9 | 26,9 |
| ЖИЛЫЕ ЗОНЫ всего, в том числе: | га | 13,6 | 15,7 | 20,5 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 13,6 | 15,7 | 20,5 |
| ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ всего, в том числе: | га | 0 | 0,3 | 0,3 |
| Зона делового, общественного и коммерческого назначения | га | 0 | 0,3 | 0,3 |
| РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ всего, в том числе: | га | 12,9 | 9,9 | 2,5 |
| Зона озеленения общего пользования | га | 0 | 0,0 | 2,5 |
| Зона озелененных территорий | га | 12,9 | 9,9 | 0,0 |
| ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ, ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР всего, в том числе: | га | 0 | 0,6 | 0,6 |
| Зона производственных объектов | га | 0 | 0,6 | 0,6 |
| ЗОНЫ СЕЛЬСКОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ всего, в том числе: | га | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Зона объектов сельскохозяйственного использования | га | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ всего, в том числе: | га | 0 | 0,0 | 2,6 |
| Зона озеленения специального назначения | га | 0 | 0,0 | 2,6 |
| 1.2.16. Функциональное зонирование д. Тихковицы, общая площадь – всего, в том числе: | га | 96,8 | 96,8 | 96,8 |
| ЖИЛЫЕ ЗОНЫ всего, в том числе: | га | 53,3 | 54,9 | 68,3 |
| Зона застройки малоэтажными жилыми домами | га | 2,1 | 3,7 | 3,7 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 51,2 | 51,2 | 63,7 |
| Зона детских дошкольных учреждений | га | 0 | 0,0 | 0,9 |
| ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ всего, в том числе: | га | 0 | 0,5 | 0,5 |
| Зона делового, общественного и коммерческого назначения | га | 0 | 0,5 | 0,5 |
| РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ всего, в том числе: | га | 38,1 | 32,8 | 12,9 |
| Зона лесов | га | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| Зона озелененных территорий | га | 34,0 | 28,7 | 8,8 |
| ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ, ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР всего, в том числе: | га | 0 | 0,0 | 2,6 |
| Зона производственных объектов | га | 0 | 0,0 | 2,6 |
| ЗОНЫ СЕЛЬСКОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ всего, в том числе: | га | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| Зона огородов | га | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ всего, в том числе: | га | 1,3 | 4,5 | 8,4 |
| Зона кладбищ | га | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Зона озеленения специального назначения | га | 0 | 3,2 | 7,1 |
| 1.2.3. Функциональное зонирование д. Химози, общая площадь – всего, в том числе: | га | 65,4 | 65,4 | 65,4 |
| ЖИЛЫЕ ЗОНЫ всего, в том числе: | га | 63,9 | 63,9 | 63,9 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 63,9 | 63,9 | 63,9 |
| ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ всего, в том числе: | га | 0 | 0,1 | 0,1 |
| Зона делового, общественного и коммерческого назначения | га | 0 | 0,1 | 0,1 |
| РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ всего, в том числе: | га | 1,5 | 1,4 | 1,4 |
| Зона озеленения общего пользования | га | 0 | 0,5 | 0,5 |
| Зона озелененных территорий | га | 1,5 | 0,9 | 0,9 |
| 2. Население |  |  |  |  |
| Численность постоянного населения | тыс. чел. | 9,3 | 9,5 | 10,4 |
| д. Большие Колпаны | чел. | 4091 | 4100 | 4300 |
| д. Вакколово | чел. | 32 | 20 | 15 |
| д. Вопша | чел. | 156 | 350 | 730 |
| д. Корписалово | чел. | 122 | 120 | 120 |
| д. Лядино | чел. | 61 | 0 | 0 |
| д. Малые Колпаны | чел. | 462 | 850 | 1100 |
| с. Никольское | чел. | 2879 | 2950 | 3050 |
| д. Новое Колено | чел. | 31 | 30 | 25 |
| д. Новое Хинколово | чел. | 20 | 15 | 10 |
| д. Новые Черницы | чел. | 46 | 30 | 20 |
| д. Парицы | чел. | 281 | 280 | 270 |
| д. Ротково | чел. | 39 | 35 | 30 |
| д. Старое Хинколово | чел. | 25 | 15 | 5 |
| д. Старые Черницы | чел. | 29 | 25 | 25 |
| д. Тихковицы | чел. | 241 | 260 | 290 |
| д. Химози | чел. | 425 | 420 | 410 |
| Возрастная структура населения: население моложе трудоспособного возраста | % | 14 | 15 | 18 |
| население в трудоспособном возрасте | % | 57 | 59 | 57 |
| население старше трудоспособного возраста | % | 29 | 26 | 25 |
| 3. Жилищный фонд |  |  |  |  |
| Жилищный фонд – всего | тыс. кв. м | 220,1 | 283,5 | 349,8 |
|  | % | 100 | 100 | 100 |
| Из всего фонда: - многоэтажная застройка (9 этажей) | тыс. кв. м | - | 27,2 | 27,2 |
|  | % | - | 10 | 8 |
| - среднеэтажная жилая застройка (5-8 этажей) | тыс. кв. м | 102,0 | 109,3 | 112,3 |
|  | % | 46 | 39 | 32 |
| - малоэтажная жилая застройка (до 4 этажей) | тыс. кв. м | 35,5 | 46,9 | 52,3 |
|  | % | 16 | 17 | 15 |
| - индивидуальная жилая застройка с участками | тыс. кв. м | 82,6 | 100,1 | 158,0 |
|  | % | 38 | 34 | 45 |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв. м | - | 206,0 | 199,0 |
| Новое жилищное строительство – всего, в том числе: | тыс. кв. м | - | 77,5 | 150,8 |
|  | % | - | 100 | 100 |
| - многоэтажная жилищная застройка (9 этажей) | тыс. кв. м | - | 27,2 | 27,2 |
|  | % | - | 35 | 18 |
| - среднеэтажная жилая застройка (5-8 этажей) | тыс. кв. м | - | 7,3 | 10,3 |
|  | % | - | 9 | 7 |
| - малоэтажная жилая застройка (1-4 этажа) | тыс. кв. м | - | 11,4 | 16,8 |
|  | % | - | 15 | 11 |
| - индивидуальная жилая застройка с участками | тыс. кв. м | - | 31,6 | 96,5 |
|  | % | - | 41 | 64 |
| Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м/чел. | 23,7 | 30 | 34 |
| 4. Учреждения и предприятия обслуживания населения |  |  |  |  |
| Объекты местного значения муниципального района |
| Дошкольные образовательные учреждения | число мест | 224 | не менее 400 | не менее 450 |
| Общеобразовательные учреждения | число мест | 1125 | не менее 700 | не менее 800 |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | число посещений в смену | 70 | не менее 120 | не менее 150 |
| Объекты местного значения поселения |
| Клубы, учреждения клубного типа | всего | ед. | 1 | 1 | 2 |
|  |  | число мест | 300 | не менее 400 | не менее 800 |
|  | на 1000 чел. |  | 34 | 38 | 60 |
| Общедоступные библиотеки | всего | ед. | 2 | 2 | 2 |
|  |  | тыс. единиц хранения | 17,9 | 53,0 | 67,0 |
|  | на 1000 чел. |  | 2,0 | 5,0 | 5,0 |
| Спортивные залы | всего | кв. м площ. пола | 420 | не менее 1000 | не менее 3700 |
|  | на 1000 чел. |  | 47,2 | 105 | 350 |
| Плоскостные сооружения | всего | тыс. кв. м | 1,19 | 2,1 | 2,7 |
|  | на 1000 чел. |  | 0,13 | 0,2 | 0,2 |
| Бассейны | всего | ед. | - | - | 1 |
|  |  | кв. м зеркала воды | - | - | не менее 400 |
|  | на 1000 чел. |  | - | - | 38 |
| Объекты инфраструктуры молодежной политики | всего | кв. м общей площади | - | не менее 250 | не менее 335 |
|  | на 1000 чел. |  | - | 25 | 25 |
| Предприятия розничной торговли | всего | кв. м торговой площади | 3607 | 5150 | 6510 |
|  | на 1000 чел. |  | 405 | 486 | 486 |
| Предприятия общественного питания | всего | число мест | 344 | 424 | 536 |
|  | на 1000 чел. |  | 39 | 40 | 40 |
| 5. Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| Протяженность автомобильных дорог – всего, в том числе: | км | 57,8 | 57,8 | 59,7 |
| - федерального значения | км | 27,2 | 27,2 | 27,2 |
| - регионального или межмуниципального значения | км | 13,8 | 13,8 | 14,5 |
| - местного значения | км | 16,8 | 16,8 | 18,0 |
| Протяженность улично-дорожной сети (в границах населенных пунктов) | км | 42,2 | 46,8 | 55,1 |
| - поселковых дорог | км | 19,4 | 19,4 | 20,4 |
| - улиц в жилой застройке | км | 22,8 | 27,4 | 34,7 |
| Мостовые переходы | шт. | 2 | 2 | 2 |
| Путепроводы, транспортные развязки | шт. | 2 | 3 | 3 |
| Внеуличные пешеходные переходы | шт. | – | 2 | 2 |
| Уровень автомобилизации | легковых авт./ 1000 жит. | 250 | 350 | 450 |
| Протяженность магистральных железнодорожных путей | км | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
| 6. Ориентировочная стоимость реализации мероприятий проекта Генерального плана |  |  |  |  |
| – жилищное строительство | млн руб. | - | 4889 | 10536 |
| – учреждения и предприятия обслуживания | млн руб. | - | 975 | 2100 |
| – транспортная инфраструктура | млн руб. | - | 1950 | 4200 |
| – инженерное оборудование | млн руб. | - | 1710 | 3686 |
| – охрана окружающей среды и благоустройство территории | млн руб. | - | 488 | 1050 |

# ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция»)

| Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): | В санитарно-защитной зоне не допускается размещать |
| --- | --- |
| нежилые помещения для дежурного аварийного персонала; помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель); здания управления, конструкторские бюро; здания административного назначения; научно-исследовательские лаборатории; поликлиники; спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа; бани, прачечные; объекты торговли и общественного питания; мотели, гостиницы; гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; пожарные депо; местные и транзитные коммуникации, линии электропередач; электроподстанции, нефте- и газопроводы; артезианские скважины для технического водоснабжения; водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; канализационные насосные станции; сооружения оборотного водоснабжения; автозаправочные станции; станции технического обслуживания автомобилей; в санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека. | жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны; зоны отдыха; территории курортов, санаториев и домов отдыха; территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки; коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков; а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки; образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. |
|  | В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ; лекарственных средств и (или) лекарственных форм; склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности; оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. |

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

Приложение 2

Установленные регламенты хозяйственной деятельности водоохранных зон и прибрежных защитных полос (в соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации)

| Зоны | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Водоохран-ная зона | использование сточных вод для удобрения почв; размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. | проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. |
| Прибрежная защитная полоса | В границах прибрежных защитных полос наряду с перечисленными выше ограничениями запрещаются: распашка земель; размещение отвалов размываемых грунтов; выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. |  |

Приложение 3

Перечень основных водных объектов Большеколпанского сельского поселения с указанием размеров водоохранных зон и прибрежных защитных полос (в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации)

| № п/п | Наименование | Водоохранная зона, м | Прибрежная защитная полоса, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | р. Суйда | 200 | 50 |
| 2 | р. Парица | 100 | 50 |
| 3 | р. Колпанка | 50 | 50 |
| 4 | руч. Сиворицкий | 100 | 50 |
| 5 | р. Елица | 50 | 50 |
| 6 | оз. Черное | - | 50 |
| 7 | оз. Никольское | - | 50 |
| 8 | оз. Колпанское | - | 50 |
| 9 | карьер Борницы | - | 50 |

Приложение 4

Ограничения на использование территорий зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (СанПиН 2.1.4.1110–02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02–84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СанПиН 2.1.5.980–00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»)

| Наименование зон | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| I пояс ЗСО | все виды строительства; проживание людей; посадка высокоствольных деревьев; применение ядохимикатов и удобрений; размещение жилых и хозяйственно бытовых помещений; спуск сточных вод, в т.ч. водного транспорта; купание, стирка белья, водопой скота; другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды. | ограждение; планировка территории; озеленение; отведение поверхностного стока за пределы пояса в систему КОС. |
| II пояс ЗСО | закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов, разработка недр земли; размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др.; размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий и др.; применение удобрений и ядохимикатов; расположение стойбищ и выпас скота; рубка главного пользования и реконструкция; сброс промышленных, сельскохозяйственных, ливневых сточных вод | купание, туризм, водный спорт, рыбная ловля, в установленных местах при соблюдении гигиенических требований к охране вод и к зонам рекреации рубки ухода и санитарные рубки леса новое строительство с организацией отвода стоков на КОС добыча песка, гравия, дноуглубительные работы по согласованию с Госсанэпиднадзором отведение сточных вод, не отвечающих гигиеническим требованиям санитарное благоустройство территории населенных пунктов |
| III пояс ЗСО | размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий и др.; применение удобрений и ядохимикатов; расположение стойбищ и выпас скота; рубка главного пользования и реконструкция; сброс промышленных, сельскохозяйственных, ливневых сточных вод |  |

Приложение 5

Состав зон охраны объектов культурного наследия

Помимо границы территорий объектов культурного наследия в проектах зон охраны показываются:

A) Охранная зона – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Б) Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

B) Зона охраняемого природного ландшафта – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Особый режим использования земель и градостроительный регламент в границах охранной зоны устанавливаются с учетом следующих требований: а) запрещение строительства, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия; б) ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений, особенностей деталей и малых архитектурных форм; в) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе запрет или ограничение размещения рекламы, вывесок, построек и объектов (автостоянок, временных построек, киосков, навесов и т.п.), а также регулирование проведения работ по озеленению; г) обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защиты от динамических воздействий; д) сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия; е) благоустройство территории охранной зоны, направленное на сохранение, использование и популяризацию объекта культурного наследия, а также на сохранение и восстановление градостроительных (планировочных, типологических, масштабных) характеристик его историко-градостроительной и природной среды, в том числе всех исторически ценных градоформирующих объектов; ж) обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде, в том числе сохранение и восстановление сложившегося в природном ландшафте соотношения открытых и закрытых пространств; з) сохранение исторически сложившихся границ земельных участков, в том числе ограничение их изменения при проведении землеустройства, а также разделения земельных участков; и) иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом и ландшафтном окружении.

Режим использования земель и градостроительный регламент в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности устанавливаются с учетом следующих требований: а) ограничение строительства, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе касающееся , пропорций и параметров объектов капитального строительства и их частей, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений; б) ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений; в) сохранение исторически сложившихся границ земельных участков, в том числе ограничение их изменения при проведении землеустройства, а также разделения земельных участков; г) обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде; д) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе запрет или ограничение размещения рекламы, вывесок, построек и объектов (автостоянок, временных построек, киосков, навесов и т.п.), а также регулирование проведения работ по озеленению; е) обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защиты от динамических воздействий; ж) сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия; з) обеспечение сохранности всех исторически ценных градоформирующих объектов; и) иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного наследия.

Режим использования земель и градостроительный регламент в границах зоны охраняемого природного ландшафта устанавливаются с учетом следующих требований: а) запрещение или ограничение хозяйственной деятельности, строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей в целях сохранения и восстановления композиционной связи с объектом культурного наследия природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства; б) обеспечение пожарной безопасности охраняемого природного ландшафта и его защиты от динамических воздействий; в) сохранение гидрологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности и восстановления (регенерации) охраняемого природного ландшафта; г) сохранение и восстановление сложившегося в охраняемом природном ландшафте соотношения открытых и закрытых пространств в целях обеспечения визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде; д) иные требования, необходимые для сохранения и восстановления (регенерации) охраняемого природного ландшафта.

На территории археологических памятников запрещаются все виды хозяйственной деятельности, связанные с земляными работами, за исключением работ направленных на сохранение объектов археологического наследия. Основными видами работ по сохранению археологического наследия являются спасательные археологические полевые работы (раскопки и разведки). Работы по выявлению и изучению объектов археологического наследия (далее - археологические полевые работы) проводятся на основании выдаваемого сроком не более чем на один год, в порядке, устанавливаемом уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, разрешения (открытого листа) на право проведения работ определенного вида на объекте археологического наследия. Любые земляные работы на земельных участках, в пределах которых располагаются объекты археологического наследия (памятники археологии) могут производиться только при наличии в проектной документации раздела по обеспечению сохранности объекта культурного наследия и согласования проектной документации с органом исполнительной власти, уполномоченным в области охраны объектов культурного наследия Ленинградской области.

Приложение 6

Мероприятия и объемы работ по инженерной подготовке территории (в границах населенных пунктов)

| Населенные пункты |  |
| --- | --- |
|  | Организация рельефа, га | Организация водоотвода, га | Организация дренажа, га | Благоустройство водоемов и водотоков | Рекультивация нарушенных территорий, га | Рекультивация свалок |
| д. Большие Колпаны | 5,5 | 5,5 | 5,5 | Сточное озеро | 25,0 га (карьер-пруд) 1,3 га (свалки) |  |
| д. Вакколово | - | - | - | - | - |  |
| д. Вопша | 50,0 | 50,0 | 50,0 | - | - |  |
| д. Корписалово | - | - | - | - | - |  |
| д. Лядино | - |  |  | - | - | 0,05 га |
| д. Малые Колпаны | - | - | - | 1,7 км (р. Колпанка) | - | 0,2 га |
| с. Никольское | - | 52,0 | 52,0 | - | - | 1,2 га |
| д. Новое Колено | - | - | - | - | - |  |
| д. Новое Хинколово | 52,0 | - | - | Карьер Борницы | 19 га (карьер-пруд) |  |
| д. Новые Черницы | - |  | - | - | - |  |
| д. Парицы | - | - | - | 0,8 км (р. Парица) | - | 0,09 га |
| д. Ротково | - | - | - | - | - | 0,06 га |
| д. Старое Хинколово | - | - | - | - | - |  |
| д. Старые Черницы | - | - | - | - | - |  |
| д. Тихковицы | - | - | - | 1,3 км (р. Суйда и ручьи) | - | 0,08 га |
| д. Химози | - | - | - | пруды | - | 0,09 га |

# Footnotes

Перечень особо ценных земель устанавливается постановлением Правительства Ленинградской области от 17 августа 2011 г. № 257 «Об утверждении перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории ленинградской области, использование которых для целей, не связанных с ведением сельского хозяйства, не допускается»

Отношение численности лиц нетрудоспособных возрастов (старше и моложе трудоспособного) к численности лиц трудоспособного возраста.

В соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской области от 2 ноября 2010 года № 618-р.

Включение указанных объектов по согласованию с муниципальным образованием в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения возможно на основании документов, указанных в статье 17 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Полномочия органов местного самоуправления по вопросам развития малого и среднего предпринимательства определены Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»

Включая спортивные залы в школах и учреждениях дополнительного образования детей.

В соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской области от 2 ноября 2010 года № 618-р.

С учетом потребности в территориях для размещения элементов и объектов транспортной, инженерной и социальной инфраструктур.

Отчет по теме № 105/90 и №104/21 предпроектные исследования к проекту создания заповедной (музейной) зоны «Суйда – Кобрино, Рождествено – Выра» в Гатчинском районе Ленинградской области. Национальный парк «Оредеж». Госкомархитектура, ЛенНИИТАГ, ЛФ ЦЭНДИСИ, Ленинград, 1991 г.

Сведения приведены в информационно-справочных целях и не подлежат утверждению.

Сведения приведены в информационно-справочных целях и не подлежат утверждению.

Сведения приведены в информационно-справочных целях и не подлежат утверждению.

После принятия областного закона об исключении населенного пункта из учетных данных значение «13,9» переходит в значение «0,0». Данные земли (13,9 га) после принятия областного закона переходят в категорию земель сельскохозяйственного назначения.

Упразднение жилых является следствием исключения населённого пункта из учётных данных областным законом (принимается по инициативе Губернатора Ленинградской области на основании предложения органов местного самоуправления поселения)

Сведения об объектах капитального строительства федерального, регионального и местного значения муниципального района приведены в информационно-справочных целях и не входят в утверждаемую часть.

Мероприятия по инженерной подготовке территории в пределах населенных пунктов приняты по проектам-аналогам поселений Ленинградской области и подлежат корректировке и уточнению при разработке проектов на последующих стадиях проектирования.

Рекультивации на территории сельского поселения, как правило, подлежат площади вблизи населенных пунктов, вне их границ (карьеры и несанкционированные свалки).