|  | Научно-проектный институт пространственного планирования «ЭНКО» |
| --- | --- |
| 199178, г.Санкт-Петербург, 18-ая линия ВО, д.31, офис 406–407, www.enko.spb.ru тел.+7–812–332 9714, факс.+7–812 – 332 9710; e-mail: enko@ enko.spb.ru |

Инв. № 70/865

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

БОЛЬШЕКОЛПАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГАТЧИНСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности территории

| Генеральный директор, к.г.н. | С.В. Скатерщиков |
| --- | --- |
| Заместитель генерального директора, Главный архитектор проекта | О.В. Красовская |
| Заместитель генерального директора, Главный инженер | А.Г. Петров |

Санкт-Петербург – Большие Колпаны

2013 г.

Авторский коллектив:

| Руководитель проекта | к.г.н., генеральный директор института С.В. Скатерщиков |
| --- | --- |
| Архитектурно-планировочные разделы | главный архитектор проекта С.И. Лутченко; ведущий архитектор С.В. Малинина |
| Градостроительная экономика | экономист градостроительства В.В. Плечанова |
| Природные условия и ресурсы | эколог градостроительства С.А. Гаврилкина |
| Состояние окружающей среды. Зоны с особыми условиями использования территорий. Планировочные ограничения | эколог градостроительства С.А. Гаврилкина |
| Объекты культурного наследия | экономист градостроительства А.В.Косарев |
| Транспортная инфраструктура | гл.специалист по транспорту Л.И. Свердлин, инженер В.В.Фролкина |
| Инженерная инфраструктура | гл.инженер проекта А.Г.Петров, гл.специалисты И.Н.Максимова, Н.А.Масленникова, Г.Е. Нехамкис, инженер Д.Б.Тарских |
| ГИС-технологии | гл.специалист А.М.Савинков |

Оглавление

1.	Состав проектных материалов	4

2.	Введение	5

3.	Характеристика территории проектирования	7

4.	Анализ возможных факторов риска возникновения пожаров на территории сельского поселения	15

4.1. Пожары на производственных и коммунально-энергетических объектах	15

4.2. Аварии на транспорте	16

4.3. Пожары на территории жилой застройки	18

4.4. Опасные природные процессы и явления, способствующие возникновению пожаров на территории сельского поселения	18

5.	Размещение пожаровзрывоопасных объектов на территории городского поселения	19

6.	Проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям	21

7.	Противопожарное водоснабжение	23

8.	Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями	26

9.	Требования пожарной безопасности по размещению пожарной охраны	35

10.	Требования пожарной безопасности в лесах	36

11.	Наличие сил и средств ликвидации чрезвычайной ситуации			41

12.	ПриложениЯ	43

# Состав проектных материалов

| Наименование документа | Инв. № |
| --- | --- |
| Материалы в текстовой форме |  |
| 1 | Генеральный план поселения. Положение о территориальном планировании | 70/862 |
| 2 | Материалы по обоснованию проекта Генерального плана поселения | 70/863 |
| 3 | Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | 70/864 |
| 4 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности территории | 70/865 |
| Материалы в картографической форме |  |
| Карты в составе Положений о территориальном планировании |  |
| 5 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения | 1:5000; 1:25000 | 70/0866 ДСП |
| 6 | Карта границ населенных пунктов | 1:25000 | 70/867 |
| 7 | Карта функциональных зон | 1:5000; 1:25000 | 70/868 |
| 8 | Карта планируемых границ земель различных категорий | 1:25000 | 70/869 |
| Карты в составе Материалов по обоснованию проекта Генерального плана |
| 9 | Карта использования территорий. | 1:5000; 1:25000 | 70/0870 ДСП |
| 10 | Карта планируемого размещения объектов местного значения (электро-, тепло-, газо-, и водоснабжение населения и водоотведение) Карта инженерной подготовки и благоустройства территорий | 1:5000; 1:25000 | 70/0871 ДСП |
| 11 | Карта планируемого размещения объектов местного значения (автомобильные дороги местного значения) | 1:5000; 1:25000 | 70/872 |
| 12 | Карта планируемого размещения объектов местного значения (физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение) | 1:5000; 1:25000 | 70/873 |
| 13 | Карта границ зон с особыми условиями использования территорий | 1:25000 | 70/0874 ДСП |
| 14 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1:25000 | 70/0875 ДСП |
| 15 | Карта существующих границ населенных пунктов | 1:25000 | 70/876 |
| 16 | Карта планируемых границ населенных пунктов | 1:25000 | 70/877 |
| 17 | Карта существующих границ земель различных категорий | 1:25000 | 70/878 |
| 18 | Карта планируемых границ земель различных категорий | 1:25000 | 70/879 |
| В том числе иллюстративные материалы |
| 19 | Схема доступности проектного пожарного депо |  |  |
| 20 | Схема размещения проектного пожарного депо |  |  |
| 21 | Схема расположения охотничьих хозяйств |  |  |
| 22 | Схема арендаторов лесных участков |  |  |
|  | Электронная версия материалов |  | 70/880 |

# Введение

Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности территории» выполнен в составе проекта Генерального плана муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области.

Исходные данные и требования для проектирования раздела подготовлены Главным Управлением МЧС России по Ленинградской области, администрацией Гатчинского муниципального района Ленинградской области.

Настоящий раздел выполнен в соответствии с требованиями документов:

Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»,

Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации»;

Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,

Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»,

Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,

Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»,

ГОСТ 12.1.004-91 Пожарная безопасность. Общие требования;

ГОСТ 12.4.009-83 Пожарная техника для защиты объектов;

Правила пожарной безопасности в Российской федерации (ППБ 01-03);

Приказ МЧС России от 28 февраля 2003 года № 105 «Требования по предупреждению ЧС на потенциально-опасных объектах и объектах жизнеобеспечения»;

Свод правил 11.13130.2009 «Места дислокации пожарной охраны. Порядок и методика определения»;

Свод правил 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;

НПБ 101-95 Нормы проектирования объектов пожарной охраны;

НПБ 111-98 Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности;

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 года № 417 «Об утверждении правил пожарной безопасности в лесах»;

ГОСТ 22.0.02-94 «Термины и определения основных понятий»;

ГОСТ 22.0.03-97 «Природные чрезвычайные ситуации»;

ГОСТ 22.0.04-97 «Биолого-социальные чрезвычайные ситуации»;

ГОСТ 22.0.05-97 «Техногенные чрезвычайные ситуации»;

ГОСТ 22.0.06-95 «Источники природных ЧС. Поражающие факторы. Номенклатура поражающих воздействий»;

ГОСТ 22.0.07-95 «Источники техногенных ЧС. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров»;

ГОСТ Р 22.0.09-95 «ЧС на акваториях», ВСН ВК 4-90 «Инструкция по подготовке и работе систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях»;

СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»,

СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»,

СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства»;

СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;

СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования»;

СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»;

СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»

Положение о проведении Государственной экспертизы в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (Приказ МЧС Россииот 23 июня 1995 года № 446);

Положение о государственной экспертизе проектов МЧС Российской Федерации по делам ГО ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий;

Порядок проведения Государственной экспертизы и согласования градостроительной документации и проектов строительства в системе МЧС России;

Требования по предупреждению ЧС на потенциально-опасных объектах и объектах жизнеобеспечения (Приказ МЧС России № 105 от 28.02.2003 г.);

Приказ МЧС России от 25 октября 2004 года № 484 «Об утверждении типового паспорта безопасности территорий субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»;

Приказ МЧС России от 4 ноября 2004 года № 506 «Об утверждении типового паспорта безопасности опасного объекта».

СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований».

Основные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности территории показаны на Карте территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 1:25 000.

# Характеристика территории проектирования

Административный центр сельского поселения, примыкающего к южной границе Гатчинского городского поселения, д. Большие Колпаны – находится на удалении 5 км от центра города Гатчина и 50 км от города Санкт-Петербург.

В состав поселения входят 16 населенных пунктов (в том числе 2 населенных пункта с численностью населения свыше 2 тыс. человек).

Общая площадь поселения 15208,7 га.

Поселение граничит:

на севере – с Пудостьским сельским поселением;

на северо-востоке – с Гатчинским городским поселением;

на северо-востоке – с Новосветским сельским поселением;

на востоке – с Кобринским сельским поселением;

на юге – с Рождественским сельским поселением;

на юго-западе – с Волосовским муниципальным районом;

на западе – с Елизаветинским сельским поселением;

на северо-западе – с Войсковицким сельским поселением;

Магистральные железнодорожные линии ограничивают поселение с северо-восточной и северо-западной стороны, при этом непосредственно на территории муниципального образования располагается только один остановочный пункт – «Гатчина – Западный Парк», служащий в основном для грузовых работ. Ближайшие железнодорожные станции – «Гатчина – Товарная Балтийская», «Суйда», «Войсковицы» – располагаются в соседних муниципальных образованиях.

По территории поселения проходят автомобильные дороги:

М-20 (Е-95) Санкт-Петербург – Псков – граница с Белоруссией;

А-120 «Магистральная» Серово – Кировск – Большая Ижора;

Р-38 Гатчина – Ополье.

Климат

Климат на территории Большеколпанского сельского поселения характеризуется как умеренно-континентальный с чертами морского. Сильные морозы наблюдаются редко, но переносятся тяжело из-за большой влажности. Летом характерна неустойчивая теплая и ясная погода, часто сменяемая пасмурными и холодными моросящими дождями.

Среднее годовое количество осадков составляет 600–700 мм, что на данной территории превышает испарение, поэтому территория сельского поселения в некоторых местах переувлажнена и заболочена.

Согласно СНиП 23–01–99 «Строительная климатология» территория Большеколпанского сельского поселения по климатическому районированию расположена в строительно-климатической зоне II B, характеризующейся благоприятными условиями для проживания и отдыха.

Большеколпанское сельское поселение располагается на вершине Ижорской возвышенности, в связи с этим на его территории очень мало водоёмов. По территории поселения протекает ручей Сиворицкий, впадающий в берущую здесь начало реку Суйда, а у деревни Парицы из местных ключей берёт начало река Парица. Самыми крупными водоёмами являются искусственные пруды, возникшие на месте Парицкого и Борницкого карьеров.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение поселения базируется на подземных водах.

Инженерно-строительные условия.

Большая часть территории является благоприятной и ограниченно благоприятной для градостроительного освоения. К таким территориям относятся участки возвышенных плоских и слабоволнистых равнинна ордовикских известняках, перекрытых валунными суглинками и супесями, для которых характерно лишь локальное развитие эрозионных, карстовых процессов, а также заболачивание понижений.

К территориям неблагоприятным для градостроительного освоения относятся плоские заболоченные равнины на валунных суглинках, олиготрофные и мезотрофные торфяники, в том числе, грядово-мочажинные. На таких участках характерны процессы заболачивания и луговых, и лесных территорий, а также торфяные пожары. На территориях с выходами коренных пород – известняков – активно развиваются карстовые процессы.

При дальнейшем освоении территории поселения необходимо проведение дополнительных инженерно-строительных изысканий под конкретные объекты строительства.

Транспортная инфраструктура

Большеколпанское сельское поселение расположено на автодороге М-20 (E-95) Санкт-Петербург – Псков, в непосредственной близости от автодороги А-120 «Магистральная».

Общая протяженность улично-дорожной сети (УДС) – 73,6 км, в том числе поселковых дорог – 50,6 км.

Вдоль северо-восточной и северо-западной границ сельского поселения проходят две магистральные железнодорожные линии:

Санкт-Петербург – Луга – Псков. Участок двухпутный, электрифицированный; протяженность в пределах поселения – 4,6 км. На территории муниципального образования располагается остановочный пункт «49 км».

Мга – Гатчина – Веймарн – Ивангород. Участок двухпутный, электрифицированный; протяженность в пределах поселения – 5,2 км. На территории муниципального образования располагается железнодорожная станция «Гатчина – Западный Парк», служащая преимущественно для грузовых работ и имеющая разветвленную сеть подъездных путей.

На территории сельского поселения в 1,5 км к северу от с. Никольское располагается спортивный аэродром «Сиворицы». Линейные размеры летного поля аэродрома – 2800×1600 м; покрытие взлетно-посадочной полосы – грунтовое, габариты – 1800×100 метров. На аэродроме базируются самолёты Гатчинского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ: Як-52, Ан-2, Вильга-35А, Л-410, Ан-28, планера L-13, планера Янтарь-стандарт.

Кроме того, на территории сельского поселения западнее д. Старые Черницы располагается аэродром ВПЦ «Дзержинец».

Экономическая база

Большеколпанское сельское поселение располагается в одном километре к югу от города Гатчина. Территориальная близость к крупному социально-экономическому центру – основа хозяйственной и образовательно-культурной ориентации поселения.

В настоящее время на территории Большеколпанского сельского поселения зарегистрировано 37 промышленных предприятий. Наиболее крупным из них является ЗАО «Гатчинский комбикормовый завод». На производственных площадях вблизи д. Малые Колпаны зарегистрированы и развиваются несколько организаций: ООО «Парус» – производство гофротары; ООО «Агротара»; ООО «Политег» – производство мелких пластмассовых изделий; ООО «МегаПрофиль» – производство сэндвич панелей; ООО «СибРосьпереработка» – переработка газового конденсата, ООО «Компания ЛВЖ-701»; ООО «Сельхозпереработка»; ООО «Гатчинский спиртовой завод». В Больших Колпанах – ООО «РусБелго» – мясоперерабатывающая продукция, ООО «ПикНик» – производство тротуарной плитки. Также на территории поселения осуществляют деятельность ООО «Транспортная компания «Арис ЛТД» (д. Малые Колпаны), ООО «Йорис Иде» (д. Малые Колпаны, производство строительных материалов), ООО «НеваТрансАвто» (д. Химози), ООО «Энергия» (д. Вопша).

На территории Большеколпанского сельского поселения осуществляет свою деятельность крупное сельхозпредприятие – ЗАО «Гатчинское». Общая земельная площадь предприятия 5146,59 га, из них пашня – 3048,96 га, сенокос -280,75 га, пастбища – 635 га. Основное производственное направление предприятия – молочное животноводство, выращивание овощей и картофеля. Среднесписочная численность работающих на предприятии за 2009 год – 119 чел.

Также на территории муниципального образования находятся 35 фермерских (крестьянских) хозяйств общей площадью 123,2 га.

Инженерное обеспечение территории

Водоснабжение

На территории сельского поселения для водоснабжения используются подземные артезианские скважины, а также шахтные колодцы.

Качество воды централизованных систем водоснабжения, в основном, отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения», наблюдается повышенное содержание железа в воде.

Для обеззараживания воды используется гипохлорит натрия.

Первый пояс ЗСО имеется на всех водозаборах.

Таблица 1

Техническая характеристика муниципальных объектов водопроводного хозяйства Большеколпанского сельского поселения

|  | Населенные пункты | Скважины | Водопроводные сети | Объемы водопотребления тыс. куб. м/ в год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | коли- чество | куб. м/сут | км | % износа | изно- шенные сети, км | всего, тыс. куб. м | в т.ч. хозпитье- вое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Большеколпанское сельское поселение |
| 1 | д. Большие Колпаны | 7 | 2300 | 7,71 | 50 | 3,093 | 410,787 | 360,374 |
| 2 | д. Вопша | 1 | 17 |  |  |  | 1,3 | 1,3 |
| 3 | д. Корписалово | 1 | 106 | 0,04 | 100 | 0,040 | 1,3 | 1,3 |
| 4 | д. Лядино |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | д. Малые Колпаны |  |  | 0,707 | 75 | 0,530 | 55 | 55 |
| 6 | с. Никольское |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | д. Новое Колено |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | д. Парицы |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | д. Ротково |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | д. Новые Черницы | 1 | 106 | 0,463 | 100 | 0,463 | 0,1 | 0,1 |
| 11 | д. Тихковицы | 1 | 106 | 0,207 | 100 | 0,207 | 2,8 | 2,8 |
| 12 | д. Химози |  |  | 0,57 | 100 | 0,507 | 7 | 7 |
| 13 | Итого | 10 | 2855 | 8,1733 | 60 | 4,903 | 478,287 | 427,874 |

На территории садоводческих некоммерческих товариществ население пользуется колодцами.

Водоотведение, дождевая канализация.

Централизованная система канализации имеется только в д. Большие Колпаны. Протяженность канализационных сетей составляет 8,6 км.

В остальных населенных пунктах канализационные стоки собираются в выгреба.

Канализационные стоки от объектов садоводческих некоммерческих товариществ собираются в выгреба.

Газоснабжение

Газоснабжение сельского поселения осуществляется на базе использования сетевого природного газа и сжиженного газа - от шкафных газобаллонных установок.

Газ используется на бытовые нужды населения и в качестве энергоносителя для теплоисточников.

Степень обеспеченности природным газом населения в поселении – 90 %.

На территории поселения находится Ленинградская станция подземного хранения газа, по территории проходит магистральный газопровод Кипень - Гатчина и отвод от него на ГРС Войсковицы.

Теплоснабжение

По сведениям муниципального жилищного фонда в настоящее время охват отоплением жилищного фонда сельского поселения Большие Колпаны составляет 90 %.

Отопление жилого фонда деревни Большие Колпаны осуществляется от котельной № 9, мощностью 26,64 Гкал/час, в остальных деревнях децентрализованное теплоснабжение от автономных индивидуальных источников теплоты (АИТ).

Таблица 2

Характеристика котельной по данным ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района»

| № | Потребители | Установленная мощность Гкал/час | Тип и количество котлов | Длина тепловых сетей в двухтрубном исчислении, км | Система теплоснабжения | % износа оборудования/ тепловой сети | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Большие Колпаны | 26,64/6,7 | ДЕ10-13 4 шт. | 0,393 | закрытая | 95/90 | газ |

Степень износа котлового оборудования и тепловых сетей по существующим тепловым источникам - значительная.

Электроснабжение

Электроснабжение Большеколпанского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области осуществляется от системы ОАО «Ленэнерго «.

По территории сельского поселения проходят воздушные линии электропередачи напряжением:

750 кВ

ЛАЭС - № 3 «Ленинградская «.

110 кВ

ПС № 42 «Гатчинская» - ПС № 58-А

ПС № 42 «Гатчинская» - ПС № 391 «Скворицы»

35 кВ

Две ВЛ 35 кВ ПС № 42 «Гатчинская» - ПС «Борницы.

Распределение электроэнергии по потребителям сельского поселения осуществляется на напряжении 10 кВ по ВЛ 10 кВ через сеть подстанций 10/0,4 кВ.

Связь

Население, предприятия, учреждения и организации Большеколпанского сельского поселения в целом обеспечены средствами телефонной связи общего пользования. Основным оператором этого вида связи является Ленинградский областной филиал ОАО «С-З Телеком».

В поселении телефонная связь осуществляется от электронной АТС.

Связь с районным центром (г. Гатчина) осуществляется с помощью потока Е1 для телефонии и потока Е1 услуг Интернета. Линейный тракт организован по кабелю КСПП 1х4х1,2.

Междугородная связь предоставляется посредством выхода на междугородную станцию в С-Петербурге через опорно-транзитную станцию в г. Гатчина.

Практически на всей территории поселения имеется возможность пользования средствами мобильной (сотовой) связи различных операторов.

Проводное вещание в поселке отсутствует.

Территория поселения находится в зоне уверенного приема телевизионного вещания Санкт-Петербургского телецентра и УКВЧМ и ФМ радиовещательных станций.

Характеристика населенных пунктов

Деревня Большие Колпаны – административный центр Большеколпанского сельского поселения, состоит из двух разновеликих частей, разделенных автомобильной дорогой Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия и примыкает в юго-восточной части к крупной транспортной развязке на пересечении автомобильных дорог Р-23 и А-120.Северо-восточная часть представлена индивидуальной жилой застройкой и производственной площадкой. В северной части расположена индивидуальная жилая застройка. Юго-западная часть включает территории общественно-делового назначения, в т.ч. территорию школы и детского сада; территорию среднеэтажной жилой застройки. В северо-западном направлении расположены предприятия производственного и инженерного назначения, перемежающиеся территориями, не вовлеченными в градостроительную деятельность – пустырями, хозяйственными постройками и т.п. с юга и юго-востока с противоположной от деревни стороны транспортной развязки расположены две анклавные территории, включенные в границы населенного пункта и предназначенные для размещения логистических комплексов.

Деревня Малые Колпаны в северной свое части прилегает к границе сельского поселения и, соответственно к границе г. Гатчина. Планировочными особенностями населенного пункта являются: расчлененность его на три части в широтном направлении железной дорогой Мга – Гатчина – Веймарн – Ивангород и автомобильной дорогой, а также примыкание к границе населенного пункта с северо-западной стороны территорий ряда промышленных предприятий и производственных площадок. Жилая застройка представлена индивидуальной жилой застройкой, сосредоточенной преимущественно вдоль ул. Центральной.

Деревня Парицы имеет линейную планировочную структуру, обусловленную примыканием к железнодорожной ветке Мга – Гатчина – Веймарн – Ивангород. Жилая территория представлена индивидуальной жилой застройкой, вытянутой вдоль ул. Большая в направлении восток-запад.

Деревня Химози примыкает к границе сельского поселения в северо-восточной его части, и – к границе г. Гатчина. Застроена индивидуальными жилыми домами.

Деревня Новые Черницы имеет линейную планировочную структуру – территория индивидуальной жилой застройки вытянута в направлении северо-восток – юго-запад, вдоль ул. Южная, параллельной автомобильной дороге Р-23. Объекты обслуживания населения отсутствуют.

Деревня Старые Черницы примыкает к д. Новые Черницы с северо-запада, имеет компактную планировочную структуру – почти квадратная в плане. Основные территории индивидуальной жилой застройки расположены в юго-восточной части населенного пункта. В северо-западной части на территориях, не вовлеченных в градостроительную деятельность, хаотично разбросаны несколько участков индивидуальной жилой застройки. С севера к территории населенного пункта вплотную примыкает территория фермы.

Застройка деревни Лядино вытянута вдоль автомобильной дороги Р-23.Территории общественно-делового назначения отсутствуют.

Деревня Вакколово примыкает к автомобильной дороге Р-23 с юго-востока. Территории общественно-делового назначения отсутствуют.

Деревня Вопша имеет преимущественно линейную планировочную структуру, вытянута в направлении север-юг, включает преимущественно территории индивидуальной жилой застройки, небольшой участок малоэтажной жилой застройки, а также территории, не вовлеченные в градостроительную деятельность.

Деревня Ротково состоит из двух разновеликих частей, с двух сторон примыкающих к автомобильной дороге и анклавной территории – кладбища, на север от застройки. Включает территории индивидуальной жилой застройки, а также территории, не вовлеченные в градостроительную деятельность.

Деревня Корписалово также примыкает к автодороге Мга – Гатчина – Веймарн – Ивангород, с юга и с севера. Помимо индивидуальной жилой застройки включает территории малоэтажной жилой застройки.

Деревня Новое Хинколово примыкает к границе сельского поселения в северо-западной его части. С юга к границе населенного пункта примыкает территория фермы, с востока – территория законсервированного карьера по добыче известняка. Территории общественно-делового назначения отсутствуют.

Деревня Старое Хинколово разделена на две части автомобильной дорогой Мга – Гатчина – Веймарн – Ивангород. Включает территории индивидуальной жилой застройки, территории не вовлеченные в градостроительную деятельность. Объекты обслуживания отсутствуют.

Деревня Новое Колено состоит из трех анклавных территорий, включающих участки индивидуальной жилой застройки, примыкающие к автомобильной дороге Р-23 и территории кладбища. Объекты обслуживания отсутствуют.

Деревня Тихковицы вытянута в направлении север-юг, разделена на две части – северную и южную, оврагом, с протекающим в нем ручьем. В северной части индивидуальная жилая застройка ориентирована на центральную улицу, с запада к ней примыкает участок территорий, не вовлеченных в градостроительную деятельность. В южной части индивидуальная жилая застройка вытянута с севера на юг вдоль оврага, с юга к территории населенного пункта вплотную примыкает крупное фермерское хозяйство, южная часть деревни представлена незастроенной территорией с участками естественного леса.

Село Никольское территориально является самым крупным населенным пунктом сельского поселения. Имеет расчлененную планировочную структуру. Часть индивидуальной жилой застройки вытянута вдоль автомобильной дороги Р-23 в направлении северо-восток - юго-запад. Планировочная структура северо-западной части села компакта, включает, помимо индивидуальной жилой застройки, общественно-деловую застройку (церковь Николая Чудотворца), заболоченную территорию. С юго-запада на некотором удалении расположена анклавная территория кладбища.

В юго-восточном направлении село включает три части: западная часть примыкает к автомобильной дороге Р-23 и включает территории индивидуальной жилой застройки и заболоченные территории вдоль ручья. Восточная часть включает разнохарактерные по функции территории – индивидуальной и среднеэтажной жилой застройки, перемежающиеся территориями производственного и общественно-делового назначения, инженерной инфраструктуры. Здесь же расположена территория школы.

Центральная часть представляет из себя территорию объектов здравоохранения – федеральный объект – Санкт-Петербургская психиатрическая больница № 1 им. П.П. Кащенко. Эта территория полностью расположена на территории исторической усадьбы.

# Анализ возможных факторов риска возникновения пожаров на территории сельского поселения

Пожар - неконтролируемое горение, развивающееся во времени и пространстве.

Основной причиной возникновения пожаров в мирное время является невыполнение требований и правил технической эксплуатации и правил пожарной безопасности, несоблюдение противопожарных разрывов между зданиями. Последствиями пожаров являются причинение вреда жизни и здоровью людей и причинение материального ущерба зданиям и оборудованию.

К опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся:

пламя и искры;

тепловой поток;

повышенная температура окружающей среды;

повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;

пониженная концентрация кислорода;

снижение видимости в дыму.

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:

осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;

воздействие огнетушащих веществ.

## Пожары на производственных и коммунально-энергетических объектах

В настоящее время на территории Большеколпанского сельского поселения расположены следующие взрыво-, пожароопасные объекты: хранилище углеводородных газов «Ленинградская станция подземного хранения газа» - 5 класс опасности, объем хранилища составляет 200 млн куб. м, газ – метан. Так же на территории Большеколпанского сельского поселения работают предприятия, на которых используются горючие материалы и легко-воспламеняемые жидкости. Вследствие нарушений правил пожарной безопасности можно предположить возгорание мелкодисперсной пыли в цехах ЗАО «Гатчинский комбикормовый завод», воспламенение и взрыв углеводородного сырья на территории ЗАО «СибРосьПереработка», возгорание светлых нефтепродуктов на складских территориях ООО «Компания ЛВЖ – 701», аварию на АЗС (Киевское и Двинское шоссе), аварийную разгерметизацию газопровода и на транспорте, перевозящем ГСМ и СУГ.

Объекты ЖКХ представляющие наибольшую опасность в плане возникновения пожаров:

трансформаторные электрические подстанции;

котельные (низкий риск аварийности за 5 лет нет ЧС);

В случае возникновения пожара необходимо организовать срочную эвакуацию людей с объекта защиты, сообщить о пожаре в противопожарную службу, приступить к тушению пожара имеющимися средствами.

На предприятиях, использующих взрывопожароопасные вещества для предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами необходимо предусматривать следующие мероприятия:

Снижение запасов взрывопожароопасных веществ до минимального количества, необходимого для производства.

Хранение взрывопожароопасных веществ в резервуарах заглубленного типа с обваловкой.

Строгое соблюдение мер техники безопасности и мер противопожарной безопасности.

Организация круглосуточного дежурства персонала на предприятии.

Создание системы оповещения.

Организация своевременного обучения действию персонала при возникновении аварийной ситуации.

Проведение плановых учений.

Создание фонда индивидуальных средств защиты на предприятии.

## Аварии на транспорте

Особенностью рассматриваемой территории является достаточно плотная сеть магистральных коммуникаций (транспортных и инженерных) на которых возможны аварии и опасные происшествия.

Транспорт является источником повышенной опасности, как для пассажиров, так и для населения, проживающего в зонах транспортных магистралей, поскольку по ним в большом количестве перевозят легковоспламеняющиеся, химические, взрывчатые и др. вещества, представляющие угрозу жизни и здоровью людей. Наиболее уязвимыми участками на железнодорожном транспорте являются станции, переезды и подъездные пути предприятий.

Наиболее тяжелые последствия могут возникнуть при аварии на ж/д станции «Гатчина – Западный Парк».

Зоны действия основных поражающих факторов при авариях с ГСМ и СУГ на транспортных коммуникациях (разгерметизация цистерн) рассчитаны для следующих условий:

тип ГСМ (бензин), СУГ (3 класс);

емкость автомобильной цистерны с			 - СУГ - 14,5 куб. м;

- ГСМ - 20 куб. м;

емкость железнодорожной цистерны с			 - СУГ - 73 куб. м;

- ГСМ - 73 куб. м;

уровень заполнения при перевозке			 - ГСМ 95 %;

- СУГ 85 %;

толщина слоя разлития					 - 0,05 м;

территория							 - слабо загроможденная;

температура воздуха и почвы				 - плюс 20 °С;

скорость приземного ветра				 - 1 м/с;

возможный дрейф облака ТВС				 - 15-100 м;

класс пожара						 - В1, С.

Таблица 3

Характеристики зон поражения при авариях с ГСМ и СУГ

| Параметры | а/д цистерна | ж/д цистерна |
| --- | --- | --- |
|  | ГСМ | СУГ | ГСМ | СУГ |
| Объем резервуара, куб. м | 20 | 14,5 | 73 | 73 |
| Масса топлива в разлитии, т | 14,63 | 8,63 | 53,4 | 43,4 |
| Эквивалентный радиус разлития, м | 11 | 8,9 | 33,2 | 19,9 |
| Площадь разлития, м2 | 380 | 246,5 | 3468 | 1241 |
| Масса топлива участвующая в образовании ГВС | 0,02 | 0,7 | 0,02 | 0,7 |
| Масса топлива в ГВС, т | 0,293 | 6,039 | 1,068 | 30,405 |
| Зоны воздействия ударной волны на промышленные объекты и людей |
| Зона полных разрушений, м | 10,6 | 29,3 | 16,4 | 50,5 |
| Зона сильных разрушений, м | 26,4 | 73,3 | 40,9 | 126,3 |
| Зона средних разрушений, м | 59,5 | 164,9 | 92,0 | 284,2 |
| Зона слабых разрушений, м | 152,1 | 421,4 | 235,2 | 726,2 |
| Зона расстекления (50 %), м | 251,2 | 696,2 | 388,5 | 1199,7 |
| Порог поражения 99 % людей, м | 18,5 | 51,3 | 28,6 | 88,4 |
| Порог поражения людей (контузия), м | 29,1 | 80,6 | 45,0 | 138,9 |
| Параметры огневого шара |
| Радиус огневого шара, м | 17,2 | 45,9 | 26,1 | 77,6 |
| Время существования огневого шара, с | 3,3 | 7,2 | 4,6 | 10,9 |
| Скорость распространения пламени, м/с | 35 | 58 | 43 | 76 |
| Величина воздействия теплового потока на здания и сооружения на кромке огневого шара, кВт/м2 | 130 | 220 | 130 | 220 |
| Индекс теплового излучения на кромке огневого шара | 2146 | 9507 | 3004 | 14472 |
| Доля людей, поражаемых на кромке огневого шара, % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Параметры горения разлития |
| Ориентировочное время выгорания, мин : сек | 16:44 | 30:21 | 16:44 | 30:21 |
| Величина воздействия теплового потока на здания, сооружения и людей на кромке разлития, кВт/м2 | 104 | 176 | 104 | 176 |
| Индекс теплового излучения на кромке горящего разлития | 29345 | 59179 | 29345 | 59179 |
| Доля людей, поражаемых на кромке горения разлития, % | 79 | 100 | 79 | 100 |

При взрывных явлениях при авариях с СУГ и ГСМ на железной и автомобильной дороге объекты народного хозяйства, технологическое оборудование, жилые дома могут попасть в соответствующие зоны разрушений.

По территории поселения в южной части (в обход населенных пунктов) проходит магистральный газопровод, обслуживаемый ООО «Лентрансгаз». газопровод проходит по территории занятой лесом.

Причиной аварии на газопроводе может являться разрыв газопровода, истечение (выброс) газа под давлением и взрыв облака газо-воздушной смеси. При аварии на газопроводе возможны взрывы и пожары.

## Пожары на территории жилой застройки

Необходимо учитывать, так же, возможность пожара в жилой застройке. Значительную часть жилищного фонда на территории Большеколпанского сельского поселения составляют индивидуальные дома с деревянными перекрытиями, а так же большие по площади садоводческие товарищества, отчего вероятность возгорания возрастает, а пожары могут распространяться с большой скоростью и характеризоваться повышенной сложностью.

Пожары в местах массового скопления людей (объекты социального и культурно-бытового обслуживания, рынки и др.), расположенных на территории сельского поселения, особенно опасны и могут привести к тяжелым последствиям.

Наиболее вероятным источником пожарной опасности в жилой застройке является ветхий и аварийный жилой фонд. Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда на территории Большеколпанского сельского поселения незначительная.

## Опасные природные процессы и явления, способствующие возникновению пожаров на территории сельского поселения

Значительную опасность представляет отклонение климатических условий от ординарных (сильные морозы, снежные заносы, ураганные ветры, смерчи и др.), следствием которых могут стать аварии на коммунально-энергетических сетях, что приведет к нарушению нормальной жизнедеятельности населения.

Не исключается возможность попадания молний и заноса вторичных потенциалов в здания и оборудование.

Наиболее вероятны для городского поселения следующие чрезвычайные ситуации природного характера:

сильный ветер (буря) со скоростью более 20 м/с, ураган (со скоростью ветра 28 – 33 м/с); сильные метели, со скоростью ветра 15 м/с и более; лесные и лесоторфяные пожары.

Для Гатчинского муниципального района характерны низовые лесные пожары, переходящие в подземные (торфяные). По площади, охваченной огнем, лесные пожары относятся к 1 классу «загорание) (площадь, охваченная огнем 0,1-0,2 га) и ко 2 классу «малый пожар» (площадь, охваченная огнем 0,2-2 га).

В 90-95 % случаях в сильные морозы (при низких температурах), при недостаточном теплоснабжении, повышается нагрузка на электрические сети и электротехническое оборудование, что может привести к выходу их из строя, а также к возникновению пожаров в зданиях.

При плохих метеоусловиях возникает риск дорожно-транспортных происшествий, аварий и катастроф, в том числе с участием с участием опасных веществ;

При сильном ветре (с максимальной скоростью 29 м/с), возможны разрушения средней степени воздушных и наземных линий электропередач и связи, слабая степень разрушения может быть у зданий с легким металлическим каркасом и трансформаторных подстанций закрытого типа, возможны завалы из деревьев, затрудняющих подъезд пожарных автомобилей к объектам защиты.

Опасность природных пожаров для населения проявляется в угрозе непосредственного воздействия на людей, их имущество, в уничтожении примыкающих к лесным массивам жилой застройки и предприятий, а также в задымлении значительных территорий, что приводит к нарушениям движения автомобильного и железнодорожного транспорта, ухудшению состояния здоровья людей.

# Размещение пожаровзрывоопасных объектов на территории городского поселения

При проектировании и размещении на территории пожаровзрывоопасных объектов необходимо учитывать требования статьи 66 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утвержденного Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ.

Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности (далее – взрывопожароопасные объекты), должны размещаться за границами населенных пунктов, а если это невозможно или нецелесообразно, то разрабатываются меры по защите людей, зданий, сооружений и строений, находящихся за пределами территории взрывопожароопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва.

Иные производственные объекты, на территориях которых расположены здания, сооружения и строения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, могут размещаться как на территориях, так и за границами городского поселения. При этом расчетное значение пожарного риска не должно превышать допустимое значение пожарного риска, установленное Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ.

При размещении взрывопожароопасных объектов в границах Большеколпанского сельского поселения необходимо учитывать возможность воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты, климатические и географические особенности, рельеф местности, направление течения рек и преобладающее направление ветра. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до зданий классов функциональной опасности Ф1 - Ф4, земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха должно составлять не менее 50 метров.

Комплексы сжиженных природных газов должны располагаться с подветренной стороны от населенных пунктов. Склады сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться вне жилой зоны населенных пунктов с подветренной стороны преобладающего направления ветра по отношению к жилым районам. Земельные участки под размещение складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться ниже по течению реки по отношению к населенным пунктам, пристаням, речным вокзалам, гидроэлектростанциям, судоремонтным и судостроительным организациям, мостам и сооружениям на расстоянии не менее 300 метров от них, если техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», не установлены большие расстояния от указанных сооружений. Допускается размещение складов выше по течению реки по отношению к указанным сооружениям на расстоянии не менее 3000 метров от них при условии оснащения складов средствами оповещения и связи, а также средствами локализации и тушения пожаров.

Сооружения складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться на земельных участках, имеющих более низкие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и путей железных дорог общей сети. Допускается размещение указанных складов на земельных участках, имеющих более высокие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и путей железных дорог общей сети, на расстоянии более 300 метров от них. На складах, расположенных на расстоянии от 100 до 300 метров, должны быть предусмотрены меры (в том числе второе обвалование, аварийные емкости, отводные каналы, траншеи), предотвращающие растекание жидкости на территории населенных пунктов, организаций и на пути железных дорог общей сети.

В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения поселений и городских округов допускается размещать производственные объекты, на территориях которых нет зданий, сооружений и строений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до жилых зданий, зданий детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха устанавливается в соответствии с требованиями Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые здания опасных факторов пожара и взрыва на взрывопожароопасных объектах, расположенных в пределах зоны жилой застройки, следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование организаций или отдельного производства либо перебазирование организации за пределы жилой застройки.

# Проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям

При дальнейшем расширении проектной застройки населенных пунктов для обеспечения деятельности пожарных подразделений для зданий и сооружений должно быть обеспечено устройство:

пожарных проездов и подъездных путей к зданиям и сооружениям для пожарной техники, специальных или совмещенных с функциональными проездами и подъездами;

средств подъема личного состава подразделений пожарной охраны и пожарной техники на этажи и на кровлю зданий и сооружений;

противопожарного водопровода, в том числе совмещенного с хозяйственным или специального назначения, сухотрубов и пожарных емкостей (резервуаров);

Подъезд пожарных автомобилей к объектам защиты должен быть обеспечен в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*, СНиП II-89-80* в части не противоречащей требованиям Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ.

При проектировании проездов и пешеходных путей необходимо обеспечивать возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями, и доступ пожарных с автолестниц или автоподъемников в любую квартиру или помещение.

Расстояние от края проезда до стены здания, как правило, следует принимать 5 - 8 м для зданий до 10 этажей включительно, и 8 - 10 м для зданий свыше 10 этажей. В этой зоне не допускается размещать ограждения, воздушные линии электропередачи и осуществлять рядовую посадку деревьев.

Вдоль фасадов зданий, не имеющих входов, допускается предусматривать полосы шириной 6 м, пригодные для проезда пожарных машин с учетом их допустимой нагрузки на покрытие или грунт.

В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. руководитель организации (объекта защиты) обеспечивает исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам.

При проведении ремонтных работ дорог или проездов, связанных с их закрытием, руководитель организации, осуществляющей ремонт (строительство), предоставляет в подразделение пожарной охраны соответствующую информацию о сроках проведения этих работ и обеспечивает установку знаков, обозначающих направление объезда, или устраивает переезды через ремонтируемые участки дорог и проездов.

К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

Проектом предлагается на территории Болшеколпанского сельского поселения:

ремонт существующих пирсов, устройство новых пирсов на существующих подъездах к водоемам в местах массового отдыха у водоемов, с возможностью устройства к ним подъезда с твердым покрытием;

планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров;

на территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан ширина проезжей части улиц должна быть не менее 7 метров, проездов - не менее 3,5 метра.

# Противопожарное водоснабжение

В процессе освоения территории Большеколпанского сельского поселения, в части, касающейся противопожарного водоснабжения, необходимо руководствоваться статьей 68 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

На территориях сельского поселения должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Населенные пункты Большеколпанского сельского поселения должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

В поселениях и городских округах с количеством жителей до 5000 человек, отдельно стоящих общественных зданиях объемом до 1000 кубических метров, расположенных в поселениях и городских округах, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода, производственных зданиях с производствами категорий В, Г и Д по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности при расходе воды на наружное пожаротушение 10 литров в секунду, на складах грубых кормов объемом до 1000 кубических метров, складах минеральных удобрений объемом до 5000 кубических метров, в зданиях радиотелевизионных передающих станций, зданиях холодильников и хранилищ овощей и фруктов допускается предусматривать в качестве источников наружного противопожарного водоснабжения природные или искусственные водоемы.

Допускается не предусматривать водоснабжение для наружного пожаротушения в поселениях с количеством жителей до 50 человек при застройке зданиями высотой до 2 этажей, а также в отдельно стоящих, расположенных вне поселений организациях общественного питания при объеме зданий до 1000 кубических метров и организациях торговли при площади до 150 квадратных метров, общественных зданиях I, II, III и IV степеней огнестойкости объемом до 250 кубических метров, расположенных в поселениях, производственных зданиях I и II степеней огнестойкости объемом до 1000 кубических метров (за исключением зданий с металлическими незащищенными или деревянными несущими конструкциями, а также с полимерным утеплителем объемом до 250 кубических метров) категории Д по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности, сезонных универсальных приемозаготовительных пунктах сельскохозяйственных продуктов при объеме зданий до 1000 кубических метров, зданиях складов площадью до 50 квадратных метров.

Таблица 4

Расход воды из водопроводной сети на наружное пожаротушение в поселениях.

| Число жителей в поселении, тыс. чел. | Расчетное количество одновременных пожаров | Расход воды на наружное пожаротушение в поселении на 1 пожар, л/с |
| --- | --- | --- |
|  |  | Застройка зданиями высотой не более 2 этажей независимо от степени их огнестойкости | Застройка зданиями высотой не более 3 этажей независимо от степени их огнестойкости |
| < 1 | 1 | 5 | 10 |
| > 1 < 5 | 1 | 10 | 10 |
| > 5 < 10 | 1 | 10 | 15 |
| > 10 < 25 | 2 | 10 | 15 |

Таблица 5

Расход воды на наружное пожаротушение жилых и общественных зданий

| Наименование зданий | Расход воды на наружное пожаротушение жилых и общественных зданий независимо от их степени огнестойкости на один пожар, литров в секунду, при объеме зданий, тысяч куб. м |
| --- | --- |
|  | ≤ 1 | ≥ 1, но ≤ 5 | ≥ 5, но ≤ 25 | ≥ 25, но ≤ 50 | ≥ 50, но ≤ 150 |
| Здания функциональной пожарной опасности Ф1.3, Ф1.4 одно- и многосекционные при количестве этажей ≤ 2 | 10* | 10 | - | - | - |
| ≥ 2, ≤ 12 | 10 | 15 | 15 | 20 | - |
| ≥ 12, ≤ 16 | - | - | 20 | 25 | - |
| ≥ 16, ≤ 25 | - | - | - | 25 | 30 |
| Общественные здания при количестве этажей: |
| Здания функциональной пожарной опасности Ф1.1; Ф1.2; Ф2; Ф3; Ф4, при количестве этажей ≤ 2 | 10* | 10 | 15 | - | - |
| ≥ 2, ≤ 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| ≥ 6, ≤ 12 | - | - | 25 | 30 | 35 |
| ≥ 12, ≤ 16 | - | - | - | 30 | 35 |

Расход воды на наружное пожаротушение зданий, высота или объем которых больше высоты или объема, указанных в таблице 5, а также общественных зданий объемом свыше 25 000 кубических метров с массовым пребыванием людей должен быть увеличен не менее чем на 25 процентов.

В водопроводе высокого давления стационарные пожарные насосы должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими пуск насосов не позднее чем через 5 минут после подачи сигнала о возникновении пожара.

Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 метров.

Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 20 метров при полном расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания.

Установку пожарных гидрантов следует предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части, но не менее 5 метров от стен зданий, пожарные гидранты допускается располагать на проезжей части. При этом установка пожарных гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части не менее чем от 2 гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 и более литров в секунду, при расходе воды менее 15 литров в секунду - 1 гидрант.

Для обеспечения пожаротушения на территории общего пользования садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должны предусматриваться противопожарные водоемы или резервуары вместимостью не менее 25 кубических метров при числе участков до 300 и не менее 60 кубических метров при числе участков более 300 (каждый с площадками для установки пожарной техники, с возможностью забора воды насосами и организацией подъезда не менее 2 пожарных автомобилей).

# Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями

При дальнейшем проектировании расширения застройки Большеколпанского сельского поселения, строительства объектов, в том числе - взрывопожароопасных, необходимо учитывать требования статей 69-74 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями должны обеспечивать нераспространение пожара на соседние здания, сооружения. Допускается уменьшать указанные в таблицах 12, 15, 17, 18, 19 и 20 приложения к Федеральному закону «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ противопожарные расстояния от зданий, сооружений и технологических установок до граничащих с ними объектов защиты (за исключением жилых, общественных зданий, детских и спортивных площадок) при применении противопожарных преград, предусмотренных статьей 37 вышеназванного Федерального закона. При этом расчетное значение пожарного риска не должно превышать допустимое значение пожарного риска, установленное статьей 93 настоящего Федерального закона.

Противопожарные расстояния должны обеспечивать нераспространение пожара:

от лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) до зданий и сооружений, расположенных: вне территорий лесничеств (лесопарков); на территориях лесничеств (лесопарков);

от лесных насаждений вне лесничеств (лесопарков) до зданий и сооружений.

Противопожарные расстояния от критически важных для национальной безопасности Российской Федерации объектов до границ лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) должны составлять не менее 100 метров, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Противопожарные расстояния от зданий и сооружений складов нефти и нефтепродуктов до граничащих с ними объектов защиты

Противопожарные расстояния от зданий и сооружений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, расположенных на территориях складов нефти и нефтепродуктов, до граничащих с ними объектов защиты следует принимать в соответствии с таблицей Таблица 6.

Таблица 6

Противопожарные расстояния от зданий и сооружений на территориях складов нефти и нефтепродуктов до граничащих с ними объектов защиты

| Наименование объектов, граничащих со зданиями и с сооружениями складов нефти и нефтепродуктов | Противопожарные расстояния от зданий и сооружений складов нефти и нефтепродуктов до граничащих с ними объектов при категории склада |
| --- | --- |
|  | I | II | IIIа | IIIб | IIIв |
| Здания и сооружения граничащих с ними производственных объектов | 100 | 40 (100) | 40 | 40 | 30 |
| Лесничества (лесопарки) с лесными насаждениями |  |  |  |  |  |
| Хвойных и смешанных пород | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Лиственных пород | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 |
| Склады лесных материалов, торфа, волокнистых горючих веществ, сена, соломы, а так же участки открытого залегания торфа | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 |
| Железные дороги общей сети (до подошвы насыпи или бровки выемки) |  |  |  |  |  |
| На станциях | 150 | 100 | 80 | 60 | 50 |
| На разъездах и платформах | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 |
| На перегонах | 60 | 50 | 40 | 40 | 30 |
| Автомобильные дороги общей сети (край проезжей части) |  |  |  |  |  |
| I, II, II категории | 75 | 50 | 45 | 45 | 45 |
| IV V категории | 40 | 30 | 20 | 20 | 15 |
| Жилые и общественные здания | 200 | 100 (200) | 100 | 100 | 100 |
| Раздаточные колонки автозаправочных станций общего пользования | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Индивидуальные гаражи и открытые стоянки для автомобилей | 100 | 40 (100) | 40 | 40 | 40 |
| Очистные канализационные сооружения и насосные станции, не относящиеся к складу | 100 | 100 | 40 | 40 | 40 |
| Водозаправочные сооружения, не относящиеся к складу | 200 | 150 | 100 | 75 | 75 |
| Аварийная емкость (аварийные емкости) для резервуарного парка | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Технологические установки категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности и факельные установки для сжигания газа | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Расстояния, указанные в таблице Таблица 6 в скобках, следует принимать для складов II категории общей вместимостью более 50 000 кубических метров. Расстояния, указанные в таблице 6, определяются:

между зданиями и сооружениями - как расстояние в свету между наружными стенами или конструкциями зданий и сооружений;

от сливоналивных устройств - от оси железнодорожного пути со сливоналивными эстакадами;

от площадок (открытых и под навесами) для сливоналивных устройств автомобильных цистерн, для насосов, тары - от границ этих площадок;

от технологических эстакад и трубопроводов - от крайнего трубопровода;

от факельных установок - от ствола факела.

Противопожарные расстояния от зданий и сооружений складов нефти и нефтепродуктов до участков открытого залегания торфа допускается уменьшать в два раза от расстояния, указанного в таблице 6, при условии засыпки открытого залегания торфа слоем земли толщиной не менее 0,5 метра в пределах половины расстояния от зданий и сооружений складов нефти и нефтепродуктов.

Расстояние от складов для хранения нефти и нефтепродуктов до границ лесных насаждений смешанных пород (хвойных и лиственных) лесничеств (лесопарков) допускается уменьшать в два раза. При этом вдоль границ лесных насаждений лесничеств (лесопарков) со складами нефти и нефтепродуктов должны предусматриваться шириной не менее 5 метров наземное покрытие из материалов, не распространяющих пламя по своей поверхности, или вспаханная полоса земли.

При размещении резервуарных парков нефти и нефтепродуктов на площадках, имеющих более высокие отметки по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и путей железных дорог общей сети, расположенных на расстоянии до 200 метров от резервуарного парка, а также при размещении складов нефти и нефтепродуктов у берегов рек на расстоянии 200 и менее метров от уреза воды (при максимальном уровне) следует предусматривать дополнительные мероприятия, исключающие при аварии резервуаров возможность разлива нефти и нефтепродуктов на территории населенных пунктов, организаций, на пути железных дорог общей сети или в водоем. Территории складов нефти и нефтепродуктов должны быть ограждены продуваемой оградой из негорючих материалов высотой не менее 2 метров.

Противопожарные расстояния от жилых домов и общественных зданий до складов нефти и нефтепродуктов общей вместимостью до 2000 кубических метров, находящихся в котельных, на дизельных электростанциях и других энергообъектах, обслуживающих жилые и общественные здания и сооружения, должны составлять не менее расстояний, приведенных в таблице Таблица 7.

Таблица 7

Противопожарные расстояния от зданий и сооружений до складов горючих жидкостей

| Вместимость склада, куб. метры | Противопожарные расстояния при степени огнестойкости зданий и сооружений, метры |
| --- | --- |
|  | I, II | III | IV,V |
| Не более 100 | 20 | 25 | 30 |
| Более 100, но не более 800 | 30 | 35 | 40 |
| Более 800, но не более 2000 | 40 | 45 | 50 |

Категории складов нефти и нефтепродуктов определяются в соответствии с таблицей Таблица 8:

Таблица 8

Категории складов для хранения нефти и нефтепродуктов

| Категория склада | Максимальный объем одного резервуара, кубические метры | Общая вместимость склада, кубические метры |
| --- | --- | --- |
| I | - | более 100 000 |
| II | - | более 20 000, но не более 100 000 |
| IIIа | не более 5000 | более 10 000, но не более 20 000 |
| IIIб | не более 2000 | более 2000, но не более 10 000 |
| IIIв | не более 700 | не более 2000 |

Противопожарные расстояния от зданий и сооружений автозаправочных станций до граничащих с ними объектов защиты

При размещении автозаправочных станций на территориях населенных пунктов противопожарные расстояния следует определять от стенок резервуаров (сосудов) для хранения топлива и аварийных резервуаров, наземного оборудования, в котором обращаются топливо и (или) его пары, от дыхательной арматуры подземных резервуаров для хранения топлива и аварийных резервуаров, корпуса топливно-раздаточной колонки и раздаточных колонок сжиженных углеводородных газов или сжатого природного газа, от границ площадок для автоцистерн и технологических колодцев, от стенок технологического оборудования очистных сооружений, от границ площадок для стоянки транспортных средств и от наружных стен и конструкций зданий и сооружений автозаправочных станций с оборудованием, в котором присутствуют топливо или его пары:

до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, общеобразовательных учреждений интернатного типа, лечебных учреждений стационарного типа, одноквартирных жилых зданий;

до окон или дверей (для жилых и общественных зданий).

Противопожарные расстояния от автозаправочных станций моторного топлива до соседних объектов должны соответствовать требованиям, установленным в таблице Таблица 9.

Таблица 9

Противопожарные расстояния от автозаправочных станций бензина и дизельного топлива до граничащих с ними объектов

| Наименования объектов, до которых определяются противопожарные расстояния | Противопожарные расстояния от автозаправочных станций с подземными резервуарами, м | Противопожарные расстояния от автозаправочных станций с наземными резервуарами, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | вместимостью более 20 куб. м | вместимостью не более 20 куб. м |
| Производственные, складские и административно-бытовые здания, и сооружения промышленных организаций | 15 | 25 | 25 |
| Лесничества (лесопарки) с лесными насаждениями: |  |  |  |
| хвойных и смешанных пород | 25 | 40 | 30 |
| лиственных пород | 10 | 15 | 12 |
| Жилые и общественные здания | 25 | 50 | 40 |
| Места массового пребывания людей | 25 | 50 | 50 |
| Индивидуальные гаражи и открытые стоянки для автомобилей | 18 | 30 | 20 |
| Торговые киоски | 20 | 25 | 25 |
| Автомобильные дороги общей сети (край проезжей части): |  |  |  |
| I, II и III категорий | 12 | 20 | 15 |
| IV и V категорий | 9 | 12 | 9 |
| Маршруты электрифицированного городского транспорта (до контактной сети) | 15 | 20 | 20 |
| Железные дороги (до подошвы насыпи бровки выемки) | 25 | 30 | 30 |
| Очистные сооружения и станции, не относящиеся автозаправочным станциям | 15 | 30 | 25 |

Общая вместимость надземных резервуаров автозаправочных станций, размещаемых на территориях населенных пунктов, не должна превышать 40 кубических метров.

Расстояние от автозаправочных станций до границ лесных насаждений смешанных пород (хвойных и лиственных) лесничеств (лесопарков) допускается уменьшать в два раза. При этом вдоль границ лесных насаждений лесничеств (лесопарков) с автозаправочными станциями должны предусматриваться шириной не менее 5 метров наземное покрытие из материалов, не распространяющих пламя по своей поверхности, или вспаханная полоса земли.

При размещении автозаправочных станций вблизи посадок сельскохозяйственных культур, по которым возможно распространение пламени, вдоль прилегающих к посадкам границ автозаправочных станций должны предусматриваться наземное покрытие, выполненное из материалов, не распространяющих пламя по своей поверхности, или вспаханная полоса земли шириной не менее 5 метров.

Противопожарные расстояния от автозаправочных станций с подземными резервуарами для хранения жидкого топлива до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений интернатного типа, лечебных учреждений стационарного типа должны составлять не менее 50 метров.

Противопожарные расстояния от резервуаров сжиженных углеводородных газов до зданий и сооружений

Противопожарные расстояния от резервуаров сжиженных углеводородных газов, размещаемых на складе организации, общей вместимостью до 10 000 кубических метров при хранении под давлением или вместимостью до 40 000 кубических метров при хранении изотермическим способом до других объектов, как входящих в состав организации, так и располагаемых вне территории организации, приведены в таблице 10.

Таблица 10

Противопожарные расстояния от резервуара на складе общей вместимостью до 10 000 кубических метров при хранении под давлением или 40 000 кубических метров при хранении изотермическим способом до зданий и сооружений объектов, не относящихся к складу

| Наименование Здания и сооружения | Противопожарные расстояния, метры |
| --- | --- |
|  | Резервуары надземные под давлением, включая полуизотермические | Резервуары подземные под давлением | Резервуары надземные изотермии-ческие | Резервуары подземные изотермии-ческие |
| Трамвайные пути и троллейбусные линии, железные дороги общей сети (до подошвы насыпи или бровки выемки | 100 | 75 | 100 | 75 |
| Автомобильные дороги общей сети (край проезжей части | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Линии электропередачи(воздушные) высокого напряжения(от подошвы обвалования) | Не менее 1,5 высоты опоры | Не менее 1,5 высоты опоры | Не менее 1,5 высоты опоры | Не менее 1,5 высоты опоры |
| Границы территорий смежных организаций (до ограждения) | 300 | 250 | 300 | 200 |
| Жилые и общественные здания | Вне пределов СЗЗ, но не менее 500 | Вне пределов СЗЗ, но не менее 300 | Вне пределов СЗЗ, но не менее 300 | Вне пределов СЗЗ, но не менее 500 |
| ТЭЦ | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Склады лесоматериалов и твердого топлива | 200 | 150 | 200 | 150 |
| Лесничества (лесопарки) с лесными насаждениями хвойных пород (от ограждения территории организации или склада) | 100 | 75 | 100 | 75 |
| Лесничества (лесопарки) с лесными насаждениями лиственных пород (от ограждения территории организации или склада) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Внутризаводские наземные и подземные технологические трубопроводы, относящиеся к складу | Вне обвалования, но не ближе 20 | не ближе 15 | Вне обвалования, но не ближе 20 | не ближе 15 |
| Здания и сооружения организации в производственной зоне при объеме резервуаров, кубические метры: 2000 - 5000 6000 - 10 000 | 150 250 | 120 200 | 150 200 | 100 125 |
| Факельная установка (до ствола факела) | 150 | 100 | 150 | 200 |
| Здания и сооружения в зоне, прилегающей к организации (административной зоне) | 250 | 200 | 250 | 200 |

Противопожарные расстояния от резервуаров сжиженных углеводородных газов, размещаемых на складе организации, общей вместимостью от 10 000 до 20 000 кубических метров при хранении под давлением либо вместимостью от 40 000 до 60 000 кубических метров при хранении изотермическим способом в надземных резервуарах или вместимостью от 40 000 до 100 000 кубических метров при хранении изотермическим способом в подземных резервуарах до других объектов, располагаемых как на территории организации, так и вне ее территории, приведены в таблице 18 приложения к Федеральному закону «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Противопожарные расстояния от газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, конденсатопроводов до соседних объектов защиты

Противопожарные расстояния от оси подземных и надземных (в насыпи) магистральных, внутрипромысловых и местных распределительных газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и конденсатопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных организаций, зданий и сооружений, а также от компрессорных станций, газораспределительных станций, нефтеперекачивающих станций до населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных организаций, зданий и сооружений должны соответствовать требованиям к минимальным расстояниям, установленным техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», для этих объектов, в зависимости от уровня рабочего давления, диаметра, степени ответственности объектов, а для трубопроводов сжиженных углеводородных газов также от рельефа местности, вида и свойств перекачиваемых сжиженных углеводородных газов.

Противопожарные расстояния от резервуарных установок сжиженных углеводородных газов, предназначенных для обеспечения углеводородным газом потребителей, использующих газ в качестве топлива, считая от крайнего резервуара до зданий, сооружений и коммуникаций, приведены в таблицах 19 и 20 приложения Федеральному закону «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При установке 2 резервуаров сжиженных углеводородных газов единичной вместимостью по 50 кубических метров противопожарные расстояния до зданий и сооружений (жилых, общественных, производственных), не относящихся к газонаполнительным станциям, допускается уменьшать для надземных резервуаров до 100 метров, для подземных - до 50 метров.

Противопожарные расстояния от надземных резервуаров до мест, где одновременно могут находиться более 800 человек (стадионов, рынков, парков, жилых домов), а также до границ земельных участков детских дошкольных общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа следует увеличить в два раза по сравнению с расстояниями, указанными в таблице 20 приложения, независимо от количества мест.

В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации: запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары.

Запрещается использовать для стоянки автомобилей (частных автомобилей и автомобилей организаций) разворотные и специальные площадки, предназначенные для установки пожарно-спасательной техники.

Противопожарные расстояния на территориях садовых, дачных и приусадебных земельных участков, расположенных на территории Большеколпанского сельского поселения.

Противопожарное расстояние от хозяйственных и жилых строений на территории садового, дачного и приусадебного земельного участка до лесного массива должно составлять не менее 15 метров.

Противопожарные расстояния между жилым домом и хозяйственными постройками, а также между хозяйственными постройками в пределах одного садового, дачного или приусадебного земельного участка не нормируются.

Противопожарные расстояния от хозяйственных построек, расположенных на одном садовом, дачном или приусадебном земельном участке, до жилых домов соседних земельных участков, а также между жилыми домами соседних земельных участков следует принимать в соответствии с таблицей Таблица 11.

Допускается группировать и блокировать жилые строения или жилые дома на 2 соседних садовых земельных участках при однорядной застройке и на 4 соседних садовых земельных участках при двухрядной застройке. При этом противопожарные расстояния между жилыми строениями или жилыми домами в каждой группе не нормируются, а минимальные расстояния между крайними жилыми строениями или жилыми домами групп домов приведены в таблице Таблица 11.

Таблица 11

Минимальные противопожарные расстояния между крайними строениями и группами строений на садовых участках

| Материал несущих и ограждающих конструкций строения | Расстояния, м |
| --- | --- |
|  | А | Б | В |
| А (камень, бетон, железобетон и другие негорючие материалы) | 6 | 8 | 10 |
| Б (то же, с деревянными перекрытиями и покрытиями, защищенными негорючими и трудногорючими материалами) | 8 | 8 | 10 |
| В (древесина, каркасные ограждающие конструкции из негорючих, трудногорючих и горючих материалов) | 10 | 10 | 15 |

В соответствии с Правилами притивопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390:

Собственниками индивидуальных жилых домов обеспечивается наличие на участках емкости (бочки) с водой или огнетушителя.

На территории поселений, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан обеспечивается наличие звуковой сигнализации для оповещения людей при пожаре, телефонной связи, а также запасов воды для целей пожаротушения в соответствии со статьями 6, 63 и 68 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

На период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, а также при введении особого противопожарного режима на территориях поселений, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, на предприятиях осуществляются следующие мероприятия:

введение запрета на разведение костров, проведение пожароопасных работ на определенных участках, на топку печей, кухонных очагов и котельных установок;

организация патрулирования добровольными пожарными и (или) гражданами Российской Федерации;

подготовка для возможного использования в тушении пожаров имеющейся водовозной и землеройной техники;

проведение соответствующей разъяснительной работы с гражданами о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре.

Запрещается на территориях, прилегающих к объектам, в том числе к жилым домам, а также к объектам садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, оставлять емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами.

Запрещается на территориях поселений и городских округов, на объектах садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан устраивать свалки горючих отходов.

# Требования пожарной безопасности по размещению пожарной охраны

В соответствии со статьей 76 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях - 20 минут.

В настоящее время, на территории Большеколпанского сельского поселения пожарное депо отсутствует. Обслуживание поселения осуществляется пожарными депо, расположенными на территории Гатчинского городского поселения.

Таблица 12

Характеристика пожарных депо, предоставленные ГУ «18 ОФПС по Ленинградской области».

| Наименование учреждения (№ ПЧ) | Адрес | Кол-во выездных ворот |
| --- | --- | --- |
| ГУ «18 ОФПС по Ленинградской области» 42 ПЧ | г. Гатчина, ул. Рощинская, дом 17 | 6 |
| ГУ «18 ОФПС по Ленинградской области» 43 ПЧ | г. Гатчина, ул. Рошаля, дом 14 | 2 |

Таблица 13

Удаленность населенных пунктов Большеколпанского сельского поселения от ближайших существующих и проектируемого пожарных депо

| № | Населенный пункт | г. Гатчина, ул. Рощинская, 17 | г. Гатчина, ул. Рошаля, 14 | с. Никольское, проект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | км | мин | км | мин | км | мин (при v=60 км/час) | мин (при v=40 км/час) |
| 1 | д. Большие Колпаны | 8,20 | 8 | 8,70 | 9 | 11,00 | 11 | 17 |
| 2 | д. Малые Колпаны | 6,40 | 6 | 6,90 | 7 | 13,50 | 14 | 20 |
| 3 | д. Парицы | 9,40 | 9 | 9,90 | 10 | 15,70 | 16 | 24 |
| 4 | д. Химози | 7,10 | 7 | 7,60 | 8 | 14,00 | 14 | 21 |
| 5 | д. Новые Черницы | 12,70 | 13 | 13,20 | 13 | 7,20 | 7 | 11 |
| 6 | д. Старые Черницы | 13,80 | 14 | 14,30 | 14 | 6,40 | 6 | 10 |
| 7 | д. Лядино | 9,60 | 10 | 10,10 | 10 | 7,80 | 8 | 12 |
| 8 | д. Вопша | 12,30 | 12 | 12,80 | 13 | 7,40 | 7 | 11 |
| 9 | с. Никольское | 17,70 | 18 | 18,20 | 18 | 3,40 | 3 | 5 |
| 10 | д. Ротково | 19,40 | 19 | 19,90 | 20 | 5,40 | 5 | 8 |
| 11 | д. Корписалово | 20,70 | 21 | 21,20 | 21 | 6,70 | 7 | 10 |
| 12 | д. Новое Хинколово | 22,90 | 23 | 23,40 | 23 | 8,90 | 9 | 13 |
| 13 | д. Старое Хинколово | 21,80 | 22 | 22,30 | 22 | 8,30 | 8 | 12 |
| 14 | д. Новое Колено | 20,60 | 21 | 21,10 | 21 | 6,60 | 7 | 10 |
| 15 | д. Тихковицы | 23,40 | 23 | 23,90 | 24 | 9,40 | 9 | 14 |
| 16 | д. Вакколово | 8,80 | 9 | 9,30 | 9 | 8,40 | 8 | 13 |

Проектом предлагается размещение:

В соответствии со статьей 77 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а так же с требованиями НПБ 101-95 для обслуживания Большеколпанского сельского поселения необходимо дополнительно к имеющимся 1 пожарное депо на 4 пожарных автомобиля (V тип, пожарное депо для охраны населенных пунктов), на земельном участке не менее 0,85 га в с. Никольское.

# Требования пожарной безопасности в лесах

Требования пожарной безопасности в лесах определены в соответствии с «Правилами пожарной безопасности в лесах», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 года № 417.

В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в лесах запрещается засорение леса бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором.

Сжигание мусора, вывозимого из населенных пунктов, может производиться вблизи леса только на специально отведенных местах при условии, что места для сжигания мусора (котлованы или площадки) располагаются на расстоянии не менее:

100 метров от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка; 50 метров от лиственного леса или отдельно растущих лиственных деревьев;

территория вокруг мест для сжигания мусора (котлованов или площадок) должна быть очищена в радиусе 25 - 30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и окаймлена двумя минерализованными полосами, шириной не менее 1,4 метра каждая, а вблизи хвойного леса на сухих почвах - двумя минерализованными полосами, шириной не менее 2,6 метра каждая, с расстоянием между ними 5 метров.

В период пожароопасного сезона сжигание мусора разрешается производить только при отсутствии пожарной опасности в лесу по условиям погоды и под контролем ответственных лиц.

Запрещается выжигание травы на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и озеленительным лесным насаждениям, без постоянного наблюдения.

Юридические лица и граждане, осуществляющие использование лесов, обязаны:

хранить горюче-смазочные материалы в закрытой таре,

производить в период пожароопасного сезона очистку мест их хранения от растительного покрова, древесного мусора, других горючих материалов и окаймление минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра;

при корчевке пней с помощью взрывчатых веществ уведомлять о месте и времени проведения этих работ органы государственной власти или органы местного самоуправления, указанные в пункте 4 настоящих Правил, не менее чем за 10 дней до их начала; прекращать корчевку пней с помощью этих веществ при высокой пожарной опасности в лесу;

соблюдать нормы наличия средств пожаротушения в местах использования лесов, утвержденные Министерством природных ресурсов Российской Федерации, содержать средства пожаротушения в период пожароопасного сезона в готовности, обеспечивающей возможность их немедленного использования;

тушить лесные пожары, возникшие по их вине;

немедленно принимать меры к ликвидации лесных пожаров, возникших в местах использования лесов, а также оповещать о пожаре органы государственной власти или органы местного самоуправления;

направлять работников (для юридических лиц), пожарную технику, транспортные и другие средства на тушение лесных пожаров в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

При осуществлении рекреационной деятельности в лесах в период пожароопасного сезона устройство мест отдыха, туристских стоянок и проведение других массовых мероприятий разрешается только по согласованию с органами государственной власти или органами местного самоуправления, при условии оборудования на используемых лесных участках мест для разведения костров и сбора мусора.

Полосы отвода автомобильных дорог, проходящих через лесные массивы, должны содержаться очищенными от валежной и сухостойной древесины, сучьев, древесных и иных отходов, других горючих материалов.

Вдоль лесных дорог, не имеющих полос отвода, полосы шириной 10 метров с каждой стороны дороги должны содержаться очищенными от валежной и сухостойной древесины, сучьев, древесных и иных отходов, других горючих материалов.

Полосы отвода железных дорог в местах прилегания их к лесным массивам должны быть очищены от сухостоя, валежника, порубочных остатков и других горючих материалов, а границы полос отвода должны быть отделены от опушки леса противопожарной опашкой шириной от 3 до 5 метров или минерализованной полосой шириной не менее 3 метров.

Владельцы инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, владельцы железнодорожных путей не общего пользования, перевозчики, а также юридические лица, использующие земельные участки на полосах отвода железных дорог в пределах земель железнодорожного транспорта, обязаны:

не допускать эксплуатации тепловозов, не оборудованных искрогасительными и (или) искроулавливающими устройствами, на участках железнодорожных путей общего и необщего пользования, проходящих через лесные массивы;

организовывать в период пожароопасного сезона при высокой и чрезвычайной пожарной опасности в лесу патрулирование на проходящих через лесные массивы участках железнодорожных путей общего и необщего пользования в целях своевременного обнаружения и ликвидации очагов огня;

в случае возникновения пожаров в полосе отвода железной дороги или вблизи нее немедленно организовать их тушение и сообщить об этом органам государственной власти или органам местного самоуправления.

На участках железнодорожных путей общего и не общего пользования, проходящих через лесные массивы, не разрешается в период пожароопасного сезона выбрасывать горячие шлак, уголь и золу, горящие окурки и спички из окон и дверей железнодорожного подвижного состава.

Просеки, на которых находятся линии электропередачи и линии связи, в период пожароопасного сезона должны быть свободны от горючих материалов.

Полосы отвода и охранные зоны вдоль трубопроводов, проходящих через лесные массивы, в период пожароопасного сезона должны быть свободны от горючих материалов. Через каждые 5 - 7 километров трубопроводов устраиваются переезды для пожарной техники и прокладываются минерализованные полосы шириной 2 - 2,5 метра вокруг домов линейных обходчиков, а также вокруг колодцев на трубопроводах.

Граждане при пребывании в лесах обязаны:

при обнаружении лесных пожаров немедленно уведомлять о них органы государственной власти или органы местного самоуправления,

принимать при обнаружении лесного пожара меры по его тушению своими силами до прибытия сил пожаротушения;

оказывать содействие органам государственной власти и органам местного самоуправления при тушении лесных пожаров.

Пребывание граждан в лесах может быть ограничено в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390

На объектах защиты, граничащих с лесничествами (лесопарками), а также расположенных в районах с торфяными почвами, необходимо предусматривать создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление (сбор) в летний период сухой растительности или другие мероприятия, предупреждающие распространение огня при природных пожарах.

Запрещается использовать территории противопожарных расстояний от объектов и сооружений различного назначения до лесничеств (лесопарков), мест разработки или открытого залегания торфа под строительство различных сооружений и подсобных строений, а так же для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горючих материалов.

ЛОГКУ «Ленобллес» является специализированным государственным учреждением в части организации работ по охране лесов от пожаров, в том числе по осуществлению мер пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ЛОГКУ «Ленобллес» создано распоряжением Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2007 г. N 603-р, находится в ведении комитета по природным ресурсам Ленинградской области и осуществляет государственные полномочия в области лесных отношений. Диспетчерский центр ЛОГКУ «Ленобллес» 8 (812) 492-96-06.

В случае обнаружения огня в лесу необходимо немедленно позвонить по телефону 908-91-11 и проинформировать Гатчинское лесничество (г. Гатчина, Красносельское шоссе, д. 6, Директор Терешкин В.Г. телефон 8(813)7193921) по телефонам 8(813)7137587; 89217684106 - пожарные сторожа.

Полномочия органов местного самоуправления в области пожарной безопасности

К полномочиям органов местного самоуправления поселений и городских округов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся:

создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;

оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;

организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре;

принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;

включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов;

оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;

установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.

К полномочиям органов местного самоуправления поселений и городских округов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах городских населенных пунктов относятся:

создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов;

оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;

установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.

Вопросы организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселений, городских округов устанавливаются нормативными актами органов местного самоуправления.

В случае повышения пожарной опасности решением органов государственной власти или органов местного самоуправления на соответствующих территориях может устанавливаться особый противопожарный режим.

На период действия особого противопожарного режима на соответствующих территориях нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами по пожарной безопасности устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности, в том числе предусматривающие привлечение населения для локализации пожаров вне границ населенных пунктов, запрет на посещение гражданами лесов, принятие дополнительных мер, препятствующих распространению лесных и иных пожаров вне границ населенных пунктов на земли населенных пунктов (увеличение противопожарных разрывов по границам населенных пунктов, создание противопожарных минерализованных полос и подобные меры).

# Наличие сил и средств ликвидации чрезвычайной ситуации

Для решения первоочередных задач по локализации и ликвидации чрезвычайной ситуации (по данным Паспорта безопасности территории Гатчинского муниципального района Ленинградской области», согласованного ГУ МЧС России по Ленинградской области, утвержденного Главой администрации в 2008 г.) предусмотрено выделение:

- Для обеспечения управления и связи:

звено связи 4 человека (Южный узел связи филиала «Ленсвязь» ОАО «Северо-Западный Телеком»);

ПУС - 2 радиста с радиостанциями (Южный узел связьфилиала «Ленсвязь» ОАО «Северо-Западный Телеком»);

ППУ - 2 легковые машины и 1 автобус;

Для ведения первичной разведки:

ОГ отдела по делам ГО и ЧС района;

Для ведения специальной разведки:

отделение пожаротушения - 7 человек (ПЧ - 42);

группа эпидемиологической разведки	3 человека. (ТО ТУ по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Гатчинском районе, г. Гатчина, г. Коммунар);

группа радиационной разведки	3 человека (ПИЯФ);

одна машина скорой помощи. -	(МУЗ «Гатчинская ЦРКБ»);

Транспортно-дорожное и инженерное обеспечение:

аварийная группа 15 человек с техникой от ДPCУ:

автомашины бортовые - 4;

самосвалы - 4;

специальные машины - 3;

автовышки - 1;

авто грейдер - I;

бульдозер - 1;

трактор - 1;

Материальное обеспечение:

подвижный пункт питания - 10 человек (служба торговли и питания) ;

ГСМ - 1 бензовоз (служба ГСМ);

Противопожарное обеспечение:

3 отделения в количестве 21 человека (18 ОПО);

Комендантская служба:

5 человек (Гатчинское РУВД);

Система сети наблюдения и лабораторного контроля (далее СНЛК)

Организуется в целях своевременного обнаружения радиоактивного, химического, бактериологическою заражения (загрязнения) территорий, воздуха, воды, пищевого сырья, продуктов питания, фуража, сельскохозяйственных растений в случаях аварий и катастроф на потенциально-опасных объектах, стихийных бедствиях и при применении возможным противником современных средств поражения и принятия мер по защите населения, личного состава аварийно-спасательных формирований, а также животных и растений от поражающих факторов природного, техногенного и военного происхождения.

В систему СНЛК входят:

7 объектовых лабораторий РЦ ГСЭН;

11 объектовых постов радиационного и химического радионаблюдения;

межрайонная ветлаборатория;

агрометеостанция (Белогорка);

районная станция защиты растений;

отдел радиационной безопасности Петербургского института ядерной физики.

Гатчинское лесничество

В целях противопожарной устойчивости населенных пунктов и объектов экономики, расположенных на территории Гатчинского района, заблаговременно разрабатываются и проводятся противопожарные инженерно-технические и профилактические мероприятия:

ежегодно разрабатываются мероприятия и принимаются местные правовые акты по подготовке к пожароопасному сезону муниципальных образований, организаций, предприятий, учреждений, объектов и населенных пунктов;

утверждаются оперативные планы противопожарного обеспечения лесхозов районов, в которых предусматривается выделение специальной техники и людей с предприятий, организаций для тушения крупных и сложных пожаров и ликвидации их последствий;

с учетом статистического анализа пожаров и гибели людей в жилом секторе определен перечень населенных пунктов, имеющих высокую горимость, проводится их ежегодная комплексная отработка;

в зимнее время соответствующими службами и организациями (работа согласовывается с Отделом государственной противопожарной службы Гатчинского муниципального района) производится очистка от снега дорог и подъездов к водоисточникам, населенным пунктам. В ходе этой работы предусматривается обязательная очистка, утепление пожарных гидрантов и горловин пожарных водоемов, назначены ответственные лица по осуществлению данных работ.

Для проведения экстренных эвакуационных мероприятий населения из зон возможных ЧС в области запланировано выделить единицы автотранспорта (автобусов и грузовых машин), сформированы задания на выделение транспорта, доведены до руководителей транспортных организаций, которые осуществляют поставку транспортных средств в места погрузки эвакуируемого населения согласно договоров.

# ПриложениЯ