Администрация муниципального образования

Большеколпанское сельское поселение

Гатчинского муниципального района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«20» марта 2017 г.                                                                                                               №140

О внесении изменений в схему водоснабжения и водоотведения

муниципального образования Большеколпанское сельское

поселение Гатчинского муниципального района

Ленинградской области на период с 2014 по 2024 годы,

утвержденную постановлением от 23.04.2015 №158

(с изменениями от 06.07.2016г. №226)

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного  самоуправления в Российской Федерации» , ст.ст.6, 38 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Областным законом Ленинградской области от 10.07.2014 N 48-оз (ред. от 25.12.2014) "Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской области Уставом МО Большеколпанское сельское поселение, в соответствии с документами территориального планирования и программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на период 2013-2030 г.г., администрация Большеколпанского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести изменения в схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на период с 2014 по 2024 годы согласно приложению 1, утвержденную постановлением от 23.04.2015 №158 (с изменениями от 06.07.2016г. №226).

2. Настоящее постановление и Приложение №1 к постановлению подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации Большеколпанского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Большеколпанского сельского поселения Шалаева С.А.

Приложение:

- Изменения в схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на период с 2014 по 2024 годы согласно приложению 1, утвержденную постановлением от 23.04.2015 №158. (Приложение №1) (с изменениями от 06.07.2016г. №226) на 4 л.

Глава администрации                                                                         М.В.Бычинина

Приложение №1

к постановлению администрации

от «20» марта 2017 года №140

Изменения в схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на период с 2014 по 2024 годы.

- Внести следующие изменения в постановление Администрации Большеколпанского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 23.04.2015 № 158 (с изменениями от 06.07.2016г. №226)  «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на период с 2014 по 2024 годы»:

  - П. 1.4.2, пп. 4 изложить в редакции:

«4. Техническое обоснование строительства станций обезжелезивания и частичного умягчения воды».

«Подземные воды населенных пунктов Большеколпанского сельского поселения с. Никольское характеризуются повышенным содержанием железа и повышенными показателями жесткости. В связи с недостаточной защищенностью используемых горизонтов подземных вод от антропогенных загрязнений, периодически регистрируются превышения нормативных значений микробиологических показателей. В связи с этим необходимо выполнить проектирование и строительство станций обезжелезивания и умягчения поднимаемой воды, а также резервуаров чистой воды и водопроводных насосных станций».

  - П. 1.4.2, пп. 5 изложить в редакции:

«5. Техническое обоснование строительства и реконструкции водозаборных скважин».

«Техническое состояние водозаборных узлов населенных пунктов Большеколпанского сельского поселения с. Никольское неудовлетворительное. Оборудование имеет высокий износ. Техническое обслуживание и ремонт водозаборных скважин проводились с нарушениями, что привело к снижению дебита скважин. В ряде населенных пунктов не обеспечено требование по резервированию скважин для соответствующей категории системы водоснабжения согласно п. 8.12 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Оценка запасов подземных вод не выполнялась с момента ввода скважин в эксплуатацию.

В связи с этим необходимо обследовать состояние артезианских скважин, реконструировать существующие водозаборные скважины, построить новые, в том числе резервные.

Кроме этого целесообразно выполнить работу по оценке запасов подземных вод».

  - П. 2.1.1., абзац 13 дополнить  словами:

«Канализационные очистные сооружения с. Никольское морально и физически устарели и не обеспечивают требуемое качество очистки сточных вод, уровень износа оборудования и сооружений –  95-99%».

  - П. 2.1.5., абзац 3  изложить в редакции:

«Общая протяженность самотечных канализационных сетей с. Никольское более 6,0 км. Диаметр сетей – 200-300 мм. Материал трубопроводов - керамика, бетон. Износ (бухгалтерский) канализационных сетей  составляет 100%. Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяженность канализационной сети составляет 1,8 шт. в год/км».

  - ПП. 2.3.3, абзац 1,2,3,4,5  изложить в редакции:

«Расчет требуемой мощности очистных сооружений МО Большеколпанское СП выполнен в соответствии с прогнозируемыми балансами приема сточных вод по годам, с учетом перспективного изменения объемов водоотведения.

Фактический объем очистки сточных вод, поступивших на канализационные очистные сооружения с. Никольское в 2016 году, составил 676 м3/сут. Перспективный прирост приема сточных вод к расчетному сроку составит не менее 500 м3/сут. Учитывая подключаемую в перспективе нагрузку по водоотведению общая перспективная нагрузка на КОС составит около 1200 м3/сут.».

  - ПП. 2.3.5, абзац 1 . изложить в редакции:

«Фактический объем очистки сточных вод, поступивших на канализационные очистные сооружения с. Никольское в 2016 году, составил 676 м3/сут. Перспективный прирост приема сточных вод к расчетному сроку составит не менее 500 м3/сут. Учитывая подключаемую в перспективе нагрузку по водоотведению общая перспективная нагрузка на КОС составит около 1200 м3/сут.».

  - П. 2.5.1. изложить в редакции:

«По основным контролируемым показателям эффективность очистки на канализационных очистных сооружениях с. Никольское не соответствует требованиям установленных нормативов по сбросу сточных вод в водные объекты. Концентрация  аммоний-иона в очищенной воде достигает 28,7 мг/дм3, при нормативе в 0,5 мг/дм3, а общего фосфора - до 5,13 мг/дм3 при нормативе 1,0 мг/дм3. В результате имеет место систематическое невыполнение природоохранного законодательства (Водный кодекс РФ, СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»), что влечет повышение выплат за негативное воздействие на окружающую среду».

  - П. 1.6.2. дополнить таблицей:

Таблица 23-1. Оценка капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения с. Никольское, выполненная в ценах 2016 года с последующим приведением к прогнозным ценам:

| № п.п. | Наименование мероприятия | Всего (тыс. руб.) | Объемы инвестиций |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Строительство и реконструкция водопроводных сетей |
| 1 | Реконструкция водопроводных сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 48 678,80 |  | 554,10 | 34 400,00 | 13 724,70 |  |
| 2 | Строительство водопроводных сетей | 18 345,80 |  | 287,90 | 17 057,90 | 1 000,00 |  |
| Модернизация водозаборных сооружений |
| 3 | Строительство РЧВ объемом 400 м3 | 79 600,00 |  | 2 500,00 | 53 100,00 | 24 000,00 |  |
| 4 | Реконструкция водозаборных скважин № 4,5,6 | 45 356,25 |  | 518,30 | 1 585,30 | 43 252,65 |  |
| 5 | Строительство новой скважины производительностью 500 м3/сут | 53 472,29 |  | 4 572,29 | 26 900,00 | 22 000,00 |  |
| 6 | Проектирование и строительство ВНС с блоком умягчения и обезжелезивания воды, устройством УФО, производительностью 1200 м3/сут. | 352 722,00 |  | 5 600,00 | 150 000,00 | 197 122,00 |  |
|  | Итого | 598 175,14 |  | 14 032,59 | 283 043,20 | 301 099,35 |  |

  - П. 2.6 дополнить таблицей

Таблица 33-1. Оценка капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения с. Никольское, выполненная в ценах 2016 года с последующим приведением к прогнозным ценам:

|  | Наименование мероприятия | Всего (тыс. руб.) | Объемы инвестиций |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Строительство и реконструкция канализационных сетей |
|  | Реконструкция канализационных сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 33 192,20 |  | 1 600,00 | 27 092,20 | 4 500,00 |  |
|  | Строительство канализационных сетей | 9 655,20 |  | 350,00 | 7 305,20 | 2 000,00 |  |
| Строительство канализационных очистных сооружений |
|  | Проектирование и реконструкция КОС с расширением до 1200 м3/сут, с использованием модульных блоков биологической очистки, системой обеззараживания и обезвоживания осадка | 402 426,80 |  | 1 400,00 | 175 513,40 | 175 513,40 | 50 000,00 |
|  | Итого | 445 274,20 |  | 3 350,00 | 209 910,80 | 182 013,40 | 50 000,00 |