СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БОЛЬШЕКОЛПАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 28 апреля 2007 года	               № 34

Об установлении параметров объектов застройки и порядка их размещения на земельных участках, предоставляемых для ИЖС и ведения ЛПХ на территории МО Большеколпанское сельское поселение    Гатчинского муниципального района

В соответствии со статьей 8 Градостроительного Кодекса РФ, ФЗ № 190 от 29.12.2004 года, п. 20 ст. 14 Федерального Закона « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года, ФЗ № 131, п.20 ст. 3, Уставом МО Большеколпанского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области, в целях обеспечения нормативных требований по планировке и застройке земельных участков, противопожарных разрывов и санитарных норм на территории Большеколпанского сельского поселения

Совет депутатов МО Большеколпанское сельское поселение

Р Е Ш И Л:

1. Установить параметры объектов строительства на земельных участках, предоставляемых для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства и порядок их размещения.

1.2.	Параметры объектов:

-общая площадь жилого дома -  не менее 25 метров;

-этажность жилого дома - не более 3-х этажей, включая цокольный и мансардный этажи;

- хозяйственные помещения для хранения инвентаря  - не более 20,0 метров

- хозяйственные помещения для содержания животных    - не более 40 метров;

- гараж	          - не более 30 метров

- гараж с мастерской                                                               - не более 40 метров

-баня                                                                                        - не более 36 метров

- летняя кухня	                - не более 15 метров Высота вспомогательных построек должна быть не более 6 метров от уровня земли.

1.3.	Порядок размещения объектов:

-	жилого дома:                                не менее 10 метров от фасадной линии,

не менее 3 метров до границ соседнего  участка;

- хозяйственных строений  до границ соседнего участка	 не менее 1,5 метров

- многолетних насаждений до границ соседнего участка	 не менее 1,5 метров для

кустарников и 3 метров для высокорослых деревьев.

2. Установить максимальный процент застройки, определяемый как соотношение суммарной площади под строениями ко всей площади земельного участка   -   25%,

3. Установить предельные размеры земельных участков по уличному фронту:

- для существующей застройки:   - по фактическим размерам, но не менее 15 метров

-	для нового строительства:                                                           - не менее  25 метров

4. Установить правила установки ограждений:

-	сплошной забор высотой не более 2-х метров, только по фасаду;

забор по границам с соседними участками - сетчатый или решетчатый с просветом - 50%, высотой не более 2-х метров, сплошной по согласованию с соседями.

5. Решение вступает в силу с момента принятия и подлежит опубликованию в газете «Гатчинская правда»

Глава МО Большеколпанское сельское поселение

Гатчинского муниципального района                                              О.В. Лиманкин