ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение строительно-монтажных работ

«Строительство контейнерной площадки»

Устройство железобетонного основания площадки

(габариты площадки 9,0*3,5 метров)

- Устройство котлована на глубину 0,57 м.

- Укладка нетканого материала Тайпар SF-56.

- Устройство песчаного основания толщиной 0,20 метра с планировкой и уплотнением.

- Устройство щебеночного основания толщиной 0,15 метра с планировкой и уплотнением.

- Укладка плит 21130-18-30 (3,0*1,75*0,17 м) в количестве 6 штук на выравнивающий слой из цементно-песчаной смеси толщиной 0,05 метра, сварка плит между собой в местах монтажных петель, укладка в стыке между плит шнура Вилатерм с заливкой сверху горячим битумом;

- Восстановление благоустройства (озеленения) в радиусе 1,0 метра от площадки.

Изготовление и монтаж металлоконструкций навеса

(размер по основанию 2,0*6,3 метров, высота до покрытия: задняя стенка-1,60 метра, фасадная часть - 2,20 метра)

  - Навес представляет собой полностью сварную конструкцию, монтируемую на месте без резьбовых соединений.

- Несущей конструкцией навеса являются 6 стоек, выполненных из профильной трубы сечением не менее 60x60x4 мм. На стойках предусмотрены опорные пластины из листовой стали толщиной не менее 6 мм. Крепление стоек к железобетонному основанию выполняется клиновыми анкерами длиной не менее 90 мм в количестве не менее 2 (двух) на стойку.

- Металлическая конструкция навеса представляет собой две продольные балки из профильной трубы 60x60x4 мм по верху стоек, 5 арок из профильной трубы 60x30x3 мм, закрепленные за под лицо с продольными балками при помощи сварки и скрашенные между собой посредине профильной трубой 30*30*3 мм.

- Материал каркаса под обшивку стен профлистом; профильная труба 40x20x2 мм.

- Покрытие металлических деталей; грунт ГФ 021 в два слоя с промежуточной сушкой и последующей покраской эмалью ПФ-115 (цвет RAL 7035).

Устройство покрытия крыши и стен навеса

- Устройство покрытия крыши - покрытие по металлическому каркасу из поликарбоната сотового прозрачного толщиной 8 мм односкатное по дуге (возможна замена на профлист С21, цвет RAL 7035). Крепление с помощью самонарезающих винтов через шайбы.

- Устройство стен и перегородок - высота обшивки боковых и задней стен 1,10 метра. Высота перегородки 1,10 метра. Материал обшивки профнастил С21 толщиной 0,7 мм (цвет RAL 7035). Крепление с помощью самонарезающих винтов. Высота между плитой основания и материалом обшивки - 0,1 метра.